Общество с ограниченной ответственностью «Научно- производственное предприятие «Универсал»

Экз.№1

Инв.№ 144 от 10.07.2012

СОСЬВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 2

Раздел 6 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждению ЧС»

Заказчик                                                     Администрация Сосьвинского городского округа

Проектная организация                                                      ООО «НПП «Универсал»»

Директор ООО «НПП «Универсал»»_______________________    Трусова Л.К.

Главный инженер проекта                  _______________________     Рейзвих С.Р.

Главный архитектор проекта              _______________________     Катаева А.Ю.

г. Пермь, 2012 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ООО «НПП «Универсал», принимавших участие в выполнении комплекса работ по разработке градостроительной документации и созданию цифровой топографической основы Сосьвинского городского округа.

| Главный инженер проекта | __________ | Рейзвих Сергей Рейнгольдович |
| --- | --- | --- |
| Начальник градостроительного отдела Главный архитектор проекта | __________ | Катаева Анна Юрьевна |
| Начальник картографического отдела | __________ | Бакиева Екатерина Павловна |
| Архитектор Архитектор | __________ __________ | Михалина Надежда Николаевна Макеева Ирина Павловна |
| Архитектор | __________ | Тришина Евгения Владимировна |
| Архитектор | __________ | Орловская Любовь Анатольевна |
| Специалист градостроительного отдела | __________ | Шишков Андрей Михайлович |
| Инженер | __________ | Журавлева Татьяна Георгиевна |
| Инженер | __________ | Кадейкин Андрей Викторович |
| Инженер | __________ | Хрипун Ирина Геннадиевна |
| Инженер | __________ | Пальчиков Артем Александрович |
| Главный специалист по качеству | __________ | Шуйкина Лидия Андреевна |
| Адрес: |  | 614017 г. Пермь, ул.Лебедева д.25-Б |
| Контактные телефоны: |  | Тел./факс 8(342) 2630831 |
| Электронный адрес: |  | universal1999@mail.ru |

Состав проекта.

А. Пояснительная записка

Том 1. Сосьвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план. Пояснительная записка.

Том 2. Сосьвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план.

Раздел 5 пояснительной записки «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждению ЧС».

Б. Графические материалы:

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок для всех чертежей: Сосьвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план.

- Подзаголовки чертежей и схем:

- Схема современного использования и комплексной оценки территории, М 1:50000.

- Проектный план (основной чертеж), функциональное зонирование территории, М 1:50000.

- Схема развития транспортной инфраструктуры, М 1:100000.

- Схема развития инженерной инфраструктуры, М 1:100000.

- Схема инженерно-технических мероприятий ГО по предотвращению ЧС, М 1:100000.

Оглавление

Термины и определения…………………………………………..……………………….

- Общие данные……………………………………………………………………………

- Краткое  описание места расположения поселения на территории Свердловской области, топографо-геодезических, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической и сельскохозяйственной специализации и группе по ГО………….

- Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование поселения…………………………………………………………

- Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время………………………………...

- Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера……………………………………

- Обоснование рационального  варианта территориального развития поселения и предложений по повышению устойчивости его функционирования, защите населения и территории с учетом численности размещаемого рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения………………………………………………………………

- Рекомендации руководителям предприятий, организаций и учреждений по действиям в экстремальных ситуациях…………………………………………………………

Приложения.

- Список правовых, нормативных и методических документов…………………….

- Физико-химические свойства опасных веществ……………………………………

- Исходные данные и требования на разработку раздела: «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» от 23.01.2012 г. № 16-3-3…………………………………………………

- Свидетельство СРО № 4447 от 27 мая 2011…………………………………………

- Графические материалы проекта генерального плана Сосьвинского городского округа (схемы)……………………………………………………………………………………

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

В проекте используются термины и определения ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения», ГОСТ Р 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий», ГОСТ Р22.0.03-95 «Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», ГОСТ Р 22.0.05-95 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», ГОСТ Р 22.0.08-96 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Взрывы. Термины и определения».

Кроме того, в настоящем проекте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [116-ФЗ].

Безопасность населения в чрезвычайных ситуациях (безопасность населения в ЧС) – состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях [ГОСТ Р 22.0.02].

Безопасный район – это территория в пределах загородной зоны, подготовленная для жизнеобеспечения местного и эвакуированного населения, а также для размещения и хранения материальных и культурных ценностей. Безопасные районы для размещения населения, размещения и  хранения материальных и культурных ценностей определяются заблаговременно в мирное время по согласованию с органами местного самоуправления, органами, осуществляющими управление гражданской обороной, с военным комиссариатом района и  военно-мобилизационным органом  района.

Виды жизнеобеспечения населения - к видам жизнеобеспечения относятся медицинское обеспечение, обеспечение водой, продуктами питания, жильем, коммунально-бытовыми услугами, предметами первой необходимости, транспортное и информационное обеспечение.

Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС) – орган повседневного управления местной (городской) подсистемы РСЧС, предназначенный для координации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-диспетчерских) служб поселка и создаваемый при органе управления ГОЧС [ГОСТ Р 22.7.01].

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях - комплекс взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий ЧС мирного и военного времени.

Загородная зона – это территория в пределах административных границ района, расположенная вне зон возможных разрушений, опасных радиоактивных загрязнений и химических заражений, а также катастрофического затопления.

Защитное сооружение – инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов [ГОСТ Р 22.0.02].

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

Источник чрезвычайной ситуации (источник ЧС) - опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности [69-ФЗ].

Обеспечение пожарной безопасности – принятие и соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий [ГОСТ Р 22.0.05].

Повышение устойчивости функционирования территории в чрезвычайных ситуациях (повышение устойчивости территории в ЧС) -мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, предотвращению или снижению угрозы жизни и здоровью населения и материального ущерба при их возникновении, а также подготовка к проведению неотложных работ в зонах вероятной ЧС.

Повышение устойчивости функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях (повышение устойчивости объекта в ЧС) - мероприятия по предотвращению или снижению угрозы жизни и здоровью персонала и проживающего вблизи населения и материального ущерба в чрезвычайных ситуациях, а также к проведению неотложных работ в зоне ЧС.

Подготовка территории к функционированию в чрезвычайных ситуациях (подготовка территорий к ЧС) - комплекс экономических, организационных, инженерно-технических, технологических и специальных мероприятий проводимых на отдельной территории в целях обеспечения безопасности населения и объектов экономики.

Подготовка объекта экономики к функционированию в чрезвычайных ситуациях (подготовка объекта к ЧС) - комплекс заблаговременно проводимых экономических, организационных, инженерно-технических, технологических и специальных мероприятий, осуществляемых на объекте экономики с целью обеспечения его работы с учетом риска возникновения источников чрезвычайных ситуаций, создания условий для предотвращения аварий или катастроф, противостояния поражающим факторам и воздействиям источников чрезвычайных ситуаций, предотвращения или уменьшения угрозы жизни и здоровью персонала, проживающего вблизи населения, а также оперативного проведения неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Подготовка системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях - планирование и проведение мероприятий по повышению надежности и устойчивости функционирования системы жизнеобеспечения в условиях ЧС.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [69-ФЗ].

Пожарная безопасность – состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных факторов и воздействий пожара [ГОСТ Р 22.0.05].

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02; приказ МЧС № 105].

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций – опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа возможных причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем. Может носить долгосрочный, краткосрочный или оперативный характер [ГОСТ Р 22.1.02].

Режим использования территории – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с ее функциональным назначением.

Силы жизнеобеспечения населения - подразделения и формирования, осуществляющие представление населению различных видов жизнеобеспечения.

Система жизнеобеспечения населения (ЖОН) - сочетание органов управления, организаций, учреждений и предприятий с их связями, создающее и поддерживающее условия для жизнедеятельности населения. Система жизнеобеспечения состоит из подсистем, реализующих для населения соответствующие его виды.

Средства жизнеобеспечения населения - коммунально-бытовые и производственные объекты, сооружения и технические средства, производимая ими продукция и оказываемые услуги, резервы материальных ресурсов.

Устойчивость системы жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях - способность системы жизнеобеспечения стабильно удовлетворять в требуемых объемах и номенклатуре потребности населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Устойчивость функционирования территории в чрезвычайных ситуациях (устойчивость территории в ЧС) - способность территориальных организаций, структур нормально функционировать в условиях риска возникновения ЧС, противостоять воздействию поражающих факторов, предотвращать или ограничивать угрозу жизни и здоровью населения и вероятный ущерб объектам экономики, а также обеспечивать ликвидацию чрезвычайных ситуаций в минимально короткий срок на соответствующей территории.

Устойчивость функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях - способность объекта экономики предупреждать возникновение производственных аварий и катастроф, противостоять воздействию поражающих факторов источников ЧС в целях предотвращения (снижения риска) или ограничения угрозы (смягчения последствий источников ЧС) жизни и здоровью персонала и проживающего вблизи населения и материального ущерба, а также обеспечивать восстановление нарушенного производства в минимально короткие сроки.

Функциональное использование (назначение) территории – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей [68-ФЗ]. По характеру источника различают чрезвычайные ситуации: природные, техногенные, биолого-социальные и военные, а по масштабам: локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные [ГОСТ Р 22.0.02].

Экстренная медицинская помощь в чрезвычайной ситуации – комплекс экстренных лечебно-диагностических, санитарно-эпидемиологических, лечебно-эвакуационных и лечебных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки при угрожающих жизни и здоровью пораженных состояниях, травмах и внезапных заболеваниях людей в зоне чрезвычайной ситуации [ГОСТ Р 22.0.02].

Принятые в тексте сокращения:

| ГО | - | гражданская оборона. |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ | - | национальный стандарт |
| МЧС, МЧС России | - | министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| НПБ | - | нормы пожарной безопасности |
| НТД | - | нормативно-технический документ |
| ПБ | - | правила безопасности |
| ППБ | - | правила пожарной безопасности |
| РД | - | руководящий документ |
| СанПиН | - | санитарные правила и нормы |
| СНиП | - | строительные нормы и правила |
| ТВС | - | товливовоздушная смесь |
| ПОО | - | потенциально опасный объект |
| АХОВ | - | аварийно химически опасные вещества |
| СИЗ | - | средства индивидуальной защиты |
| ОВ | - | отравляющие вещества |
| ТК | - | транспортные коммуникации |
| РВ | - | радиоактивные вещества |
| ВУВ | - | воздушная ударная волна |
| АС и ДНР | - | аварийно-спасательные и другие неотложные работы |
| СЦО | - | система центрального оповещения |
| ЗСГО | - | защитные сооружения гражданской обороны |
| НРС | - | наибольшая рабочая смена (по численности) |
| ГТС | - | городская телефонная сеть |
| ГРТС | - | городская радиотрансляционная сеть |
| ГГС | - | громкоговорящая связь |
| ЕДДС-01 | - | единая дежурно- диспетчерская служба – 01 |
| ИДиТ | - | исходные данные и требования для разработки раздела |

1. Общие данные

Целью разработки раздела является:

- определение опасности, для рассматриваемой территории, возможных техногенных аварий, а также неблагоприятных природных явлений, которые могут стать причиной аварий и ЧС.

- рассмотрение решений по обеспечению защиты людей при авариях и опасных природных явлениях, а так же даются рекомендации по дополнительным мерам защиты, направленным на снижение материального и экологического ущерба при ЧС.

Настоящий раздел выполнен для проекта: «Сосьвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план» на основании:

- исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, выданных Главным Управлением МЧС России по Свердловской области от 23.01.2012 г. № 16-3-3;

При разработке раздела учтены требования СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия, гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований», других нормативно-технических документов, содержащих нормы и правила проектирования мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Данный раздел является заданием для выполнения указанных инженерно - технических мероприятий и мероприятий по защите людей в чрезвычайных ситуациях.

2. Краткое описание места расположения поселения на территории Свердловской области, топографо-геодезических, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической сельскохозяйственной специализации и группе по ГО

Краткое описание места расположения поселения

на территории Свердловской области

Территория Сосьвинского городского округа расположена в северной части Свердловской области. Общая площадь земель муниципального образования составляет 477551 га (4775,51 км2).

Границы Сосьвинского городского округа определены приложением 61 к Закону Свердловской области № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Территория Сосьвинского городского округа граничит с территориями муниципальных образований, в том числе Серовский городской округ, Муниципальное образование Алапаевский район, Гаринский городской округ, Новолялинский городской округ, городской округ Верхотурье.

Протяженность территории округа с севера на юг – около 99 км (в самой широкой части), с запада на восток (в самой широкой части) - около 88 км.

Согласно классификации норм градостроительного проектирования Свердловской области Сосьвинский городской округ относиться к группе простых округов сельского типа.

#### Территория Сосьвинского городского округа включает в себя земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, транспорта, лесного и водного фонда, земли запаса и другие земли независимо от форм собственности. Всего населенных пунктов - 24, в том числе рабочих поселков - 1, поселков - 6, сел - 3, деревень – 13; ж\д станций – 1.

Административный центр городского округа – р.п. Сосьва с населением 9,337 тыс. человек (включая 2.653 тыс. человек спецконтингента (данные 2010 года) и население д. Мишина (31 человек)) (55,88% населения городского округа), относится согласно НГПСО 1-2009.66 к группе малых городов. П. Восточный относится к группе крупных сельских населенных пунктов  (население  5,159 тыс. человек). Четыре населенных пункта округа, а именно с. Романово (население 0,554 тыс. человек), с. Кошай (население 0,781 тыс. человек), с. Маслова (население 0,164 тыс. человек), п. Пасынок (население 0,215 тыс. человек), относятся  к группе средних сельских населенных пунктов (население от 0.2 до 1 тыс. человек). Остальные 25 сельских населенных пунктов относятся к группе малых сельских поселений (население менее 0.2 тыс. человек). В пяти из них население на исходный год отсутствует (д. Киселева, д. Тюменская, п. Чары, п. Новая Заря, д. Крапивная), а еще в четырех – п. Зеленый (1 человек), д. Усть-Березовка (3 человека), д. Угловая (2 человека), ж\д станция Новая Заря (3 человека) – население менее 10 жителей. Численность остальных населенных пунктов: д. Молва (64 человека), д. Монастырка (19 человек), д. Куропашкина (24 человека), д. Денисова (16 человек), д. Усть-Хмелевка (37 человек), п. Сосьва Новая (21 человек), д. Матушкина (10 человек), д. Копылова (28 человек).

В административно-территориальном подчинении р.п. Сосьва находится большинство населенных пунктов округа.  Помимо этого, на территории Сосьвинского городского округа действует территориально-административное управление в поселке Восточный.  В с. Кошай, с. Романово, с. Маслова имеются отделения администрации Сосьвинского городского округа.

Структура административного подчинения Сосьвинского городского округа (2011 год):

- рабочий поселок Сосьва – д. Мишино, п. Сосьва Новая, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, п. Зеленый, д. Киселева, п. Пасынок, д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова, д. Крапивная, п. Чары;

- поселок Восточный – д. Усть-Хмелевка, д. Усть-Березовка, д. Угловая, д. Тюменская.

Топографо-геодезические,

инженерно-геологические и климатические условия

Территория Сосьвинского городского округа лежит в средних широтах между 58 ° с.ш. и 61° в.д. вдали от морских побережий. По физико-географическому положению рассматриваемая территория расположена на восточных предгорьях Среднего Урала, переходящих в Западно-Сибирскую низменность. По агроклиматическому районированию Свердловской области рассматриваемая территория относится к III району.

Годовые амплитуды температур достигают 34 ° по многолетним среднемесячным и 87,4 ° по абсолютным значениям. Лето умеренного тепла, в северной части прохладное, зима морозная, с обилием снега.

На рассматриваемой территории расположена метеостанция (Сосьва), имеющая достаточно длинный многолетний ряд комплексных климатических наблюдений.

Температура воздуха и почвы

Показатели среднегодовой температуры воздуха на станции Сосьва, расположенной на территории предгорий, положительные. Средние температуры воздуха:

- Средняя годовая температура воздуха равняется + 0,1(;

- Средняя температура января -17,3(;

- Средняя температура июля +17,0(;

Абсолютный минимум температуры воздуха -50(.

Абсолютный максимум +36(.

Продолжительность безморозного периода составляет 93-116 дней. Для данной территории характерно возвращение в теплый период года холодов и заморозков. В отдельные годы  последние заморозки возможны  вплоть до начала июля, а первые уже в начале августа. Отопительный период длится от 239 до 250 дней, при средней температуре воздуха от 6,7( до 7,4(. Сезонное промерзание почвы наблюдается ежегодно, продолжается значительный период с ноября по март – апрель, достигая максимума в феврале – марте. Температура 0( проникает на глубине 205-210 см один раз в 50 лет, на глубину 180-185 см один раз в 20 лет, на глубину 160-170 см каждые 10 лет. Глубина промерзания почвы больше в местах с незначительным снежным покровом.

Таблица 2.1.1.

Показатели температуры воздуха

(сравнение с прилегающими территориями)

| пункты наблюдения | среднемесячная температура | среднегодовая температура | абсолютные показатели температур | сумма средних суточных температур |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | января | июля |  | минимум | максимум | ниже 0° | выше 0° | выше 10° |
| Серов | -17,6 | 17,3 | 0,1 | -52 | 36 | - | - | 1663 |
| Гари | -17,0 | 17,0 | 0,2 | -50 | 37 | -2248 | 1642 | 1665 |
| Сосьва | -17,3 | 17,0 | 0,1 | -50 | 36 | -1894 | 2085 | 1634 |

Снежный покров

Распределение снежного покрова связано с господствующим зимой западным переносом воздушных масс. Первый снег повсеместно может появляться уже в сентябре, а средняя дата его появления – середина октября. Наибольшее количество снега скапливается в лесу, на подветренных склонах, в оврагах и балках, других защищенных от ветра местах. Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м.кв. горизонтальной поверхности земли равно 1,5 кПа (согласно четвертому снеговому району СНиП 2.01.07-85).

Таблица 2.1.2.

Высота снежного покрова по данным снегосьемок на последний день декады (см)

| Месяц Декада | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Высота | 7 | 10 | 13 | 20 | 37 | 41 | 40 | 42 | 23 | 26 | 30 | 32 | 36 | 41 | 41 | 17 |

Ветровой режим

Процентное отношение юго-западных – западных направлений ветра для территории Сосьвинского городского округа составляет 44 % (станция Сосьва). Скорость ветра в среднем равно 3 м\сек. Количество штилей составляет от 10 до 27 %. На ветры со скоростью до 5 м\сек. приходится до 80% всех ветров. На ровных открытых пространствах, а также на возвышенных незанесенных частях территории возможно повышение ветра до 20 м\сек, а раз в 20 лет до 26 м\сек.

Таблица 2.1.3.

Повторяемость направлений ветра и штилей за год,%

| направление | с | с-в | в | ю-в | ю | ю-з | з | с-з | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| повторямось | 14 | 8 | 6 | 7 | 10 | 15 | 27 | 19 | 19 |

Таблица 2.1.4.

Среднее месячная и годовая скорость ветра, м/с

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 2,7 | 3,2 |

От 10 до 40 дней в году бывают с туманами. В холодный период года туман более продолжителен.

Солнечное сияние и облачность

Средняя продолжительность солнечного сияния на территории Сосьвинского городского округа составляет 1800-1900 часов. Вероятность периодов с устойчивой солнечной погодой в течении 1-2 дней достигает 80% в месяц. Самым солнечным месяцем является июль – 292-293 часа. В декабре солнце показывается лишь на 33-40 часов, а в январе – на 41-58 часов.

Период с биологически активной солнечной радиацией составляет до 120 дней. С севера на юг территории уменьшается период с ультрафиолетовым дефицитом (от 140 дней на севере до 110 дней на юге: с 16\X по 16\II).

Атмосферные осадки и влажность воздуха

Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в осенне-зимний период – 82% (в декабре), а наименьшая – в мае – 57%.

Распределение осадков по территории имеет четкую зависимость от господствующего западного направления влажных воздушных масс, и барьерной роли горных структур. Наибольшее количество осадков получают западные районы. Повсеместно основное количество осадков выпадает в теплый период, в июле-августе. Наименьшее количество выпадает в феврале, на их долю жидких осадков приходится 50-75%, твердых 25-30%, смешанных 10-15% от всех осадков за год.

Таблица 2.1.5.

Среднее количество осадков, приведенное к осадкомеру (мм)

(сравнение с прилегающими территориями)

| Пункт наблюдения | Месяцы | Год |
| --- | --- | --- |
|  | XI - III | IV - X |  |
| Серов I | 165 | 417 | 582 |
| Гари | 177 | 435 | 612 |
| Сосьва | 188 | 455 | 643 |

Таблица 2.1.6.

Суточный максимум осадков различной обеспеченности (год)

| Средний максимум | Обеспеченность, % | Наблюдаемый максимум |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | мм | Дата |
| 33 | 28 | 44 | 53 | 61 | 72 | 82 | 88 | 02 июля 1939 |

Осадки в теплый период года выпадают преимущественно в виде ливневых дождей. Для изучаемого района характерным является наибольшая вероятность (до 70% в месяц) периодов с устойчивой дождливой погодой (более I мм аа\сут.) в течение 1-2 дней, а средняя продолжительность дождливого периода составляет 2-3 дня. Среднее многолетнее число дождливых дней 9-12 в месяц с максимумом в июле и минимумом в мае.

Число дней с ливневым дождем – 51.

Среднее число дней без осадков  - 170.

Среднее число дней с грозой – 18 .

Среднее число дней с туманами – 8.

Территория Сосьвинского городского округа  лежит в приводораздельной зоне восточного склона Уральских гор и относится к бассейну реки Тобол. Северная и центральная части округа принадлежат бассейну р. Сосьва и ее притокам р. Ляля, р. Молва, р. Негла, р. Тесьма и другим. Южная часть территории относится к бассейну р. Туры и впадающих в нее рек, самой крупной из которых является р. Цыганка.

На рассматриваемой территории, ввиду относительной пологости рельефа, реки теряют скорость и текут в широких, неглубоко врезанных долинах. Густота речной сети составляет примерно 0,31-0,40 км\км2 в среднем и нижнем течении, что объясняется уменьшением количества осадков с запада на восток, площадью водосбора, особенностями рельефа.

Наибольшее распространение имеет тип русел свободно меандрирующих по дну широких пойменных долин. Для большинства рек характерна интенсивность руслового процесса, на что указывает наличие в речных поймах вееров перемещения русла и отпавших петель-стариц (р. Сосьва, р. Ляля).

Таблица 2.1.7.

Длина и площадь водосбора основных рек Совьвинского городского округа

| Наименование | Площадь водосбора, км2 | Длина реки, км | Наименование бассейна |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Сосьва | 24700 | 635 | б.р. Сосьва |
| р. Ляля | 7430 | 258 | б.р. Сосьва |
| р. Молва | нет данных | 70 | б.р. Сосьва |
| р. Тесьма | нет данных | 40 | б.р. Сосьва |
| р. Негла | нет данных | 26 | б.р. Сосьва |
| р. Цыганка | нет данных | 128 | б.р. Тура |

Питание рек составляют преимущественно талые снеговые воды, дающие обычно немногим более половины годового стока. Кроме того важное значение имеют дождевые и грунтовые воды. Благодаря усиленной конденсации атмосферных осадков в горах и предгорьях, здесь сильно повышается водность. По внутреннему распределению стока реки Сосьвинского городского округа могут быть отнесены к группе рек с весенним половодьем и дождевыми паводками.

Весеннее половодье начинается во второй половине апреля, однако его окончание определить трудно из-за дождевых паводков, которые наступают в этот период. Доля стока половодья достигает 70%, а в среднем составляет 45-60%.

В летнее - осенний период в следствии интенсивных ливней наступают мощные, хотя и кратковременные паводки, иногда превосходящие весенние. Сток реки в это время может превосходить в 1-2 раза зимний, который осуществляется только за счет грунтовых вод. Сток летне - осенней межени составляет 30-35% годового объема. Зимняя межень продолжается с ноября по март и характеризуется устойчивым стоянием уровня воды (объем стока зимней межени не превышает 10% годового). Величины меженных стоков зависят от запасов подземных вод в бассейне глубины орозионного слоя, а также от величины площади водосбора.

Ледостав наступает в конце октября, начале ноября. Обычно ему предшествует непродолжительный осенний ледоход. Продолжительность ледостава в среднем составляет 200-210 дней на севере и чуть меньше на юге территории. Максимальная толщина льда наблюдается к концу зимы, достигая 70-80 см в верховьях рек, 40-50 см в низовьях.

Наибольшее прогревание воды происходит в июне-июле и достигает в среднем 10.5-10.8 градусов. При прохождении вниз по течению температура воды увеличивается до 15-15.5 градусов. В низовье она может достигать 18-20 градусов. Период времени с температурой воды выше +18 градусов Цельсия (в низовье) составляет примерно 1-1,5 месяца. В отдельные годы температура  воды может подниматься до 25 градусов, а абсолютный максимум составляет 25-28 градусов Цельсия.

Сток основных рек (реки Сосьва и Ляля) зарегулирован прудами, водохранилищами, что вносит изменения в показатели естественного стока.

Таблица 2.1.8.

Нормы годового стока основных рек округа

| река | створ | площадь водосбора, км 2 | нормы годового стока |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | модуль стока, л/сек с км2 | средний расход, м3/сек | Годовые стоки, млн. м3 |
| Сосьва | п. Сосьва | 19720 | 5,1 | 113 | - |
| Ляля | Н. Ляля | 2780 | 5,0 | 14,0 | - |
| Ляля | Средне-Салтаново | 3010 | 5,0 | 15,0 | - |
| Ляля | Караульское водохранилище | 2340 | 5,5 | 12,9 | - |

Сток основных рек округа подвержен колебаниям. В засушливые годы (95% обеспеченности) он снижается в среднем в 2 – 2,5 раза. Многие мелкие реки и ручьи могут пересыхать совсем. Общее водопотребление  составляет около одной четверти от естественных эксплуатационных ресурсов.

Территория бассейна реки Ляля требует дополнительного расхода воды на разбавление стоков.

В маловодные годы минимальные летние и особенно зимние  расходы воды в реках во много, иногда в десятки раз, уступают средним многолетним годовым расходам.

Краткая характеристика главных рек, протекающих на территории Сосьвинского городского округа.

1. Река Сосьва. Правая составляющая р. Тавда. Принадлежит бассейну р. Тобол – р. Обь – р. Иртыш. Общая протяженность 635 км, площадь бассейна 24700 км2. Самая полноводная и самая протяженная из рек округа. Она происходит от слияния рек Малой и Большой Сосьвы. Берет начало на восточном склоне Северного Урала, а большая часть ее бассейна располагается на Западно-Сибирской равнине. По территории Сосьвинского городского округа р. Сосьва протекает в северной и центральной ее частях. Устье – р. Тавда (слияние с р. Лозьва).

Почти на всем протяжении река имеет очень извилистое русло. Основное направление течения (в пределах рассматриваемой территории) – юго-восточное (от впадения правобережного притока р. Ляля). В среднем и нижнем течении (Серовский район)  р. Сосьва имеет ширину 50-100 м, глубину 0,7-3 м, скорость течения 0,4 – 0,5 м\сек., дно песчано-галечинковое. Берега крутые или обрывистые высотой 2-5 м. Пойма заболоченная (шириной до 300 м).

Долина реки в разрезе, как правило, трапецеидальная. Русло у р. п. Сосьва (495 км от истока) характеризуется наличием водной растительности.

Наибольшее прогревание воды происходит обычно в июне-июле и достигает в среднем 10,5 – 10,8 градусов (в низовье в отдельные дни может достигать 18,2 – 20 градусов).

По внутригодовому распределению стока р. Сосьва может быть отнесена к группе рек с весенним половодьем, на этот период приходится около 70% годового стока. В целом годовой объем стока р. Сосьва составляет 3,882 км3 при среднем годовом расходе воды 123 м3\сек. Замерзает в начале ноября, вскрывается в апреле. Сплавная (используется для лесосплава). Судоходна на 333 км от устья.

Река Сосьва имеет множество притоков. Самые крупные из них (на территории Сосьвинского городского округа) – р. Ляля, р. Молва, р. Негла, р. Монастырка.

2. Река Ляля. Правый и самый большой приток р. Сосьва. Берет начало с восточного склона Северного Урала и течет в направлении с запада на восток. Образуется в результате слияния рек Колодничная Ляля и Полудённая Ляля. Длина реки 258 км, площадь водосбора 7430 км2. Впадает в реку Сосьва в 516 км от ее истока. Около 86% площади бассейна покрыто лесами, преимущественно хвойными, заболоченные низины составляют 4%. Скорость течения до 0,4 м/с. Урез устья 60,6 м. В нижнем и среднем течении сильно петляет и изобилует старицами, берега местами заболочены. Объем годового стока р. Ляля 1073,0 млн. м3 при среднем годовом расходе воды 34,0 м3\сутки. Минимальный тридцатидневный летний сток в год – 95% обеспеченности.

Река Ляля не имеет развитой сети притоков, но на 186 км от ее истока в нее впадает крупная р. Лобва (за пределами Сосьвинского городского округа).

3. Река Молва. Правый приток р. Сосьва. Длина 70 км. Площадь водосбора 640 км2. Впадает в реку Сосьва на расстоянии 167 км от ее устья и 552 км от истока. Расход воды р. Молва: среднегодовой – 2,30 м3\сек.; минимальный тридцатидневный летний сток – 0,14 м3\сек., зимний – 0,013 м3 сек. (при  95% обеспеченности). Годовой объем стока – 72,59 млн. м3. Лесистость пойменной территории – 92%.

Р. Молва имеет достаточно крупный левый приток – реку Пасынок. Устье реки находится в 10 км по левому берегу реки Молва. Длина реки составляет 24 км.

4. Река Монастырка. Левый приток р. Сосьва. Длина 38 км. Площадь водосбора 300 км2. Впадает в реку Сосьва на расстоянии 198 км от ее устья и 521 км от истока. Расход воды: среднегодовой – 1,08 м3\сек.; минимальный тридцатидневный летний сток – 0,06 м3\сек., зимний – 0 м3 сек. (при  95% обеспеченности). Годовой объем стока – 34,08 млн. м3. Заболоченность пойменной территории – 30%.

5. Река Калинка.  Правый приток р. Сосьва. Длина 64 км. Площадь водосбора 720 км2. Впадает в реку Сосьва на расстоянии 95 км от ее устья и 624 км от истока. Расход воды: среднегодовой – 2,59 м3\сек.; минимальный тридцатидневный летний сток – 0,16 м3\сек., зимний – 0,016 м3 сек. (при  95% обеспеченности). Годовой объем стока – 81,74 млн. м3.

6. Река Негла. Правый приток р. Сосьва. Длина 26 км. Устье реки находится в 157 км по правому берегу реки Сосьва.

7. Река Тесьма. Является Левым притоком реки Воробина (устье  находится в 4,3 км по левому берегу реки Сосьва за пределами Сосьвинского городского округа). Устье реки находится в 53 км по левому берегу реки Воробина. Часть поймы р. Тесьма пролегает в северной части территории округа. Длина реки составляет 40 км.

8. Река Цыганка. Протекает в меридиональном направлении в юго-восточной части округа. Является левым притоком р. Тура (протекает параллельно южной границе округа, но не входит в него). Р. Цыганка принадлежит бассейну реки Тура от истока до впадения р. Тагил. Устье реки находится в 663 км по левому берегу реки Тура. Длина составляет 102 км.

Водохранилища и озера.

На территории Сосьвинского городского округа ощущается дефицит водных ресурсов (хотя в целом территория водой обеспечена). На проектируемой территории отсутствуют водохранилища. Населенные пункты обеспечиваются водой из артезианских скважин, так как в среднем течении реки для питьевого водоснабжения непригодны (повышенная цеветность, мутность, содержание гумусовых веществ и т.д.). Поэтому в малых населенных пунктах пруды не создаются.

Наиболее крупные озера приурочены к бассейнам рек: р. Пасынок (оз. Светлое), р. Негла (оз. Неглинское), р. Пата (оз. Патинское), р. Копыловка (оз. Копыловское 1-е, оз. Копыловское 2-е), р. Нюрма (оз. Нюрменское).

Почти все эти озера проточные, расположены в верховьях рек и требуют к себе бережного отношения как к регуляторам речного стока.

Кроме того на территории округа по долинам рек Сосьва и Ляля имеется множество мелких озер-стариц.

Болота.

Характерный элемент ландшафта Сосьвинского городского округа – болота и заболоченные территории. Однако, распространены они неравномерно. В пределах западносибирской равнины заболоченность достигает 50%. Здесь болота расположены, в основном, на плоских водораздельных пространствах. На них располагаются громадные торфяные месторождения, образующие целые торфо-долотные системы. Торфяные месторождения этого района имеют преимущественно сложное строение с наличием залежей торфа верхового, переходного и низинного типов. Поверхность территории округа ровная, пересекается глубоко врезанными широкими долинами рек Сосьвы, Ляли и их притоков. Дренируется территория очень слабо. Равнинный рельеф, избыточное увлажнение, наличие мощной толщи четвертичных отложений и другие факторы предопределили широкое развитие торфообразовательного процесса. Типы болот подразделяются на выпуклые олиготрофные сфагнового типа (на востоке) и плоские автрофные болота (в центральной части).

Географически территория Сосьвинского городского округа относится к западной части Западно-Сибирской равнины, в гидрографическом отношении – к речной системе Обь - Иртыш – Тобол – Тавда – Сосьва (бассейн Карского моря (Северный Ледовитый океан)).

В тектоническом отношении рассматриваемая территория расположена в западной оконечности Западно-Сибирской плиты. Для данной территории характерно двухэтажное геологическое строение.

Дочетвертичные геологические формации района представлены комплексом сложнодислоцированных эффузивных и интрузивных палеозойских образований, залегающих на глубинах от 50 до 100 м.

Верхний структурный этаж включает в себя пологозалегающие толщи мезозоя и кайнозоя. Отложения мезозоя представлены известняками, песчаниками, глинистыми сланцами, которые перекрыты отложениями кайнозойской группы – глинами, песками, опоками и трепелами.

Согласно карте литолого-стратиграфических комплексов антропогена Урала (Лидер В.А., 1979 г.) покровные отложения территории представлены отложениями четвертичной системы (Q):

- аллювиальными и озерными глинами, суглинками, реже песками, слагающими террасы речных долин (aQii-iv);

- полигенетическими, преимущественно водными, глинами, суглинками и песками (pgQii-iii).

Отложения четвертичной системы (Q) залегают на глинистых грунтах неогена (верхний плиоцен N22), которые подстилаются породами палеогеновой (Pg) и меловой (K) систем – опоками, глинистыми сланцами и песчаниками.

В инженерно-геологическом отношении округ расположен в западной части региона второго порядка – Зауральской области, входящей в состав внеледниковой зоны Западно-Сибирской плиты.

В геологическом отношении территория округа мало изучена. Инженерно-геологические исследования проводились на территориях населенных пунктов округа для размещения конкретных объектов строительства, и не позволяют дать развернутое описание геологического строения территории округа в целом. Ниже приведены данные о строении грунтов на территории п. Восточный (южная часть округа)  и р. п. Сосьва (центральная часть округа).

1. Поселок Восточный. В геологическом отношении расположен в зоне развития осадочных каменисто-глинистых палеогеновых пород морского генезиса, перекрытых сверху четвертичными отложениями. Разновидности грунтов (сверху вниз):

- Почвенно-растительный слой – представлен плодородным слоем земли. Мощность слоя 0,1 м;

- Суглинок делювиальный (dQ) – темно-коричневого, коричневого цвета твердой консистенции. Мощность слоя 3,1-3,4 м;

- Суглинок озерно-болотный (lpQ) – серого, серо-голубого цвета твердой, мягкой  пластичной консистенции, участками песчанистый. Мощность слоя от 0,9 до 4,8 м;

- Супесь озерно-болотная (lpQ) – серого, серо-голубого цвета текучей консистенции. Мощность слоя 1,4 м.

На основании лабораторных исследований характеристика физико-механических свойств грунтов является следующей:

- ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой. Грунт не нормируется, не рекомендуется использовать в качестве оснований сооружений.

- ИГЭ-2. Суглинок делювиальный темно-коричневого, коричневого цвета. По лабораторным исследованиям суглинок твердой консистенции, по гранулометрическому составу тяжелый пылеватый, легкий пылеватый.  Грунт ненабухающий, среднеустойчивый к размоканию, слабофильтрующий. Коэффициент пористости 0,672, коэффициент водонасыщения 0,861, с примесью органических веществ. Грунт среднесжимаемый. По степени морозоопасности относится к группе слабопучинистых. Коррозионная активность грунта к стали высокая. Степень агрессивности к бетону – слабоагрессивная.

- ИГЭ-3. Суглинок озерно-болотный серого, серо-голубого цвета. По лабораторным исследованиям суглинок твердой консистенции, по гранулометрическому составу тяжелый пылеватый. Среднесжимаемый грунт.

- ИГЭ-4. Суглинок озерно-болотный серого, серо-голубого цвета. По лабораторным исследованиям суглинок мягкопластичной консистенции, по гранулометрическому составу легкий пылеватый, легкий песчанистый. Сильносжимаемый грунт.

- ИГЭ-5. Супесь озерно-болотная серого, серо-голубого цвета. По лабораторным исследованиям супесь текучей консистенции, по гранулометрическому составу пылеватая. Грунт сильносжимаемый.

2. Рабочий поселок Сосьва.

В геологическом строении принимают участие морские палеогеновые отложения (серовская свита), представленные опоками, диатомитами, песчаниками и опоковидными глинами разнообразной окраски. Коренные породы выветрелые до крупнообломочного и глинистого состояния, а в верхней части разреза переотложены аллювиальными процессами и перекрыты аллювиальными отложениями четвертичного возраста. Разновидности грунтов (сверху вниз):

- Почвенно-растительный слой, мощностью 0,1-0,3 м;

- Суглинки аллювиальные четвертичного возраста, серовато-коричневые полутвердые и тугопластичные с линзами мелкого влажного песка с примесью органического вещества. Распространены повсеместно. Мощность слоя 3,3-5,1 м;

- Суглинки палеогенового возраста зеленовато-серые твердые с гнездами пылеватого песка. Встречаются местами. Мощность слоя 2,1-2,9 м;

- Опоковидные глины палеогена зеленовато-серого и темно-серого цветов твердой и полутвердой консистенции с дресвой опок рухляковой крепости от 16 до 38%, участками дресвяные с маломощными прослоями водонасыщенного песка. Встречаются повсеместно на глубине 8-11,7 м. Мощность слоя 3,8-7 м;

- Дресвяные и щебенистые грунты опок рухляковой крепости с глинистым заполнением тугопластичной консистенции в количестве от 26 до 47%. Встречаются в толще палеогеновых глин на глубине 4,6-8,3 м. Мощность слоя 1,9-5,5 м.

Характеристика каждого инженерно-геологического элемента (ИГЭ) приведена ниже по результатам лабораторных работ с учетом материалов изысканий на аналогичных грунтах:

- ИГЭ-1. Аллювиальные суглинки, в единичных случаях глины, четвертичного возраста, полутвердые и тугопластичные с примесью растительных остатков, запесоченные.

- ИГЭ-2. Суглинки палеогенового возраста, твердые и полутвердые, с примесью органического вещества, запесоченные.

- ИГЭ-3. Глины палеогенового возраста, с включением дресвы опок рухляковой крепости до 38,8%, в среднем 23,5%. Характеризуются низкими показателями плотности и высокими значениями пористости и водно-физических свойств. В нарушенном состоянии приобретают тугопластичную и мягкопластичную консистенцию, однако при естественной структуре – твердые с достаточно высокими прочностными свойствами. Коэффициент упрочнения составляет 0,188-0,4, т.е. кремнисто-глинистые грунты слабой степерни упрочнения.

- ИГЭ-4. Дресвяные грунты опок палеогенового возраста. Крупнообломочные включения, представленные опоками рухляковой крепости в количестве 53-74%, заполнитель глянястый твердой и полутвердой консистенции. Грунты сильновыветрелые. Плотность грунта составляет 1,4 грамм\см3.

Транспортная и инженерная инфраструктура.

Связь населенных пунктов округа с населенными пунктами области и региона осуществляется автомобильными дорогами и железнодорожными путями сообщения. Воздушное сообщение осуществляется через аэропорты Уктус и Кольцово г. Екатеринбург. Помимо этого посадочная площадка аэропорта Уктус имеется в р.п. Сосьва.

Железнодорожный транспорт.

Железнодорожная связь окружного центра с гг. Екатеринбургом, Серовом и другими населенными пунктами и районами Свердловской области осуществляется по железнодорожной магистрали Серов-Алапаевск-Егоршино-Богданович-Челябинск со станции Сосьва Новая с обеспечением доступности пассажиров автобусным маршрутом между р.п. Сосьва и ст. Сосьва Новая. На участке железной дороги от ст. Сосьва Новая до г. Серова имеется присоединение двухпутной линии подъездных путей к предприятиям р.п. Сосьва, в т.ч. до торгового дома «Сосьвинский» (Сосьвинского ДОКа) протяженностью 4,5 км. Средняя интенсивность движения по участку подъездных путей составляет 1 вагон в сутки. На расчетный срок Генеральным планом р.п.Сосьва и д.Мишина (ФГУП«Уралгеоинформ», 2009 г.) предусматривается строительство ж.д. станции в р.п. Сосьва рядом с проектируемой автостанцией  с использованием для пассажирского движения существующих подъездных  ж/д путей.

Железнодорожная связь п. Восточный осуществляется по железнодорожная линии Алапаевск-Серов, которая является неэлектрифицированной, проходит в границах поселка, разделяя ее селитебную часть в меридиональном направлении. По данной дороге обслуживаются грузовые перевозки производственных предприятий лесоперерабатывающего профиля, а так же осуществляются пригородные пассажирские перевозки населения округа. Время в пути до города Екатеринбург для пассажирского сообщения составляет  8 часов, расстояние 270 км. Пассажирская железнодорожная станция расположена в северной части поселка.

Кроме того, на территории округа расположено четыре остановочных пункта: в д.Усть – Березовка, п.Зеленый, жд.ст. Новая Заря и п.Пасынок.

Автомобильный транспорт.

Сеть автодорог округа представлена основными и второстепенными территориальными автодорогами регионального значения, а так же местного значения, относящимися к II, III, IV и V техническим категориям согласно СНиП 2.05.02-85. Внешние связи данного муниципального образования организованы с территорией Серовского, Верхотурского, Алапаевского, Гаринского и Новолялинского городских округов. В транспортной структуре Свердловской области Сосьвинский городской округ отстоит от крупных автодорог региона (федерального значения Екатеринбург - Пермь и автодороги регионального значения Екатеринбург - Североуральск), что исключает транзитные транспортные потоки по его территории.

Основу дорожной сети городского округа формирует автодорога, проходящая в широтном направлении: Серов – Сосьва - Гари, через населенные пункты: Маслово, Копылова, Монастырка, Сосьва Новая, Сосьва и автодорога Восточный – Сосьва, проходящая в меридиональном направлении, через населенные пункты: Восточный, Усть-Хмелевка, Молва, Кошай. Эти автодороги относятся к основным территориальным и  организуют непосредственные транспортные связи наиболее крупных населенных пунктов округа между собой (Сосьва, Восточный. Кошай, Романово), обеспечивают внешние связи. Общая протяженность основных территориальных автодорог регионального значения по землям городского округа составляет 113 км.

К второстепенным территориальным автодорогам регионального значения относятся: подъезд к п.Пасынок, дорога Монастырка – Романово, подъезд к аэропорту, Сосьва Новая – Сосьва и т.д. Общая протяженность основных территориальных автодорог регионального значения по землям городского округа составляет 19 км.

Кроме того по территории округа проходит второстепенная территориальная автодорога местного значения: Романово – Крапивная – Денисова – Куропашкина – Верхотурье, протяженностью 34 км.

Прочие автомобильные дороги округа имеют местное значение, связывают отдельные населенные пункты с автодорогами основного и второстепенного территориального значения. К прочим территориальным автодорогам местного значения относятся: Маслово – Матушкина - Копылова, подъезды к д.Тюменская, п.Зеленый, д.Киселева, и д.Угловая. Общая протяженность этих дорог составляет 26 км.

Отличительной особенностью трассировки основных территориальных автодорог является их транзитное прохождение по селитебной зоне населенных пунктов. Автодорога Серов – Сосьва – Гари проходит через п. Сосьва со стороны г. Серова с юго-запада на северо-восток по ул. Митина, имеет преимущественно асфальтобетонное покрытие, на многих участках – щебеночное. Ширина проезжей части 6,0-7,0 м. Интенсивность движения транспорта в пределах поселка, в основном транзитного, составляет 277 приведенных единиц в сутки. Транзитные потоки неблагоприятно влияют на условия проживания населения прилегающих улиц вследствие образования пыли, шума, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Автодорога Сосьва – Восточный подходит к поселку с южной стороны через понтонный мост, имеет щебеночное покрытие и ширину проезжей части 6-7 м. Генеральным планом р.п.Сосьва предусмотрено строительство участка автодороги Серов – Сосьва – Гари с северной стороны, который позволит транзитный пропуск не только внешнего по отношению к поселку автотранспорта, но и внутрипоселкового грузового транспорта в обход жилой застройки. В границах поселка этот участок относится по своей категории к поселковой дороге и будет обеспечивать обслуживание промышленно-складских территорий и аэропорта (подвоз ГСМ).

На сегодняшний день населенные пункты Чары, Новая Заря, не связаны с общей сетью автодорог округа. Внешние связи деревень Киселева, Зеленый, Матушкина, Угловая, Тюменская осуществляются по непаспортизированным автомобильным дорогам, не обеспечивающим устойчивые всепогодные связи с ближайшими населенными пунктами округа.

Водоснабжение.

Степень развития систем водоснабжения населенных пунктов Сосьвинского городского округа имеет большой разброс. Централизованным водоснабжением с нормативно оборудованными водозаборами, развитой водопроводной сетью с вводами в здания и водоразборными колонками на сети обеспечены крупные населенные пункты: р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Романово, с. Кошай. Наиболее развита система водоснабжения в р.п. Сосьва и п. Восточный. В остальных населенных пунктах или имеются скважины в общем доступе без водопроводной сети (с. Маслова, п. Сосьва Новая), или же система водоснабжения децентрализованная – население пользуется собственными скважинами и шахтными колодцами.

Источники водоснабжения. Водоснабжение населенных пунктов Сосьвинского городского округа осуществляется за счет подземных вод. Несмотря на большое количество водных объектов (рек, озер, ручьев) водоносность поверхностных источников недостаточна для обеспечения потребных расходов округа в питьевой воде и, кроме того, в среднем течении поверхностные воды для питьевого водоснабжения непригодны, поскольку имеют повышенную цветность, мутность, содержание гумусовых веществ и т.д. (см. п.2.2 настоящей записки).

Источниками водоснабжения населенных пунктов округа служат водозаборные скважины, часть из которых поставлена на кадастровый учет, неучтенные скважины и шахтные колодцы, а также пробуренные населением собственные скважины и колодцы

Трубопроводы системы водоснабжения и сооружения на сетях. В населенных пунктах, где системы водоснабжения оборудованы водопроводной сетью, трубопроводы системы водоснабжения чаще всего тупиковые; в п. Восточном и р.п. Сосьва основные магистрали частично закольцованы. Степень износа стальных трубопроводов высокая (до 80%), трубопроводы нуждаются в перекладке.

В р.п. Сосьва, п. Восточный и п. Романово в состав систем водоснабжения включены водонапорные башни. В р.п. Сосьва вода из скважин подается, в основном, в расположенные на одной площадке со скважинами водонапорные башни, откуда поступает к потребителю. В отдельных случаях поступление воды потребителю осуществляется непосредственно из скважин. Имеются также резервуары запаса при насосной станции II подъема, вода в которую поступает из скважины № 50375.

Водонапорные башни в п. Восточный в настоящее время не действуют.

Сведений о водонапорной башне в п. Романово не представлено.

Противопожарное водоснабжение.

Пожаротушение во всех населенных пунктах округа не решено, за исключением р.п. Сосьва, где система хозяйственного питьевого водопровода объединена с противопожарной.

.

Проектные предложения.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Расходы воды на хозяйственное питьевое водоснабжение. Расчеты водопотребления выполнены по укрупненным нормам в соответствии с СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,  СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» и  приложению №13 НГПСО-1-2009.66

Норма водопотребления для населения принята 125-160 л/сут. на человека в соответствии с п. 235 главы 45 и приложению №13 НГПСО-1-2009.66, в домах, подключенных к водопроводу.

Расходы на пожаротушение. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», табл. 5,6 определяется расходы воды на наружное пожаротушение в зависимости от численности населения.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается в зависимости от числа жителей, этажности застройки и объема зданий по таблицам 5 и 6 СНиП 2.04.02-84* и табл. 1,2  СП 8.3130-2009.

Так, для населенных пунктов с числом жителей от 1 до 5 тыс. человек,  расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с, свыше 5 тыс – 15л/с. Расчетное количество пожаров – 1. Расход воды на внутреннее пожаротушение, например, здания дома культуры, согласно табл.1 СП 10.13130-2009, составит 2 х 2,5 = 5 л/с. Общий расход на пожаротушение составит  15 л/с (54м3/час, 162м3/сут) из расчета тушения пожара в течение 3-х часов.

При рабочем проектировании расходы на пожаротушение должны быть уточнены.

Расчет потребного количества воды на хозпитьевые и противопожарные нужды на расчетный срок выполнялся для развивающихся крупных, средних и малых населенных пунктов округа, а также для населенных пунктов, оставленных «на выживание» (в перспективе – сады, огороды, временное проживание), в которых предполагается наличие определенного количества жителей на расчетный срок. В населенных пунктах с временным проживанием (базы отдыха, кемпинги, охотничьи и рыболовецкие угодья, садовые и дачные кооперативы, вахтовый метод работы) рассчитан расход на нужды пожаротушения из расчета 10 л/с (две струи по 5 л/с) и тушения пожара в течение 3-х часов.

Результаты расчетов представлены в табл. 2.1.9.

Таблица 2.1.9.

Сводная таблица потребных расходов воды на нужды водоснабжения населенных пунктов Сосьвинского ГО на расчетный срок (2031 г.)

| № | Населенные пункты | Кол-во жителей на исход. год (2012г.) | Кол-во жителей на расчет. срок (2031г.) | Расход воды на расчётный срок, м3/сут | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупные и средние развивающиеся населенные пункты |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Сосьва, в том числе: -спецконтингент (данные за 2010 г.) - д. Мишина | 9337 2653 31 | 9500 ~2500 31 | 3312,46 | принято по материалам УГ – 68/06 – ПЗ «Генеральный план Сосьвинского г. о. применительно к р.п. Сосьва и д. Мишина», ФГУП «Уралгеоинформ», Екатеринбург, 2009 г.). |
| 2 | п. Восточный | 5159 | 5300 | 1437,12 |  |
| 3 | с. Кошай | 781 | 800 | 293,57 | с учетом расхода на животноводческую ферму |
| 4 | с. Романово | 554 | 600 | 248,3 |  |
| 5 | с. Маслова | 164 | 175 | 148,32 |  |
| 6 | п. Пасынок | 215 | 230 | 161 |  |
|  | Малые развивающиеся населенные пункты |  |  |  |  |
| 7 | д. Усть-Хмелевка | 37 | 40 | 117,22 |  |
| 8 | д. Матушкина | 10 | 15 | 111,46 |  |
| 9 | д. Копылова | 28 | 32 | 115,37 |  |
| 10 | д. Молва | 64 | 70 | 124,13 |  |
| 11 | д. Монастырка | 19 | 20 | 112,61 |  |
| 12 | п. Сосьва Новая | 21 | 25 | 113,76 |  |
|  | Населенные пункты, оставленные «на выживание» |  |  |  |  |
| 13 | д. Денисова | 16 | 16 | 111,69 |  |
| 14 | д. Усть-Березовка | 3 | 0* | 108 | только на нужды пожаротушения, хранение воды в противопожарных емкостях |
| 15 | п. Зеленый | 1 | 0* |  |  |
| 16 | д. Угловая | 2 | 0* |  |  |
| 17 | ж\д ст. Новая Заря | 3 | 0* |  |  |
| 18 | д. Куропашкина | 24 | 24 | 113,53 |  |
|  | Населенные пункты с временным проживанием |  |  |  |  |
| 19 | п. Чары | 0 | 0* | 108 | только на нужды пожаротушения, хранение воды в противопожарных емкостях |
| 20 | д. Киселева | 0 | 0* |  |  |
| 21 | д. Крапивная | 0 | 0* |  |  |
| 22 | п. Новая Заря | 0 | 0* |  |  |
| 23 | д. Тюменская | 0 | 0* |  |  |
|  | ИТОГО: | 16438 | 16847 | 4180,08 |  |

Зоны санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

- первый пояс-зона строгого режима;

- второй и третий пояса – зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются, при выполнении проекта артезианских скважин и  уточняются при ревизии скважин и определения запасов подземных вод.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

Границы первого пояса зоны ЗСО водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки и принимается:

- от стен запасных и регулирующих емкостей – на расстоянии 30 м;

- от водонапорных башен – на расстоянии не менее 10 м.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

Одним из первоочередных мероприятий на период развития до 2031г. является разработка и создание СЗЗ 1, 2, и 3 пояса для существующих и вновь проходимых скважин.

Необходимо отметить, что ранее были выполнены водохозяйственные обследования для части населенных пунктов Сосьвинского ГО, в материалах которых достаточно подробно изложены мероприятия по организации санитарно-защитных зон источников водоснабжения и особенностях размещения перспективных источников (скважин) в соответствии с рельефом местности, направлением подземного потока и плановым положением проектируемых хозяйственных объектов. При детальном проектировании населенных пунктов и разработке схем их водоснабжения необходимо учитывать эти материалы.

Проектируемые схемы водоснабжения

Крупные и средние населенные пункты

Предлагаемые в настоящей работе схемы водоснабжения населенных пунктов Сосьвинского ГО, уже имеющие централизованные системы водоснабжения, сохраняют, по большей части, существующие схемы, при этом предусмотрены их развитие и модернизация для приведения в соответствие с современными нормами.

Все проектные схемы предполагают создание кольцевых систем хозяйственно-питьевого водопровода, объединенного с противопожарным, с установкой на сетях пожарных гидрантов.

Водопроводные сети модернизируются таким образом, чтобы имелась возможность выполнить вводы во все существующие и проектируемые здания. Строительство систем водоснабжения предусмотрено, как правило, этапами – на 1 очередь (2017 г.) и к расчетному сроку (2031 г.).

Р.п. Сосьва. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на расчетный срок приняты:

– месторождение подземных вод Серовское-I. Водозаборный узел расположен в конце ул. Пионерская и представлен двумя скважинами № 2 и № 4193 с утвержденными запасами  74 м3/сут;

– существующий водозаборный участок подземных вод, представленный тремя скважинами №№ 50375, 50376 и 50377, расположенный в юго-западной части поселка (ул. Пионерская, 149), в долине р. Сосьва, в 1,7-1,8 км от ее русла. Согласно паспортным данным дебит скважин составляет 2064 м3/сут. В соответствии с федеральным законом  «О недрах» (ФЗ 2395-1 от 21.02.92) на водозаборный участок необходимо получить лицензию на право пользоваться недрами, а также оформить правоустанавливающие документы на землю под I пояс ЗСО участка, выполнить и утвердить Проект организации ЗСО I,  II  и III поясов водоисточника.

– проектируемый подземный источник – Патинское месторождение подземных вод, прогнозные ресурсы которого оценены в количестве 1300 м3/сут. Месторождение расположено в 2-3 км севернее поселка Сосьва, подлежит проведению поисково-разведочных работ на воду.

Суммарное количество воды питьевого качества трех источников составит 3,4 тыс.м3/сут, что вполне достаточно для водообеспечения поселка.

Качество воды существующих источников характеризуется повышенной минерализацией и содержанием железа. Учитывая, что вода, подаваемая в водопроводную сеть поселка не подвергается водоподготовке, проектом предлагается в границах ЗСО I  пояса юго-западного водозаборного участка разместить станцию водоподготовки, на которую вода будет поступать не только от скважин водозаборного участка, но и от скважин водозаборного узла по ул. Пионерской, На следующих стадиях проектирования необходимо просчитать коммуникации станции водоподготовки на возможность достаточного пропуска расхода воды  на равномерную работу сооружения в течение суток максимального водопотребления.

Существующее водопроводное кольцо D 160 мм предназначено для разбора воды на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. Так как максимальная пропускная способность трубопровода D 160 мм составляет 16 л/с, а при расчете диаметра водовода необходимо учитывать максимальный разбор воды потребителями во время пожара, то из этого водопровода возможно тушение пожара только жилого фонда из расчета 10 л/с.      С учетом внутреннего пожаротушения на тушение пожара общественного здания поселка потребуется 15 л/с. Учитывая это обстоятельство, в систему водоснабжения  вводятся трубопроводы D 225 мм.

В дополнение к существующим водоводам 2D 160 мм, проложенным по                   ул. Пионерская в западном направлении, проектом предлагается проложить от юго-западного водозаборного участка еще один водовод D 225 мм в район формирующейся промзоны и поселка (улицы Гагарина, Первомайская, Бажова) с выходом на ул. Ленина.   Далее трасса намечена по улицам Ленина, К.Маркса и Пионерской до камеры переключения на пересечении улиц Пионерская – Московская, образуя западное водопроводное кольцо поселка D 225 мм – 2D 160 мм. При этом необходимо будет переложить два участка водовода D160 мм:  по ул. Пионерской – 375 м и по ул. К.Маркса – 210 м.

От Патинского месторождения подземных вод вода из скважин будет подаваться насосными станциями I подъема по двум подающим водоводам 2D 160 мм на северную площадку водопроводных сооружений, которую намечено разместить на незалесеной возвышенности, в 150 м севернее квартала улиц Алексеева – Молодежная – Кирова.

Согласно выполненных расчетов, суммарный объем резервуаров чистой воды в целом по поселку составит 907,28 м3. В резервуарах предусматривается хранить: пожарный запас, запас воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды из расчета трех максимальных часовых расходов и объем воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления.

На северной площадке водопроводных сооружений будут размещены станция водоподготовки, два резервуара чистой воды по 200 м3 каждый и насосная станция II подъема.

Насосной станцией II подъема вода по проектируемым двум водоводам D 225 мм  будет подаваться в систему водоснабжения, образуя центральное кольцо по улицам Кирова, Садовая, Строителей, Толмачева, Кирова, Ленина, Свободы, Молодежная.

Таким образом, в системе водоснабжения поселка запроектировано два основных водопроводных кольца: западное D 225 мм – 2 D 160 мм от существующих источников водоснабжения и центральное  D 225 мм – от проектируемого источника. Центральное и западное кольца соединены двумя водоводами D 225 мм, один из которых проходит по  ул. Ленина, другой – по ул. Фадеева.

Система водоснабжения принята кольцевая, решена с учетом максимального использования существующих водоводов, расчет диаметров водопроводных колец произведен по укрупненным показателям. При расчете диаметров учтены потребности  воды на наружное и внутреннее пожаротушение из расчета одного пожара.  Проектируемые водопроводные трубы приняты из полиэтилена.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо специализированной организацией выполнить гидравлический расчет системы водоснабжения поселка, в котором должны быть подобраны насосы для каждого источника водоснабжения и уточнены диаметры водоводов.

Пожаротушение поселка запроектировано из системы хозяйственно-питьевого водопровода. Для этой цели на водоводах предусматриваются пожарные гидранты, расстояния между которыми должны быть определены согласно СниП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования. Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Неприкосновенный пожарный запас воды по поселку определен в 576,03 м3. В том числе общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов составляет 162 м3. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно СниП 2.04.02-84* (таб. 5, 6) по зданию, требующему наибольшего расхода воды, и составляет 15 л/сек.

В связи с удаленностью д. Мишина, аэропорта и проектируемого объекта ЛИУ-23 для предприятия ФГУ ОИК-4, а также в целях экономии водопроводных сетей, вода на эти объекты подается по двум тупиковым трубопроводам. На территории этих объектов должны быть организованы самостоятельные системы пожаротушения для хранения противопожарного запаса воды со строительством собственных резервуаров и подпиткой из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

Одиночные скважины небольшого дебита, расположенные на территории поселка, не учитывались при решении схемы водоснабжения, так как они не имеют зон санитарной охраны и отсутствуют данные по качеству воды. Но все существующие скважины, исключенные из системы водоснабжения, сохраняются для технических целей, полива и на случай ГО.

Для хозяйственно-питьевых и частично производственных целей промышленных предприятий поселка предусматривается подача воды из поселковой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусмотрено из системы технического водоснабжения и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка. На территории предприятий ООО «Торговый дом «Сосьва» и ФГУ ОИК-4 сохраняются промышленные водозаборы и существующие пожарные водоемы и резервуары.

На расчетный срок проектом предусматривается  довести обеспеченность жилой застройки, оборудованной внутренним водопроводом до 100 %.

п. Восточный. В качестве источников водоснабжения в настоящем проекте предусматривается использование существующих скважин и дополнительных источников, о которых будет сказано ниже.

Дополнительный источник необходим, поскольку качество подземных вод и суммарная производительность всех водозаборных скважин не удовлетворяет как существующую, так и перспективную потребность населения в питьевой воде на нужды хозпитьевого и противопожарного водоснабжения.

Для использования действующих скважин в качестве источника водоснабжения требуется, прежде всего, провести их детальное обследование, включая:

- определение физического состояние скважин (степень износа конструкций и оборудования);

- уточнение дебита и фактической производительности с установкой приборов учета;

- определение качества воды в каждой скважине.

Особое внимание следует обратить на отсутствие санитарно-защитных зон у большинства скважин и выполнение всех санитарных требований по СЗЗ 1 пояса.

На основании результатов обследования скважин выносится решение о необходимости реконструкции каждой из них, замене оборудования, восстановления СЗЗ, водоподготовке и т. д. для обеспечения подачи расчетного расхода воды надлежащего качества.

Также необходимо оценить запасы подземных вод и принять решение о бурении дополнительной, ранее запроектированной, скважины 9 р.э. (дополнительный источник водоснабжения), что позволит обеспечить подачу в сеть необходимых расходов на пожаротушение. Необходимость бурения дополнительной скважины определяется после полного обследования существующих скважин.

Ввиду сложного химического состава подземных вод необходима проработка альтернативных источников водоснабжения, которыми могут служить поверхностные воды р. Туры и новые скважины с предварительной разведкой запасов подземных вод, в том числе на правом берегу реки Туры.

Поскольку существующая система водоподготовки не обеспечивает доведение качества добываемой воды до нормативного, необходимо разработать технологию очистки и реконструировать в соответствии с ней действующую станцию обезжелезивания с увеличением ее производительности до расчетной (1200 м3).

Трубопроводы проектируемой системы водоснабжения запроектированы кольцевыми, что позволит повысить надежность водоснабжения и осуществлять наружное пожаротушение от устанавливаемых на сети гидрантов.

Предусматривается использование при строительстве магистральных трубопроводов труб из ПЭ диаметром 50-100 мм (диаметр уточняется при дальнейшем проектировании). При дальнейшем проектировании необходимо выполнить расчет общей кольцевой сети с учетом пропуска противопожарного расхода, установки пожарных гидрантов и вводов водопровода во все существующие  и проектируемые жилые и общественные здания.

Существующие трубопроводы выводятся из системы по мере строительства новой кольцевой сети и подключения к ней существующей и проектируемой застройки. Поэтапное строительство кольцевых водопроводных сетей позволит выполнить постепенную замену существующих сетей на новые. В итоге к расчетному сроку (2031 г.) все жилые и общественные здания предусматривается подключить к вновь проложенной кольцевой сети.

Поскольку не известен дебит скважин, расчетный расход на противопожарные нужды следует обеспечить путем создания противопожарного запаса воды в резервуарах станции обезжелезивания.

Мероприятия по созданию противопожарного запаса воды уточняются по данным обследования существующих скважин, уточнения их дебита и качества воды. Решение принимается при дальнейшем проектировании.

Обновление запаса воды в резервуарах происходит в течение суток за счет водоразбора на хозяйственно-питьевые нужды. Восстановление запаса воды после тушения пожара должно происходит в течение суток без снижения отпуска воды населению.

с. Романово. В связи с отсутствием данных по действующей скважине, требуется провести её обследование: состояние, уточнение дебита и фактической производительности; для этого необходимо установить приборы учета, выяснить марку и характеристики насоса, определить качество воды. Особое внимание надо обратить  на наличие санитарно-защитных зон и выполнение всех санитарных требований.

После получения конкретных данных выносится решение о реконструкции  скважины, замене оборудования, восстановления СЗЗ, водоподготовке и т. д. для обеспечения подачи расчетного расхода воды надлежащего качества. Также, при необходимости, принимается решение о бурении дополнительной скважины.

В предыдущие годы вопрос водоснабжения села Романово тщательно изучался.

В настоящее время необходимо использовать имеющиеся материалы, с глубоко изученными гидрогеологическими условиями данного района, рекомендациями по производству работ, по организации санитарно-защитных зон, для оценки существующей системы ВС, поиска и бурения разведочно-экслуатационных скважин на воду, оборудования их водозаборными устройствами.

Данные, которые возможно применить:

1. В разработанном ранее проекте-представителе к установке в скважину принят погружной насос 4ЭЦВ6-6,3-85, который может обеспечить потребный расход воды 5,4 м3/час при свободном напоре 47 м над устьем скважины. Проект может быть использован после привязки к конкретным условиям для бурения разведочно-эксплуатационных скважин на воду и оборудования их водозаборными устройствами в пределах данного района.

2. В водохозяйственном обследовании на основании проведенных химических анализов подземной воды выявлено превышение железа-1,2 мг/л и дана рекомендация запроектировать обезжелезивающую установку.

3. При размещении проектируемой животноводческой фермы должен учитываться геологический разрез участка и направление подземных потоков (гидрогеологическое обследование) во избежание загрязнения  существующего источника.

Проектируемая схема водоснабжения села Романово предполагает объединенную систему хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Сеть – кольцевая, с установкой пожарных гидрантов. Расстановка гидрантов должна обеспечивать тушение пожара в радиусе 200 м от каждого гидранта. Предусматривается размещение двух резервуаров запаса воды (емкость резервуаров уточняется при проектировании в зависимости от количества добываемой воды). Противопожарный запас воды 189 м3  должен храниться в двух резервуарах. Вода из скважины подается в резервуары, откуда раздается в сеть.

Отметка земли в месте установки резервуаров должна обеспечить достаточный напор в сети для работы пожарных гидрантов. Указанное место размещения резервуаров уточняется при дальнейшем проектировании. Обновление запаса воды в резервуарах происходит в течение 2-х суток за счет водоразбора на хозяйственно-питьевые нужды. Восстановление запаса воды после тушения пожара должно происходить в течение 3-х суток без снижения отпуска воды населению.

Также, при дальнейшем проектировании уточняется необходимость устройства насосной станций при резервуарах, в зависимости от их высотного положения (при невозможности обеспечения необходимого напора в сети при тушении пожара  и подачи воды к отдаленным объектам).

Необходимо выполнить расчет общей кольцевой сети с учетом пропуска противопожарного расхода, установки пожарных гидрантов и вводов водопровода во все существующие  и проектируемые жилые и общественные здания.

При строительстве магистральных трубопроводов предусматривается использование  труб из полиэтилена ПЭ 100 диаметром 125…160 мм для пропуска противопожарного расхода (диаметр уточнить).

Существующие трубопроводы малого диаметра или требующие замены при этом, дублируются новым водоводом и выводятся из эксплуатации. Диаметры сетей должны быть не менее 75 мм. По мере расширения нового строительства предполагается дальнейшее развитие водопроводной сети. К расчетному сроку (2031 г.) все жилые и общественные здания должны иметь гарантированное водоснабжение от кольцевой сети.

с. Кошай. Проектируемая схема предполагает создание объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного централизованного водоснабжения всего поселка со строительством сетей кольцевого водопровода и возможностью выполнения водопроводных вводов во все жилые и общественные здания, с устройством сети пожарных гидрантов.

В настоящее время село не имеет собственного источника водоснабжения и администрация вносит плату за воду балансодержателю существующего водозабора - УПДС «Сосьва». В связи с этим, несмотря на то, что существующие скважины (при совместной их работе) удовлетворяют потребности в питьевой воде – как существующую, так перспективную – предлагается произвести разведочные работы с целью изыскания нового источника водоснабжения и переключения на него системы водоснабжения села. До этого момента предполагается использование существующих скважин.

В настоящей работе предусмотрена подача воды на проектируемую животноводческую ферму из общей системы водоснабжения села, но возможен вариант создания для фермы отдельного источника водоснабжения. Окончательное решение необходимо принять на основе технико-экономического сравнения вариантов после разработки проектной документации (на строительство фермы и на систему водоснабжения села).

Т.к. качество воды не соответствует нормативному, проектом предусматривается обязательная  водоподготовка: в случае использования существующих скважин – на существующей станции (после уточнения ее параметров, т.к. технологические данные не представлены), при создании нового водозабора – на проектируемых модульных очистных сооружениях водопровода.

Существующий ПВХ трубопровод Ø100 мм  по которому вода подается в село от водозабора, сохраняется.

Предположительно, новый водозабор будет расположен недалеко от существующего водозаборного участка, соответственно, трасса трубопровода, подающего воду в село, может быть сохранена и продублирована второй ниткой водовода.

Магистральные трубопроводы проектируемой системы водоснабжения внутри села запроектированы кольцевыми, что позволит повысить надежность водоснабжения и осуществлять наружное пожаротушение от устанавливаемых на сети гидрантов.

Предусматривается использование при строительстве магистральных трубопроводов труб из ПЭ диаметром 50-100 мм (диаметр уточняется при дальнейшем проектировании). При дальнейшем проектировании необходимо выполнить расчет общей кольцевой сети с учетом пропуска противопожарного расхода, установки пожарных гидрантов и вводов водопровода во все существующие и проектируемые жилые и общественные здания.

Существующие трубопроводы выводятся из системы по мере строительства новой кольцевой сети и подключения к ней существующей и проектируемой застройки. Поэтапное строительство кольцевых водопроводных сетей позволит выполнить постепенную замену существующих сетей на новые. В итоге к расчетному сроку (2031 г.) все жилые и общественные здания предусматривается подключить к вновь проложенной кольцевой сети.

с. Маслова, п. Пасынок. В с. Маслова предлагается восстановить существующие водозаборные скважины (см. табл. 3.11.1) для использования их в качестве источников водоснабжения после детального обследования и оценки запаса подземных вод.

В п. Пасынок предлагается провести разведочные работы и пробурить скважины, дебит которых будет обеспечивать потребный расход 161 м3/сут, необходимый для обеспечения хозбытовых и противопожарных нужд поселка. Количество и местоположение скважин определится по результатам разведки.

В населенных пунктах необходимо создать сеть кольцевого хозяйственно-питьевого водопровода, объединенного, с противопожарным, с установкой на сети гидрантов и возможностью ввода во все существующие и проектируемые здания.

По имеющимся данным, дебита существующих скважин с. Маслова достаточно для обеспечения как хозпитьевых, так и противопожарных нужд. Решение о необходимости строительства накопительных емкостей для создания противопожарного запаса воды в обоих населенных пунктах принимается после обследования существующих скважин, разведки новых  и окончательном выборе источников водоснабжения.

Для обеспечения нормативного качества воды, подаваемой потребителю, необходимо строительство сооружений водоподготовки, состав которых определяется после выполнения лабораторных исследований химического состава добываемой воды.

Малые развивающиеся населенные пункты

В 6 малых развивающихся населенных пунктах Сосьвинского ГО предполагается изыскание и бурение источников водоснабжения (кроме п. Сосьва Новая, где источник водоснабжения уже имеется). В д. Матушкина и д. Копылова расположение проектируемых источников рекомендовано на основании водохозяйственных обследований, проведенных в 1990 г. институтом «Уралагропромпроект»: для д. Матушкино – в 1 км юго-западнее деревни, в д. Копылова – севернее деревни.

Для остальных малых развивающихся населенных пунктов  д. Усть-Хмелевка, д. Молва, д. Монастырка) необходимо также выполнить изыскания источников водоснабжения и пробурить скважины с дебитом, достаточным для обеспечения расчетного расхода на хозбытовые и противопожарные нужды (см. табл. 3.11.2).

Необходимость строительства водопровода и сооружений на нем (накопительных емкостей, гидрантов, колонок) определяется при дальнейшем проектировании.

Для обеспечения потребителей водой нормативного качества необходимо предусмотреть строительство станций водоподготовки в каждом из населенных пунктов. Состав сооружений по очистке воды определяется по результатам изысканий.

Населенные пункты, оставленные «на выживание» и временное проживание.

В данных населенных пунктах предлагается произвести изыскания по определению источников водоснабжения (чтобы обеспечить возможность создания инфраструктуры) и создать необходимый противопожарный запас воды (см. табл. 2.1.8).

Первоочередные мероприятия по системе водоснабжения населенных пунктов Сосьвинского городского округа (1 очередь строительства):

- Обустройство санитарно-защитных зон существующих скважин с предварительным выполнением проекта.

- Оценка (либо переоценка) запаса подземных вод.

- Обследование существующих скважин с оценкой дебита и проведением анализа качества воды. Организация постоянного мониторинга качества воды. Внедрение системы обеззараживания воды.

- Строительство станций водоподготовки в крупных и средних развивающихся населенных пунктах.

- Установка приборов учета на существующих скважинах.

- Лицензирование всех скважин.

- При необходимости - проектирование и бурение новых скважин вне застройки с соблюдением СЗЗ 1 пояса.

- Выполнение проекта водоснабжения каждого из населенных пунктов.

- Строительство водонапорных башен (резервуаров) для хранения противопожарного запаса воды.

- Строительство водопроводных сетей к существующей и проектируемой застройке с закольцовкой сетей.

Мероприятия на расчетный срок:

- Создание проектов и строительство систем водоснабжения малых развивающихся населенных пунктов (бурение скважин, обустройство СЗЗ, строительство водопровода и станций водоподготовки).

- Создание противопожарного запаса воды для неразвивающихся населенных пунктов.

Водоотведение.

В настоящее время в Сосьвинском ГО централизованная система канализации со сбором стоков и отводом их на очистные сооружения имеется только в с. Кошай. В селе имеется небольшая система хозяйственно-бытовой канализации, отводящая стоки от многоквартирных домов и общественных зданий, обеспеченных централизованным водоснабжением. Стоки от канализованной застройки поступают в насосную станцию КНС-2, откуда в напорном режиме передаются на очистные сооружения канализации, расположенные за пределами села и принадлежащие УПДС «Сосьва» производительностью 200 м3/сут. Также в селе имеется вторая насосная станция – КНС-1, но она нуждается в реконструкции. Основная часть застройки не канализована, население пользуется надворными туалетами.

В р.п. Сосьва, в п. Восточный и с. Романово часть застройки, обеспеченная центральным водоснабжением, оборудована водонепроницаемыми выгребами с последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом на свалку. Остальная часть населения использует уборные и надворные туалеты.

В остальных населенных пунктах округа система бытовой канализации отсутствует.

Проектные предложения.

Крупные развивающиеся населенные пункты.

В крупных развивающихся населенных пунктах округа предполагается строительство закрытой системы отвода канализационных стоков от всех зданий, обеспеченных централизованным водоснабжением, на канализационные очистные сооружения.

Р.п. Сосьва (по материалам УГ – 68/06 – ПЗ «Генеральный план Сосьвинского г. о. применительно к р.п. Сосьва и д. Мишина», ФГУП «Уралгеоинформ», Екатеринбург, 2009 г.).

Количество хозяйственно-бытовых стоков от поселка, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации, на расчетный срок составит 2453,0 м3/сут.

Из условий рельефа местности и планировочной структуры территорию поселка можно разделить на несколько бассейнов стока.

Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки улиц Гагарина, Первомайская, Бажова, проектируемой и существующей промышленной застройки сетью самотечных коллекторов поступают на КНС №1, предусматриваемую южнее ул. Дорожной, вблизи северо-восточной границы предприятия ФГУ ОИК-4. В зависимости от того, как будет развиваться проектная промзона, производительность КНС №1 ориентировочно определена 22-25 м3/час. С КНС №1 стоки будут отводиться по двум напорным трубопроводам  2D 90 мм по ул. Комендантская на КНС № 2, предусматриваемую в районе пересечения р. Олта и ул. Ленина.

На КНС №2 запроектирована подача хозяйственно-бытовых стоков от существующей и проектируемой жилой застройки, расположенной  в северо-западной части поселка. Сетью самотечных коллекторов стоки будут собираться в отводной коллектор D 200 мм, который намечено проложить вдоль р. Олта от пересечения улиц Митина и Олтинская до КНС №2. Объем стоков составит около 500 м3/сут. Учитывая, что на КНС №2 также будет производиться подача стоков от КНС №1, то ее производительность может составить 45-50 м3/час. От КНС №2 стоки будут поступать по двум трубопроводам 2D 160 мм до камеры гашения напора и далее в головной самотечный коллектор D 250-300-350 мм, запроектированный по ул. Ленина.

Небольшой бассейн стока обусловлен рельефом в северной части поселка, объем стоков которого составит около 130-150 м3/сут. Стоки будут подаваться на КНС №3. КНС с ориентировочной производительностью около 6 м3/час предусмотрена в районе пересечения улиц Лесная и Кирова. С КНС стоки будут отводиться по двум трубопроводам 2D 63 мм до камеры гашения напора и далее самотечным коллектором      D 200 мм  по ул. Кирова в головной самотечный коллектор.

От основной центральной части поселка стоки сетью самотечных коллекторов будут собираться в магистральные коллекторы по улицам К.Маркса, Свободы, Кирова, Строителей и отводиться  в головной коллектор по ул. Ленина.

Основной объем стоков будет поступать в головной канализационный коллектор по ул. Ленина, который будет отводить их на головную насосную станцию № 4 производительностью 105 м3/сут, намеченную восточнее территории ООО «Торговый дом «Сосьва» и далее по двум напорным трубопроводам 2D 225 мм – на очистные сооружения канализации.

С части жилой застройки, расположенной восточнее ул. Строителей, сетью самотечных коллекторов стоки будут отводиться непосредственно на головную КНС.

Ряд объектов, которые по причине сложности рельефа или их удаленности не смогут быть обеспечены централизованной системой канализации, будут использовать выгреба с последующим вывозом стоков на сливную станцию очистных сооружений.

Очистные сооружения с полной биологической очисткой намечено разместить на  незалесенной территории, в 430 м северо-восточнее д. Мишина. После очистки условно чистые воды намечено отводить по самотечному коллектору в р. Сосьва в 1 км  восточнее существующей застройки д. Мишина. Проектная производительность очистных сооружений определена 2,5 тыс. м3/сут. Ориентировочная площадь под площадку очистных сооружений принята по типовому проекту аналогичной производительности: 103х130 м (ТП 902-03-13).

Канализование д. Мишина предусмотрено через КНС №5 производительностью около 2 м3/сут непосредственно на очистные сооружения по двум трубопроводам 2D 63 мм.

Расчет диаметров канализационных коллекторов и трубопроводов производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. Обеспеченность проектируемой жилой застройки централизованной системой канализации составит 99,9 %.

п. Восточный. Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному  среднесуточному (за год) водопотреблению и составляет:– 1017м3/сут;

Расчетный секундный расход – определяется при детальном проектировании.

Проектом предусматривается создание единой системы отведения бытовых стоков от всей застройки на проектируемые локальные очистные сооружения полной биологической очистки.

Выгребы из схемы исключаются с обязательной их санацией.

Отведение стоков от застройки поселка  на очистные сооружения предусмотрено преимущественно в самотечном режиме, переход самотечного коллектора канализации через р. Липовка от северо-восточной части поселка– дюкером. При детальной проработке уточняется количество, размещение и производительность подкачивающих КНС.

Материал проектируемых трубопроводов – ПЭ, диаметр определяется расчетом при проектировании, но не менее 150 мм.

Очистные сооружения проектируются в пониженной части поселения, с устройством санитарно-защитной зоны 100 м. Выпуск очищенных стоков предусматривается в р. Тура. При проектировании необходимо рассмотреть возможность выпуска очищенных стоков за пределами населенного пункта.

с. Романово. Расчетный суточный расход на расчетный срок – 121,0  м3/сут.

Расчетный секундный расход – определяется при детальном проектировании по СНиП 2.04.01-85, т. к. средний расход сточных вод – 1,16 л/с меньше 5,0 л/с (прим. 2 к табл. 2 СНиП 2.04.03-85).

Проектом предусматривается создание единой системы отведения бытовых стоков от всей застройки на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки.

Выгребы из схемы исключаются с обязательной их санацией. Существующая самотечная сеть, при дальнейшем проектировании, уточнении её пропускной способности (диаметра, проверки достаточности уклонов, скоростей) и состояния могут быть подключены к проектируемой сети.

В предыдущие годы рассматривался вопрос создания системы бытовой канализации села Романово, предварительно определялись места размещения очистных сооружений и выпуска очищенных стоков в реку Сосьва.

В Записке о гидрологических работах для проекта планировки и застройки с. Романово, описывается гидрологический режим реки Сосьва, определен минимальный расход воды 95% обеспеченности для выполнения расчета на смешение очищенных бытовых стоков водой реки Сосьвы. В приложении 7.2 дана схема расположения расчетного створа сброса очищенных стоков от очистных сооружений бытовой канализации. Эти данные могут быть применены для расчета степени очистки сточных вод (после подтверждения минимального расхода воды в реке) при разработке проекта канализации села.

В соответствии с выбранным ранее створом выпуска в р. Сосьва (за пределами населенного пункта), очистные сооружения проектируются в 350 метрах юго-восточнее села Романово, в 150 метрах западнее озера Круглое, с устройством санитарно-защитной зоны 100 м. Предлагается применить автоматизированную комплектно- блочную установку очистки стоков.

Необходимо рассмотреть вопрос влияния  очистных сооружений на потоки подземных вод, питающих существующий водозабор. До начала проектирования и строительства ОС должны быть выполнены расчеты 2-го пояса СЗЗ  водозаборной скважины.

Строительство канализационных сетей предусмотрено в 3 этапа.

1. Отведение стоков от застройки юго-восточной части села на очистные сооружения – предусмотрено самотеком на очистные сооружения.

2. Стоки от центральной части села самотеком поступают в канализационную насосную станцию КНС-1, откуда перекачиваются в самотечную сеть юго-восточной части села.

3. Небольшое количество стоков от северной части села подкачивается насосной станцией малой производительности КНС-2, в самотечный коллектор центральной части.

Материал проектируемых трубопроводов – ПЭ, диаметр определяется расчетом при проектировании, но не менее 150 мм.

с. Кошай. Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению и

составляет 153,6 м3/сут.

Проектом предусматривается создание единой системы отведения бытовых стоков от всей застройки – как существующей, так и перспективной – на очистные сооружения (ОС), запроектированные в пониженной части местности за северной границей села. Подача стоков на ОС предусмотрена, в основном, в самотечном режиме, но в связи с достаточно сложным рельефом местности имеются зоны застройки, отвод стоков из которых выполняется в подкачные насосные станции (КНС). Напорные трубопроводы от КНС подключаются к самотечным сетям через колодцы - гасители напора. Также в напорном режиме предусмотрена подача в ОС стоков из заречной (правобережной) части села. Переход напорной сети через реку предусмотрен дюкером. Описываемый вариант схемы водоотведения предполагает исключение существующих КНС 1, 2 из схемы.

Выгребы и надворные туалеты из схемы исключаются с обязательной санацией.

Материал проектируемых трубопроводов канализации – ПЭ, диаметр определяется расчетом при проектировании, но не менее 150 мм.

Существующие очистные сооружения принадлежат УПДС «Сосьва» и расположены в нескольких километрах от южной границы села. Администрация села платит за сброс стоков на ОС.

В настоящем проекте рассмотрен вариант строительства новых очистных сооружений, расположенных, недалеко от села, за его северной границей. В пользу этого решения говорят следующие соображения:

- строительство и дальнейшая эксплуатация собственных ОС для села позволит избежать платы за сброс, что в процессе эксплуатации даст значительную экономию денежных средств;

- подача стоков на ОС вследствие особенностей рельефа в пределах села осуществляется, в основном, самотеком. Предлагаемые в настоящем проекте насосные станции (ориентировочно, 3 шт.) имеют малые производительности и небольшие потребные мощности электрооборудования, так как предназначены для подкачки в главные самотечные коллекторы стоков от отдельных групп жилой застройки. Эксплуатация этих КНС не предполагает значительных эксплуатационных затрат.

Отрицательным в этом варианте является то, что строительство новых ОС потребует значительных капитальных затрат, так как территория за северной окраиной села заболочена и площадку для строительства ОС необходимо отсыпать.

Вариант размещения ОС определяется после разработки проектной документации по водоотведению села и технико-экономического сравнения вариантов.

В случае, если будет принят вариант отведения стоков на существующие ОС, станция КНС-2 остается в эксплуатации после ее обследования с целью выявления технических характеристик; взамен станции КНС-1 необходимо строительство новой подкачной насосной станции ближе к северной границе села. Отвод стоков от правобережной части села в этом случае решается в напорном режиме в сеть правобережной части.

Средние и малые развивающиеся населенные пункты округа

В средних и малых населенных пунктах (, п. Пасынок, д. Маслова, д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, д. Монастырка, п. Сосьва Новая) предполагается строительство закрытой системы канализации с отводом стоков от всех зданий, оборудованных центральным водоснабжением, индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

В качестве очистных сооружений проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях соответствующей производительности.

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологических и инженерно-геологических условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов.

Неразвивающиеся населенные пункты. Канализование неразвивающихся  населенных пунктах выполняется за пределами расчетного срока за счет индивидуальных средств с предварительным выполнением проектов.

Теплоснабжение.

Источниками централизованного теплоснабжения 4х населенных пунктов, представленных в проекте Генерального плана, являются существующие центральные и автономные котельные с тепловыми сетями. Основным видом топлива является каменный уголь и отходы деревопереработки. Остальные 20 населенных пунктов не имеют центральных котельных и тепловых сетей, или имеют небольшие котельные, отапливающие 1-2 здания, работают на отходах деревопереработки.

Потребителями тепла, вырабатываемого котельными, являются административные здания, многоквартирные жилые дома, общественные и коммунально-бытовые объекты поселков. Промышленные предприятия имеют собственные (ведомственные) котельные.

Теплоснабжение потребителей осуществляется горячей водой по температурному графику 95/70 ºС.

Схемы теплоснабжения – двухтрубные, закрытые. Отпуск тепла производится по количественному признаку. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения потребителей осуществляется водонагревательными установками, оборудованными в тепловых пунктах абонентов. Тепловые сети поселков проложены подземно в каналах и надземно на низких опорах, имеют значительный износ, повсеместно требуют замены.

Источником теплоснабжения жилых домов частного сектора и небольших отдельно-стоящих общественных зданий является печное отопление. Вид топлива – дрова.

Р.п. Сосьва. Теплоснабжение поселка осуществляется от большого количества мелких производственных и коммунальных котельных небольшой производительности.

Основными источниками теплоснабжения являются:

- муниципальная котельная (ул. Фадеева, 124) тепловой мощностью 12 Гкал/час. Потребителями тепла являются жилые кварталы в границах улиц Митина – Фадеева и Фадеева – Пионерская – пер. Фадеева. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, горячее водоснабжение отсутствует. Параметры теплоносителя 95/70 оС. В качестве топлива используются отходы лесопиления;

- муниципальная котельная (ул.Ленина, 1а) тепловой мощностью 2,5 Гкал/час. Потребителями тепла являются жилые дома по улицам Ленина, Гирева, Толмачева, а также ряд объектов соцкультбыта. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, горячее водоснабжение отсутствует. Параметры теплоносителя 95/70 оС. В качестве топлива используются отходы лесопиления;

- котельная «Центральная» (территория лесобиржи № 2 ФГУ ОИК-4) тепловой мощностью 3,7 Гкал/час (фактическая выработка 0,3 Гкал/час). Потребителями тепла являются предприятие ФГУ ОИК-4, жилая застройка и поликлиника, принадлежащие предприятию. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, горячее водоснабжение отсутствует. Параметры теплоносителя 95/70 оС. В качестве топлива используются отходы лесопиления;

- производственная котельная ООО «Торговый дом Сосьва» тепловой производительностью 3,5 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая с параметрами теплоносителя 95/70 оС. В качестве топлива использует отходы лесопиления;

- новая котельной производительностью 1,16 Гкал/час, расположена в медгородке. Параметры теплоносителя 95-70 оС. От котельной проложен теплопровод 2D =150 мм до существующих сетей котельной «Центральная» в целях временного подключения к новой котельной муниципального жилья, которое раньше снабжалось теплом от ведомственной котельной «Центральная»..

В целом система теплоснабжения жилой застройки представляет собой три автономных куста теплосетей от трех основных источников.

Системы теплоснабжения, как основных источников, так и других котельных работают автономно. Большей частью локальные котельные снабжают теплом только одно здание.

Теплоснабжение производственных объектов осуществляется также от локальных систем теплоснабжения.

Характеристика источников теплоснабжения.

Таблица 2.1.10.

| № п/п | Объект, адрес | Установленная мощность Гкал/час | Фактическая выработка Гкал/час | Вид оборудования | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная котельная (ул. Фадеева,124) | 12,00 | 0,30 | «ДКВР-4/13» - 2 котла | дрова |
| 2. | Муниципальная котельная (ул.Ленина,1а) | 2,50 | 2,50 | КВУ - 2 котла | дрова |
| 3. | Муниципальная котельная медгородка (ул. Толмачева, 56) | 12,80 | н/д | КсВр-0,8 - 4 котла | уголь, дрова |
| 4. | Котельная детского сада № 1 (ул.Щелканова,22) | 0,736 | 0,334 | «Энергия-3» - 2 котла «КЧМ» - 1 котел | дрова |
| 5. | Котельная детского сада № 2 (ул.Фадеева,47) | 0,4 | 0,45 | «Богатырь» - 1 котел | дрова |
| 6. | Котельная школы № 1 (ул.Толмачева,34) | 0,736 | 0,28 | «Энергия-3» - 2 котла | дрова |
| 7. | Котельная школы № 4 (ул.К.Маркса,19) | 0,736 | 0,270 | «Энергия-3» - 2 котла | дрова |
| 8. | Котельная школы № 5 (ул.Ленина,100) | 0,52 | 0,286 | «Энергия-3»- 1котел "Универсал"- 1 котел | дрова |
| 9. | Котельная Детского дома творчества (ул.Балдина,49) | 0,23 | 0,297 | «Энергия-3»- 1котел | дрова |
| 10. | Котельная «Центральная» ФГУ ОИК-4 Лесобиржа № 2 | 2,1 | 0,70 | «Энергия-3» -6 котлов «СК-250» - 1 котел | дрова |
| 11. | Котельная банно-прачечного комбината ФГУ ОИК-4 ИТК-18 | н/д | 0,224 | самодельный котел | дрова |
| 12. | Отопительная котельная ФГУ ОИК-4 ИТК-23 | 3,7 | 0,3 | «Энергия-3» - 2 котла | дрова |
| 13. | Котельная банно-прачечного комбината ФГУ ОИК-4 ИТК-23 | 3,7 | 0,23 | «Энергия-3» - 1 котел | дрова |
| 14. | Отопительная котельная ФГУ ОИК-4 ИТК-15 | 0,4 | 0,3 | «Тула-2» - 2 котла | дрова |
| 15. | Котельная ФГУ ОИК-4 ИТК-15 (ШИЗО) | 0,15 | 0,3 | КЧ-1» - 1 котел | дрова |
| 16. | Котельная центральной больницы ФГУОИК-4 ИТК-15 | н/д | 0,224 | два самодельных котла | дрова |
| 17. | Котельная ООО Магистраль (ул.ул. Гагарина-Первомайская) | 0,3 | 0,28 | «Энергия-3» - 2 котла | уголь |
| 18. | Котельная ООО «Торговый дом «Сосьва» (новая) | 6,5 |  | ЛО-15 – 2 котла 1 итальянский котел | дрова |
| 19. | Котельная ООО «Торговый дом «Сосьва» (старая) |  |  | ШБА-5 – 1 котел ДКВР- 1 котел | дрова |

п. Восточный. В настоящее время в поселке имеются 4 (четыре) котельные, являющиеся источниками теплоснабжения жилых многоквартирных домов и сферы социально-бытового обслуживания:

- Котельная №1 по ул. Парковой, тепловой мощностью 2,16 Гкал/час. Основными потребителями тепла являются: комплекс зданий бывшего ПУ №21, сельская администрация, клуб ДОКА, средняя школа №2 на 275 учащихся, Дом детского творчества на 340 учащихся, 6 2х квартирных ж/домов;

- Котельная №2 по ул. Центральной, 4а тепловой мощностью 3,0 Гкал/час. Основными потребителями тепла являются приют для детей и подростков на 51 ребенка, МДОУ №16 «Малышок» на 240 мест, ДСЮ школа на 483 учащихся, 22 многоквартирных жилых дома и 8 одноквартирных ж/домов усадебной застройки;

- Котельная №3 по ул. Заводской, 1 тепловой мощностью 3,0 Гкал/час. Основными потребителями тепла являются: средняя школа №1 на 800 учащихся, музыкальная школа на 100 учащихся, Отрадновский дом культуры с залом на 430 мест, пекарня, баня, 3х-этажное здание контор лесоперерабатывающих предприятий, 17 многоквартирных жилых домов, комплекс зданий лесоперерабатывающего предприятия ЗАО «АРГУС СФК».

- Котельная №4 по ул. Луначарского, 64а, тепловой мощностью 1,0 Гкал/час. Потребителями тепла являются комплекс зданий больницы на 154 койки с поликлиникой на 219 посещений и станцией скорой помощи; 3 многоквартирных жилых дома и 2 одноквартирных ж/дома усадебной застройки. Имеет 100%-ный износ котельного оборудования.

- 2 ведомственные котельные предприятий ЛХПО филиал «Сотринской» (лесорама) и база УМП, работающие на отходах переработки древесины (на газовое топливо не переводятся).

Все 4 котельные постройки 2002-2003 годов работают в основном на дровах – отходах лесопереработки. Имеют большой износ котельного оборудования (в основном котлов) вследствие агрессивного воздействия воды, используемой на подпитку из реки Тура.

Существующие тепловые сети имеют большую протяженность, условия залегания неблагоприятные (высокий уровень грунтовых вод от реки и заболоченные участки), требуют почти 100%-ной замены.

Котельные №№ 2 и 3 закольцованы перемычкой между школой №1 и ДСЮШ.

Котельные №№ 1, 2 и 4 не имеют аварийного топлива; котельная №3 имеет 2 цистерны с аварийным топливом, состояние и работоспособность не изучены.

с. Кошай. Источником централизованного теплоснабжения поселка является одна существующая автономная котельная, работающая на жидком топливе. Потребителями тепла являются существующие многоквартирные дома.

с. Романово. Источником централизованного теплоснабжения поселка является 1 существующая автономная котельная, работающая на твердом топливе (дрова). Потребителями тепла являются детский сад на 16 мест, школа на 240 учащихся, коррекционная школа и здание администрации и библиотеки.

Теплоснабжение потребителей поселка осуществляется горячей водой по температурному графику 95/70º С.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения потребителей осуществляется водонагревательными установками, оборудованными в тепловых пунктах абонентов.

Проектные решения.

Общие для всех населенных пунктов:

- Для сокращения тепловых потерь в теплосетях и протяженности сетей малых диаметров теплоснабжение существующих и перспективных объектов соцкультбыта, удаленных от существующих источников тепла, рекомендуется выполнить от встроенных, пристроенных и блочно-модульных котельных (ТКУ), расположенных на территории этих объектов с учетом охранных зон, сократив протяженность тепловых сетей до минимума.

- Теплоснабжение перспективных промышленных предприятий рекомендуется выполнить от блочно-модульных котельных, расположенных на территории этих предприятий. Существующие котельные перевести на газовое топливо, выполнив реконструкции котельных.

- Выполнить реконструкцию существующих муниципальных котельных с заменой котлов в связи с переводом на газовое топливо. Рекомендуются котлы с комбинированными горелками газ-мазут. В проектах реконструкции выполнить:

- установки химводоочистки для сетевой и подпиточной воды;

- предусмотреть аварийное топливо (дизельное) из расчета обеспечения потребителей теплом в течение 72 часов в случае отсутствия основного топлива – газа;

- установку деаэрационных систем по необходимости (ввиду высокого содержания кислорода в подпиточной воде стальные части котлов и трубопроводы быстро выходят из строя);

- во всех котельных заменить (установить) теплообменники ГВС (горячего водоснабжения). Как вариант теплообменники ГВС установить в тепловых узлах жилых зданий и объектах соцкультбыта.

- Выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей (или их полную замену по результату диагностики состояния труб) согласно гидравлических расчётов в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

- С целью совершенствования системы теплоснабжения необходимо внедрение следующих мероприятий по энергосбережению:

- устройство встроенных котельных небольших мощностей для предприятий коммунально-бытового назначения;

- установка приборов учета тепла;

- автоматизация тепловых пунктов;

- погодозависимая автоматизация котельных;

- снижение тепловых потерь при транспорте тепла от источника теплоснабжения за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов при прокладке новых и реконструкции действующих тепловых сетей, а также своевременного устранения утечек теплоносителя.

- Теплоснабжение существующих и перспективных объектов усадебной застройки (ж/домов частного сектора, небольших отдельно-стоящих магазинов, контор, церквей и других объектов) предусмотреть от встроенных автономных источников тепла, работающих на газовом топливе, см. разделы «Газоснабжение».

- Теплоснабжение существующих объектов социально-бытовой сферы, не охваченных централизованным теплоснабжением, выполнить от автономных газовых котлов с контурами ГВС, расположенными в самих зданиях.

р.п. Сосьва. Основными источниками теплоснабжения поселка на расчетный срок приняты:

- Существующая муниципальная котельная (ул. Ленина, 1а) с установленной мощностью 2,5 Гкал/час, обеспечивающая теплоснабжением без ГВС жилой фонд и предприятия соцкультбыта. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая с параметрами теплоносителя 95/70 оС. Топливом служат отходы лесопиления.

- Проектируемая газовая котельная производительностью 11,0 Гкал/час, намечаемая для теплоснабжения двухэтажной многоквартирной жилой застройки, расположенной в западной части поселка. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая с параметрами теплоносителя 130/70 оС. Существующая муниципальная котельная (ул. Фадеева, 124) малой мощности с устаревшим оборудованием подлежит ликвидации. К новой котельной проектируется подключение существующих теплосетей и строительство новых 2D 150 мм по улицам Фадеева, Щелканова, 2D 125 мм по пер. Фадеева и от ул. Митина до РММ ранее запроектированный теплопровод 2D 219 мм.

В целях сохранения сложившейся сети теплопроводов, параметры теплоносителя приняты 130/70 оС для пропуска расчетного количества теплоэнергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию жилых и общественных зданий.

- Проектируемая газовая котельная производительностью 3,5 Гкал/час, намечаемая в районе пересечения улиц Ленина и Алексеева для теплоснабжения двухэтажной многоквартирной и блокированной жилой застройки, а также для объектов соцкультбыта, сосредоточенных в границах улиц Ленина, Свободы, Митина, Алексеева. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая с параметрами теплоносителя 95/70 оС. Основные теплопроводы 2D 200, 150 мм запроектированы по ул. Ленина и Свердлова. На газовую котельную предлагается переключить муниципальный жилой фонд, который временно снабжается теплом от котельной медгородка, а также подключить сети муниципальной котельной (ул. Ленина, 1а).

Исходя из возможностей поселка, проектом предлагается установка в каждом доме индивидуального теплового пункта, что позволит постепенное подключение многоквартирных жилых домов к горячему водоснабжению.

Проектом предлагается перевод мелких существующих котельных объектов соцкультбыта на газовое топливо, где это возможно, или строительство новых. Часть объектов соцкультбыта, расположенных вблизи теплосетей, подключаются к ним, а котельные на твердом виде топлива ликвидируются.

Отопление и горячее водоснабжение усадебной и коттеджной застройки предусмотрено от поквартирных газовых водонагревателей и отопительных установок.

Диаметры теплопроводов рассчитаны по укрупненным показателям. На дальнейших стадиях проектирования необходимо выполнить гидравлический расчет сетей теплоснабжения от каждого источника, принятого в генплане с проверкой диаметров существующих теплосетей и уточнения диаметров проектных.

Теплоснабжение ООО «Торговый дом «Сосьва» и ФГУ ОИК-4 сохраняется от собственных существующих теплоисточников.

п. Восточный.

Проектом Генерального плана поселка Восточный предусматривается:

I очередь строительства (2011 - 2020гг.):

- Реконструкция 4х существующих муниципальных котельных с заменой котлов в связи с переводом на газовое топливо. Всем котельным требуются деаэрационные установки (ввиду высокого содержания кислорода в подпиточной воде) и аварийное топливо (дизельное) из расчета обеспечения потребителей теплом в течение 72 часов в случае отсутствия основного топлива – газа. Рекомендуются котлы с комбинированными горелками газ-мазут. В котельной №3 на газ рекомендуется перевести часть котлов тепловой мощностью 6,6 Мвт для покрытия тепловых нагрузок объектов жилья и соцкультбыта (включая объекты перспективного строительства на расчетный срок). Для покрытия тепловых нагрузок деревоперерабатывающего предприятия ЗАО «АРГУС СФК» использовать существующие котлы после ремонта, топливо – отходы деревопереработки и дрова.

- Строительство новой блочно-модульной автоматизированной газовой котельной (БКУ) взамен котельной №4 (больничный комплекс) тепловой мощностью 1,5 МВт, работающую в автоматическом режиме без присутствия персонала;

II очередь строительства (2020 - 2031гг.):

- Строительство новых блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) на нужды теплоснабжения проектируемых сооружений расчетного срока и тепловых сетей к ним. ТКУ закладывать в проекты строительства самих объектов социально-бытового назначения.

- ТКУ №1 тепловой мощностью 700 кВт для нужд спортивно-оздоровительного комплекса с двумя спортзалами по 270 м2, фитнес-клубом на 53 человека, бассейном площадью зеркала воды 100 м2 , тренажерным залом на 20 человек и массажным кабинетом;

- ТКУ №2 тепловой мощностью 160 кВт для нужд комплекса бытового обслуживания с магазином непродовольственных товаров, кафе на 20 мест, салоном красоты, отделением банка;

- ТКУ №3 тепловой мощностью 175 кВт для нужд детского сада на 40 мест по ул. Почтовой;

- ТКУ №4 тепловой мощностью 415 кВт для нужд детского сада на 40 мест и столовой на 50 посадочных мест по ул. имени Л.Толстого;

- встроенной котельной тепловой мощностью 240 кВт для столовой на 50 посадочных мест по ул. Северной;

- Подключить к существующей тепловой сети от котельной № 3 гостиницу и 9 новых многоквартирных жилых домов.

- вывод из эксплуатации участков тепловых сетей, снабжающих теплом существующие жилые дома индивидуальной застройки после их перевода на газ.

Теплоснабжение и ГВС существующих и перспективных объектов усадебной застройки (ж/домов частного сектора, небольших отдельностоящих магазинов, конторы ГУСО Сотринское лесничество, церкви, ж/д вокзала и других) предусмотрено от встроенных автономных источников тепла, работающих на газовом топливе, смотри раздел «Газоснабжение».

с.  Кошай.

Проектом Генерального плана села Кошай предусматривается:

I очередь строительства (2011 – 2020гг.):

- реконструкция существующей котельной № 5 с заменой котлов в связи с переводом с жидкого топлива на газовое и тепловых сетей от котельной № 5. Подключение новых потребителей тепла – существующих зданий ДОУ «Малышок» на 60 мест и универсального магазина; двух проектируемых многоквартирных жилых домов и столовой на 25 мест;

- строительство и ввод в эксплуатацию котельных и тепловых сетей:

№ 1, обеспечивающей теплом здание Приемной врача общей практики со стационаром на 5 коек;

№ 2, обеспечивающей теплом универсальный магазин, здание охотника-рыбака;

№ 3, обеспечивающей теплом здания Администрации с почтовым отделением и МКУ СОШ на 150 мест;

№ 4, обеспечивающей теплом здания Кошайского Дома Культуры с библиотекой и Лесничества Сотринского лесхоза;

№ 6, обеспечивающей теплом здания Пожарной части;

№ 8, обеспечивающей теплом здание МТМ.

II очередь строительства (2020 - 2031гг.

- реконструкция котельной № 5 и тепловых сетей с подключения новых потребителей тепла – многоквартирного жилого дома;

- троительство котельной № 7 и тепловых сетей, обеспечивающей теплом здание Спортивно-оздоровительного комплекса;

- теплоснабжение перспективного производственного предприятия, животноводческой фермы, рекомендуется выполнить от блочно-модульной котельной, расположенной на территории фермы.

с. Романово.

Проектом Генерального плана села Романово предусматривается:

I очередь строительства (2011 - 2020гг.):

- реконструкция существующей котельной №1 и тепловых сетей с переводом с твердого топлива (дрова) на газ, (обеспечивает теплом детский сад на 16 мест, коррекционную школу, общеобразовательную школу на 240 мест и здание администрации с Романовской библиотекой) с учетом подключения существующих зданий: Романовского Дома Культуры и двух универсальных магазинов; проектируемых зданий: детского сада на 40мест (вместо детского сада на 16мест), КБО со столовой на 20 мест;

- строительство и ввод в эксплуатацию котельных и тепловых сетей:

№ 2, обеспечивающей теплом Храм и Пожарную часть;

№ 3, обеспечивающей теплом нового проектируемого здания фельдшерско-акушерского пункта (взамен старого);

№ 5, обеспечивающей теплом почтовое отделение;

№6, обеспечивающей теплом многоквартирный жилой дом с ветеринарным участком;

Теплоснабжение перспективного производственного предприятия, животноводческой фермы, рекомендуется выполнить от блочно-модульной котельной, расположенной на территории фермы.

II очередь строительства (2020 – 2031гг.):

- реконструкция существующей котельной № 1 с учетом увеличения потребления тепла общеобразовательной школой на 240 мест, связанным с увеличением количества работников;

- реконструкция существующей котельной № 2 с учетом подключения нового потребителя тепла – спортивно-оздоровительного клуба на 20 мест;

- строительство и ввод в эксплуатацию котельной № 4, обеспечивающей теплом Дом охотника-рыболова;

- строительство и ввод в эксплуатацию котельной № 7, обеспечивающей теплом новое здание универсального магазина;

- реконструкция тепловых сетей котельных № 1, и 2 с учетом подключения новых потребителей тепла, введенных в эксплуатацию к 2031 году;

- - выполнить строительство тепловых сетей от котельной № 4 и 7.

Перспективное развитие систем теплоснабжения средних и малых населенных пунктов. Перечень средних и малых развиваемых населенных пунктов, представленных данным проектом: п. Пасынок; с. Маслова; д. Усть-Хмелевка; д. Матушкина;  д. Копылова; д. Молва; д. Монастырка; п. Сосьва Новая.

Централизованное теплоснабжение указанных пунктов возможно при условии перспективного развития и заселения, газификации. Теплоснабжение объектов социальной сферы рекомендуется выполнить от транспортабельных тепловых установок (ТКУ), работающих в полном автоматическом режиме, топливо – природный газ. При невозможности подвода газа к населенному пункту, теплоснабжение выполнить от котельной на продуктах деревопереработки или дровах. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов, существующих и перспективных, предусмотрено на газовом топливе и выполнено в разделе «Газоснабжение».

Газоснабжение.

Система газоснабжения природным газом рассматриваемого округа в настоящее время (на 2012 год) отсутствует.

Газоснабжение некоторых объектов и частного жилого сектора наиболее крупных населенных пунктов (поселка Восточный, села Кошай, села Романово, р.п. Сосьва) осуществляется сжиженным газом от емкостных установок и газовых баллонов.

Поставка баллонов с СУГ в пос. Восточный производится из гг. Серова и Краснотурьинска.

В р.п. Сосьва для снабжения жителей сжиженным газом работает газовая служба по доставке баллонов населению, расположенная по ул. Ленина, 49.

В настоящее время в Сосьвинском округе Свердловской области ведется строительство межпоселкового газопровода высокого давления I - II категорий (1,2 – 0,6 МПа) «Верхняя Синячиха – Махнево – Восточный – Сосьва». Проект разработан ОАО «ГипроНИИгаз» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2006 № 564-ПП «О плане мероприятий по развитию газификации Свердловской области на 2006-2010 годы».

В качестве основного вида топлива для потребителей (котельных и индивидуальных нужд населения) предусматривается использование природного газа северных месторождений Тюменской области по системе магистральных газопроводов СРТО-Урал через газораспределительную станцию ГРС «Урожай 10», расположенную в п. Верхняя Синячиха.

Газоснабжение предусматривается газом по ГОСТ 5542-87. В ГРС «Урожай 10» природный газ очищается от механических примесей, осушивается и одорируется для придания специфического запаха.

Из ГРС «Урожай 10» газ поступает в газопровод высокого давления I категории Ø315х28,6 от р.п. Верхняя Синячиха через п. Махнево, п. Восточный до р.п. Сосьва, который и будет служить источником централизованного газоснабжения населенных пунктов Сосьвинского Городского округа.

Давление в газопроводе высокого давления I категории – 1,2 МПа, II категории – 0,6 МПа. Состав газа и его физические характеристики приведены в таблице 2.1.12.

Таблица 2.1.12.

Состав и физические характеристики природного газа

| №№ п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав газа в % к объему: |  |
|  | Метан CH4 | 98,432 % |
|  | Этан C2H6 | 0,441% |
|  | Пропан C3H8 | 0,138 % |
|  | Бутан C4H10 и высшие | 0,019% |
|  | Азот N2 | 0,864% |
|  | Углекислый газ СО2 | 0,066% |
| 2 | Плотность газа | 0,706 кг/м3 |
| 3 | Низшая теплота сгорания | 33 180 (7900) кДж/м3 (ккал/м3) |

Строящийся газопровод на территории Сосьвинского округа проходит от пос. Восточный через д.Усть-Хмелевка, д.Молва, село Кошай до р.п. Сосьва и не охватывает все населенные пункты, представленные данным проектом. Задачей первой очереди развития инженерной инфраструктуры сёл Романово, Маслова и поселка Пасынок является проектирование и строительство подводящих газопроводов высокого давления.

Схемы газоснабжения населённых пунктов, включенных в данный проект Генерального плана (р.п. Сосьва, пос. Восточный, с. Кошай и с. Романово) разработаны, исходя из характера планировки и застройки поселков, расположения производственных объектов и отопительных котельных.

В поселениях (сельских и городских) следует предусматривать сети газораспределе-

ния категорий I - III по давлению с пунктами редуцирования газа (ГРПШ) у потребителя. Допускается подача газа от одного ГРПШ по распределительным газопроводам низкого давления ограниченному количеству потребителей - с общим количеством квартир не более 150. При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать ПРГ для каждого дома (п.4.2. .СП 62.13330.2011). Газораспределительная система должна обеспечивать подачу потребителям требуемых параметров газа и в необходимом объеме.

Схема газоснабжения поселений, снабжаемых газом высокого давления I категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа) предусмотрена 3хступенчатая; поселений, снабжаемых газом высокого давления II категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа) двухступенчатая.

Первая ступень. Подача природного газа от источника газоснабжения (строящегося газопровода Ру1.2 МПа) до головных газораспределительных пунктов осуществляется по газопроводу-ответвлению высокого давления I категории давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме. Головные газораспределительные пункты (далее БГРП) рекомендуется применять в блочном исполнении, выполненные на заводах как единый блок полной заводской готовности, укомплектованный приборами редуцирования, обогрева, единым узлом учета расхода газа и системой телеметрии для передачи показаний по каналу связи GSM в Газораспределительную организацию. БГРП оборудуется не менее двух линий редуцирования на каждом выходе – основная и резервная. Место расположения БГРП следует предусматривать, как правило, на границе поселений со стороны промзон или усадебной жилой застройки. Такое расположение БГРП позволяет применение для межпоселковых распределительных газопроводов полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR9 для давления 1,2 МПа и ПЭ100 SDR11 для внутрипоселковых распределительных газопроводов для давления 0,6 или 0,3МПа.

Вторая ступень. В БГРП давление газа снижается до высокого Ру 0.6 МПа или среднего Ру 0.3 МПа давления и по сети распределительных газопроводов высокого или среднего давления доставляется к существующим и проектируемым котельным; промышленным потребителям и промежуточным газораспределительным пунктам шкафного типа (ГРПШ).

Согласно п. 4.2 СП 62.13330 для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов. Внутрипоселковые распределительные газопроводы рекомендуется выполнять закольцованными, за исключением небольших поселений с малой численностью населения и отсутствием центральных котельных, где это нецелесообразно. Рекомендуется отдать предпочтение распределительным газопроводам среднего давления, так как ввиду стесненных условий сельских улиц легче выполнить трассировки газопроводов и подключать дома индивидуальной застройки к сети среднего давления.

Третья ступень. В ГРПШ давление газа снижается до низкого давления и по сети распределительных газопроводов низкого давления доставляется к существующим и проектируемым объектам (жилые дома и автономные котельные малой мощности). Количество ГРПШ и их местоположение выбрано из условия радиуса действия 500 метров и равномерного распределения газовых потоков. Схема газопроводов низкого давления предусматривается комбинированная – кольцевая и тупиковая.

Данная схема предполагает более надежное снабжение газом потребителей, имеющих категорию по теплоснабжению II (котельных школ и лечебных учреждений).

Диаметры газопроводов всех давлений определяются в процессе проектирования – рабочие проекты - гидравлическим расчетом. Распределительные газопроводы высокого (0,6 МПа) или среднего давления (0,3 МПа) и газопроводы низкого давления прокладываются подземно из полиэтиленовых труб. Надземная прокладка из стальных труб допускается только при соответствующем обосновании (внутриквартальная низкого давления по фасадам, наличием неблагоприятных грунтовых условий, например скальные грунты или заболоченные участки).

При прокладке распределительных сетей предпочтение отдается полиэтиленовым трубам по следующим причинам:

- срок службы ПЭ труб определен 50 лет;

- не требуют антикоррозийной защиты и установок электрохимзащиты от вредных воздействий блуждающих токов и почвенной коррозии;

- резко сокращаются сроки монтажа и как следствие затраты на строительство;

- не нарушают эстетический вид поселка в сравнении с надземной прокладкой из стальных труб.

1. п. Восточный. Схема газоснабжения пос. Восточный предусмотрена 3хступенчатая. Подача природного газа от источника газоснабжения (строящегося газопровода Ру1.2 Мпа) до головного газораспределительного пункта ГРПБ-1 осуществляется по газопроводу высокого давления I категории давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме. Головной газораспределительный пункт ГРПБ-1 предусматривается с единым узлом учета расхода газа и системой телеметрии для передачи показаний по каналу связи GSM.

ГРП-1 имеет две линии редуцирования – основную и резервную, в которых давление газа снижается до среднего (Ру 0.3 МПа) давления и по сети распределительных газопроводов среднего давления доставляется к четырем существующим и пяти проектируемым котельным; промежуточным газораспределительным пунктам шкафного типа (ГРПШ). В ГРПШ давление газа снижается до низкого давления и по сети распределительных газопроводов низкого давления доставляется к существующим и проектируемым объектам (конкретным потребителям). Количество ГРПШ (11 штук) и их местоположение выбрано из условия радиуса действия 500 метров и равномерного распределения газовых потоков.

Схема газопроводов среднего давления проектируется кольцевая с тремя тупиковыми участками (ГРПШ №№ 4 и 8 расположены за речкой Липовка; ГРПШ №№ 10 и 11 расположены за железнодорожной веткой).

Схема газопроводов низкого давления проектируется комбинированная – кольцевая и тупиковая. ГРПШ №№ 1, 2, 3, 5, 6 и ГРПШ №№ 7, 9 сетью распределительных газопроводов также закольцованы. При подборе газораспределительных устройств (ГРПШ) производительность ГРПШ рекомендуется увеличить на 30-40% от расчетных нагрузок. Данная схема газопроводов низкого давления предлагается ввиду сильно пересеченной местности поселка (наличие оврагов, ручьев и заболоченных участков).

2. с. Кошай. Схема газоснабжения с. Кошай предусмотрена 3хступенчатая. Подача природного газа от источника газоснабжения (строящегося газопровода Ру1.2 Мпа) к головным ГРП-1 и ГРП-2 осуществляется по газопроводу высокого давления I категории давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме.

От ГРП-1, в котором давление газа снижается до 0,6 МПа, по газопроводу высокого давления II категории газ подается к производственным потребителям с. Кошай (животноводческой ферме и ООО «Кошайское») и бытовому шкафному газораспределительному пункту ГРПШ-1, обеспечивающему газом жилые дома и отопительные котельные, расположенные в юго-западной части села.

От ГРП-2, в котором давление газа снижается до 0,6 МПа, по газопроводу высокого давления II категории газ подается к бытовому шкафному газораспределительному пункту ГРПШ-2, обеспечивающему газом жилые дома и отопительные котельные, расположенные в северо-восточной части села.

Бытовые ГРПШ предназначены для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления, к которым подключаются жилые дома и автономные котельные с. Кошай.

Схема распределительных газопроводов высокого давления II категории тупиковая, для распределительных газопроводов низкого давления должна быть кольцевая.

3. р.п. Сосьва. Муниципальной целевой программой развития р.п. Сосьва «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2011 годы», утвержденной решением Думы Сосьвинского городского округа  от 26.06.2008г. № 45 предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов (84 км): Сосьва – Восточный, Сосьва – д. Мишина, Сосьва – с. Романова, Сосьва – Сосьва Новая.

Газоснабжение поселка предусматривается на базе природного газа с подачей от магистрального газопровода СРТО – Урал через ГРС п. Верхняя Синичиха. Проект газопровода «В.Синячиха – Махнево – Восточный – Сосьва» разработан ОАО «ГипроНИИгаз» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2006 № 564-ПП «О плане мероприятий по развитию газификации Свердловской области на 2006-2010 годы».

Схема газоснабжения р.п. Сосьва предусмотрена 2хступенчатая. Газ в поселок будет поступать по газопроводу D 315 мм давлением 0,6 МПа и сетью распределительных газопроводов высокого – 0,6 МПа давления подаваться к 4-м существующим центральным отопительным котельным, переводимым на газ; 2-м проектируемым газовым котельным; на семь бытовых ГРП, в том числе 1 для деревни Мишина. На ГРП газ будет редуцироваться до давления 0,003 МПа и далее по сети распределительных газопроводов низкого давления подаваться в жилую застройку.

Генеральным планом предусмотрено две проектируемые котельные на газовом топливе общей производительностью 26 Гкал/час и 100 % газификация жилого фонда.

Схема газопроводов высокого давления проектируется тупиковой, при подключении существующих котельных на расчетный срок рекомендуется закольцовка распределительного газопровода высокого давления. Схема газопроводов низкого давления проектируется комбинированная – кольцевая и тупиковая.

4. Село Романово. Схема газоснабжения c. Романово предусмотрена 2хступенчатая. Газ в поселок будет поступать по проектируемому газопроводу первой очереди строительства давлением 0,6 МПа от р.п. Сосьва по тупиковой схеме. Газ давлением 0,6 МПа подается к головному ГРПШ, существующей котельной, переводимой на газовое топливо и к производственным потребителям.

Бытовой ГРПШ предназначен для снижения давления газа до 0,003 МПа и подачи его в сети низкого давления, к которым подключаются жилые дома и проектируемые автономные котельные с. Романово.

Схема газопроводов высокого давления II категории тупиковая, для газопроводов низкого давления должна быть кольцевая.

Перспективное развитие системы газоснабжения на расчетный срок и перспективу.

Перспективное газоснабжение предусмотрено для следующих населенных пунктов:

- п. Пасынок;

- с. Маслова;

- д. Матушкина;

- д. Копылова;

- д. Монастырка;

- п. Сосьва Новая.

Схема газоснабжения выше перечисленных поселений предусматривается 2хступенчатая. Газ в населенный пункт будет поступать по проектируемому газопроводу первой очереди строительства давлением Ру0,6 МПа от р.п. Сосьва – Романово – Пасынок – Маслова по тупиковой схеме. Газ давлением Ру0,6 МПа подается к головному ГРПШ, где редуцируется до низкого - 3 КПа и по сети распределительных газопроводов подается потребителям.

Проектом Генерального плана I очереди развития и строительства (2011 – 2020 гг) населенных пунктов предусматривается:

- проектирование и строительство подводящих газопроводов высокого – 0,6 МПа - давления для газификации населенных пунктов: с. Романово, п. Пасынок и с. Маслова (газификация самих поселков предполагается на расчетный срок);

- газификация существующих и проектируемых жилых зданий индивидуальной и коттеджной застройки. Расчетом потребности в газе в каждом доме предусмотрена установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления. Расчетом предусмотрен 100%-ный охват индивидуальной и коттеджной застройки;

- газификация существующих и проектируемых многоквартирных жилых зданий с установкой газовых плит для пищеприготовления, 100% охват;

- перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на природный газ;

- реконструкция существующих угольно-дровяных котельных поселков с заменой устаревших котлов на твердом топливе на современные водогрейные котлы с универсальными горелками, использующими газовое и дизельное топливо. Существующие котельные, имеющие 70-90% износа рекомендуется заменить на блочно-модульные транспортабельные котельные на газовом топливе. Такие котельные выполнены на заводе-изготовителе как единый блок, включающий все необходимое оборудование (котлы, насосы, водоподготовку, газовый блок, блок автоматики). Работают в полном автоматическом режиме без присутствия персонала;

- строительство и ввод в эксплуатацию автономных блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) в составе объектов общественных и социально-бытового назначения (ФОК, гостиницы, торговые центры и другие), работающих на природном газе. Строительство новых котельных на нужды теплоснабжения проектируемых зданий закладывать в проекты строительства самих объектов

Проектом Генерального плана II очереди развития и строительства (2020 – 2031 гг)  населенных пунктов предусматривается:

- проектирование и строительство подводящих газопроводов высокого – 0,6 МПа - давления для газификации населенных пунктов: д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, д. Монастырка, п. Сосьва Новая. Газификация указанных поселков предусматривается на расчетный срок;

- газификация проектируемых жилых зданий котеджной застройки с установкой индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления;

- расширение и реконструкция котельных, выполненная на первой очереди (при необходимости подключения объектов второй очереди строительства);

- строительство и ввод в эксплуатацию автономных блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) в составе объектов второй очереди строительства.

Электроснабжение.

В Сосьвинском ГО электрические сети обслуживает ОАО «МРСК Урала» (Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала) и ОАО «ФСК ЕЭС» филиал "СПМЭС" ("Федеральная Сетевая Компания" Единой Энергетической Системы Филиал "Свердловское предприятие магистральных электрических сетей").

По территории округа проходят ЛЭП 220, 110, 10 и 6 кВ, также на территории округа расположено 2 ЦРП:

- ЦРП-6кВ «Сосьвинский ДОК»;

- ЦРП-6кВ «Заречный»;

и 5 электроподстанций:

- ПС 110/6кВ «Олта» (Т1-6,3МВА, Т2-6,3МВА) запитана от:

- ВЛ-110кВ «Гари-Кошай»;

- ВЛ-110кВ «Кошай-Морозково».

Отходящие ВЛ-6кВ:

- ДОК-1;

- АБ-239;

- Фадеева;

- Советский;

- Заводской;

- Совхоз;

- Больница;

- ДОК-2;

- Заречный.

- ПС 110/10кВ «Пасынок» (Т1-2,5МВА) запитана от:

- ВЛ-110кВ «Кошай-Пасынок»;

- ВЛ-110кВ «Морозково-Пасынок».

Отходящие ВЛ-6кВ:

- ЛПХ;

- Маслово.

- ПС 110/10кВ «Романово» (Т1-2,5МВА, Т2-2,5МВА) запитана от:

- ВЛ-110кВ «Кошай-Романово»;

- ВЛ-110кВ «Романово-Ступино».

Отходящие ВЛ-6кВ:

- Романово;

- Монастырка;

- Пасынок;

- Куропашкино.

- ПС 110/6/10кВ «Предтурье» (Т1-10МВА, Т2-10МВА) запитана от:

- ВЛ-110кВ «Кордюково-Предтурье»;

- ВЛ-110кВ «Кошай-Предтурье».

Отходящие ВЛ-6кВ:

- База;

- Котельные;

- Поселок;

- ДОК-2;

- ЛПХ;

- Больница.

Отходящие ВЛ-10кВ:

- Поселок;

- Больница.

- ПС 220/110/10кВ «Кошай» (принадлежность СО СПМЭС) отходящие ВЛ-10кВ:

- Кошай-1;

- Кошай-2.

Техническое состояние подстанций в ВЛ-110,10,6кВ – удовлетворительное.

Проектные предложения.

Для п. Восточный электроснабжение существующих и проектируемых объектов осуществляется от подстанции «Предтурье» 110/10кВ мощностью 2х10МВА; ВЛ-110кВ «Кордюково-Предтурье»; ВЛ-110кВ «Кошай-Предтурье». Согласно

Места установки ТП 10/0,4кВ определены в узлах нагрузок проектируемых и существующих потребителей. Место установки проектируемых ТП определено с учетом плана мероприятий по строительству и реконструкции ВЛ и ТП.

Для с. Кошай электроснабжение осуществляется от подстанции «Кошай» 220/110/10кВ мощностью 2х2,5МВА по фидерам по радиальной схеме запитываются существующие и вновь проектируемые подстанции. Для ТП-1; ТП-2; ТП-3; выполнить питание по вновь проектируемым  ЛЭП 10кВ путем отпайки от существующего фидера №2. Места установки ТП определены в узлах нагрузок проектируемых.

Для села Романово электроснабжение выполнено от подстанции «Романово» 110/10кВ с двумя трансформаторами мощностью 2,5МВА, запитанные от «Кошай-Романово» и «Романово-Ступино» по фидерам 110кВ. На низкой стороне, по радиальной схеме запитываются существующие и вновь проектируемые подстанции 10/0,4кВ. Для ТП-1; ТП-2; ТП-3; выполнить питание по вновь проектируемым  ЛЭП 10кВ путем отпайки от существующего фидера №5. Места установки ТП определены в узлах нагрузок проектируемых потребителей.

Для населенных пунктов с. Маслова, п. Пасынок, д. Молва., д. Монастырка, д. Денисова, д. Копылова, д. Куропашкина, д. Матушкина, п. Совьва Новая, ж\д ст. Новая Заря, д. Усть-Березовка, д. Усть-Хмелевка, электроснабжение остается на прежнем уровне. Для этих населенных пунктов будет достаточно существующих мощностей.

- С.Маслово, д.Матушкина, д.Копылова запитаны от ПС 110/10кВ «Пасынок»;

- Д.Монастырка, д.Крапивная, д.Денисова, д.Куропашкина запитаны от ПС 110/10кВ «Романово»;

- Д.Мишина, п.Новая Сосьва, п.Зеленый запитаны от ПС 110/6кВ «Олта».

Такие населенные пункты как д. Киселева, п. Чары, д. Крапивная, п. Новая Заря, д. Тюменская, д. Угловая, п. Зеленый являются дачными и на данный момент не электрофицированны. На проектный срок подключение этих населенных пунктов к общей электросети также не запланировано.

Большинство объектов электроснабжения Сосьвинского ГО требуют реконструкции, восстановления или замены. План мероприятий по реконструкции ПС и ТП, а также  строительству ВЛ-6кВ ОАО «МРСК Урала» (Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала) на 2014 – 2020 годы приведен ниже. ОАО «ФСК ЕЭС» филиал "СПМЭС" ("Федеральная Сетевая Компания" Единой Энергетической Системы Филиал "Свердловское предприятие магистральных электрических сетей") планы по реконструкции и строительству не предоставили.

В 2014-2016гг планируется реконструкция ПС 110/6кВ «Олта» с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 6,3МВА на силовые трансформаторы 10МВА.

2013-2014гг – новое строительство ВЛ-6кВ с ПС 110/6кВ «Олта», отдельное питание на ЦРП «Заречный» (6км).

2015-2016гг – реконструкция участков ВЛ-6кВ «Ж/дорога» от ЦРП-6кВ «Заречный».

2014-2015гг – реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Копылова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №401.

2014-2015гг – реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Монастырка. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №402

2016-2017гг – реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Денисова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №417.

2016-2017гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Кошай. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №433, 447, 432, 431, 443.

2016-2017гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Маслова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №412.

2017-2018гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Денисова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №413.

2016-2017гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Матушкина. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №411.

2017-2018гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Восточный. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №755, 764, 760, 754, 753, 766, 752, 784, 781, 757, 768, 787, 769, 756.

2017-2018гг - реконструкция сети 6-0,4кВ р.п.Сосьва. Реконструкция ТП-6/0,4кВ №462, 461, 444, 451, 458/2, 480, 460, 492.

2018-2019гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Молва. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №442.

2018-2019гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Романово. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №409, 410, 407.

2019-2020гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Крапивное. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №416.

2019-2020гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Куропашкино. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №420.

Вывод. Источниками электроснабжения населенных пунктов Сосьвинского городского округа на расчетный срок останутся существующие электроподстанции, их мощностей полностью хватит на присоединяемую нагрузку.

Суммарная присоединяемая электрическая нагрузка населенных пунктов Сосьвинского городского округа на расчетный срок составит 3005,1кВт.

Телефонизация.

На данный момент в Сосьвинском ГО стационарную связь осуществляет ОАО «Ростелеком».

Таблица 2.1.12.

Объекты связи на территории Сосьвинского городского округа

| Населенный пункт | модель оборудования | адрес помещения | монтируемая емкость | количество БС сотовой связи Utel | Адреса БС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п.Сосьва | КВАНТ-Е DECT | ул.Ленина, 2а | 1000 200 | 3 | ул.Ленина, 2а ул.Олтинская, 17 ул.Советская, 36 |
| п.Восточный | КАУ-30 | ул.Есенина, 2 | 30 | 1 | ул.Есенина, 2 |
| д.Маслово | АТСК-50/200 | ул.Новая, 2 | 100 | 0 |  |
| с.Кошай | АТСК-50/200М | ул.Ворошилова, 50 | 200 | 0 |  |
| с.Романово | АТСК-50/200 | ул.Почтовая, 2 | 150 | 0 |  |
| п.Пасынок | М-200 | ул.Свободы, 2 | 40 | 0 |  |

*по данным, предоставленным Серовским ЦКТО

На территории округа также распожены вышки сотовой связи с возможностью пользоваться услугами следующих сотовых операторов:

- р.п.Сосьва: вышка сотовой связи «Мотив», «Utel», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2». В зону их покрытия также входят с.Кошай, д.Молва, д.Киселева, п.Новая Сосьва, д.Мишина, п.Зеленый;

- п.Востоный: вышка сотовой связи Мотив, «Utel», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2»;

- с.Романово: вышка сотовой связи «Мотив», в зону покрытия которой входят д.Копылова и п.Пасынок;

- д.Монастырка: вышка сотовой связи «Мотив»;

- с.Маслова: вышка сотовой связи «Мотив».

Планируется строительство вышек «Мегафон» в р.п.Сосьва, п.Восточный, п.Пасынок, д.Усть-Хмелевка.

Радиофикация.

На данный момент предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) занимается реализацией федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» на территории Свердловской области. Согласно программе должны быть сформированы три пакета цифровых каналов. В состав первого цифрового пакета войдут программы 10 телевизионных и 3 радио каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-К (Культура)», «Россия-2», «Россия-24», «НТВ», «Петербург-5 канал», детско-юношеский канал «Карусель», «Общественное телевидение» и «Региональный канал», а также «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».

В настоящее время ведутся проектные работы. Сосьвинский городской округ будет охвачен телерадиовещанием с запланированных к строительству объектов в Серове. Сосьве и Восточном.

Данные о площади поселения, характере застройки, численности населения.

Границы городского округа и населенных пунктов. В качестве границы проектирования принята утвержденная граница муниципального образования Сосьвинский городской округ, стоящая на государственном кадастровом учете. Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, определены, учитывая пожелания Заказчика, материалы лесоустройства и необходимость развития селитебных территорий, в том числе и на перспективу, за расчетный срок настоящего проекта.

На территории Сосьвинского городского округа можно выделить шесть основных населенных пунктов, которые являются основой структуры расселения – р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Романово, с. Кошай, с. Маслова, п. Пасынок.

Рабочий поселок Сосьва. Рабочий поселок Сосьва, являющийся административным центром Сосьвинского городского округа, расположен в центральной части округа. На северо-востоке к ней примыкает территория д. Мишина. С восточной и юго-восточной сторон территория поселка ограничена р. Сосьва, с остальных сторон – лесными массивами. Поселок обладает хорошей транспортной доступностью: автомобильное сообщение осуществляется по автодороге Серов – Сосьва – Гари, воздушное - по средством расположенной на территории поселка посадочной площадки аэропорта «Уктус». Жилая застройка поселка сложилась в основном кварталами одноэтажных домов, частично – двухэтажных. Кварталы имеют прямоугольную форму и разделены довольно частой сеткой улиц через 150-200-300 м. Жилой фонд преимущественно деревянный, имеется часть многоквартирных двухэтажных домов с кирпичными стенами. До перестройки в поселке велось строительство 2-этажных кирпичных домов, в основном в его западном, выборочно – в восточном районе рядом с ДОКом (торговым домом «Сосьвинский»). Промышленные территории в основном размещаются в юго-восточной и южной частях поселка у р. Сосьва. Наиболее крупными предприятиями являются исправительные колонии (ОИК-4, ИК-15, ИК-18; ранее – АБ-239) и деревообрабатывающий комбинат (ДОК), по последним данным официально именуемый ООО «Торговый дом «Сосьвинский». Ряд небольших предприятий расположен вдоль направлений главных улиц и дорог поселка, в т.ч. вблизи его центральной части. Основной вид деятельности предприятий, включая спец. учреждения ФСИН (колонии) – заготовка и переработка древесины. Часть деревообрабатывающих предприятий в настоящее время не действует (бывший химлесхоз, леспромхоз), территории, занимавшиеся ими, временно не используются. Имеется нефтебаза (расположена вблизи с. Кошай). На существующих окраинах поселка имеются участки, отведенные под ведение личного подсобного хозяйства (огороды, пашни). Поселок частично обеспечен инженерной инфраструктурой (электричество, газоснабжение, водопровод, теплотрасса, линии связи). На территории расположены автостанция и остановки пригородных автобусов, АЗС, пункт милиции, пожарной охраны. Общая площадь территории р.п. Сосьва и дер. Мишина в границах съемки составляет 1732.8 га. Жилая зона составляет 326.4 га или 18.8 % от всей территории, в том числе:  двухэтажная застройка составляет 24.3 га (1.4 %) , одноэтажная усадебная – 302.1 га (17.4 %). Производственно-коммунальная зона занимает 66.90 га (3.9 %), зеленые насаждения общего пользования – 69.60 га (4 %), при этом на одного человека приходится  71.8 м2 при нормативных 10,0 м2. Однако на селитебной территории площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 8,8 га, на 1 чел. – 9,1 м2, что несколько меньше нормы. Зоны специального назначения занимают 35.62 га (2.1%), резервные территории для развития поселка (условно) составляют 263.2 га (15.2 %).  Население поселка на исходный год (2011) составляет 9,337 тыс. человек (включая 2,653 тыс. человек спецконтингента (данные 2010 года) и численность д. Мишина (31 человек)) (по данным, предоставленным администрацией Сосьвинского городского округа).

Подраздел подготовлен по материалам Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области применительно к рабочему поселку Сосьва и деревне Мишино (фгуп «уралгеоинформ», г. Екатеринбург, 2009 г.).

Поселок Восточный. Является вторым по величине и значению населенным пунктом Сосьвинского городского округа. Расположен на южной границе округа (граница Сосьвинского городского округа и городского округа Алапаевский  проходит по территории поселка) на левом берегу реки Тура. Связь с населенными пунктами округа и области осуществляется автомобильными дорогами и железнодорожными путями сообщения. Через поселок проходит железнодорожная ветка «Свердловск-Серов». В поселке есть железнодорожная станция «Предтурье». П.Восточный расположен на автомобильной магистрали  Сосьва - Восточный. Наиболее тесные трудовые, культурные и экономические связи п. Восточный имеет с г. Алапаевск, г. Серов, г. Верхотурье. На исходный год (2011) п. Восточный в границах черты населенного пункта занимает 940,14 га, большую часть которых – 479,56 га (51,0%) - занимают природные территории (леса, луга, водоемы, пойменные территории). Площадь жилой зоны составляет 255,26 га (27,15% территории), общественно-деловой – 7,17 га (0,76% территории), производственной – 83,11 га (8,84% территории), земель сельскохозяйственного назначения – 26,7 га (2,84% территории), земель специального назначения – 2,92 га (0,31% территории). Основой экономики п. Восточный в настоящее время являются предприятия лесоперерабатывающей промышленности. Основным градообразующим предприятием поселка являет ЗАО «Аргус СФК». Основная продукция Аргуса – пиломатериалы, также помимо этого: балансы лиственных пород, балансы хвойных пород, фанерный кряж, погонаж под заказ. Планируется развитие производства и начало выпуска пилета («древесная гранула»). Состояние жилого фонда поселка в целом удовлетворительное, жилая застройка представлена усадебными жилыми домами и секционными 2-3 этажными домами. Однако централизованным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением обеспечена только секционная жилая застройка и объекты социально-культурного обслуживания. Поселок частично обеспечен инженерной инфраструктурой (электричество, канализация, водопровод, теплотрасса, линии связи). На территории расположены автостанция и остановки пригородных автобусов, железнодорожная станция, АЗС, пункт пожарной охраны, станция скорой помощи.  Население поселка на исходный год (2011) составляет 5159 человек (по данным, предоставленным администрацией п. Восточный).

В территориально-административном подчинении поселка Восточный находится четыре близлежащих населенных пункта - д. Усть-Хмелевка (население 37 человек), д. Усть-Березовка (население 3 человека), д. Угловая (население 2 человека), д. Тюменская (население 0 человек).

Подраздел подготовлен по материалам работы «П. Восточный Сосьвинский городской округ Свердловская область. Генеральный план»  (ООО НПП «Универсал», г. Пермь, 2012 г.).

Село Кошай. Является одним из первых русских поселений Свердловской области. Официальной датой основания считается 1600 год, но если учитывать проживание вогул в здешних местах, то заселение этих мест можно предполагать более ранним. Село расположено в центральной части округа на берегу реки Сосьва в непосредственной близости от административного центра – п. Сосьва. Транспортная связь с населенными пунктами округа осуществляется по автодорогам Сосьва – Кошай – Восточный и Серов – Сосьва – Гари. В настоящее время  в c.Кошай главным местом приложения труда и основой экономики данного населенного пункта является нефтеперекачивающая станция ЛПДС «Сосьва» Урайского УМН ООО «Сибнефтепровод». Помимо этого имеются такие предприятия как подстанция «Свердловэнерго» и ЗАО СМУ-6. Значительную часть рабочих мест предоставляет обслуживающая сфера села, которая недостаточно развита. Большая часть жилой застройки представлена усадебными жилыми домами и пятью многоквартирными домами (два из которых подлежат сносу). В селе отсутствует газоснабжение, централизованным теплоснабжением обеспечены только объекты социально-культурного обслуживания и многоквартирные дома. Село электрифицировано, имеются линии связи и очистные сооружения. С. Кошай в границах черты населенного пункта на исходный год (2011) занимает 385,6 га. Большую часть земель поселка – 298,7 га (76,18%) - занимают природные территории: леса, луга, кустарники, водоемы, пойменные территории. Площадь жилой зоны составляет 53 га (13,5% территории), общественно-деловой – 2,1 га (0,58% территории), производственной – 3,3 га (0,84% территории), земель сельскохозяйственного назначения – 18 га (6,2% территории). Население села на исходный год (2011) составляет 781 человек (по данным, предоставленным администрацией с. Кошай).

Подраздел подготовлен по материалам работы «С. Кошай Сосьвинский городской округ Свердловская область. Генеральный план»  (ООО НПП «Универсал», г. Пермь, 2012 г.).

Село Романово. Расположено в центральной части округа недалеко от впадения в р. Сосьва крупного притока – р. Ляля. Транспортное сообщение с другими населенными пунктами округа и административным центром – р.п. Сосьва осуществляется по автодорогам Сосьва – Романово – Маслова – Серов и Монастырка – Романово – Куропашкина. В настоящее время  c.Романово своей производственно-экономической базы не имеет,  что привело к кризисному положению с местами трудоустройства. Большую часть рабочих мест предоставляет обслуживающая сфера села, которая развита достаточно плохо. Так как в селе отсутствует градообразующая отрасль большинство трудоспособного населения работает на предприятиях р. п. Сосьва, г. Серов и др. Часть населения ведет личное подсобное хозяйство. Большая часть жилой застройки представлена усадебными жилыми домами и несколькими многоквартирными домами. В селе отсутствует газоснабжение, централизованным теплоснабжением обеспечены только объекты социально-культурного обслуживания. В настоящее время (2011 год) с. Романово в границах черты населенного пункта занимает 469,3 га. Большую часть земель поселка – 353,85 га (75,3%) - занимают природные территории: леса, луга, кустарники, водоемы, пойменные территории. Площадь жилой зоны составляет 53,6 га (11,4% территории), общественно-деловой – 1,05 га (0,27% территории), производственной – 1,7 га (0,4% территории), земель сельскохозяйственного назначения – 50,3 га (10,7% территории), земель специального назначения – 1,6 га (0,3% территории). Население села на исходный год (2011) составляет 554 человека (по данным, предоставленным администрацией с. Романово).

Подраздел подготовлен по материалам работы «С. Романово Сосьвинский городской округ Свердловская область. Генеральный план»  (ООО НПП «Универсал», г. Пермь, 2012 г.).

Поселок Пасынок. Расположен в северо-западной части округа на левом берегу реки Пасынок, являющейся притоком реки Сосьва. Находится на расстоянии 24 км на северо-запад от поселка Сосьва, 62 км на юго-восток от города Серов. Транспортное сообщение с другими населенными пунктами осуществляется по автодорогам районного значения, а также по железнодорожной магистрали Екатеринбург-Алапаевск-Серов (в поселке имеется железнодорожная станция «п. Пасынок»). Застройка представлена одноэтажными деревянными жилыми домами. Социальная сфера развита плохо. Градообразующие предприятия (производство, сельское хозяйство) на территории поселка отсутствуют. Инженерная структура не развита. Из инженерных коммуникаций в п. Пасынок имеются электрические сети и линии связи. Площадь населенного пункта - 95,09 га. Население поселка на исходный год (2011) составляет 215 человек (по данным, предоставленным администрацией Сосьвинского городского округа).

Подраздел подготовлен по материалам, предоставленным администрацией Сосьвинского городского округа (данные на 2011 год).

Село Маслова. Расположено вблизи северо-западной границы Сосьвинского городского округа на левом берегу реки Сосьва. Автомобильное сообщение осуществляется по автомобильной магистрали Сосьва – Романово – Маслова – Серов, а также дорогам районного значения. Близлежащая станция железной дороги находится в п. Пасынок. Застройка представлена одноэтажными деревянными жилыми домами. Социальная сфера развита плохо. Основным градообразующим предприятием является ООО «Масловское», работающее в сфере сельского хозяйства. Из инженерных коммуникаций в с. Маслова  имеются электрические сети и линии связи. Площадь населенного пункта – 123,65 га. Население поселка на исходный год (2011) составляет 164 человека (по данным, предоставленным администрацией Сосьвинского городского округа).

Подраздел подготовлен по материалам, предоставленным администрацией Сосьвинского городского округа (данные на 2011 год).

Вывод.  Анализ современного использования территории Сосьвинского городского округа свидетельствует о том, что использование ее неинтенсивно. Населенные пункты по территории округа рассредоточены неравномерно, большинство из них тяготеют к бассейнам рек Сосьва и Ляля, образуя основной «коридор расселения», а подавляющая часть территорий – 98,89% – открытые пространства (зоны естественного ландшафта, земли сельскохозяйственного назначения, земли государственного лесного фонда). Недостаточно развито транспортное сообщение между населенными пунктами, инженерная инфраструктура.

Земли округа обладают высоким природно-рекреационным потенциалом, а также благоприятны для развития сельского хозяйства – животноводства, пчеловодства, звероводства, рыбоводства и выращивания агропромышленных культур. Леса интенсивно используются и являются базой для дальнейшего развития лесоперерабатывающей отрасли. На территориях населенных пунктов округа есть территориальный потенциал для малоэтажного жилого и дачного строительства, развития легкой и пищевой промышленности, строительства объектов отдыха и туризма, баз отдыха, профилакториев. Округу необходимо размещение новых промышленных, сельскохозяйственных предприятий, предприятий малого бизнеса и рекреационных объектов, что повлечет за собой создание  новых рабочих мест. От их количества напрямую зависит существование малых населенных пунктов, т.к. экономика округа в целом и каждого конкретного предприятия в настоящий момент (2011 год) испытывает спад.

Таблица 2.1.13.

Баланс территории городского округа по функциональному использованию

(современное состояние)

| № | Наименование | площадь, га | % от территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов, всего, в том числе: городские населенные пункты сельские населенные пункты | 4 370,3 1 630,7 2 739,6 | 0,9 0,3 0,6 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного использования, всего*, в том числе: сельскохозяйственных угодий агропромышленных предприятий | - - - | - - - |
| 3. | Производственная зона, всего*, в том числе: объекты промышленности | - - | - - |
| 4. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры, всего*, в том числе: отвода электроподстанции отвода железной дороги отвода продуктопровода и НПС отвода водопроводных сооружений | 830,2 3,6 685,7 138,4 2,5 | 0,174 0,0007 0,143 0,03 0,0004 |
| 5. | Природная зона, всего*, в том числе: лесных массивов лугов зарослей кустарника вырубок, редколесья водных объектов (основных рек, прудов) болот, заболоченных территорий | 472 247,7 401 846,3 21 289,0 2 464,8 20 124,8 3 014,2 23 508,6 | 98,89 84,15 4,46 0,52 4,22 0,63 4,92 |
| 6. | Зона земель специального назначения, всего*, в том числе: кладбищ свалок, скотомогильников | 10,4 7,6 2,8 | 0,002 0,0016 0,0004 |
| 7. | Прочие земли (просеки, грунтовые и лесные дороги, пустыри, нарушенные территории и др.), всего*: | 89,3 | 0,019 |
|  | ИТОГО: | 477551,0 | 100 |

*  вне границ населенных пунктов.

Численность населения Сосьвинского городского округа на 1 января 2012 г. составила 16 438  жителей, в том числе:

- городское население – 9 337 жителей (включая 2 653 человек спецконтингента (данные 2010 года) и численность д. Мишина (31 человек));

- сельское население – 7 101  жителя.

За период с 2007 г. по 2012 г. население округа уменьшилось на 0,403 тыс. жителей. В период с  2007 г. по 2009 г. население ежегодно уменьшалось на 0,3% (50-65 человек). Начиная с 2009 г. и до настоящего времени (2012 г.) ежегодная убыль населения увеличилась до 0,8-0,9% (135-155 человек). Причинами увеличивающегося оттока населения могут служить как кризисная демографическая ситуация, характерная в целом для РФ, так и отсутствие на рассматриваемой территории достаточного количества конкурентоспособных мест приложения труда. Кроме того в населенных пунктах округа недостаточно развита система здравоохранения, оздоровительных учреждений, объектов физкультуры и спорта. Недостаточно развитая система культурно-бытового обслуживания населения также является одной из причин миграционной убыли населения.

То есть убыль населения связана как с миграционным оттоком, так и отрицательным естественным приростом (спад рождаемости).

Таблица 2.1.13.

Динамика движения населения Сосьвинского городского округа (2001 – 2010 гг.)

| Численность постоянного населения (человек) | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16841 | 16777 | 16728 | 16573 | 16438 |

* Данные предоставлены администрацией Сосьвинского городского округа.

Данных о возрастной структуре и движении населения округа (миграционный отток, миграционный приток) администрацией Сосьвинского городского округа не предоставлено.

Проектное предложение.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение миграционного оттока населения, в первую очередь молодых людей, как наиболее подвижной группы населения, составляющей основной трудовой ресурс городского округа. Причем уменьшение миграционного оттока молодежи как следствие  приведет к повышению уровня рождаемости. Для достижения вышеуказанной цели Генеральным планом Сосьвинского городского округа предусмотрено следующее:

- развитие производственной отрасли на базе местных сырьевых ресурсов (лесозаготовительная, лесоперерабатывающая промышленность, производство столярных изделий, строительных материалов) (согласно материалам Генеральных планов р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с Романово, а также Правил землепользования и застройки 22 населенных пунктов округа);

- развитие сферы отдыха и туризма с созданием на территории округа сети объектов регионального и местного значения;

- развитие сельскохозяйственной отрасли (согласно материалам Генеральных планов р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с Романово, а также Правил землепользования и застройки 22 населенных пунктов округа).

Вышеперечисленные мероприятия будут способствовать укреплению экономики городского округа, достижению большей экономической независимости, созданию дополнительных мест приложения труда.

Кроме того, Генеральным планом предусмотрено:

- развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов округа;

- выделение территорий для развития селитебных зон населенных пунктов, что позволит удовлетворить потребности жителей округа в благоустроенном и комфортабельном жилье (согласно материалам Генеральных планов р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с Романово, а также Правил землепользования и застройки 22 населенных пунктов округа);

- реконструкция, модернизация и развитие инженерной и транспортной инфраструктур округа, в первую очередь – газификация основных населенных пунктов.

Данные мероприятия способствуют созданию благоприятной среды жизнедеятельности для жителей округа.

Данные об административном статусе, экономической и сельскохозяйственной специализации и группе по ГО.

Комплексная оценка территории позволяет выявить приоритетные направления градостроительного освоения территории с учетом основных проектных ограничений, а также исходя из условий сохранения экологического равновесия, безопасности среды жизнедеятельности и рационального использования ресурсов. Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

Дифференцированное изучение территории является основой для ее комплексной	 градостроительной оценки, в результате которой выявляются участки, пригодные для дальнейшего освоения и исключаемые из застройки или других видов функционального использования.

Задачами комплексной оценки территории являются:

- изучение свойств территории проектируемого округа с целью определения видов деятельности, которые могут быть развиты в его пределах;

- определение степени благоприятности участков территории округа для возможных видов их хозяйственного использования;

- выявление свойств территории, ограничивающих развитие той или иной отрасли народного хозяйства и размещения тех или иных видов строительства;

- выявление участков, не подлежащих застройке и хозяйственному использованию.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать возможное улучшение условий при застройке территорий и ее эксплуатации. Результатом комплексной оценки является карта-схема районирования территории по ее пригодности для градостроительного освоения.

Основные проектные ограничения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» устанавливаются следующие ограничения на использование территории городского округа:

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления-затопления паводками, грунтовыми водами, нарушенные, заболоченные территории, болота, территории с уклоном свыше 20% и т. д.);

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, опасные зоны коммуникаций и сооружений, в том числе железные дороги, придорожные полосы автодорог областного значения);

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы;

- территории зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- территории залегания полезных ископаемых;

- территории особо охраняемых природных объектов.

Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны.

Вне границ населенных пунктов на территории Сосьвинского городского округа  имеются объекты коммунального хозяйства и специального назначения, проходит железнодорожная ветка Екатеринбург – Алапаевск – Серов, трасса нефтепроводов Сургут – Горький – Полоцк и Холмогоры – Клим.

Санитарно-защитные зоны вышеперечисленных объектов приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и составляют:

- свалки, скотомогильники – 1000 м;

- полигоны ТБО – 500 м;

- сельские кладбища – 50 м;

- АЗС – 50 м;

- электроподстанции 110\10 кВ: ПС «Пасынок», ПС «Романово»; ПС 110\6 кВ «Олта»; ПС 110\6\10 кВ «Предтурье»; ПС 220\110\10 кВ «Кошай»; ЦРП 6 кВ: «Сосьвинский ДОК», «Заречный» – 300м;

- железная дорога: 100 м (в обе стороны от крайнего железнодорожного пути) – до жилой застройки, 50 м – до садовых участков (согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- нефтепроводы   Сургут – Горький – Полоцк и Холмогоры – Клим и НПС «Сосьва» – 25 м от крайних ниток (согласно данным, предоставленным Урайским управлением магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод»).

- газопровод высокого давления (1.2 МПа, диаметр 315 мм) – 20 м  - рекомендуемое минимальные расстояние (в обе стороны) до городов и других населенных пунктов, коллективных садов, дачных поселков, баз отдыха и т. д. (размер охранной зоны – 4 м (согласно сведениям, предоставленным ГУП СО «Газовые сети»)).

Согласно главе V «Режим территории санитарно-защитной зоны» пункту 5.1 в границах СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

- территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, детских, образовательных, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

- объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов данной продукции;

- водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Специальные зоны.

По территории округа проходят ЛЭП 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ, автодороги регионального значения и железнодорожные магистрали.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В» (утверждены постановлением Совета Министров №667 от 26.03.1987) и составляют для линий напряжением:

- до 20 кВ – 10м;

- 35 кВ – 15м;

- 110 кВ – 20м;

Согласно пункту 11 «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В» в границах охранных зон ЛЭП без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять разного рода горные, погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные  и  другие работы, производить посадку и вырубку деревьев, кустарников, устраивать загоны для скота, производить полив с/х культур;

- осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои;

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров;

- размещать АЗС, склады ГСМ, свалки, полигоны ТБО, складировать дрова, торф, удобрения и т. д.;

- размещать спортплощадки, стадионы, рынки, остановочные пункты, автостоянки.

Ширина придорожных полос автомобильных дорог регионального значения принята согласно постановления Правительства свердловской области от 10.11.2010 г. № 1634-ПП и составляет: «в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог регионального значения с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере: семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий, пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий, двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории». В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы более 10 лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов ГИБДД и объектов дорожного сектора.

В полосе отвода железной дороги согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89*, помимо требований к режиму СЗЗ железной дороги, запрещается размещать:

- автомобильные дороги;

- гаражи, автостоянки, склады;

- учреждения коммунально-бытового назначения.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы для рек, расположенных на территории городского округа определены согласно Водному кодексу РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006). Статьей 6 ВКРФ установлена береговая полоса шириной 20 м (полоса земли вдоль береговой линии водного объекта, предназначенная для общего пользования), в границах которой в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ запрещено формирование земельных участков.

Водоохранные и прибрежные защитные зоны для рек и образуемых ими водоемов составляют:

- р. Сосьва – береговая полоса – 20 м, прибрежная защитная зона – 50 м, водоохранная зона – 200 м;

- р. Ляля – 20 м – 50 м – 200 м;

- р. Тура – 20 м – 50 м – 200 м;

- р. Молва – 20 м – 50 м – 200 м;

- р. Цыганка – 20 м – 50 м – 200 м;

- р. Диановка – 20 м – 50 м – 200 м;

- р. Негла – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Пасынок – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Еловка – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Монастырка – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Толмачиха – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Черная – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Березовка – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Тесьма – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Хмелевка – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Пуреговка – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Пата - береговая полоса – 5 м, прибрежная защитная  и  водоохранная зона (совпадают) – 50 м;

- р. Ереминка – 5 м – 50 м;

- р. Копыловка – 5 м – 50 м;

- р. Березовка – 5 м – 50 м;

- р. Луговая – 5 м – 50 м;

- р. Черная – 5 м – 50 м;

- р. Каменка – 5 м – 50 м;

- р. Курья – 5 м – 50 м;

- р. Гаревка – 5 м – 50 м;

- р. Меркушинка – 5 м – 50 м;

- р. Цыганка – 5 м – 50 м;

- р. Табановка – 5 м – 50 м.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16).

Территории зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Сосьвинского городского округа осуществляется за счет водозаборных скважин.

Размеры ЗСО скважин приняты:

-  п. Восточный и близлежащие населенные пункты: первый пояс - 30 м, второй пояс – 30 м (совпадает с первым), третий пояс – 1000 м;

- с. Романово, с. Кошай: первый пояс - 50 м, второй пояс – 400 м, третий пояс – 1000 м;

- п. Сосьва Новая: первый пояс - 30 м, второй пояс (совпадает с первым) – 30 м, третий пояс – 200 м;

- с. Маслова, п. Пасынок: первый пояс - 30 м, второй пояс – 206-590 м, третий пояс – 894-3405 м;

- д. Копылова: первый пояс - 50 м, второй пояс – 100 м, третий пояс – 200-1000 м;

- р.п. Сосьва: первый пояс - 50 м, второй пояс – 75 м, третий пояс – 350 м.

Размеры ЗСО и регламенты на их территории приняты согласно СанПиН 2.1.4.027-095 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», результатам гидрогеологических изысканий, проводимых для различных населенных пунктов округа, паспортам существующих водозаборных скважин.

В границах первого пояса ЗСО (пункт 3.2.1.) запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению источника водоснабжения и водопроводных сооружений;

- применение ядохимикатов, удобрений;

- стирка, купание;

- водопой скота;

- спуск любых сточных вод.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения запрещается:

- выявление, восстановление старых скважин и бурение новых, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование отходов, разработки недр земли;

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений и их применение;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Зоны залегания полезных ископаемых

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Территории особо охраняемых природных объектов в Сосьвинском городском округе отсутствуют.

Анализ возможностей градостроительного освоения территории.

Территория Сосьвинского городского округа может быть оценена по различным критериям:

1. По обеспеченности территории транспортной и инженерной инфраструктурой. В лучших условиях находится центральная часть округа (в широтном направлении), расположенная вдоль долины реки Сосьва и основной автомагистрали округа - автодороги Серов – Сосьва – Гари.  В этой зоне находится административный центр округа  – р.п. Сосьва, а также такие населенные пункты, как с. Кошай, с. Романово, д. Монастырка, д. Киселева, д. Молва, п. Зеленый, п. Сосьва Новая, д. Мишина, с. Маслова, д. Копылова.  В этой же части округа наиболее развита инженерная инфраструктура (линии электропередач, трассы нефтепроводов Сургут – Горький – Полоцк и Холмогоры – Клим,  НПС «Сосьва», оптоволоконный кабель, расположенный в коридоре нефтепровода). Также хорошо обеспечен транспортной и инженерной инфраструктурой  юг округа, где расположен поселок Восточный. Основной автотранспортной артерией этого направления является автодорога Сосьва – Кошай – Восточный. В меридиональном направлении через территорию округа проходит трасса газопровода I, II категории (рабочее давление 1,2 МПа, 1,0 МПа, 0,6 МПа). Она проложена  вдоль территории  таких населенных пунктов, как,  р. п. Сосьва, с. Кошай, д. Молва, д. Усть-Березовка, д. Усть-Хмелевка, п. Восточный.

Трасса железнодорожной магистрали, расположенной в границах округа,  Екатеринбург – Алапаевск - Серов идет в центральной части округа (в меридиональном направлении) параллельно автодороге Сосьва – Кошай – Восточный, соединяя такие населенные пункты как п. Восточный, д. Усть-Березовка, п. Зеленый, п. Сосьва Новая. Затем она меняет свое направление на северо-западное. На этом участке находятся такие населенные пункты, как п. Пасынок, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря.

Остальная территория округа, за исключением наиболее удаленных от магистральных дорог, труднодоступных (сильно заболоченных) участков, является ограниченно благоприятной.

2. По планировочной структуре территории. Основной природной планировочной осью Сосьвинского городского округа является река Сосьва. Основными транспортными планировочными осями являются автодорога Серов – Сосьва – Гари, проходящая параллельно пойме р. Сосьва,  и железнодорожная ветка  Екатеринбург – Алапаевск – Серов, пересекающая территорию округа в вертикальном (в южной части территории округа) и северо-западном (в северной части территории округа) направлениях. К названным планировочным осям тяготеет большинство населенных пунктов округа. Исключение составляют п. Чары (население 0 человек), расположенный в восточной части округа в окружении лесных массивов, а также деревни Куропашкина (население 24 человека), Денисова (население 16 человек) и Крапивная (население 0 человек), расположенные в пойме р. Ляля.

Прочие территории заняты землями естественного ландшафта (98,9% территории округа).

3. По обеспеченности энергоресурсами.  Наиболее благоприятной является урбанизированные части территории, находящиеся на расстоянии до 20 км от подстанций 110/35 кВ. Остальная территория находится в относительно благоприятных условиях.

4. По санитарно-гигиеническим условиям. Воды крупных рек округа, таких как Сосьва, Ляля, Тура, загрязнены и непригодны для первого вида водопользования. Причина этого – концентрация вредных веществ, превышающая предельно допустимую норму.  Они попадают в водоемы и водостоки от промышленных предприятий, находящихся в городах, расположенных выше по течению рек (г. Серов, Новая Ляля). Неблагоприятными для размещения объектов гражданского строительства и учреждений отдыха являются участки в зонах санитарной вредности от промышленных предприятий, животноводческих комплексов, сельскохозяйственных предприятий, свалок, кладбищ, очистных сооружений канализации; взрывоопасные зоны; технические коридоры инженерных коммуникаций; шумовые зоны транспортных магистралей и аэропортов.

Территории, не подлежащие застройке:

- по инженерно-строительным требованиям – карьеры, обрывы, нарушенные территории, болота, водные объекты;

- по регламентам использования – береговые полосы, СЗЗ ЛЭП, нефтепроводов, газопроводов, первого и второго поясов ЗСО водозаборных скважин, отвода железной дороги.

5. По природным условиям, степени живописности территории и разнообразия ландшафта. К неблагоприятным относятся территории больших заболоченных пространств без выразительного рельефа, покрытые серыми малорослыми лесами, а также отдельные участки территории, нарушенные в результате антропогенной деятельности.

Земли, принадлежащие Лесному фонду РФ, могут быть использованы как эксплуатационные леса (для предприятий лесоперерабатывающей промышленности), как земли рекреации, земли для размещения объектов сельского хозяйства (участки, не занятые лесными массивами, сдаваемые в долгосрочную аренду).

6. По антропогенным факторам. При оценке территории по антропогенным факторам было выявлено, что для всех видов хозяйственной деятельности на территории округа, лимитирующими условиями являются:

-транспортная обеспеченность;

-возможности энергетического комплекса;

-наличие квалифицированных трудовых ресурсов;

-наличие свободных территориальных ресурсов.

По транспортным условиям наиболее благоприятна центральная широтная ось расселения городского округа, сформированная поймой реки Сосьва и автодорогой Серов – Сосьва – Гари, а также центральная меридиональная ось, сформированная железнодорожной магистралью Екатеринбург – Алапаевск – Серов. Слабо развита транспортная инфраструктура в направлении д. Куропашкина (западнее с. Романово), практически отсутствует сеть автодорог на территориях восточной части округа.

В настоящее время все населенные пункты округа электрифицированы, однако газифицирован только р.п. Сосьва, что сдерживает развитие промышленности на территории округа. В первую очередь предусмотрена газификация населенных пунктов, составляющих основу расселения округа, -  п. Восточный, с. Романово, с. Кошай, п. Пасынок, с. Маслова.

В настоящее время в основных населенных пунктах остро ощущается нехватка мест приложения труда, что препятствует развитию экономической базы городского округа.

По результатам комплексной оценки выявлены приоритетные направления развития территорий округа:

- Для промышленного и гражданского строительства наибольшие по размерам участки условно благоприятных земель выявлены на территориях, прилегающих к основным населенным пунктам округа – р.п. Сосьва и п. Восточный. К неблагоприятным отнесены территории, исключенные из оценки (земли лесного фонда, заказники, зоны специального назначения, затопляемые территории, санитарно-защитные зоны), сильно заболоченные и заторфованные территории, территории с просадочными грунтами и высоким уровнем стояния грунтовых вод (междуречье рек Тура и Ляля, территории с уклоном более 20%). Остальная территория является ограниченно пригодной для строительства.

- Для развития сельского хозяйства условно благоприятные территории выявлены в долине реки Тура на юге территории. В основном это уже освоенные участки сельскохозяйственных угодий, а также территории лесов второй группы, прилегающие к п. Восточный, характеризующиеся достаточно высоким бонитетом почв и выровненным рельефом. К непригодным для сельскохозяйственного освоения относятся: участки лесов первой группы, территории с большой смытостью почв, территории глухих болот, а также территории, исключаемые из оценки. Прочие территории являются ограниченно благоприятными для ведения сельского хозяйства.

- Для организации массового отдыха по совокупности природных и антропогенных факторов проектируемая территория обладает достаточными ресурсами. Из приоритетных направлений развития туризма можно выделить: организацию охотничьих и рыбачьих угодий, создание баз отдыха, организацию детских спортивно-оздоровительных летних лагерей.

Районирование территории по ее пригодности для строительства.

С учетом всех основных проектных ограничений и регламентов в их границах на карте-схеме районирования территории по ее пригодности для строительства выделяются следующие категории территорий:

- благоприятные;

- условно благоприятные, в том числе:

- по инженерно-техническим условиям:

- заболоченные территории;

- территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод;

- территории с уклоном более 10%;

- подтопляемые паводками территории;

- территории аллювиальных отложений;

- в связи с регламентами использования территории:

- территории СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства;

- территории СЗЗ кладбищ, свалок, скотомогильников;

- прибрежные защитные, водоохранные зоны рек и водоемов;

- придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения;

- второй пояс ЗСО;

- неблагоприятные (не подлежащие застройке), в том числе:

- по инженерно-техническим условиям:

- болота;

- закарстованные территории;

- овраги, нарушенные территории;

- территории с уклоном более 20%;

- в связи с регламентами использования территории:

- особо охраняемые природные территории;

- береговые полосы рек и водоемов;

- зоны залегания полезных ископаемых;

- полоса отвода железной дороги;

- охранные зоны магистральных газопроводов;

- первый пояс ЗСО скважин;

- охранные зоны ЛЭП.

Кроме того, исходя из интересов охраны окружающей среды, не допускается размещение застройки на территории лесных массивов Лесного фонда РФ, кроме зданий и сооружений, предназначенных для отдыха и спорта (по согласованию с представителями лесхоза, Главным управлением лесами Свердловской области).

Вывод.

Широкие территориальные возможности для развития сельского хозяйства (растениеводства, животноводства) имеются в центральной части округа в долине реки Сосьва (с. Кошай, с. Романово, д. Монастырка), а также в северно-западной части округа в районе с. Маслова, д. Копылова, д. Матушкина.

Сложившимися промышленными центрами Сосьвинского городского округа являются п. Восточный и р. п. Сосьва. Для развития производственной отрасли (лесоперерабатывающая, деревообрабатывающая промышленность, столярное производство) наиболее благоприятны населенные пункты, расположенные вдоль железнодорожных магистралей: п. Восточный, п. Пасынок, п. Сосьва Новая, п. Зеленый, п. Новая Заря; а также д. Усть-Хмелевка.

Для развития сферы отдыха и туризма благоприятны  пойменные территории рек Сосьва и Ляля, а также территории малых населенных пунктов, удаленных от крупных промышленных и агропромышленных центров округа (п. Чары, д. Крапивная).

Территориальный дефицит для развития застройки характерен для р.п. Сосьва, п. Восточный, п. Сосьва Новая, д. Усть-Березовка, ж\д станции Новая Заря.  В существующих границах населенных пунктов имеются территории для масштабного развития селитебной зоны в с. Кошай, с. Романово, с. Маслова, д. Матушкина, д. Копылова, п. Новая Заря, д. Куропашкина, п. Зеленый, д. Молва, п. Чары, д. Усть-Хмелевка, д. Угловая, д. Тюменская.

Территории, подверженные воздействию ЧС природного и техногенного характера.

Территория округа имеет равнинный характер рельефа (относится к провинции Зауральской наклонной равнины), сильно заболочена, заторфована, характеризуется высоким уровнем стояния грунтовых вод, просадочными грунтами. Относится к бассейну реки Тобол. Северная и центральная части округа принадлежат бассейну р. Сосьва и ее притокам р. Ляля, р. Молва, р. Негла, р. Тесьма и другим. Южная часть территории относится к бассейну р. Туры и впадающих в нее рек, самой крупной из которых является р. Цыганка. Густота речной сети составляет примерно 0,31-0,40 км\км2. Наибольшее распространение имеет тип русел свободно меандрирующих по дну широких пойменных долин. Для большинства рек характерна интенсивность руслового процесса, на что указывает наличие в речных поймах вееров перемещения русла и отпавших петель-стариц (р. Сосьва, р. Ляля).

Озера в проектируемом районе практически отсутствуют в связи с сильным дренирующим влиянием рек. Наиболее крупные озера приурочены к бассейнам рек: р. Пасынок (оз. Светлое), р. Негла (оз. Неглинское), р. Пата (оз. Патинское), р. Копыловка (оз. Копыловское 1-е, оз. Копыловское 2-е), р. Нюрма (оз. Нюрменское).  Почти все эти озера проточные, расположены в верховьях рек и требуют к себе бережного отношения как к регуляторам речного стока.

Характерным элементом ландшафта Сосьвинского городского округа являются болота и заболоченные территории. Распространены они неравномерно. В пределах западносибирской равнины заболоченность достигает 50%. Здесь болота расположены, в основном, на плоских водораздельных пространствах. На них располагаются громадные торфяные месторождения, образующие целые торфо-долотные системы. Торфяные месторождения этого района имеют преимущественно сложное строение с наличием залежей торфа верхового, переходного и низинного типов. Поверхность территории округа ровная, пересекается глубоко врезанными широкими долинами рек Сосьвы, Ляли и их притоков. Дренируется территория очень слабо. Равнинный рельеф, избыточное увлажнение, наличие мощной толщи четвертичных отложений и другие факторы предопределили широкое развитие торфообразовательного процесса. Типы болот подразделяются на выпуклые олиготрофные сфагнового типа (на востоке) и плоские автрофные болота (в центральной части).

Почвы представлены в основном сильно- или среднеподзолистыми, торфяными на средних и глубоких торфах. Почвы, обладающие наиболее высоким бонитетом, расположены в юго-восточной части территории. Здесь распространены сосновые и березовые леса. Климатические условия юго-восточной части также наиболее благоприятны.

Ограничивающими природными факторами для промышленного и гражданского строительства на территории являются:

- заболоченность территории;

- грунты просадочного типа, заторфованные территории;

- высокий или средний уровень стояния грунтовых вод;

- затапливаемость территории 5% паводком (реки Сосьва, Ляля, Тура).

Ограничивающими природными факторами для сельскохозяйственного освоения  территории являются:

- невысокий бонитет почв;

- участки глубоких болот (глубина больше 2 м);

- заболоченность территории.

Отдельно следует отметить повышенную пожароопасность территории округа, более 80% которой покрыто лесными массивами.

На землях населенных пунктов Сосьвинского городского округа есть только одно гидротехническое сооружение – плотина у  д. Мишина, в 300 метрах восточнее Сосьвинского ДОКа.

На территории Сосьвинского городского округа расположены три поста АЗС. Два пункта находятся в р.п. Сосьва, один – в п. Восточный.

В центральной части округа в широтном направлении проходит трасса нефтепроводов Сургут – Горький – Полоцк и Холмогоры – Клим, трасса оптоволоконного кабеля, а также расположена нефтеперекачивающая станция НПС «Сосьва», находящаяся на 2,5 км южнее села Кошай.

В меридиональном направлении  через территорию Сосьвинского городского округа проходит газопровод I, II категории (рабочее давление 1,2 МПа, 1,0 МПа, 0,6 МПа). Диаметр газопровода Ф315х28,6; Ф110х10,0. Трасса проходит мимо таких населенных пунктов округа, как,  р. п. Сосьва, с. Кошай, д. Молва, д. Усть-Березовка, д. Усть-Хмелевка, п. Восточный.

По территории Сосьвинского городского округа проходит железнодорожная ветка Екатеринбург – Алапаевск - Серов (железнодорожные станции имеются в населенных пунктах – п. Восточный, п. Пасынок, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря, п. Сосьва Новая, п. Зеленый, д. Усть-Березовка).

Развитие природного комплекса и сферы отдыха и туризма.

Сосьвинский городской округ расположен в лесной зоне Свердловской области с развитой гидрографической системой рек и безусловно обладает богатым природно-рекреационным потенциалом. Красивейшая природа района, живописные реки,  леса, богатые дичью, большие территориальные ресурсы территории  создают уникальные условия для развития сферы отдыха и туризма.

Основной задачей развития природного комплекса городского округа является его охрана, т. е. сохранение жизнеспособности и равновесия системы природно-экологического каркаса. Для достижения этой задачи проектом предусмотрено:

- организация береговых полос всех рек округа;

- размещение новых объектов вне границ прибрежных защитных полос (50 м от уреза воды);

- размещение новых объектов в водоохранных зонах рек только при условии соблюдения санитарных требований (исключение попадания неочищенных стоков в водоносные горизонты);

- организация озелененных прибрежных защитных и водоохранных зон в границах основных населенных пунктов;

- модернизация систем водоотведения: реконструкция очистных сооружений с. Кошай; строительство локальных очистных сооружений в таких развивающихся населенных пунктах округа, как р.п. Сосьва, с. Кошай, с. Романово, п. Восточный и на агропромышленных предприятиях; в остальных населенных пунктах округа предусмотрено устройство индивидуальных (для одного дома\предприятия) или местных (для нескольких домов) систем очистки (организация полей фильтрации и т.п.);

- организация территорий первого пояса ЗСО существующих и проектируемых водозаборных скважин в соответствии с санитарными требованиями, вынос из границ третьего пояса ЗСО кладбищ, свалок, полигонов ТБО, скотомогильников;

- размещение новых объектов коммунального хозяйства (кладбищ, скотомогильников, полигонов ТБО) на участках, не занятых лесными массивами:

- создание полигона ТБО, представляющего собой сложный инженерный комплекс геотехнических сооружений, обеспечивающих высокую степень экологической безопасности для окружающей среды и  жизнедеятельности населения,  для обслуживания административного центра округа – р.п. Сосьва. Размещение полигона планируется на землях Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза. Участок площадью 3,2 га свободен от застройки, частично занят лесом, не представляющим особой ценности, и расположен для ветров преобладающего направления с подветренной стороны по отношению к поселку и зонам отдыха, находится в 5,5 км северо-восточнее поселка, удален от     рек Сосьва и Пата на 3,8 км и 1,5 км соответственно. Полигон ТБО по санитарной классификации (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, п.7.1.12, п.1) относится к I классу опасности с ориентировочным размером С33, равным 1000 м. Для организации, благоустройства и озеленения С33 имеется возможность;

- реконструкция существующего полигона ТБО в п. Восточный;

- выделение площадки для организации полигона ТБО  в с. Кошай. Предусмотрена территория, находящаяся  за границами населенного пункта, вне границ третьего пояса водозаборных скважин. Примерное расстояние от полигона ТБО до  проектируемой жилой застройки 700м. СЗЗ свалки составляет 500 м;

- выделение площадки для организации полигона ТБО  в с. Романово. Предусмотрена территория, находящаяся  за границами населенного пункта, вне границ третьего пояса водозаборных скважин. Примерное расстояние от территории свалки ТБО до  проектируемой жилой застройки 1500м. СЗЗ свалки составляет 500 м.

- строительство объектов спорта, туризма и отдыха с максимальным сохранением лесных массивов.

Проектом предусмотрено следующее развитие рекреационных пространств природной среды:

- Создание на территории городского округа сети объектов активного отдыха, связанных с охотой, рыбной ловлей, пешеходным и водным туризмом, строительство баз для семейного отдыха, а именно:

- строительство базы семейного отдыха на 25 мест в д. Киселева, рассчитанной преимущественно на летний сезон (охота, летний семейный отдых);

- строительство домиков рыболовов и организация возможности комфортной рыбной ловли в пойме р. Сосьва, рассчитанных на круглогодичный режим работы, в с. Кошай и с. Романово;

- строительство охотничьих домиков и организация спортивно-охотничьих баз отдыха в таких населенных пунктах округа, как п. Чары, д. Куропашкина, д. Денисова, д. Крапивная;

- строительство детского спортивного лагеря в пойме р. Сосьва в д. Матушкина,  рассчитанного на летний сезон;

- Организация зон отдыха в населенных пунктах округа, а именно:

- создание единой системы озеленения для каждого населенного пункта округа, включающей в себя систему скверов, парков, бульваров, санитарного озеленения главных и основных улиц, озеленение санитарно – защитных зон предприятий и водоохранного озеленения;

- организация мест отдыха у воды, пляжных зон

- организация скверов, благоустройство площадок для проведения массовых праздничных мероприятий;

- проведение работ  по благоустройству: организация газонов, клумб, посадка цветников на участках общественных зданий;

- озеленение улиц (посадка шумозащитного озеленения, организация газонов вдоль тротуаров, на придорожных полосах);

- посадка санитарно-защитного, специального и водоохранного, в т.ч. берегоукрепительного озеленения.

Таким образом, проектом предусмотрена охрана естественных природных богатств городского округа и в тоже время использование рекреационного потенциала природной среды.

Развитие населенных пунктов.

Проектом предлагается стабилизация современной системы расселения с развитием населенных пунктов (строительство и реконструкция жилого фонда, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, развитие и реконструкция инженерной и транспортной инфраструктур, развитие экономической базы).

Основу системы расселения составляют крупные населенные пункты – административный центр округа р.п. Сосьва и п. Восточный, являющиеся центрами двух основных агломераций, сложившихся на рассматриваемой территории (центральной и южной, соответственно).  Они выполняют функции не только административных центров, но и центров социального обслуживания населения, экономических центров, имеют более выгодное географическое местоположение, в том числе связанное с лучшей транспортной доступностью. Также как подцентры экономического развития, социального и культурно-бытового обслуживания населения могут быть выделены средние населенные пункты округа – с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, с. Маслова. Остальные населенные пункты (всего 18 населенных пунктов) не обладают развитой экономической и социальной базой.

По существующим населенным пунктам городского округа выделены две группы, имеющие различия в направлении их дальнейшего развития:

1. Развиваемые населенные пункты – имеющие собственную производственную базу и потенциал для дальнейшего экономического развития, где предусмотрен рост производственного потенциала существующих предприятий, строительство новых предприятий деревообрабатывающей, строительной промышленности, создание агропромышленных комплексов, строительство объектов спорта и туризма, крупных центров по обслуживанию населения. В этих населенных пунктах намечается концентрация нового жилищного строительства с развитием инженерного оборудования (газификация, водоснабжение, водоотведение), в том числе коттеджное строительство, ориентированное на удовлетворение запросов жителей г. Верхотурье, г. Алапаевск, г. Серов и других близлежащих городов в связи с растущим интересом к индивидуальному жилью и престижем загородного проживания.

Также проектом предусмотрено развитие системы обслуживания населения всех уровней:

- учреждений образования, в том числе среднего специального, высшего и дополнительного внешкольного;

- здравоохранения;

- физкультуры и спорта;

- торговли и бытового обслуживания.

К развиваемым населенным пунктам, в первую очередь, относятся: центр городского округа р.п.Сосьва; второй крупный населенный пункт округа – п. Восточный; средние населенные пункты округа – с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, с. Маслова; малые населенные пункты округа, обладающие потенциалом  -  д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, д. Монастырка, п. Сосьва Новая.

Развитие р.п. Сосьва.  Из числа основных наиболее крупных проектных мероприятий, предусмотренных в рамках реализации генерального плана р.п. Сосьва и д. Мишина можно выделить три:

- вынос свалки с территории жилой застройки и строительство полигона ТБО на ранее отведенном для этого участке в 5,5 км к северу-востоку от поселка с устройством подъездной дороги от автодороги Серов – Сосьва – Гари;

- перенос производственной площадки спецучреждения ФСИН ФГУ ИК-18 из водоохраной зоны р. Сосьва на территорию упорядочиваемой промышленно-коммунальной зоны в юго-западной части поселка;

- вынос лечебного (туберкулезного) учреждения ЛИУ-23 с существующей площадки в северную часть поселка, за пределы селитебной территории, поскольку в СЗЗ этого учреждения (500 м) попадает значительная часть существующей жилой застройки, а также школа.

Предлагаемые мероприятия способствуют упорядочению производственно-коммунальных зон и функционального зонирования поселка в целом, улучшению экологической ситуации и условий проживания населения.

В генеральном плане заложен принцип обеспечения наилучших условий для проживания жителей за счет следующих основных предложений:

- создание благоприятных санитарно-гигиенических и экологических условий в существующих жилых кварталах (исключения вредного воздействия промышленных и коммунальных объектов - вынос свалки и лечебного учреждения, организация и озеленение СЗЗ предприятий, строительство полигона ТБО за пределами поселковой черты, снос ветхой жилой застройки, озеленение улиц);

- строительство объездной поселковой дороги в качестве участка автодороги Серов – Сосьва – Гари с северо-западной и северной сторон поселка для снижения транзитного грузового движения через центральную часть поселка;

- создание системы озеленения общего пользования поселка дополнительно к существующим  зеленым массивам (на территориях предприятий колоний, у школы № 1, по берегам рек, больничного комплекса);

- упорядочение улично-дорожной сети поселка с частичной реконструкцией и капитальным ремонтом существующих и строительством ряда новых участков;

- организация маршрутов движения общественного транспорта, строительство автобусной станции;

- реконструкция кварталов жилой застройки со сносом ветхоаварийного жилья и последующим новым строительством;

- строительство новых объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения  (организация новых мест в детских садах и школах (строительство  детского сада на 160 мест и новой общеобразовательной школы на 400 мест взамен ветхой школы № 4), окончание строительства больничного комплекса – стационара на 26 коек и поликлиники на 100 посещений в смену, строительство общежития для размещения дома ветеранов, спортивного комплекса с плавательным бассейном и т.д.).

В целях улучшения функционального зонирования территорий генеральным планом предусматривается:

-  размещение необходимого на расчетный срок промышленного и коммунально-складского строительства в пределах сложившихся промышленных территорий в юго-западной части поселка, приближенных к существующим железнодорожным путям и автодорогам, а также в санитарно-защитной зоне кладбища;

-  создание зон активного отдыха и спорта в районе реки Олта с центральным стадионом и спортивным корпусом, а также у Патинского пруда с игровыми площадками, пляжами, лодочной станцией и домом рыбака;

-  озеленение всей прибрежной полосы вдоль левого берега р. Сосьва, создание в этой полосе пешеходной аллеи с благоустройством и малыми архитектурными формами;

-  развитие больничного комплекса с полным объемом профилированных зданий на существующей территории с дополнительными посадками зеленых насаждений;

-  развитие общественного центра поселка в пределах улиц Свободы, Свердлова, Алексеева, Ленина, Толмачева, Балдина и Митина.

Генеральным планом предусмотрено размещение в р.п. Сосьва скотомогильника с учетом соблюдения СЗЗ (1000 м). Данный объект будет размещен на площадке в полутора километрах на юго-запад от п. Сосьва Новая.

Подраздел подготовлен по материалам Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.

Развитие п. Восточный:

- организацию новых микрорайонов коттеджной застройки;

- создание развитой системы учреждений обслуживания социально – гарантированного уровня для всех планировочных районов поселка;

- создание единой системы зеленых насаждений и благоустройства, включающих в себя: озеленение общего пользования различного назначения (скверы, бульвары, парки), озеленение основных улиц, озеленение прибрежных защитных зон реки Липовка и ее притоков, берегоукрепительные работы; озеленение и благоустройство участков общественных учреждений (школ, детских садов, учреждений спорта, здравоохранение и т.д.) создание системы санитарно – защитного озеленения;

- улучшение условий передвижения населения между планировочными районами путем создания четкой структуры главных, основных и второстепенных улиц, реконструкции существующих плотин, по которым осуществляется автомобильное движение, строительство железнодорожных переездов, в т.ч. для организации грузового движения в обход основных массивов жилой застройки;

- достижения эффективного гигиенического комфорта и оздоровления окружающей среды путем создания защитных зон предприятий и объектов коммунального хозяйства, вынос жилого фонда из границ СЗЗ предприятий, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов поселка.

Проектом предусмотрена организация общепоселкового центра за счет строительства учреждений обслуживания по ул. Кошевого, а именно: спорткомплекса, включающего в себя спортивно-оздоровительный клуб, 2 спортивных зала, бассейн, тренажерный зал, массажный кабинет; дома быта, который будет включать: салон красоты, пункт ремонта  одежды/обуви, кафе на 20 человек, отделение Сбербанка РФ, магазин непродовольственных товаров; организация сквера рядом с домом быта и спорткомплексом.

В поселке проектируются новые объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: детского сада на 40 мест по ул. Толстого; детского сада на 40 мест по ул. Почтовая; физкультурно-оздоровительного центра на завершении переулка Паркового, включающего в себя спортивно-оздоровительный клуб, 2 спортивных зала, бассейн, тренажерный зал, массажный кабинет; спорт. ядра, а также площадок для спортивных игр в проектируемых скверах. На расчетный срок планируется территориальный рост общественно – деловой зоны поселка в 2 раза.

Формирование основной производственной зоны предусмотрено в юго–западной части поселка в районе существующего ЗАО «Аргус СФК», где имеются территориальные возможности для размещения предприятий (V-III класса вредности). Основные мероприятия по организации промышленной и коммунально – складской зоны п.Восточный: функционирование и развитие производств ЗАО «Аргус СФК», ЛХПО филиала «Сотринский», базы УМП, ИП «Куропаткин», ИП «Ягодка», хлебозавода.

Существующие кварталы жилой застройки  по ул. Заводская и вдоль железнодорожной ветки подлежат выносу с переселением жильцов в новые экологически благоприятные кварталы, так как находятся в границах СЗЗ железной дороги, СЗЗ электростанции и СЗЗ ЛЭП 110 кВ.  Территории предприятий, коммунально-складских зон поселка, непосредственно граничащих  с жилой застройкой, будут упорядочены из условия соблюдения нормативных санитарных разрывов, проектом предусмотрена посадка санитарно – защитного озеленения.

Предусмотрено благоустройство ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Луначарского, ул. Есенина, ул. Труда, ул. Парковая, ул. Серова, ул. Уральская с организацией освещения и озеленением. На центральных улицах поселка  (ул.Заводская и ул.Коммунальная (проектное название)) предусмотрена организация тротуаров, освещения, посадка деревьев, газонов, цветников и бордюрных кустарников.

Подраздел подготовлен по материалам Генерального плана  п. Восточный, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

Развитие с. Кошай.

- развитие коттеджной застройки (организация новых участков коттеджной застройки внутри существующих кварталов и на свободных территориях - в Струнино по улицам Неглинная, Лесная, Жилая новая (рабочее название), в Алексеевке по ул.Заречная и пер.Полевой);

- развитие общественного центра, его функциональное насыщение, благоустройство и усиление презентационной функции за счет строительства учреждений обслуживания по ул. Нефтепроводчиков (универсального магазина, столовой, КБО, детского сада),  ветеринарного участка, организации скверов, объединяющих все общественные здания между собой системой пешеходных аллей и дорожек;

- создание развитой системы учреждений социально – гарантированного  уровня обслуживания села;

- создание спортивной зоны, включающей строительство здания дворца спорта (спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Ворошилова) и открытого стадиона. В здании  спортивно-оздоровительного клуба предусмотрено размещение двух детских кружков;

- развитие системы здравоохранения населения (строительство нового ФАПа);

- строительство пожарной станции;

- создание единой системы зеленых насаждений и благоустройства, включающих в себя: озеленение общего пользования различного назначения (скверы, бульвары, парки), озеленение основных улиц, озеленение прибрежных защитных зон водохранилища, берегоукрепительные работы; озеленение и благоустройство участков общественных учреждений (школ, детских садов, учреждений спорта, здравоохранения и т.д.), создание системы санитарно – защитного озеленения;

- улучшение условий передвижения населения путем создания четкой структуры главных, основных и второстепенных улиц, ремонт и благоустройство основных транспортных магистралей села, создание новых улиц;

- максимальное сохранение и развитие природных ресурсов села;

- реконструкция ветхого, аварийного жилья;

- организация рыбной ловли на реке Сосьва (строительство домиков для рыболовов и охотников);

- формирование сельскохозяйственной зоны (животноводческой фермы) на западе Струнино, за жилой застройкой, у границ населенного пункта;

- организация территории для полигона ТБО;

- строительство пункта придорожного сервиса, включающего в себя АЗС, СТОА, магазин.

Основной задачей по организации производственной зоны села Кошай (основа градообразующей отрасли) на расчетный срок реализации Генерального плана является создание  агропромышленной зоны  и размещение  животноводческой фермы состоящей из:

- коровника на 200 голов

- телятника

- молочного блока

- убойно-санитарного пункта

- разделочного пункта

- ветеринарного пункта

- участка под размещение рыбачьих и охотничьих домиков.

Подраздел подготовлен по материалам Генерального плана  с. Кошай, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

Развитие с. Романово:

- развитие коттеджной застройки (организация новых участков коттеджной застройки внутри существующих кварталов по улицам Толмачева, Центральная, Молодежная и Новая (рабочее название)). Реконструкция ветхого, аварийного жилья;

- организация нового градообразующего предприятия - животноводческой фермы на юге села, вне селитебных территорий, состоящей из:

- коровника на 200 голов

- телятника

- свинарника на 500 голов

- молочного блока

- убойно-санитарного пункта

- разделочного пункта

- ветеринарного пункта

Предусмотрено расширение ветеринарного участка в связи со строительством животноводческой фермы.

- выделение участка под рыбацкие и охотничьи домики;

- организация и упорядочение производственных и коммунально–складских зон с целью повышения экологической безопасности и увеличения эффективности  использования градостроительного потенциала этих зон в интересах развития села;

- организация территории полигона ТБО. Данная территория предусмотрена за границами населенного пункта, вне границ третьего пояса водозаборных скважин. Примерное расстояние от территории полигона ТБО до  проектируемой жилой застройки 1500м. СЗЗ полигона составляет 500 м;

- развитие общественного центра, его функциональное насыщение, благоустройство и усиление презентационной функции, создание развитой системы учреждений обслуживания социально – гарантированного уровня села;

- развитие общественного центра предусмотрено за счет строительства учреждений обслуживания по ул.Центральная, а именно: КБО, столовой, по ул.Толмачева – спортивно-оздоровительного комплекса, по ул.Советская – детского сада на 30 мест. Кроме того проектом предусмотрена организация скверов объединяющих все общественные здания между собой системой пешеходных аллей и дорожек;

- предусматривается развитие сферы обслуживания населения: организация дополнительных школьных классов, строительство нового ФАПа (три койко-места), размещение двух детских кружков в здании  спортивно-оздоровительного клуба, строительство универсального магазина;

- организация рыбной ловли на реке Сосьва (строительство домиков для рыболовов и охотников);

- организация спортивной зоны (строительство спортивно-оздоровительного клуба, за коммунальной территорией гаражей и пожарной части, с прилегающей благоустроенной территорией, на которой организованы игровые площадки спортивных игр и игр детей);

- создание единой системы зеленых насаждений, включающих в себя: озеленение общего пользования различного назначения (скверы, бульвары, парки), озеленение основных улиц, озеленение прибрежных защитных зон водохранилища, берегоукрепительные работы; озеленение и благоустройство участков общественных учреждений (школ, детских садов, учреждений спорта, здравоохранения и т.д.), создание системы санитарно – защитного озеленения. Максимальное сохранение и развитие природных ресурсов села;

- улучшение условий передвижения населения путем создания четкой структуры главных, основных и второстепенных улиц, ремонт и благоустройство основных транспортных магистралей села, создание новых улиц.

Подраздел подготовлен по материалам Генерального плана  с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

Развитие п. Пасынок. Экономическая база поселка получит развитие за счет строительства нового объекта промышленности – предприятия лесоперерабатывающей и лесозаготовительной промышленности, размещенного на свободной от застройки площадке, примыкающей к железнодорожной магистрали. Это обеспечит хорошую транспортную доступность на промышленную территорию и оградит селитебную зону поселка от передвижения грузового транспорта. Территория будет отделена от жилой застройки полосой санитарно-защитного озеленения.

Помимо этого в поселке планируется строительство пожарной станции, объектов социальной инфраструктуры, объектов культурно-бытового обслуживания населения с учетом потребностей жителей населенного пункта; реконструкция и развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Планируется развитие селитебной зоны (снос и реконструкция ветхого и аварийного жилья, строительство нового жилья).

Развитие с. Маслова. Экономическая база получит развитие за счет развития  сельскохозяйственной промышленности – ООО «Масловское».

Планируется развитие селитебной зоны (снос и реконструкция ветхого и аварийного жилья, строительство нового жилья); строительство объектов социальной инфраструктуры, объектов культурно-бытового обслуживания населения с учетом потребностей жителей населенного пункта; реконструкция и развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

На площадке, примыкающей к территории села с юго-восточной стороны, проектируется размещение скотомогильника. Место  выбрано с учетом соблюдения СЗЗ (1000 м).

Строительство пункта придорожного сервиса на автотрассе Серов – Сосьва - Гари, включающего в себя АЗС, СТОА, магазин.

Предусмотрено развитие малых сельских населенных пунктов: д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, д. Монастырка, п. Сосьва Новая, связанное с организацией новых малых промышленных, строительных и сельскохозяйственных предприятий, новым дачным строительством, а именно:

Д. Усть-Хмелевка. Возможность размещения малых предприятий строительной промышленности, столярного цеха и т. д. (2 площадки); развитие сельскохозяйственных угодий; дачное строительство.

Д. Матушкина. Дачное строительство. Организация рыбной ловли на реке Сосьва (строительство домиков для рыболовов и охотников). В деревне предусмотрена организация детского спортивного лагеря.

Д. Копылова. Возможность размещения малых предприятий строительной промышленности, столярного цеха и т. д. (1 площадка); развитие сельскохозяйственных угодий; дачное строительство.

Д. Молва. Развитие сельскохозяйственной отрасли, дачное строительство.

Д. Монастырка. Развитие сельскохозяйственной отрасли, дачное строительство. Наличие территориальных возможностей для размещения нового объекта сельскохозяйственной промышленности (строительства агропромышленного предприятия по выращиванию зерновых и овощных культур, строительства тепличных хозяйств).

П. Сосьва Новая. Дачное строительство. Наличие территориальной возможности для размещения малого промышленного предприятия (столярный цех).  Размещение на прилегающей к поселку территории (на юго-западе) полигона ТБО, обслуживающего административный центр округа – р.п. Сосьва, с учетом соблюдения СЗЗ (500 м).

Указанные населенные пункты имеют выгодное положение в сложившейся системе расселения, связанное с близостью главных автомобильных и железнодорожных артерий, а также основных населенных пунктов Сосьвинского городского округа. Данное обстоятельство является благоприятным фактором, способствующим их дальнейшему развитию.

Сохраняемые населенные пункты – малые населенные пункты городского округа, в т.ч. нежилые, не имеющие собственной производственной базы, а также потенциальных трудовых ресурсов для создания промышленных, агропромышленных предприятий и крупных центров обслуживания. Их дальнейшее развитие предполагает сохранение численности жителей на современном уровне, либо преобразование населенного пункта в дачный поселок с преимущественно сезонным проживанием.

В данных населенных пунктах намечается реконструкция инженерной инфраструктуры, жилого фонда и в незначительной степени новое жилищное строительство, новое дачное строительство, создание системы обслуживания на социально-гарантированном уровне: строительство ФАПов, отделений связи, небольших объектов торговли, организация пожарных пирсов и пожарных резервуаров для хранения воды.

К сохраняемым населенным пунктам Сосьвинского городского округа относятся: д. Денисова, д. Усть-Березовка, п. Зеленый, д. Угловая, ж\д станция Новая Заря, д. Куропашкина, д. Тюменская, д. Киселева, д. Крапивная, п. Новая Заря, п. Чары.

Сохраняемые населенные пункты можно разделить на две принципиальные группы: с постоянным населением и нежилые, с сезонным проживанием.

Д. Денисова и д. Куропашкина согласно проекту, относятся к первой группе, с постоянным населением. Данные населенные пункты расположены в природной зоне вдали от основных транспортных магистралей и крупных населенных пунктов округа, в этих населенных пунктах проектом предусмотрено строительство охотничьих домиков, дачное строительство, постоянное проживание населения (без увеличения).

Д. Усть-Березовка, п. Зеленый, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря расположены на железнодорожной магистрали и являются остановочными пунктами. Постоянное население в этих населенных пунктах проектом не предусмотрено, обслуживание остановочных пунктов – работа вахтовым методом. Постоянное проживание жителей д. Усть-Березовка предусмотрено в п. Восточный; п. Зеленый  – в р.п. Сосьва или п. Сосьва Новая, п. Новая Заря и ж\д станции Новая Заря – в п. Пасынок.

Д. Угловая, д. Тюменская, д. Киселева, д. Крапивная, п. Чары  рассматривались в проекте как населенные пункты временного проживания. На их территории возможно строительство дачных и садовых поселков (д. Угловая, д. Тюменская, д. Крапивная); баз отдыха и детских спортивных и оздоровительных лагерей, охотничьих домиков (д. Киселева, п. Чары). Есть также  территориальная возможность для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий (за расчетный срок Генерального плана). Такое решение обусловлено отсутствием в них постоянного населения на момент разработки настоящего Генерального плана (2012 год) (исключение составляет д. Угловая (население 2 человека), постоянное проживание которых предусмотрено в п. Восточный, отсутствием мест приложения труда, значительное удаление от основных населенных пунктов округа и транспортных артерий (п. Чары, д. Крапивная).

Развитие социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура Сосьвинского городского округа  достаточно развита. Крупные населенные пункты округа – р.п. Сосьва (включая д. Мишина) и п. Восточный, а также средние населенные пункты - с. Романово, с. Кошай, с. Маслова и п. Пасынок  обеспечены (или частично обеспечены (с. Маслова, п. Пасынок)) социально-гарантированным уровнем обслуживания населения (детские сады, школы, учреждения здравоохранения, отделения связи). В то же время в таких малых населенных пунктах округа, как  д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, д. Монастырка, п. Сосьва Новая, д. Денисова, д. Куропашкина, д. Усть-Березовка, п. Зеленый, ж\д станция Новая Заря, д. Угловая, а также в нежилых населенных пунктах – п. Новая Заря, д. Тюменская, д. Киселева, д. Крапивная, п. Чары -  учреждения обслуживания отсутствуют полностью. Для таких населенных пунктов, как д. Монастырка, п. Сосьва Новая, д. Угловая, д. Тюменская, д. Усть-Березовка, д. Усть-Хмелевка, д. Молва отсутствие учреждений обслуживания частично компенсируется расположением в непосредственной близости от населенных пунктов округа с относительно развитой социальной инфраструктурой. Остальные малые населенные пункты в значительной мере удалены от центров обслуживания (от 2 до 30 км).

Кроме того в целом по району недостаточно развита система учреждений здравоохранения, культуры и досуга, внешкольного образования, физкультуры и спорта, торговли и предоставления услуг населению.

Проектом предусматривается:

- 100% обеспеченность учреждениями образования (детские сады и школы) с учетом норм НГПСО  1-2009.66 и перспективной численности населения;

- доведение обеспеченности учреждениями обслуживания (учреждения здравоохранения, отделения связи, объекты торговли и общественного питания) всех населенных пунктов округа до нормативной;

- дальнейшее развитие системы учреждений культуры и досуга, физкультуры и спорта, объектов социального обеспечения (дома-интернаты для престарелых, интернаты для детей и т. д.), объектов бытового обслуживания, специализированных торговых объектов (магазины техники, мебельные салоны, книжные магазины, магазины товаров для сада и огорода, ювелирные салоны и т. д.) на базе существующих объектов и за счет нового строительства в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Романово, с. Кошай, с. Маслова, п. Пасынок;

- развитие п. Восточный и р.п. Сосьва в качестве окружных подцентров обслуживания населения со строительством (открытием филиалов) среднего профессионального образования, развитием системы внешкольного образования, объектов спорта и досуга;

- развитие п. Восточный и р.п. Сосьва в качестве окружных подцентров обслуживания населения со строительством объектов здравоохранения районного значения;

- создание на территории Сосьвинского городского округа сети объектов спорта и туризма вне границ населенных пунктов.

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры будет способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживания и коммерческо-деловой сферы;

- повышению уровня образования, здоровья и культуры населения;

- повышению доступности центров культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала;

- снижению миграционного оттока населения.

Образование. В настоящее время сеть системы образования городского округа представлена 9 общеобразовательными школами на 2398 мест (фактическая наполняемость на 2012 год – 1506 учащихся); 8 детскими дошкольными учреждениями на 584 места (фактическая наполняемость на 2012 год – 593 ребенка).

В сфере дополнительного образования на территории округа действуют следующие образовательные учреждения:

- МКОУ ДОД ДДТ (наполняемость 681 чел.) – р.п. Сосьва;

- МКОУ ДОД Турбаза (наполняемость 128 чел.) – р.п. Сосьва;

- МКОУ ДОД ДДТ (наполняемость 722 чел.) – п. Восточный;

- МКОУ ДОД ДЮСШ (наполняемость 483 чел.) – п. Восточный.

В сфере начального профессионального образования на территории округа действуют следующие образовательные учреждения:

- Профессиональное училище №21 на 93 учащихся (училище готовит  поваров  и парикмахеров) – п. Восточный;

- Филиал Серовского  ПУ № 55 на базе  9-11 классов с общим числом учащихся 90 человек (училище готовит  автослесарей  и парикмахеров) – р.п. Сосьва.

На расчетный срок развитие системы образования предусматривается за счет реконструкции существующего фонда и строительства общеобразовательных учреждений:

- строительство детских садов в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, с. Маслова, д. Молва;

- р. п. Сосьва - строительство новой общеобразовательной школы на 400 мест взамен ветхой школы № 4 (согласно Генеральному плану Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.);

- организация маршрутов школьных автобусов из малых населенных пунктов округа в школы:

- в р.п. Сосьва  из п. Сосьва Новая;

- в п. Восточный из д. Усть-Хмелевка;

- в. с. Кошай из д. Молва;

- в с. Романово из д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова;

- в. с. Маслова из д. Матушкина и д. Копылова;

- строительство здания под филиалы средних специальных учебных заведений (деревообработка, сельское хозяйство) – п. Восточный.

Расчет вместимости новых объектов образования произведен с учетом перспективной численности населения, а также соблюдения нормативов обеспеченности объектами образования и параметров нормативной пешеходной доступности, в соответствии с положениями НГПСО 1-2009.66 (глава 22, табл.1, глава 30 табл.8).

Общая вместимость объектов образования на территории городского округа на расчетный срок реализации Генерального плана (2031 г.) составит:

- дошкольного образования – 811 мест;

- общего среднего образования  – 2398 мест.

Здравоохранение и социальная защита. На исходный год на территории городского округа функционируют следующие лечебно-профилактические учреждения и учреждения социальной защиты населения:

- р.п. Сосьва – Отделение МУЗ «Восточная районная больница» – Сосьвинская поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену и стационар дневного пребывания на 10 койко-мест;

- р.п. Сосьва – Роддом на 10 койко-мест;

- р.п. Сосьва – ФКУ Больница с поликлиникой ГУФСИН России по Свердловской области, рассчитанная на 70 койко-мест (стационар) и 450 посещений в смену (поликлиника);

- р.п. Сосьва – Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов на 17 мест\тыс.чел., существующий неофициально;

- п. Восточный  – МУЗ «Восточная районная больница»:

- поликлиника на 150 посещений в смену;

- стационар круглосуточного пребывания на 40 койко-мест;

- стационар дневного пребывания на 20 койко-мест;

- станцию скорой помощи на 3 машины;

- п. Восточный – Государственное областное специализированное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков Серовского района»  на 21 койко-место;

- с. Романово – ГКОУ СО «Серовская специализированная коррекционная школа-интернат» филиал с. Романово;

- р.п. Сосьва, п. Восточный – Аптека;

- с. Кошай, с. Романово, с. Маслова – ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), аптека.

Дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения района предусматривается за счет реконструкции существующих объектов и строительства новых, с учетом количества населения на расчетный срок (норматив обеспеченности объектами здравоохранения принят согласно главы 23, п.126, табл.2, НГПСО 1-2009.66):

- р.п. Сосьва – завершение строительства больничного комплекса, включающее в себя строительство стационара на 50 койко-мест, увеличение емкости существующего объекта здравоохранения (поликлиники) до 210 посещений в смену;

- р.п. Сосьва - реконструкция здания общежития под размещение Дома ветеранов на 42 места;

- п. Восточный – расширение Государственного областного специализированного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков Серовского района»  до 100 койко-мест (согласно НГПСО 1-2009.66);

- с. Кошай - строительство нового здания приемной ОВП на 5 койко-мест (18 посещений в смену) взамен старого здания ФАП, находящегося в аварийном состоянии;

- с. Романово - строительство нового здания приемной ОВП на 4 койко-места (13 посещений в смену) взамен старого здания ФАП, находящегося в аварийном состоянии;

- с. Маслова - строительство здания приемной ОВП на 2 койко-места (5 посещений в смену);

- п. Пасынок - строительство здания приемной ОВП на 2 койко-места (5 посещений в смену);

- учреждения здравоохранения и объектов социального обеспечения для малых развиваемых населенных пунктов округа предусмотрены:

- р.п. Сосьва – для п. Сосьва Новая и д. Мишина;

- п. Восточный – для д. Усть-Хмелевка;

- с. Маслова – для д. Матушкина, д. Копылова;

- с. Романово – для д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова;

- с. Кошай – для д. Молва;

- расчет учреждений здравоохранения и объектов социального обеспечения для таких населенных пунктов, как р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова выполнен с учетом потребностей малых населенных пунктов округа.

Физическая культура, спорт и туризм. В настоящее время на территории Сосьвинского городского округа практически не развита система учреждений физкультуры, спорта и туризма:

- р.п. Сосьва – открытый стадион - футбольное поле без трибун (площадь территории 1.0 га);

- р.п. Сосьва  - Районный культурно-спортивный комплекс на 300 мест;

- п. Восточный - МОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа на 483 учащихся;

- в настоящее время в населенных пунктах округа функционируют только спортивные, тренажерные зоны при школах, специализированные спортивные комплексы на территории округа в малых и средних населенных пунктах отсутствуют.

На расчетный срок развитие системы физкультуры и спорта предусматривается за счет строительства новых объектов и создания единой сети всех уровней обслуживания на территории округа, а именно:

- р.п. Сосьва - строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном. Общий объем спортивных сооружений общего пользования составит: спортивных залов – 570 м2 общей площади пола, бассейна крытого – 190 м2 зеркала воды;

- п. Восточный - строительство физкультурно-оздоровительного центра, включающего в себя спортивно-оздоровительный клуб на 160 единовременных посетителей, общая площадь зала - 1120 м2; помимо этого предусмотрена организация спортивного ядра, а также площадок для спортивных игр в проектируемых скверах усадебной застройки (по материалам Генерального плана п. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки));

- с. Кошай - строительство спортивно-оздоровительного клуба общей площадью зала 190 м2 (по материалам Генерального плана с. Кошай, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки));

- с. Романово - строительство спортивно-оздоровительного клуба общей площадью зала 150 м2; организация открытых игровых площадок спортивных игр и игр детей (по материалам Генерального плана с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки));

- п. Пасынок - строительство здания спортивного центра, рассчитанного на 10 единовременных посетителей общей площадью зала 50 м2;

- с. Маслова - строительство здания спортивного центра, рассчитанного на 10 единовременных посетителей общей площадью зала 50 м2;

- учреждения спорта и туризма для малых развиваемых населенных пунктов округа предусмотрены:

- р.п. Сосьва – для п. Сосьва Новая и д. Мишина;

- п. Восточный – для д. Усть-Хмелевка;

- с. Маслова – для д. Матушкина, д. Копылова;

- с. Романово – для д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова;

- с. Кошай – для д. Молва;

- расчет учреждений спорта и туризма для таких населенных пунктов, как р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова выполнен с учетом потребностей малых населенных пунктов округа.

Культура и искусство. В настоящее время на территории Сосьвинского городского округа функционируют:

- р.п. Сосьва  - Районный культурно-спортивный комплекс на 300 мест;

- р.п. Сосьва – Детская библиотека им. Пушкина вместимостью 30 мест;

- р.п. Сосьва – ЦРБ им. Горького на 20 мест;

- п. Восточный – Отрадновский дом культуры на 430 мест;

- п. Восточный – Предтурский клуб на 200 мест;

- п. Восточный – Отрадновская библиотека на 12 мест;

- п. Восточный – Предтурская библиотека на 3 места;

- с. Кошай – Кошайский сельский дом культуры на 200 мест;

- с. Кошай – Кошайская библиотека на 16 мест;

- с. Романово – Романовский сельский дом культуры на 200 мест;

- с. Романово – Романовская библиотека на 15 мест;

- с. Романово – Православный Храм св. Николая;

- п. Пасынок  – Пасынковский дом культуры на 120 мест;

- п. Пасынок – Пасынковская библиотека на 6 мест;

- с. Маслова – Масловский сельский дом культуры на 100 мест;

- с. Маслова – Масловская библиотека на 4 места.

Сфера дополнительного внешкольного образования представлена :

- р.п. Сосьва – Детская школа искусств, вместимостью 40 чел.;

- п. Восточный – Восточная детская музыкальная школа, вместимостью 100 чел.

В целом на территории  достаточно развита система учреждений культуры и дополнительного внешкольного образования. Однако плохо развита сфера досуга населения.

Проектом предусмотрено создание на территории округа единой сети объектов культурного и досугового обслуживания населения всех уровней, а именно:

- р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова, п. Пасынок  - реконструкция существующих учреждений культуры – домов культуры и библиотек (капитальный ремонт зданий (в случае необходимости), улучшение материально-технического оснащения объектов, увеличение числа обслуживающего персонала, увеличение количества книг в библиотеках, открытие дополнительных залов и, соответственно, рост числа единовременных посетителей);

- р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова, п. Пасынок - открытие на базе существующих домов культуры новых центров проведения досуга населения (курсы прикладного и декоративного творчества для людей всех возрастов, танцевальные залы, помещения для игры в настольный теннис, бильярд, шахматы, залы фитнеса, тренажерные залы и т.д.);

- р.п. Сосьва – строительство культурно-развлекательного центра на 50-100 единовременных посетителей с размещением кинозала, танцевальной площадки, кафетерия, комнаты детских игр;

- учреждения культуры и досуга населения для малых развиваемых населенных пунктов округа предусмотрены:

- р.п. Сосьва – для п. Сосьва Новая и д. Мишина;

- п. Восточный – для д. Усть-Хмелевка;

- с. Маслова – для д. Матушкина, д. Копылова;

- с. Романово – для д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова;

- с. Кошай – для д. Молва;

- расчет учреждений культуры и досуга населения для таких населенных пунктов, как р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова выполнен с учетом потребностей малых населенных пунктов округа.

Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера. Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики округа, созданию дополнительных мест приложения труда.

За счет создания на территории городского округа сети объектов спорта и туризма местного и регионального значения, а также прогнозируемого объема строительства (в первую очередь комплексной малоэтажной застройки, дачных  поселков) ожидается высокий рост показателей развития сферы деловых услуг: финансово-банковская деятельность, операции с недвижимостью, развитие сферы торговли, объектов дорожного сервиса, расширение информационных услуг и т. д.

Проектом предусмотрено создание системы бытового обслуживания населения социально-гарантированного уровня (магазины, предприятия общественного питания) во всех развиваемых населенных пунктах Сосьвинского городского округа.

На исходный год (2012) на территории округа функционируют:

- р.п. Сосьва – на территории данного населенного пункта функционируют следующие предприятия обслуживания населения:

- Администрация Сосьвинского городского округа;

- Дума Сосьвинского городского округа;

- отделение ФГУП «Почта России»;

- отделение Сбербанка РФ;

- бюро похоронного обслуживания;

- АЗС;

- общежитие;

- общежитие гостиничного типа;

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров (обеспеченность торговыми площадями на 2008 г. составляла – магазины продовольственных товаров – 1499,8 м2, непродовольственных товаров – 624 м2. Итого – 2123,8 м2 торговых площадей);

- рыночный комплекс;

- столовая (252 посадочных места);

- общественная баня (на 25 мест);

- парикмахерская, ателье (общее количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания – 8 рабочих мест);

- п. Восточный - Территориальное Управление Сосьвинского городского округа в п. Восточный;

- отделение ФГУП «Почта России»;

- отделение Сбербанка РФ;

- управление федеральной миграционной службы России по Свердловской области;

- магазины смешанного ассортимента – 12 объектов;

- рынок;

- столовая;

- общественная баня;

- бюро ритуальных услуг;

- центр занятости населения;

- ветеринарный участок;

- автосервис;

- АЗС - 2объекта;

- с. Кошай - универсальный магазин - 7 объектов;

- отделение ФГУП «Почта России»;

- с. Романово - универсальный магазин - 2 объекта;

- отделение ФГУП «Почта России»;

- согласно топографической основе Сосьвинского городского округа, в таких населенных пунктах, как п. Пасынок, с. Маслова, д. Матушкина расположены предприятия торговли; в с. Маслова существует отделение связи.

Проектом предусмотрено развитие, дальнейшее расширение сферы предоставления услуг населению, а именно:

- р.п. Сосьва – развитие и реконструкция существующих объектов обслуживания населения, а также строительство новых:

- увеличение торговых площадей, строительство новых магазинов (объем нового строительства составит 592,2 м2 торговой площади). Общий объем торговых площадей составит 2716,0 м2 ;

- увеличение торговой площади рыночного комплекса (объем нового строительства составит 233 м2 торговой площади);

- строительство кафетерия и ресторана на 136 посадочных мест;

- строительство предприятий обслуживания населения, включая предприятия непосредственного обслуживания населения (общее число рабочих мест – 19), производственные предприятия централизованного выполнения заказов (общее число рабочих мест – 39);

- строительство прачечных, в т.ч. прачечных самообслуживания, фабрик-прачечных;

- строительство химчисток, в т.ч. химчисток самообслуживания, фабрик- химчисток;

- реконструкция здания общественной бани, находящегося в аварийном состоянии;

- строительство гостиницы с рестораном;

- строительство выставочного комплекса;

- п. Восточный – строительство Дома Быта, включающего в себя парикмахерскую, салон красоты, пункты ремонта одежды и обуви, кафетерий на 20 посадочных мест, отделение Сбербанка РФ, магазин непродовольственных товаров;

- строительство отдельно стоящего магазина общей торговой площадью 100м2;

- строительство гостиницы на 32 места;

- строительство двух столовых на 50 мест каждая;

- строительство кафетерия на 20 мест;

- с. Кошай - проектом предусмотрено строительство:

- КБО: парикмахерская, ремонт обуви и одежды (4 рабочих места);

- столовой на 27 посадочных мест;

- универсального магазина общей торговой площадью 100 м2;

- с. Романово - проектом предусмотрено строительство:

- КБО: парикмахерская, ремонт обуви и одежды (3 рабочих места);

- столовой на 20 посадочных мест;

- универсального магазина общей торговой площадью 100 м2;

- с. Маслова, п. Пасынок – проектом предусмотрено строительство универсальных магазинов торговой площадью 60 м2 каждый; предприятий бытового обслуживания населения; общественных столовых на 10 мест каждая;

- размещение объектов придорожного сервиса (кемпингов) в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Маслова, д. Монастырка, д. Молва;

- в малых развиваемых и сохраняемых населенных пунктах округа (д. Молва, д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Монастырка, п. Сосьва Новая, д. Денисова, д. Куропашкина) возможно размещение небольших торговых объектов смешанного ассортимента;

- учреждения обслуживания и общественного питания населения для малых развиваемых населенных пунктов округа предусмотрены:

- р.п. Сосьва – для п. Сосьва Новая и д. Мишина;

- п. Восточный – для д. Усть-Хмелевка;

- с. Маслова – для д. Матушкина, д. Копылова;

- с. Романово – для д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова;

- с. Кошай – для д. Молва;

- расчет учреждений обслуживания и общественного питания населения для таких населенных пунктов, как р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова выполнен с учетом потребностей малых населенных пунктов округа.

Предприятия коммунального обслуживания. В системе жилищно-коммунального обслуживания городского округа функционируют:

- р. п. Сосьва – пожарная часть на две спецмашины, МУП «Сосьвинская жилищно-коммунальная служба», газовая служба;

- п. Восточный - пожарная часть на две спецмашины, МУП «Сосьвинская жилищно-коммунальная служба», пункт охраны правопорядка (8 работающих), полигон ТБО;

- с. Кошай -  МУП «ЖКХ», команда №9 Н-Тагильского военизированного отряда;

- с. Романово - МУП «ЖКХ», пожарная часть на две спецмашины, Лесничество, ВБ-239;

- с. Маслова – скотомогильник;

- в населенных пунктах расположены свалки, которые находятся в непосредственной близости от селитебных зон и функционируют с нарушениями санитарных норм.

Проектом предусмотрено:

- строительство пожарных частей на 2 спецмашины каждая в с. Кошай и п. Пасынок;

- организация территорий первого пояса ЗСО водозаборных скважин во всех населенных пунктах округа;

- реконструкция очистных сооружений в п. Восточный, строительство очистных сооружений в р.п. Сосьва, с. Кошай, с. Романово;

- организация нормативной санитарно-защитной зоны (1000 м) для скотомогильника, расположенного в с. Маслова;

- организация полигонов ТБО с соблюдением нормативных санитарно-защитных зон (500 м) в п. Восточный, п. Сосьва Новая, с. Романово, с. Кошай;

- во  всех остальных населенных пунктах округа – организация площадок для сбора и временного хранения мусора, с последующим вывозом спецмашинами на ближайший полигон ТБО. Вышеперечисленные мероприятия должны быть произведены с учетом соблюдением санитарных разрывов до селитебных зон и режимов зон санитарной охраны водозаборных скважин.

- Расчет потребности в учреждениях на расчетный срок произведен по показателям НГПСО  1-2009.66 согласно численности населения на расчетный срок  и приведен в таблице 3.7.1.

Организация производственных территорий.

Развитие сельскохозяйственной отрасли предусмотрено на базе мелкотоварного производства в домашних хозяйствах, существующих фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий:

- п. Восточный:  ИП «Ягодка» (животноводство);

- с. Кошай:  строительство животноводческой фермы (на въезде со стороны п. Восточный, юго-западнее жилых кварталов), состоящей из коровника на 200 голов, телятника, молочного блока, убойно-санитарного пункта, разделочного пункта, ветеринарного пункта;

- с. Романово: строительство животноводческой фермы (расположенной южнее проектируемой жилой застройки и электроподстанции), состоящей из коровника на 200 голов, телятника, свинарника на 500 голов, молочного блока, убойно-санитарного пункта, разделочного пункта, ветеринарного пункта;

- с. Маслова: развитие ООО «Масловское»;

- д. Монастырка: создание нового агропромышленного предприятия по выращиванию зерновых и овощных культур, строительство тепличных хозяйств;

- д. Тюменская: наличие площадки под размещение малого агропромышленного предприятия по выращиванию зерновых и овощных культур, строительства тепличных хозяйств (вахтовый метод работы).

Кроме того проектом предусмотрено освоение новых земель под пашни и пастбища в районе с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, д. Матушкина, д. Молва, д. Усть-Хмелевка, д. Копылова.

Развитие промышленной отрасли предусмотрено на базе существующих предприятий и организации новых производств, в первую очередь производств лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли. Все существующие и проектируемые промышленные площадки расположены в границах населенных пунктов:

1. р.п.Сосьва и д. Мишина. Базовыми направлениями развития экономики поселка должны стать обновление производственной базы существующих лесопромышленных предприятий, рост производительности труда и как результат – увеличение объемов заготовки леса и повышение конкурентоспособности лесопродукции:

– ФГУ ИК ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области (основной вид деятельности учреждений ИК – вывоз древесины и заготовка деловой древесины, изготовление пиломатериалов, шпал, тары, заготовка дров, а также производство тепловой энергии);

– ООО «Торговый Дом Сосьва» (ДОК) (основной вид деятельности - деревообработка, производство пиломатериалов);

– Серовский сельский лесхоз филиал ОГУ «Управление сельскими лесами» (основной вид деятельности – охрана сельских лесов);

– ООО «Полюс-1» (основной вид деятельности – дорожное строительство; имеется своя  асфальтобетонная установка);

– ООО «Уралпрофлес», ООО «Таежное» (основной вид деятельности – деревообработка).

2. п. Восточный. Градообразующим промышленным предприятием поселка является ЗАО «Аргус СФК» (деревообрабатывающее производство: бревна оцилиндрованные, брус, доска необрезная, шпон, фанера и т.д.). В поселке также действуют частные предприятия по лесозаготовке и деревообработке:

- ГУСО «Сотринский лесхоз» (деревообрабатывающая, лесная промышленность);

- ГУСО «Сотринское лесничество» (ведение лесного хозяйства);

- ИП «Куропаткин» (лесопилка);

- ООО «Сосьвинский лес» (лесное хозяйство, лесоводство, лесозаготовки);

- ЛХПО филиал «Сотринский» (лесное хозяйство, лесоводство, лесозаготовки);

Помимо деревообработки в поселке также функционируют:

- ИП «Золотарева» (ГСМ, АЗС);

- База УМП.

Основные мероприятия по организации промышленной и коммунально – складской зоны п.Восточный на расчетный срок реализации генерального плана: функционирование и развитие производств ЗАО «Аргус СФК», ЛХПО филиал «Сотринский», база УМП, ИП «Куропаткин», хлебозавода. Организация и упорядочение производственных и коммунально – складских зон имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих зон в интересах развития поселка.

3. с. Кошай. Основными промышленными объектами  являются:

- нефтеперекачивающая станция ЛПДС «Сосьва» Урайского УМН ООО «Сибнефтепровод»;

- ЗАО СМУ-6.

Программа реализации Генерального плана включает в себя развитие, а также организацию и упорядочение производственных и коммунально – складских зон с целью повышения экологической безопасности и эффективности использования градостроительного потенциала этих зон в интересах развития поселка.

4. п. Пасынок. Организация нового лесоперерабатывающего или деревообрабатывающего предприятия на площадке, примыкающей к территории железной дороги.

5. д. Усть-Хмелевка, п. Сосьва Новая. Организация небольших столярных производств на свободных площадках.

6. д. Копылова. Организация малого предприятия строительной отрасли (производство шпона, бруса, евровагонки и т.д.).

7. В населенных пунктах временного проживания (д. Усть-Березовка, п. Зеленый, д. Крапивная, п. Чары) выделены площадки под размещения малых промышленных предприятий (вахтовый метод работы).

8. Проектом предусмотрено выделение участка под пром. площадку ООО НПЗ «Сосьва», расположенного в границах квартала 154 Кошайского лесничества ОГУ «Сотринский лесхоз». В категорию земель промышленности переводится 26,8 га земель сельскохозяйственного назначения и 97,8 га земель Государственного лесного фонда.

Кроме того, проектом предусмотрена организация СЗЗ предприятий, посадка санитарно-защитного озеленения. Все новые промышленные и сельскохозяйственные объекты размещены с учетом размеров их СЗЗ и расположения селитебных зон населенных пунктов городского округа.

Организация, развитие и упорядочение производственной зоны имеет целью повышение экологической безопасности и рациональное использование земельных ресурсов.

Раздел подготовлен по материалам данных, предоставленных администрацией Сосьвинского городского округа; с учетом данных Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.; ГП и ПЗиЗ п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки); ПЗиЗ 19 сельских населенных пунктов Сосьвинского городского округа, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

## Транспортная инфраструктура.

Проектные предложения направлены на исправление сложившихся недостатков транспортной инфраструктуры округа и на ее дальнейшее развитие в соответствии с основными положениями настоящего Генерального плана, ориентированными на улучшение качества жизни, увеличение численности населения округа и увеличение объемов выпускаемой продукции производственными предприятиями округа.

Основными принципами, положенными в развитие транспортной инфраструктуры округа, являются:

- повышение безопасности автомобильного движения;

- создание устойчивого автомобильного сообщения со всеми населенными пунктами округа;

- обеспеченность общественным транспортом населенных пунктов с постоянно проживающим населением;

- развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с ростом уровня автомобилизации населения округа.

Проектом предусмотрено:

- для пропуска транзитного транспорта проектом предлагается строительство участка автомобильной дороги областного значения Серов – Сосьва – Гари, который пройдет с северо-западной и северной сторон касательно к р.п.Сосьва, исключив транзитные потоки по ул. Митина, (в границах р.п.Сосьва этот участок отнесен к поселковой дороге, ширина проезжей части 7,0 м) (по материалам Генерального плана р.п.Сосьва);

- для обеспечения обслуживания пассажирских автобусных перевозок между населенными пунктами и внутри р.п.Сосьва проектом предлагается строительство автовокзала в проектируемой общественно-деловой зоне вблизи пересечения улиц Дорожной и Ленина (по материалам Генерального плана р.п.Сосьва);

- реконструкция существующих дорог направленная на восстановление технического состояния дорожных покрытий проезжих частей,  установка требуемых средств организации движения согласно действующим нормам;

- строительство железобетонных мостов через р.Пасынок на автодороге подъезд к поселку Пасынок от шоссе Серов – Сосьва – Гари  и через р.Сосьва на автодороге Романово – Монастырка взамен существующих деревянного и металлического;

- реконструкция автодороги Сосьва - Восточный, доведение технического состояния до требований, предъявляемых к автодорогам III категории;

- проведение ряда работ по повышению  технической категории дорог, доведение технического состояния (тип покрытия проезжих частей, минимальные радиусы поворотов, максимальные продольные уклоны проезжей части) и уровня организации движения на дорогах (количество полос движения) до требований, предъявляемых к автодорогам IV категории  (Монастырка – Романово, Маслова - Матушкина, соединительные дороги, подъезды к населенным пунктам);

- строительство местных автодорог IV категории : Копылова – Матушкина, Сосьва -Чары и подъезд к д.Тюменская, в случае строительства детского спортивного оздоровительного лагеря в д.Матушкина и масштабного дачного строительства в д.Тюменская и п.Чары;

- размещение двух новых автозаправочных станций, расположенных на въездах в с.Кошай и д.Маслова;

- строительство железнодорожных подъездных путей и автодороги к новой промплощадке ЛПДС «Сосьва», а также строительство железнодорожного переезда 4 категории на пересечении проектируемой автодороги и железнодорожной линии Алапаевск – Серов.

## Функциональное зонирование территории.

Зонирование территории – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами; распределение территории по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

На территории Сосьвинского городского округа устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

- Территории населенных пунктов;

- Природные территории, в том числе:

- природоохранные:

- леса, лесопосадки;

- кустарники;

- луга;

- природно-рекреационные:

- реки, водоемы;

- объекты спорта, туризма и отдыха;

- Территории сельскохозяйственного использования, в том числе:

- пашни, пастбища, сенокосы;

- агропромышленные комплексы;

- Территории специального назначения, в том числе:

- кладбища;

- полигоны ТБО;

- скотомогильники;

- Территории инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе:

- территория железной дороги;

- полосы отвода автодорог.

Деление территории городского округа на функциональные зоны отражено на основном чертеже «Проектный план. Схема функционального зонирования территории» (М 1:100000) и занесено в электронную базу ГИС ИНГЕО, исходя из проектных решений по преобразованию планировочной структуры округа и, соответственно, функциональному назначению его территорий.

При определении границ зон учтены следующие факторы:

- основные структурные элементы городского округа -  автодороги, коридоры магистральных инженерных сетей;

- границы и характер землепользования;

- категории земель и связанных с землепользователями природных ресурсов.

Вывод. Материалы «Функционального зонирования территории Сосьвинского городского округа» позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

- условия формирования округа в соответствии с перспективой его развития и увеличения его экономического потенциала;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, сырьевых, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение природной среды и поддержание здоровья населения.

В результате осуществления принятых планировочных решений структура использования территории Сосьвинского городского округа претерпит следующие изменения:

- увеличение территорий специального назначения с 10.4 га до 28.3 га, т. е. в 2.72 раза;

- создание  территории сельскохозяйственного использования, связанное с развитием агропромышленных комплексов – 1328,1 га;

- уменьшение природной зоны с 472247,7 га до 470901,7 га, т.е. в  	1,003 раза, вследствие развития зон сельскохозяйственного использования и специального назначения.

Показатели использования территории Сосьвинского городского округа определены в электронной базе ГИС ИНГЕО для чертежей «План современного использования территории» и «Проектный план. Функциональное зонирование территории» и приведены в таблице 2.1.14.

Таблица 2.1.14.

Сводные данные об использовании земель Сосьвинского городского округа.

| № | Показатели | Ед. измер. | Исходный год 2011 г. | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов, всего, в т. ч.: р.п. Сосьва и д. Мишина п. Восточный с. Кошай с. Романово с. Маслова п. Пасынок д. Молва д. Монастырка п. Чары д. Денисова д. Киселева д. Копылова д. Крапивная д. Куропашкина д. Матушкина п. Новая Заря ж\д станция Новая Заря п. Сосьва Новая д. Тюменская д. Угловая д. Усть-Березовка д. Усть-Хмелевка п. Зеленый | га/% к терр. округа | 4 370,3/0,91 1 630,68 1 027,16 324,70 434,15 103,06 75,54 49,97 49,66 79,67 24,99 28,98 67,44 41,65 44,84 99,95 51,19 3,50 26,15 36,38 26,00 26,01 65,02 47,60 | 4 370,3/0,91 1 630,68 1 027,16 324,70 434,15 103,06 75,54 49,97 49,66 79,67 24,99 28,98 67,44 41,65 44,84 99,95 51,19 3,50 26,15 36,38 26,00 26,01 65,02 47,60 |
| 2. | Природная зона, всего*: в том числе территории лесных массивов лугов зарослей кустарника редколесья, вырубок водных объектов (основных рек и прудов) болот, заболоченных территорий | га/% к терр. округа | 472247,7/98,89 401846,3/84,15 21 289,0/4,46 2 464,8/0,52 20 124,8/4,22 3 014,2/0,63 23 508,6/4,92 | 470901,7/98,61 401831,0/84,14 19 958,3/4,18 2 464,8/0,52 20 124,8/4,22 3 014,2/0,63 23 508,6/4,92 |
| 3. | Земли сельскохозяйственного использования, всего, * в том числе: агропромышленных предприятий сельскохозяйственных угодий | га/% к терр. округа | -/- -/- -/- | 1 328,1/0,28 -/- 1 328,1/0,28 |
| 4. | Производственные земли (разрабатываемые карьеры, промышленные предприятия, коммунально-складские зоны), всего: * | га/% к терр. округа | -/- | -/- |
| 5. | Земли специального назначения (свалки, кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники), всего, * в том числе: свалки, скотомогильники кладбища полигоны ТБО | га/% к терр. округа | 10,4/0,002 2,8/0,0004 7,6/0,0016 -/- | 28,3/0,006 2,8/0,0004 7,6/0,0016 17,9/0,004 |
| 6. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры, всего, * в том числе территории: отвода железной дороги отвода продуктопровода и НПС отвода электроподстанции отвода водопроводных сооружений | га/% к терр. округа | 830,2/0,174 685,7/0,143 138,4/0,03 3,6/0,0007 2,5/0,0004 | 830,2/0,174 685,7/0,143 138,4/0,03 3,6/0,0007 2,5/0,0004 |
| 7. | Прочие территории, всего*: | га/% к терр. округа | 89,3/0,024 | 89,3/0,024 |
|  | ИТОГО ЗЕМЕЛЬ ОКРУГА: | га/% | 477 550,0/100 | 477 550,0/100 |

*  вне границ населенных пунктов.

3.  Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование поселения.

Внешнее грузовое и пассажирское сообщение Сосьвинского городского округа осуществляется с помощью воздушного, автомобильного и железнодорожного видов транспорта.

Сеть автодорог округа представлена основными и второстепенными территориальными автодорогами регионального значения, а так же местного значения, относящимися к II, III, IV и V техническим категориям согласно СНиП 2.05.02-85. Внешние связи данного муниципального образования организованы с территорией Серовского, Верхотурского, Алапаевского, Гаринского и Новолялинского городских округов. В транспортной структуре Свердловской области Сосьвинский городской округ отстоит от крупных автодорог региона (федерального значения Екатеринбург - Пермь и автодороги регионального значения Екатеринбург - Североуральск), что исключает транзитные транспортные потоки по его территории.

На расположенных рядом транспортных магистралях, а также на проездах внутри поселка осуществляется движение автотранспорта и возможны аварии связанные с разливом легковоспламеняющихся жидкостей и последующим взрывом топливо-воздушной смеси, что может привести к разрушениям конструкций и остекления близлежащих зданий.

Движение грузового транспорта, перевозящего взрыво- и пожароопасные грузы по прилегающим улицам запрещено, аварии на транспорте будут носить локальный характер.

В качестве топлива автотранспорта используются пожароопасные вещества – бензин, дизельное топливо. Подробная характеристика бензина и дизельного топлива приведены в Приложении 2.

Железнодорожная связь окружного центра с г. Екатеринбургом, Серовом и другими населенными пунктами и районами Свердловской области осуществляется по железнодорожной магистрали Серов-Алапаевск-Егоршино-Богданович-Челябинск со станции Сосьва Новая с обеспечением доступности пассажиров автобусным маршрутом между р.п. Сосьва и ст. Сосьва Новая. На участке железной дороги от ст. Сосьва Новая до г. Серова имеется присоединение двухпутной линии подъездных путей к предприятиям р.п. Сосьва, в т.ч. до торгового дома «Сосьвинский» (Сосьвинского ДОКа) протяженностью 4,5 км. Средняя интенсивность движения по участку подъездных путей составляет 1 вагон в сутки. На расчетный срок Генеральным планом р.п.Сосьва и д.Мишина (ФГУП«Уралгеоинформ», 2009 г.) предусматривается строительство ж.д. станции в р.п. Сосьва рядом с проектируемой автостанцией  с использованием для пассажирского движения существующих подъездных  ж/д путей.

Железнодорожная связь п. Восточный осуществляется по железнодорожная линии Алапаевск-Серов, которая является неэлектрифицированной, проходит в границах поселка, разделяя ее селитебную часть в меридиональном направлении. По данной дороге обслуживаются грузовые перевозки производственных предприятий лесоперерабатывающего профиля, а так же осуществляются пригородные пассажирские перевозки населения округа. Время в пути до города Екатеринбург для пассажирского сообщения составляет  8 часов, расстояние 270 км. Пассажирская железнодорожная станция расположена в северной части поселка.

Кроме того, на территории округа расположено четыре остановочных пункта: в д.Усть – Березовка, п.Зеленый, жд.ст. Новая Заря и п.Пасынок.

В соответствии ГОСТ 19433-88 установлены следующие классы опасных грузов:

- класс 1 - взрывчатые материалы (ВМ);

- класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;

- класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);

- класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгорающиеся вещества (СВ), вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

- класс 5 - окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП);

- класс 6 - ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ);

- класс 7 - радиоактивные материалы (РМ);

- класс 8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК);

- класс 9 - прочие опасные вещества.

Строящийся газопровод на территории Сосьвинского округа проходит от пос. Восточный через д. Усть-Хмелевка, д.Молва, село Кошай до р.п. Сосьва и не охватывает все населенные пункты, представленные данным проектом. Задачей первой очереди развития инженерной инфраструктуры сёл Романово, Маслова и поселка Пасынок является проектирование и строительство подводящих газопроводов высокого давления.

В качестве основного вида топлива для потребителей (котельных и индивидуальных нужд населения) предусматривается использование природного газа северных месторождений Тюменской области по системе магистральных газопроводов СРТО-Урал через газораспределительную станцию ГРС «Урожай 10», расположенную в п. Верхняя Синячиха.

Газоснабжение предусматривается газом по ГОСТ 5542-87. В ГРС «Урожай 10» природный газ очищается от механических примесей, осушивается и одорируется для придания специфического запаха.

Из ГРС «Урожай 10» газ поступает в газопровод высокого давления I категории Ø315х28,6 от р.п. Верхняя Синячиха через п. Махнево, п. Восточный до р.п. Сосьва, который и будет служить источником централизованного газоснабжения населенных пунктов Сосьвинского Городского округа.

Давление в газопроводе высокого давления I категории – 1,2 МПа, II категории – 0,6 МПа. Топливом котельных будет являться природный газ, который является взрывоопасным веществом. Подробная характеристика метана приведена в Приложении 2.

Из анализа реальных происшествий на распределительных газопроводах, описанных в «Докладе о промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории РФ за 2008 г.» (Ростехндзор) выявлено, что в 63% случаев наблюдается утечка из подземного газопровода, в 27% - из наземного (надземного), в 10% - из подводного участка газопровода.

Механические повреждения подземных газопроводов, приводящие к авариям, случаются из-за невыполнения требований Правил охраны газораспределительных сетей и нарушения  порядка производства земляных работ. Эти работы строительные организации часто проводят в отсутствие геоподосновы с нанесенными не нее коммуникациями, в том числе газопроводами; без вызова представителей эксплуатирующих организаций на место производства работ.

Из подземных газопроводов утечка под землей происходит с частотой 0,56, в вырытом котловане – 0,44.

С вероятностью 0,06 авария сопровождается образованием факела, с 0,14 – сгоранием утечки (колышущее пламя), с вероятностью 0,12 происходит взрыв (при наличии источника зажигания), в большинстве же случаев (0,68) – рассеивание утечки без горения.

Частота разгерметизации для распределительных газопроводов (по данным на конец 2005 г.) составляет 1,3 10-7 1/(м год).

Гильотинные разрывы газопровода происходят только на надземных его участках. При консервативной оценке можно считать, что ориентировочно утечка в 95% случаев представляет выброс через малое отверстие (диаметром не более 2,5 см) в стенке газопровода до тех пор, пока утечка не будет остановлена, в 5% случаев происходит полный разрыв трубопровода (на весь диаметр).

При авариях, сопровождающихся утечкой и рассеянием газа из подземного и надземного газопроводов, поражающие факторы как таковые отсутствуют, вследствие быстрого рассеяния природного газа, который значительно легче воздуха.

При авариях на подземных газопроводах, сопровождающихся образованием колышущегося (небольшого) пламени, радиус действия поражающих факторов определяется рядом характеристик: проникающей способностью грунта, наличием коммуникаций, определяющих возможные пути прохождения газа, максимальной площадью, по которой действуют поражающие факторы, составляющей несколько квадратных метров.

При авариях на подземных газопроводах, сопровождающихся взрывом в жилом доме, зона действия поражающих факторов взрыва ограничена размерами помещений. Расстояние, на котором принципиально возможно действие поражающих факторов, определяется расстоянием от источника аварии до подвала дома, откуда газ в дальнейшем попадает в помещение с образованием взрывоопасной смеси.

Пожар и взрыв мало чем отличаются, но только при взрыве происходят разрушения. Пожар – это диффузионное горение газа, не приводящее к увеличению давления. Взрыв же обусловлен распространением пламени в предварительно перемешанной газовоздушной смеси. Этот процесс идет быстрее диффузионного горения и может привести к значительному повышению давления в помещении и возможным разрушениям.

Согласно ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения» к основным показателям пожароопасности горючих газов относятся:

•	температура вспышки;

•	концентрационные и температурные пределы воспламенения;

•	температура самовоспламенения;

•	нормальная скорость распространения пламени;

•	минимальная энергия зажигания;

Причинами воспламенения газовоздушной смеси от внешнего источника являются искры, открытое пламя, высоконагретые поверхности.

Согласно ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования» источником инициирования взрыва являются:

•	 открытое пламя, горящие и раскаленные тела;

•	электрические разряды;

•	тепловые проявления химических реакций и механических воздействий;

•	искры от удара и трения;

•	ударные волны;

•	электромагнитные и другие излучения.

В центральной части округа в широтном направлении проходит трасса нефтепроводов Сургут – Горький – Полоцк и Холмогоры – Клим, трасса оптоволоконного кабеля, а также расположена нефтеперекачивающая станция НПС «Сосьва», находящаяся на 2,5 км южнее села Кошай.

В 2,5 км южнее жилой застройки расположен ЛПДС "Сосьва" Урайского УМН ООО "Сибнефтепровод", которая является потенциально опасным объектом, внесенным в реестр Ростехнадзора.

Согласно РД 153-112-014-97 «Инструкция по ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепродуктопроводах», к наиболее вероятным авариям относятся:

- Аварии с потерей герметичности трубопровода проявляются в виде свищей, трещин, разрывов тела трубы, аварий запорной арматуры и фланцевых соединений с выходом нефтепродукта. Аварией на линейной части МНПП считается событие, связанное с возникновением неконтролируемой утечки транспортируемого нефтепродукта в результате разрушения (разгерметизации) трубопровода, запорной арматуры, оборудования для запуска или приема внутритрубных средств очистки и дефектоскопии.

- Аварии, связанные с повреждением магистрального трубопровода (повреждение магистрального трубопровода - это нарушение его исправного состояния при сохранении работоспособности). К повреждениям трубопроводов относятся различные по происхождению гофры, вмятины, каверны, царапины, забоины, непровары, поры, неоднородность металла, отклонения выше нормы геометрического сечения труб, провисы и отдельные неплотности в конструкции трубопровода (сальники, прокладки и др.).

Наиболее вероятным сценарием аварии будет являться пожар в результате розлива нефтепродуктов. В связи с отсутствием исходных данных, расчет возможных аварий не является возможным

Северная и центральная части округа принадлежат бассейну р. Сосьва и ее притокам р. Ляля, р. Молва, р. Негла, р. Тесьма и другим. Южная часть территории относится к бассейну р. Туры и впадающих в нее рек, самой крупной из которых является р. Цыганка. Густота речной сети составляет примерно 0,31-0,40 км\км2. Наибольшее распространение имеет тип русел свободно меандрирующих по дну широких пойменных долин. Для большинства рек характерна интенсивность руслового процесса, на что указывает наличие в речных поймах вееров перемещения русла и отпавших петель-стариц (р. Сосьва, р. Ляля).

Реки могут стать источником чрезвычайных ситуаций в городе в период паводков при естественных условиях.

В связи с отсутствием данных многолетних наблюдений за уровнем реки в периоды половодья, прогнозирование результатов возможных природных чрезвычайных ситуаций (подтопление западной части жилой застройки поселка) не является возможным

Характерным элементом ландшафта Сосьвинского городского округа являются болота и заболоченные территории. Распространены они неравномерно.

Отдельно следует отметить повышенную пожароопасность территории округа, более 80% которой покрыто лесными массивами.

На землях населенных пунктов Сосьвинского городского округа есть только одно гидротехническое сооружение – плотина у  д. Мишина, в 300 метрах восточнее Сосьвинского ДОКа.

Гидротехнические сооружения могут стать источником чрезвычайных ситуаций в р.п. Шаля в период паводков при естественных условиях.

Террористический акт не может вызвать разрушение земляной части плотины, а на водосбросном сооружении может привести к ситуации, когда оказываются открытыми затворы.

Наиболее вероятно разрушение плотин в результате суффозии грунта тела, основания или одновременно тела и основания, а также нарушения целостности профильтрационных элементов, которые могут произойти в результате физического старения элементов сооружения.

Основные изменения в работе плотины и в воздействующих на нее усилий происходят во время изменения режима водотока, т.е. в период перехода от зимней межени к пропуску весеннего половодья

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки, приводящие к затоплению и подтоплению территории; метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами.

Поселок не относится к территории, отнесенной по группе к ГО (территория, на которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время). В связи с этим случай воздействия оружия массового поражения маловероятен.

К наиболее вероятным опасным авариям на территории населенного пункта можно отнести:

- авария при ДТП с участием автоцистерны на автодороге (взрывное превращение облака ТВС с образованием воздушной ударной волны);

-  аварии на магистральном газопроводе;

-  аварии в котельной;

-  аварии на системах электроснабжения;

- возникновение пожара вследствие взрыва ТВС; воспламенения разлива нефтепродуктов; возгорания горючих веществ и негорючих веществ в горючей упаковке, электроприборов;

Расчеты опасных зон поражающих факторов аварий включает:

  - расчет размеров зон разлива, т.е. последующую зону пожара пролива;

  - расчет зон загазованности (взрывоопасных концентраций), т.е. последующую зону поражения пожара-вспышки);

  - расчет размеров зон разрушений зданий и поражения людей от ударной волны при взрыве ТВС, т.е. определение возможных проливов ЛВЖ;

  - расчет размеров зон поражения людей и загорания материалов при воздействии теплового излучения, т.е. определяется возможность распространения пожара на другие объекты;

На объектах, где предусматривается организация автопарковок, возможны аварии автотранспорта с выбросом СУГ (только на открытых парковках) и разливом бензина, его воспламенением и детонацией (гипотетически возможный вариант).

Наиболее вероятный вариант - утечка СУГ и нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо), его розлив и воспламенение, в результате возникает пожар, в том числе и с образованием огненного шара.

Возникновение поражающих факторов пожара, представляющих опасность для людей возможно в случае разгерметизации газобаллонного оборудования и топливных баков автомобилей.

К опасным явлениям при авариях, разрушительно действующим на здания и сооружения на рассматриваемой территории относятся образование облаков газовоздушных или топливоздушных смесей в ограниченном пространстве, их быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение пожаров.

Перечисленные явления характеризуются следующими поражающими факторами:

- воздушной ударной волной, возникающей при взрывах разного рода, в том числе при взрывных превращениях газовоздушных  смесей;

- тепловым излучением пожаров.

В качестве зон воздействия данных поражающих факторов принимались:

- для воздушной ударной волны – круг с центром в месте воспламенения облака газовоздушной или топливовоздушной смеси, радиус которого (круга) определяется типом и массой вещества, типом взрывного превращения;

- для теплового излучения – зоной воздействия теплового излучения при  пожаре является либо прямоугольник, либо круг, размеры которых определяются массой горящих веществ, характеристиками помещений, в который развивается пожар.

Для оценки количества разрушений и числа пострадавших от воздушной  ударной волны принимались следующие значения:

| Характер повреждений элементов зданий | (Р, кПа |
| --- | --- |
| Разрушение остекления | 5 |
| Разрушение перегородок и кровли |  |
| - кирпичных зданий | 15 |
| - железобетонных каркасных зданий | 17 |
| Разрушение перекрытий |  |
| - промышленных кирпичных зданий | 28 |
| - промышленных зданий со стальным и железобетонным каркасом | 30 |
| Разрушение стен |  |
| - шлакоблочных зданий | 22 |
| - кирпичных зданий | 40 |
| - полное разрушение зданий | 100 |
| Разрушение фундаментов | 215-400 |
| Воздействие на человека | (Р, кПа |
| Отсутствуют летальные исходы; возможны травмы, связанные с разрушением стекол и повреждением стен зданий | 5.9-8.3 |
| Летальный исход маловероятен; травмы – временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов УВ | 16 |
| Летальный исход возможен; травмы – серьезные | 24 |
| Летальный исход на 50%; 50% серьезные повреждения барабанных перепонок и легких | 55 |
| Летальный исход – все люди в неукрепленных зданиях | 70 |

Для оценки количества разрушений и числа пострадавших от теплового излучения при пожарах принимались следующие значения:

| Характер повреждений элементов зданий | Интенсивность излучения, кВт/м2 |
| --- | --- |
| Стальные конструкции (Твоспл=3000С) разрушение |  |
| 10 минут при | 30 |
| 30 минут при | 20 |
| 50 минут при | 15 |
| 90 минут при | 12 |
| Кирпичные конструкции (Твоспл=7000С) разрушение |  |
| 10 минут при | 95 |
| 30 минут при | 55 |
| 50 минут при | 35 |
| 90 минут при | 30 |
| Воздействие на человека | Интенсивность излучения, кВт/м2 |
| Летальный исход |  |
| 10 секунд при | 45 |
| 30 секунд при | 35 |
| 1 минуту при | 20 |
| 10 минут при | 10 |
| Ожог 2 степени |  |
| 10 секунд при | 20 |
| 30 секунд при | 10,5 |
| 1 минуту при | 8 |
| 10 минут при | 6 |
| Ожог 1 степени |  |
| 10 секунд при | 10,5 |
| 30 секунд при | 7 |
| 1 минуту при | 6 |
| 10 минут при | 5 |

Характеристика степени разрушения зданий и сооружений.

| Наименование степени воздействия воздушной ударной волны | Характеристика степени разрушения зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Полная - 1 кг/см.кв. и выше (зона полных разрушений) | Разрушение и обрушение всех элементов зданий и сооружений, включая подвалы |
| Сильная - 0,3 кг/см.кв. и выше (зона возможных сильных разрушений) | Разрушение части стен и перекрытий верхних этажей. Образование трещин в стенах, деформация перекрытий этажей. |
| Средняя - 0,1 кг/см.кв. и выше (зона возможных разрушений) | Разрушение второстепенных элементов (крыш, перегородок, оконных и дверных заполнений). Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны для использования после расчистки от обломков и проведения ремонта. |
| Слабая - 0,05 кг/см.кв. и менее (зона слабых разрушений, «расстекление») | Разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Помещения полностью сохраняются и пригодны для использования после уборки мусора и заделки проемов. |

Характер воздействия на человека воздушной ударной волны.

| Характер воздействия на человека | Р, кг/см2 |
| --- | --- |
| Отсутствуют летальные исходы, возможны травмы от разрушения стекол и повреждения стен здания | 0,059-0,083 |
| Летальный исход маловероятен, временная потеря слуха или травмы от вторичных эффектов ВУВ | 0,16 |
| Летальный исход возможен, травмы серьезные | 0,24 |
| Летальный исход в 50% случаев | 0,55 |
| Летальный исход | 0,70 |

Степень разрушения элементов объекта при различных значениях избыточного давления во фронте ударной волны, кПа

| № п/п | Элементы объекта | Степень разрушения |
| --- | --- | --- |
|  |  | слабое | среднее | сильное | полное |
| 1 | Здания с легким металлическим каркасом и бескаркасной конструкции | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-70 |
| 2 | Кирпичные малоэтажные здания (одно-двух этажные) | 8-15 | 15-25 | 25-35 | 35-45 |
| 3 | Железобетонные крупнопанельные малоэтажные | 10-20 | 20-30 | 30-45 | 45-60 |
| 4 | Железобетонные крупнопанельные многоэтажные | 8-17 | 17-30 | 30-45 | 45-60 |
| 5 | Остекление зданий обычное | 0,5-1 | 1-1,5 | 1,5-3 | - |
| 6 | Кирпичные бескаркасные производственно-вспомогатель-ные здания с перекрытием (покрытием) из железобетонных сборных панелей | 10-20 | 20-35 | 35-45 | 45-60 |
| 7 | Одноэтажные здания с металлическим каркасом и стеновым заполнением из волнистой стали | 5-7 | 7-10 | 10-15 | >15 |
| 8 | Здания фидерной или трансформаторной подстанции из кирпича или блоков | 10-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 |
| 9 | Остекление зданий обычное | 0,5-1 | 1-1,5 | 1,5-3 | - |
| 10 | Электролампы в плафонах | - | - | - | 10-20 |
| 11 | Кабельные подземные линии | 200-300 | 300-600 | 600-1000 | 1500 |
| 12 | Кабельные наземные линии | 10-30 | 30-50 | 50-60 | ( 60 |
| 13 | Сети коммунального хозяйства (водопровод, канализация, газопровод) заглубленные | 100-200 | 400-1000 | 1000 - 1500 | ( 1500 |

Различают четыре степени ожогов и четыре степени тяжести термических поражений человека. Степень ожога определяется глубиной термического повреждения кожи. Степень тяжести термического поражения отражает нарушение общего состояния пораженного и зависит от глубины и площади ожога, а также от его локализации.

Ожоги I степени характеризуются болезненной краснотой и отеком кожи, ожоги II степени – образованием пузырей, ожоги III степени – омертвением кожи, ожоги IV степени – обугливанием кожи и более глубоко лежащих тканей.

Термические поражения I степени тяжести (легкое поражение) характеризуются, как правило, благоприятным исходом.

Термические поражения II степени тяжести (средней тяжести) отличаются более тяжелым течением заболевания. В результате развития осложнений возможны смертельные исходы (до 5%).

Термические поражения III степени тяжести (тяжелое поражение) в 20–30% случаев заканчиваются смертельным исходом.

При IV степени тяжести (крайне тяжелое поражение), человек, как правило, погибает в течение 10 суток после поражения.

Обеспечение надежности работы объектов на рассматриваемой территории закладывается на стадии строительства и проведения профилактических мероприятий освидетельствования трубопроводов и оборудования в период эксплуатации. Наибольшую опасность для людей представляет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами.

Параметры пожарной опасности (плотности теплового потока) приведены на рисунке 1.

Рис 1.     Плотность теплового потока при горении зданий I-III степени

огнестойкости на различном удалении от здания.

Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре

на проектируемом  объекте

| Степень воздействия (поражения) | Значения интенсивности теплового излучения кВт/м2 | Расстояния от здания, на которых наблюдаются определенные степени поражения, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 10 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 13 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 16 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых оболочках) | 1,4 | 45 |

На следующих рисунках приведены зависимости вероятности распространения пожаров от плотности застройки и от расстояния между зданиями.

Рис 2. Зависимость вероятности распространения пожаров от расстояния между зданиями.

Рис 3. Зависимость вероятности распространения пожаров от плотности

застройки.

Ожидаемые значения концентрации продуктов горения при крупном пожаре при различных состояниях атмосферы приведены в таблице.

| Состояние атмосферы | СО, % об. | СО2, % об. |
| --- | --- | --- |
| Инверсия | 0,5 | 0,2 |
| Конвекция | 0,007 | 0,003 |
| Изотермия | 0,005 | 0,002 |

Значения концентрации продуктов горения не представляют угрозы для людей, находящихся вне зданий.

Предупреждению пожаров способствуют правильная эксплуатация зданий, оборудования, установленного в нем, поддержание сетей электроснабжения в исправном состоянии. В общественных зданиях, учреждениях снижению числа пострадавших в случае пожара и снижению материальных потерь способствуют: своевременное обнаружение возгорания, скорейшее сообщение о начале пожара в пожарную часть, исправная работа пожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения, разработка плана мероприятий по пожарной безопасности с планом эвакуации людей из здания (схемы путей эвакуации необходимо вывешивать на видных местах на каждом этаже), обеспечение беспрепятственного подъезда к зданию и возможность объезда.

Для объектов со значительным количеством работающих и посетителей необходимо назначение специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

В случае пожара пожаротушение будет производиться ГБПТУ СО ОПС № 2 (пожарная часть).

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки, приводящие к затоплению и подтоплению территории; метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (воздушной ударной волны и теплового излучения) и последствий аварий, связанных с транспортными коммуникациями при перевозке опасных грузов использовались: «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» (МЧС России М,1994г.) и «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств ПБ 09-170-97».

Сценарий № 1.

Проводилась оценка последствия разрушения автоцистерны с бензином V=12 м3  при ДТП на автодороге (взрывное превращение облака ТВС с образованием воздушной ударной волны).

Бензины – легковоспламеняющиеся бесцветные жидкости, представляющие собой смеси легких углеводородов. В состав бензинов кроме углеводородов (парафиновых, олефиновых, нафтеновых и ароматических), могут входить примеси - серо-, азот- и кислородсодержащие соединения. Бензины готовят смешением компонентов, получаемых в основном переработкой нефти - прямой перегонкой (точное название «прямогонный бензин») а также крекингом, риформингом, коксованием и др. Применяют главным образом в качестве горючего для двигателей внутреннего сгорания с принудительным воспламенением (карбюраторных и с непосредственным впрыском). Небольшие количества бензинов используют как растворители и промывочные жидкости.

Температура замерзания ниже - 60°С, температура воспламенения ниже 0°С. При концентрации паров бензина в воздухе 74-123г/м3 образуются взрывчатые смеси. (Н0сгор (низшая) 41-44 МДж/кг; Ср 2,0-2,1кДж/(кг(К); ( 0,50-0,65мм2/с (20°С); плотность ( 0,700-0,780г/см3 (20 °С); среднее значение коэффициент диффузии для паров бензина при атмосферном давлении и 200С 9,1мм2/с. Основные эксплуатационные характеристики бензинов, применяемых как горючее, - испаряемость, горючесть, воспламеняемость, химическая стабильность, склонность к образованию отложений, коррозионная активность.

Производятся автомобильные бензины зимнего и летнего видов, различающиеся по содержанию низкокипящих фракций, и авиационные бензины. Последние предназначены для поршневых двигателей самолетов и содержат относительно мало низкокипящих углеводородов, чтобы исключить возможность образования паровых пробок при полете на разной высоте

Оптимальные показатели фракционного состава и

давления насыщенных паров бензинов

| Показатель. | Автомобильные бензины | Авиационные |
| --- | --- | --- |
|  | летние | Зимние | бензины |
| Т-ра начала перегонки, не ниже 0С | 35 | не нормируется | 40 |
| Т-ра (0С), при которой перегоняются: 10% продукта 50% продукта 90% продукта | 70 115 180 | 55 100 160 | 75-82 105 145 |
| Т-ра конца кипения, не выше, °С | 195 | 185 | 180 |
| Давление насыщ. паров при 38°С, кПа | <66,7 | 66,7-93,3 | 29,3-46,0 |

Сгорание бензовоздушных смесей в двигателях - сложная совокупность процессов, развивающихся в условиях быстро изменяющихся температур, давлений и концентраций реагирующих веществ. Скорость распространения фронта пламени при нормальном сгорании от 15 до 60 м/с. Основная причина нарушения процесса - появление детонации, возможность которой определяется способностью углеводородов бензина окисляться в паровой фазе с образованием пероксидов. При повышении концентрации последних выше некоторого критического значения происходит взрывной распад с послед, самовоспламенением. При этом появляется детонационная волна (скорость 2000-2500 м/с), в результате чего двигатель перегревается, быстрее изнашивается, дымность отработанных газов увеличивается.

Мера детонационной стойкости бензина, т.е. способности нормально сгорать в двигателе при различных условиях, - октановое число, равное содержанию (в % по объему) изооктана в его смеси с н-гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по детонационной способности испытуемому топливу в стандартных условиях испытаний. Для авиационных бензинов используют также такой показатель, как сортность, который характеризует возможное увеличение мощности (в %) стандартного одноцилиндрового двигателя при переводе его с технического изооктана на данный бензин при той же степени сжатия в отсутствие детонации. Равномерность распределения октановых чисел по фракциям имеет большое значение, особенно при переменных режимах работы двигателя, в частности при разгоне автомобиля. Если низкокипящие фракции бензина менее стойки к детонации, чем высококипящие, то при каждом, изменении режима работы двигателя в течение какого-то времени в камерах сгорания наблюдается детонация.

Из углеводородов, входящих в состав бензина, наименьшая детонационная стойкость у норм, парафинов. Октановое число у парафинов и олефинов возрастает с уменьшением длины цепи и увеличением степени разветвленности. Лучшие детонационные свойства у тех олефинов, у которых двойная связь располагается ближе к центру углеродной цепи. Среди диенов более высокая детонационная стойкость у углеводородов с сопряженными двойными связями. Стойкость нафтенов выше, чем у нормальных парафинов, но ниже, чем у ароматических углеводородов с тем же числом углеродных атомов в молекуле. Уменьшение длины боковой цепи, увеличение ее разветвленности приводит к повышению октановых чисел нафтенов. Ароматические углеводороды обладают высокой детонационной стойкостью, которая увеличивается с уменьшением длины боковой цепи, повышением ее разветвленности, увеличением числа двойных связей и симметрично расположенных алкильных групп.

Бензины при горении прогреваются в глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой.

Пожароопасные свойства: Скорость нарастания прогретого слоя 0,7м/ч; температура прогретого слоя 80-100 0С; температура пламени 1200 0С.

Средства тушения: Воздушно-механическая пена, при подслойном тушении – фторированные пенообразователи.

Меры предосторожности:

- оборудование, аппаратура слива и налива, должны быть герметичны;

- в помещениях для хранения и эксплуатации запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении;

- при работе с топливом не допускается использовать инструмент, дающий при ударе искру;

- при загорании применимы следующие средства пожаротушения: распыленная вода, пена, при объемном тушении - углекислый газ;

- при проливе топливо собрать, место разлива протереть сухой тряпкой, при разливе на открытой площадке место разлива засыпать сорбентом с последующим его удалением;

- при отборе проб, проведении анализа и обращении в процессе транспортных и производственных операциях - применять индивидуальные средства защиты;

- емкости, в которых хранится и транспортируется топливо, а также трубопроводы должны быть защищены от статического электричества.

Средства защиты:

- шланговый, изолирующий противогазы;

- респиратор РПГ - 67А;

- защитный костюм типа ТоНл;

- фильтрующий противогаз марок А, М, БКФ.

Действие на организм человека:

Бензин относится к малотоксичным веществам 4-го класса опасности. Опасен при вдыхании. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи, головокружение, чувство опьянения, слабость, расстройство координации, понижение температуры тела, замедление пульса, першение в горле, кашель, резь в глазах, сухость, зуд и покраснение кожи. ЛК50 – 40-111,5мг/л; пороговая концентрация – 0,5-1,0мг/л.

Бензин проникает в организм в основном через легкие. Опасность отравления существует на всех этапах его производства, транспортировки и особенно при его использовании. ПДК паров от 100 до 300 мг/м3. При остром отравлении парами появляются головная боль, неприятные ощущения в горле, кашель, раздражение слизистой оболочки глаз, носа, в тяжелых случаях - головокружение, неустойчивая походка, психическое возбуждение, замедление пульса, иногда - потеря сознания. При хроническом отравлении обычны жалобы на головную боль, головокружение, расстройство сна, раздражительность, повышенную утомляемость, похудание, боли в области сердца и др.

При острых отравлениях необходимы свежий воздух, кислород, сердечные и успокоительные средства. При попадании бензина в желудок принимают внутрь растительное масло (30-50 г). При поражении верхних дыхательных путей - ввести 5% раствор эфедрина 2мл с 2,4% раствором эуфиллина 10мл. При падении артериального давления - кордиамин, кофеин. При проглатывании - промыть желудок водой. Лица, страдающие функциональными заболеваниями нервной системы и эндокринных органов, к работе с бензином не допускаются.

Исходные данные

Автоцистерна - НЗАС-5607-01;

Горючая жидкость – бензин АИ-93 (летний);

Плотность топлива (бензин) - 751 кг/м3;

Низшая теплота сгорания – 41,9 МДж/кг;

Вид аварийной емкости – цистерна;

Степень заполнения резервуара – 0,85;

Температура воздуха  -        400С;

Давление а в аварийной емкости – 1 атм.;

Плотность паров горючего – 3,82 кг/ м3;

Молярная масса – 98,2 кг/кмоль;

Условия разлива – свободный;

Максимальная площадь разлива – 1122 м2;

Скорость ветра – 0 м/сек.;

Объем автоцистерны – 12,0 м3;

Расчеты.

Определение массы вещества, участвующего во взрыве.

Масса топлива, содержащегося в облаке, определяется по формуле:

М= 0,1×Mm

где:  Mm – масса топлива, содержащегося в баке

М= 0,1×12,0×750=900 кг

Определение вероятного режима взрывного превращения.

Класс пространства, окружающего место аварии – 3 (среднезагроможденное)

Класс вещества – 3 (бензин)

Вероятный режим взрывного превращения – 4.

Определение  границ зон разрушения.

По графику определяем границы зон полных, сильных, средних и слабых разрушений зданий.

Границы зон разрушений приведены в таблице.

| № поз. | Степень разрушения | Радиус зон разрушений (м) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полная | 25 |  |
| 2 | Сильная | 65 |  |
| 3 | Средняя | 110 |  |
| 4 | Слабая | 270 |  |
| 5 | расстекление | 440 |  |

Радиусы зон теплового поражения составят:

| 1 | плотности >=1,4 кВт/м2 | 62,5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | плотности >=4,2 кВт/м2 | 39,4 |  |
| 3 | плотности >=7,0кВт/м2 | 30,9 |  |
| 4 | плотности >=10,5 кВт/м2 | 25,3 |  |
| 5 | возможное распространение пожара (>12,9 кВт/м2) | 22,9 |  |
| 6 | плотности >=17 кВт/м2 | 20,3 |  |

Сценарий № 2.

Аварии на системах электроснабжения.

Согласно статистическим данным, неисправности электротехнического оборудования являются причиной пожаров в 2,8×10-1 случаев в год, то есть среди пожаров фактически стоят на первом месте.

Поражение электрическим током - наиболее частая причина гибели людей в любых зданиях, имеющих электрические сети.

Для защиты людей от поражения электрическим током, а также предотвращения пожара в случае неисправностей в электросетях предусматриваются следующие мероприятия:

- для приема и распределения электроэнергии устанавливаются вводно-распределительные щиты с автоматическими выключателями на отходящих линиях;

- электропроводка выполняется проводами и кабелями с медными жилами: скрытая электропроводка выполняется проводами в стальных или ПВХ трубах в подготовке пола;

- открытая электропроводка выполняется проводами в трубах или кабелями по железобетонным перекрытиям потолков и по стенам на высоте 2,5 м от пола.

- предусмотрены основные меры обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования, т.е.:

- выполнение требований ПУЭ в части заземления и зануления электроустановок;

- выполнение требований ПУЭ в части устройства электроустановок в пожароопасных помещениях;

- отключение общеобменных установок при возникновении пожара и автоматическое включение противодымной вентиляции.

- предусмотрено соблюдение нормативных габаритов между электрооборудованием и строительными конструкциями, трубопроводами и технологическим оборудованием;

- исключается возможность дистанционного пуска оборудования во время ремонтных работ, наличием ключей на щитках местного управления, запрещающих дистанционное управление;

- заземление корпусов оборудования связи и сигнализации выполняется в соответствии с требованиями ПУЭ с учетом рекомендаций, данных в технической документации заводов изготовителей. Металлоконструкции подключаются к защитному контуру заземления;

- все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей (проводов) выполняются в соответствии с требованиями:

- СНиП 3.05.06-85 «Электромонтажные работы»;

- Правила строительства линейных сооружений ГТС;

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок);

- РД 78.145-93 (Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-пожарной сигнализации).

Сценарий 3.

Эксплуатация газопроводов представляет определенную опасность для обслуживающего персонала (сотрудников эксплуатационной организации, проживающего населения и окружающей среды). Истечение сжатого газа давлением 1,2 МПа из газопровода Ду100мм, его детонация и взрывное превращение.

Эта опасность характеризуется спецификой газопроводной системы:

  - протяженностью газопровода;

  - массой обращающегося опасного вещества в системе;

  - пожароопасностью;

  - активностью продукта способного оказать вредное воздействие на человека и экосистему окружающей природной среды.

Таким образом, главной потенциальной опасностью, фактором  риска эксплуатации газопровода  является наличие определенной вероятности возникновения аварии с выбросом природного газа в окружающую  среду. Самыми распространенными причинами аварий являются – коррозийное повреждение газопровода и внешнее воздействие техногенного характера (к внешнему воздействию техногенного характера относятся в основном повреждение газопровода землеройной и др. специальной техники при производстве капитального ремонта).

Авария на газопроводе создаст реальную угрозу возникновении техногенной чрезвычайной ситуации (чрезвычайная ситуация, связанная с аварией на газопроводе, может привести к истечению газа под давлением в окружающую среду, его скоплению, взрыву опасных веществ и образованию зон поражения;  газовая арматура и оборудование при действии на них тепловых и ударных нагрузок разрушается, что может привести к дополнительному увеличению размеров аварий).

В проекте рассмотрены сценарии аварий  на газопроводе (как наиболее вероятные и с наиболее тяжелыми последствиями) вызванной утечкой природного газа, повреждение посторонними средствами.

Авария при разгерметизации газопровода  может сопровождаться следующими процессами и событиями:

  - истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры являются снижение)

  - истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В месте повреждения происходит истечение газа под давлением в окружающую среду: его скопление, оседание в приземном слое и смешивание его с воздухом сопровождается образованием облака взрывоопасной смеси.

На месте разрушения в грунте образуется воронка.

Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу. Взрывное горение при авариях на газопроводе может происходить по одному из двух режимов – дефлаграционному или детонационному. При оперативном прогнозировании принимается, что процесс развивается в детонационном режиме.

Предполагается развитие по следующей схеме:

Дальность распространения облака взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле 6.11 (ПБ 09-540-03):

L = 25 √М / W (м),  где:

М – массовый секундный расход газа (кг/с);

25 – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность ( м³/² / кг¹/² );

W -  скорость ветра, м/.с

Тогда граница зоны детонации, ограниченная радиусом (rо), в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, определена по формуле 6.12 (ПБ 09-540-03):

rо  = 12,5√М /W (м)

Массовый секундный расход газа (М)  из газопровода для критического режима  истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного  участка газопровода, определена по формуле 6.13 (ПБ 09-540-03):

М =ψ Fμ √Pг / Vг  (кг/с),   где:

Ψ – коэффициент учитывающий расход газа от состояния пока (для звуковой скорости истечения ψ= 0,7);

F-площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода (м²)

µ - коэффициент  расхода, учитывает форму отверстия (µ =0,7…0,9), в расчетах принимается µ=0,8);

Pг – давление газа в газопроводе (Па);

Vг– удельный объем транспортируемого газа (м³/кг)

Vг= Ro· (T/Pг),

Т – температура транспортируемого газа;

Ro – удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа (q) и молекулярным массам компонентов смеси из соотношения:

Ro=8314  Σqk/ mk,

где 8314 – универсальная газовая постоянная, Дж/ кмоль×К.

mk – молярная масса компонентов, кг/кмоль

При прогнозировании последствий случившийся аварии на газопроводе зону детонации и зону действия воздушной ударной волны принимается с учетом  направления ветра. При этом считается, что граница зоны детонации распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2 rо .

В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2 rо , расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода  в зависимости от направления ветра. За пределами детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия ударной волны.

Исходные данные:

r = 0,05 м; Рг = 1200000 Па; t = 40°С; W = 1 м/с; (=0,8.

Расчет:

1. R0=8314,4=8314,4()= 486Дж//(кг•К).

2. Vг = R0 = 0,42 м3/кг.

3. М =  = 4,7 кг/с.

4. r0 = 12,5 = 27,5 м.

Получены следующие результаты:

Радиус детонационной зоны – 27,5 м.

Полоса радиуса детонационной волны при скорости ветра 1 м/с от нитки газопровода составит 55 м в обе стороны.

| с |
| --- |
| №п/п | степень разрушения | радиус зоны разрушения здания, м |
| 1 | полная ((Рф ( 50 кПа) | 130,48 |
| 2 | сильная (30 ( (Рф < 50 кПа) | 195,72 |
| 3 | средняя(20 ( (Рф < 30 кПа) | 260,96 |
| 4 | слабая (10 ( (Рф < 20 кПа) | 391,44 |
| 5 | расстекления ((Рф < 10 кПа) | 652,40 |

Сценарий 4.

Взрыв газа в топке котла. При несанкционированном погасании факела горелки, до срабатывания автоматики в топку котла может поступать газ. При повторном зажигании горелки, без проверки наличия газа в топке котла, возможен взрыв ТВС. Основными поражающими факторами при данной аварии являются: разрушение оборудования и конструкций здания и поражение людей воздушной ударной волной.

Расчет радиусов зон разрушений при взрыве котла в котельной.

Определение радиусов зон разрушения выполнено согласно [41].

Радиусы зон разрушения определяются по формуле:

W1/3

R = K------------------------

[1 + (3180/W)2]1/6

К – безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие взрыва на объект, принимается  в соответствии с приложением 2, таблица 2.

W – тротиловый эквивалент (кг)

Wт = (0,4*q/0,9*qт) z*m, где

0,4 – доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны.

0,9 - доля энергии взрыва тринитротолуола (ТНТ), затрачиваемая непосредственно на формирование ударной волны.

q =36,72Мдж/нм3 .– удельная теплота сгорания природного газа

qт =4,2Мдж/кг – удельная энергия взрыва ТНТ

z – доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве,z=0,5

m –масса вещества, участвующего во взрыве

m = G*q\4,6*10000

G – масса парогазовой фазы (ПГФ) – 3,75 нм3

Котельная оборудована автоматическими запорными и отсекающими устройствами, время срабатывания для них согласно п.3.21.3 не более 120сек, расход газа на один котел – 112,5 м3/час при q=36,72 Мдж/нм3.

Расчет радиусов зон разрушений сведен  в Таблицу

| кол-во газа G, нм3 | плотность кг/нм3 | Масса ПГФ кг | Удельная теплота сгорания, q, Мдж/нм3 | Энергия сгорания, Е, Мдж | Общая масса горючих газов, приведенная к единой уд.энергии. сгорания m, кг | z для замкнутых объемов | Тротиловый эквивалент взрыва Wт, кг | R0 | Класс зоны разрушения | Степень разрушения | К | Радиус зоны разрушения, R, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,75 | 0,685 | 2,57 | 36,72 | 137,7 | 3,0 | 0,5 | 8,5 | 0,283 | 1 | полная | 3,8 | 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | сильная | 5,6 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | средняя | 9,6 | 2,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | слабая | 28,0 | 7,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | расстекление | 56,0 | 15,8 |

В результате взрыва в топке котла: котел будет разрушен, помещение котельного зала получит слабые повреждения, разрушения оконных проемов (легкосбрасываемых конструкций), гибель людей маловероятна, так как котельная работает в автоматическом режиме.

Сценарий 5.

Аварийная разгерметизация цистерны с аммиаком и разливом 50 т. при аварии на ж/д станции

Прогнозирование масштабов заражения выбросов АХОВ при аварии на химически опасном объекте выполнено в соответствии с РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах» и ДНГО-03.

Исходные данные:

В железнодорожной цистерне содержится 50т аммиака.

Условия хранения - под давлением.

Степень вертикальной устойчивости атмосферы - инверсия.

Скорость ветра - 1м/сек.

Температура воздуха + 20°С.

Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку:

Q3l = К1×КЗ×К5×К7×Qo

где:     K1 =0,18 табл.

К3 -0,04 табл.

К5 =1,0 (для инверсии)

К7 = 1 табл.

Qo = 50т количество аммиака

Q3 (т) =0,36 т

Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку:

Q32= (1−К1)×К2×КЗ×К4×К5×Кб×К7×Q0/(h×р)=1,2 т

где:

К2 =0,025 табл.

d=0,681 т/м3 табл.

К4 =1.0 табл.

К5=0,05м

К6=1,0(Т=1час)

Расчет глубины зоны заражения при аварии.

Определяем зону заражения первичным облаком аммиака – Г1.

По таблице глубина зоны заражения для 0,1т составляет 1,25км, а для 0,5т -3,16 км.

Интерполированием находим глубину зоны заражения для 0,36т. Г1 = 2,49 км

Глубина зоны заражения первичным облаком аммиака составляет 2,49 км.

Определяем зону заражения вторичным облаком аммиака - Г2.

Глубина зоны заражения для 1т составляет 4,75км, а для З т - 9,18 км.

Интерполированием находим глубину зоны заражения для 1,2т. = 5,193 км

Глубина зоны заражения вторичным облаком аммиака составляет 5,193 км.

Полная глубина заражения аммиаком составляет 6,438 км. Результаты расчета глубины зоны заражения аммиаком при аварийном разрушении железнодорожной цистерны:

Глубина зоны заражения первичным облаком аммиака составляет - 2,49 км. Глубина зоны заражения вторичным облаком аммиака составляет - 5,193 км. Полная глубина заражения аммиаком составляет 6,439 км.

Сценарий 6.

Аварийная разгерметизация цистерны с жидким хлором и разливом 40 т. при аварии на ж/д станции.

Прогнозирование масштабов заражения выбросов АХОВ при аварии на химически опасном объекте выполнено в соответствии с РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах» и ДНГО-03.

Исходные данные:

Метеоусловия:

скорость ветра 5 м/с,

температура воздуха 0° С,

состояние атмосферы - изотермия.

время испарения 40 мин.

Решение:

По формуле определяется эквивалентное количество продукта в первичном облаке:

Q3l = К1×КЗ×К5×К7×Qo = 0,18×1×0,23×0,6×40 = 1 т.

Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку производится по формуле:

Q32= (1−К1)×К2×КЗ×К4×К5×Кб×К7×Q0/(h×р)= 11,8 т.

По таблицам находим глубину зоны заражения первичным облаком Г1 = 1,68 км и вторичным облаком Г2 = 6 км.

Полная глубина зоны заражения: Г = Гтах+0,5 rmin = 6+0,5×1,68 = 6,84 км.

Сценарий 7.

Аварийная разгерметизация цистерны с жидким хлором и разливом 50 т. при аварии на ж/д станции.

Прогнозирование масштабов заражения выбросов АХОВ при аварии на химически опасном объекте выполнено в соответствии с РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах» и ДНГО-03.

Принимаются следующие исходные данные:

  - наибольшая единичная емкость хлора – 50т; условия хранения - без обваловки; время прошедшее после аварии – 1час.

  - метеорологические условия: инверсия; скорость ветра – 1м/сек; температура воздуха + 20ОС.

Эквивалентное количество вещества в первичном облаке (в тоннах) определяется по формуле: Qэ1=К1*К3*К5*К7*Q0, где

К1 =0,18 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ,

К3 =1,0– коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ;

К5 = 1 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха;

К7 =1 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха;

Коэффициенты определены согласно вышеназванной методики, Приложения3.

Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, тонн.

Qэ1=0,18*1* 1* 1 * 50 = 9 т

.Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку АХОВ (в тоннах) определяется по формуле:  Qэ2  = (1-К1) *  К2 * К3 * К4 * К5* К6 * К7* Qo \ h * a, где

К2 =0,052– коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ, определяется согласно методики, Приложение 3;

К4=1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяется согласно Методики, Приложение 4.

К6=1- коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии (1ч).

Продолжительность Т (ч) испарения АХОВ:

Т =  = (ч), где

h – толщина слоя АХОВ,h=0,05м.

d = 1,553– плотность АХОВ, т/м3.

Так как N<Т, К6 рассчитывается по формуле К6 = (N)0,8 = 1, где N – время прошедшее после аварии (1ч).

Qэ2 =(1-0,18)*0,052*1* 1 *  1 * 1 *  1 *  50/0,05*1,553 = 27,46 т.

Расчет глубины зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ при авариях на технических емкостях, хранилищах и на транспорте производится методом интерполяции с помощью таблицы Приложения 2:

Глубина заражения первичным облаком хлора, Г1 = 17,87 км.

Глубина заражения вторичным облаком хлора, Г2 = 35,95 км.

Полная глубина зоны заражения Г(км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака АХОВ, определяются: Г= Г2 + 0,5*Г1 , Г = 44,88 км.

Предельно-возможная глубина переноса воздушных масс:

Гп = N*V, где

V – скорость переноса переднего фронта зараженного облака, 5 км/час (Приложение 5).

N – время прошедшее после аварии, 1час.

Гп = 5км.

Расчетная глубина зоны возможного поражения – 5км (наименьшая из Г и Гп)

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:

S=8,72*10-3*Г2*φ, где

S – площадь зоны возможного заражения АХОВ, км;

Г – глубина зоны возможного заражения, км;

φ – угловые размеры зоны возможного заражения, град зависит от скорости ветра, φ = 360 град.

S = 8,72*10-3*25*360 = 78,48 км2

4. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время

Противопожарные мероприятия

В настоящее время пожаротушение во всех населенных пунктах округа не решено, за исключением р.п. Сосьва, где система хозяйственного питьевого водопровода объединена с противопожарной.

Проектируемые расходы на пожаротушение. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», табл. 5,6 определяется расходы воды на наружное пожаротушение в зависимости от численности населения.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается в зависимости от числа жителей, этажности застройки и объема зданий по таблицам 5 и 6 СНиП 2.04.02-84* и табл. 1,2  СП 8.3130-2009.

Так, для населенных пунктов с числом жителей от 1 до 5 тыс. человек,  расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с, свыше 5 тыс – 15л/с. Расчетное количество пожаров – 1. Расход воды на внутреннее пожаротушение, например, здания дома культуры, согласно табл.1 СП 10.13130-2009, составит 2 х 2,5 = 5 л/с. Общий расход на пожаротушение составит  15 л/с (54м3/час, 162м3/сут) из расчета тушения пожара в течение 3-х часов.

При рабочем проектировании расходы на пожаротушение должны быть уточнены.

Расчет потребного количества воды на хозпитьевые и противопожарные нужды на расчетный срок выполнялся для развивающихся крупных, средних и малых населенных пунктов округа, а также для населенных пунктов, оставленных «на выживание» (в перспективе – сады, огороды, временное проживание), в которых предполагается наличие определенного количества жителей на расчетный срок. В населенных пунктах с временным проживанием (базы отдыха, кемпинги, охотничьи и рыболовецкие угодья, садовые и дачные кооперативы, вахтовый метод работы) рассчитан расход на нужды пожаротушения из расчета 10 л/с (две струи по 5 л/с) и тушения пожара в течение 3-х часов.

Существующие пожарные части расположены в поселках Сосьва, Восточном и Романово. В п. Романово и Восточный в боевом расчете состоит 2 спецмашины. В п. Сосьва – 2 спецмашины, дополнительно 2 спецмашины базируются в колонии (тюрьме).

В п. Кошай и Пасынок проектируются пожарные депо с 2 спецмашинами в боевом расчете.

Основным способом защиты населения при внезапном нападении  принимается способ укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны (ЗС ГО). Укрытие наибольшей работающей смены (НРС) предприятий, продолжающих работать в военное время  производится в убежищах, расположенных на территориях предприятий и организаций.

Для укрытия населения на рассматриваемой территории предусматривается использование планируемого фонда защитных сооружений.

На территории Сосьвинского городского округа нет защитных сооружений гражданской защиты.

Защита рабочих и служащих объектов и предприятий, расположенных за пределами зоны возможных сильных разрушений, а также местного и подселяемого населения предусматривается в зоне возможных слабых разрушений – в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Емкость ПРУ определяется из расчета охвата ими 85% местного населения  в сельских поселениях и 100% эвакуированного населения.

Для укрытия эвакуированного населения необходимо предусмотреть укрытие в защитных сооружениях, при необходимости строительство простейших укрытий или быстровозводимых убежищ. Ответственный за планирование и выполнение данных мероприятий орган управления по делам ГО и ЧС при администрации Сосьвинского городского округа, который должен внести необходимые изменения в соответствующие разделы и приложения «Плана ГО».

Перевод помещений на режим защитного сооружения должен осуществляться не более 12 час.

Население не связанное с производственной деятельностью планируется укрыть в подземных гаражах, переоборудованных под убежища, в подвальных помещениях жилых и общественных зданий.

Строительство быстровозводимых убежищ (БВУ) осуществляется в угрожаемый период. Для его строительства применяются сборные железобетонные элементы.

В БВУ предусматривается помещения:

- для укрываемых из расчета не менее 50 человек;

- место для размещения фильтровентиляции (агрегатов);

- санузел;

- место для емкости с водой;

- вход с тамбуром.

При строительстве БВУ небольшой емкости, на 50 укрываемых, допускается размещать санузел и емкости для отбросов в тамбуре, а емкости с водой - в помещении для укрываемых. Внутреннее оборудование и инвентарь БВУ включает:

- комплект  фильтров промышленного изготовления или простейших фильтров (песчаных, шлакопесчаных, гравийно-песчаных) с приводом;

- противовзрывные    устройства    из    малогабаритных    секций    или металлические дефлекторы;

- аккумуляторные фонари (лампы) не менее одного;

- нары или скамьи для укрываемых;

- емкости для питьевой воды;

- емкости или выгребные ямы для сточных вод, отбросов;

- бумажные мешки для сухих отбросов.

Для устройства БВУ роют котлован, в котором с помощью автокрана устанавливают остов сооружения. Ограждающие конструкции герметизируют мятой глиной толщиной не менее 0,1 м. Устраивают входы с тамбуром и предтамбуром, оборудованные защитно-герметическими и герметическими дверями. Затем остов засыпают грунтом толщиной не менее 1 м.

Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) осуществляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны, радиоактивного излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС.

Щели выкапывают глубиной 1,7 - 2,0 м, шириной поверху 1,1 - 1,2 м, по дну - 0,8 м, с входом под углом 90° к ее продольной оси. На дне устраивают канаву и водосборный приемник глубиной до 0,5 м. Длину выбирают из расчета 0,5 м на одного укрываемого. Длина прямого участка не должна превышать 15 м, а затем она может быть продолжена под углом 90 . Максимальная вместимость одной щели - 40 - 50 человек. Крутости укрепляют и обшивают досками, жердями. В последующем щель перекрывают рельсами, бревнами, железобетонными плитами и обсыпают грунтом толщиной 50-60 см. На входе устанавливают защитную дверь. Внутри ставят скамьи для сиденья, у входа размещают туалет. Для вентиляции по торцам устанавливают трубы из досок 20×20 см.

Простейшая перекрытая щель:

Проекты установки БВУ, отдельно стоящих ПРУ и простейших укрытий, дооборудование подземного пространства для укрытия, разрабатывается отдельно.

В мирное время, учитывая возможные ЧС, укрытие населения в защитных сооружениях предусматривать нет необходимости.

Для защиты населения в «особый период» необходимо предусмотреть строительство противорадиационных укрытий.

Эвакуация населения является одним из способов защиты населения  при чрезвычайных ситуациях.

Население, занятое на объектах экономики,  продолжающих работу в военное время переводится на режим рассредоточения.

Мероприятия по эвакуации и расселению населения предусмотрены Планом эвакуации и расселения населения, разработанном администрацией Сосьвинского городского округа.

Заложенные в данной работе проектные предложения исходят из существующих недостатков дорожной сети округа, из необходимости развития объектов дорожного сервиса и обеспечения безопасных транспортных связей населенных пунктов округа и его объектов рекреации.

Генеральным планом предусмотрено:

- создание четкой трассировки улиц, формирующей планировочную структуру поселка;

- строительство улицы Перспективная (рабочее название), от железнодорожного переезда до внешней автодороги на северном выезде из поселка с запретом движения грузового транспорта по данному участку. Улица имеет категорию главной;

- строительство автомобильного моста;

- организация 3-ех остановочных пунктов общественного транспорта;

- проведение ряда работ по реконструкции существующих улиц, с целью повышения безопасности дорожного движения и уровня благоустройства поселка в целом: устройство капитальных покрытий проезжих частей, приведение их плановых характеристик к нормативным значениям, устройство тротуаров, организация освещения. Данные работа должны проводиться в соответствии с категориями улиц определенными к расчетному сроку реализации генерального плана поселка;

- организация парковочных площадок легковых автомобилей, возле железнодорожной станции, в кварталах малоэтажной застройки, в производственных зонах, являющимися местами приложения труда.

Эвакуационные мероприятия планируются, готовятся заблаговременно и осуществляются при возникновении ЧС.

Основные элементы жизнеобеспечения эвакуируемого населения:

- обеспечение жильем;

- охрана общественного порядка;

- противопожарное обеспечение;

- медико - санитарное обеспечение;

- инженерное обеспечение;

- материально - техническое обеспечение.

Эвакуация населения организуется, планируется и осуществляется по территориально - производственному принципу.

Эвакуация проводится в два этапа:

1-й этап: эвакуация населения из зон ЧС в безопасные районы (пункты временного размещения - ПВР). Под ПВР используются кинотеатры, учебные заведения, клубы и другие помещения, соответствующие условиям временного проживания;

2-й этап: при затяжном характере ЧС или невозможности возвращения в места постоянной дислокации проводится перемещение населения с ПВР на территорию городского округа (муниципального района, городского поселения, сельского поселения)  или, по решению Правительства Свердловской области, соседних районов, где возможно длительное проживание и всестороннее обеспечение (пункты длительного проживания - ПДП).

Под ПДП используются санатории, профилактории, дома отдыха, пансионаты, турбазы, гостиницы, оздоровительные лагеря и другие помещения, соответствующие условиям длительного проживания. При необходимости используется подселение эвакуированных на жилую площадь местного населения.

ПВР и ПДП подбираются заблаговременно, исходя из возможной обстановки при ЧС.

С получением сигнала на проведение эвакуации населения осуществляются следующие мероприятия:

- оповещение председателей эвакокомиссий предприятий и организаций, а также населения о начале и порядке проведения эвакуации;

- развертывание и приведение в готовность эвакокомиссий, ПВР, ПДП;

- сбор и подготовка к отправке в безопасные районы населения, подлежащего эвакуации (отселению);

- подача транспортных средств к пунктам посадки населения на транспорт;

- прием и размещение эвакуируемого населения в безопасных районах, заблаговременно подготовленных для его жизнеобеспечения.

В целях создания условий для организованного проведения эвакуации планируются и осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: транспортному, медико-санитарному, охране общественного порядка и безопасности дорожного движения, инженерному, материально- техническому, связи и оповещения, разведки.

Для организованного осуществления автотранспортных перевозок и создания условий устойчивого управления ими на всех этапах эвакуации создаются специальные автомобильные формирования, а именно: автомобильные колонны, автосанитарные отряды, группы транспорта, находящегося в личном пользовании граждан.

Автомобильные колонны формируются на базе автотранспортных предприятий общего пользования и автотранспорта объектов других отраслей экономики.

Личный транспорт владельцев объединяется в группы (отряды) на основе добровольного согласия его владельцев. Транспортные средства личного пользования заблаговременно регистрируются и учитываются.

Автотранспортные средства частных владельцев сводятся в самостоятельные колонны, которые формируются органами ГИБДД по месту регистрации автотранспортных средств.

Медико - санитарное обеспечение эвакуации включает в себя проведение органами здравоохранения организационных, лечебных, санитарно- гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим от ЧС, заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

При проведении эвакуации осуществляются следующие лечебно- профилактические мероприятия:

- оказание экстренной медицинской помощи пораженному населению в оптимальных объемах и в оптимальные сроки;

- организация оказания медицинской помощи. В основу лечебно - эвакуационного обеспечения при угрозе и возникновении ЧС положена схема двухэтапного лечения пораженных и больных в сочетании с эвакуацией по назначению, при этом предусматривается маневр силами и средствами здравоохранения, а также эвакуационными потоками пораженных (больных) в соответствии с обстановкой;

- развертывание медицинских пунктов на ПВР, ПДП, пунктах посадки, пунктах высадки, организация на них дежурства медицинского персонала для оказания медицинской помощи эвакуируемому населению;

- организация обслуживания нетранспортабельных больных;

- контроль за санитарным состоянием мест временного размещения и длительного проживания эвакуируемого населения;

- непрерывное наблюдение за эпидемиологической обстановкой, выявление инфекционных больных и выполнение других противоэпидемических мероприятий;

- снабжение медицинских пунктов, лечебно - профилактических, санитарно -эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населения, медицинским имуществом.

Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения осуществляются органами МВД и включают в себя следующие мероприятия:

- осуществление нарядами милиции пропускного режима (блокирование автодорог и пешеходных путей), предусматривающего пресечение проезда транспорта и прохода граждан, не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий;

- проведение выборочного контроля технического состояния транспортных средств, предназначенных для эвакоперевозок;

- оказание содействия (при необходимости) должностным лицам, ответственным за проведение эвакуационных мероприятий, в мобилизации транзитного транспорта с целью обеспечения быстрейшего вывоза людей из зон ЧС;

- охрана порядка и обеспечение безопасности на эвакообъектах (ПВР, ПДП, пункты посадки и высадки, железнодорожные станции, речные порты, аэропорты и т.д.), маршрутах эвакуации, в населенных пунктах и в местах размещения эвакуированного населения, предупреждение паники и распространения дезинформирующих слухов;

- охрана объектов в установленном порядке;

- регулирование дорожного движения на внутригородских и загородных маршрутах эвакуации;

- сопровождение автоколонн с эвакуируемым населением;

- обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и режима допуска транспорта в зоны ЧС;

- борьба с преступностью, мародерством в городах и населенных пунктах, на маршрутах эвакуации и в местах размещения населения;

- организация регистрации в органах МВД РБ эвакуированного населения и ведение адресно - справочной работы (создание банка данных о нахождении граждан, эвакуированных из зон ЧС).

Инженерное обеспечение создает необходимые условия для эвакуации населения из зон ЧС путем обустройства инженерной инфраструктуры мест сбора эваконаселения и районов размещения.

Характер и объемы выполняемых задач инженерного обеспечения зависят от условий, обстановки, вида и масштаба эвакуации населения, наличия сил и средств.

Инженерное оборудование районов и размещение эвакуируемого населения включает в себя:

- оборудование общественных зданий, сооружений и устройство временных сооружений для размещения эвакуируемых;

- оборудование сооружений для размещения временных торговых точек, медицинских пунктов, полевых хлебопекарен, бань и других объектов быта;

- оборудование пунктов водоснабжения.

Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств в процессе эвакуации, снабжении горюче - смазочными материалами и запасными частями, водой, продуктами питания и предметами первой необходимости, обеспечении необходимым имуществом.

Обеспечение связи в период эвакуации заключается в оснащении ПВР, ПДП, органов управления эвакомероприятиями стационарными или передвижными средствами связи, в организации и осуществлении бесперебойной связи на всех этапах эвакуации.

Особое значение имеют информирование и инструктаж населения в ходе проведения эвакомероприятий. Для этих целей могут использоваться электронные средства массовой информации, уличные громкоговорители, установленные на транспортных средствах, наглядная информация.

Приемные эвакуационные пункты (ПЭП) создаются в сельских районах и в городах не отнесенных к группам по ГО, на территории которых предусматривается размещение рассредотачиваемого и эвакуируемого населения. ПЭП предназначен для приема, учета и всестороннего обеспечения населения и отправки его в места расселения.

Предоставление средств индивидуальной защиты.

Одним из основных способов защиты населения от возможных поражающих факторов применения противником оружия массового поражения (ядерного, химического, биологического) является его обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Работающее население обеспечивается СИЗ по месту работы.

Обеспечение СИЗ не работающего населения осуществляется с пунктов выдачи СИЗ, разворачиваемых, как правило, органами ЖКХ, под контролем администрации. Наиболее приемлемые места развертывания пунктов выдачи СИЗ - детские сады, школы, кинотеатры.

Для ликвидации ЧС создаются резервы материальных ресурсов исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, максимально возможного использования  имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.

Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются путем резервирования финансовых средств на специальном лицевом счете в банке, в количестве, достаточном для проведения АС и ДНР. Допускается вместо создания финансовых и материальных резервов, кроме предназначенных для локальных аварий (аварийный запас), заключать договор страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид страхования.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС, контроль над созданием, хранением, использованием и восстановлением указанных резервов устанавливается руководителем объекта. К ним относятся СИЗ, запасы ремонтного материала необходимой номенклатуры.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на объектах, предназначенных для  хранения и откуда  возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются  при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

К основным показателям, влияющим на объемы поисково-спасательных работ и жизнеобеспечение населения относятся:

  - общая численность пострадавших людей;

  - число пострадавших, оказавшихся в завале;

  - число людей, оказавшихся без крова (для жилых районов);

  - потребность во временном жилье;

  - пожарная обстановка в зоне разрушений;

  - радиационная и химическая обстановка в районе аварии.

Создания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны предусматривается в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 22.08.2004 № 122-ФЗ), (статья 8 пункт 2) (далее именуются запасы).

Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований объектов экономики и служб для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелем оснащенности нештатных аварийно-спасательных формирований.

Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.

Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, дезинфицирующие и перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и другое медицинское имущество.

Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения. Средства радиационной, химической и биологической защиты, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.

Номенклатура и объемы запасов для обеспечения нештатных аварийно-спасательных формирований определяются исходя из норм оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с Планами гражданской обороны объектов экономики и района.

Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время. Не допускается хранение запасов с истекшим сроком годности. Запасы, накапливаемые объектами экономики, хранятся в условиях, отвечающих требованиям по обеспечению сохранности указанных запасов.

Финансирование накопления, хранения и использования запасов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Организации, содержащие на хранении материальные ценности резервов:

  - обеспечивают сохранность материальных ценностей резервов;

  - ведут учет материальных ценностей резервов отдельно от остальных материальных средств;

  - выдают и обеспечивают доставку материальных ценностей резервов в районы чрезвычайных ситуаций;

  - производят реализацию материальных ценностей, подлежащих освежению и обеспечивают их восполнение.

При взрывах на объектах люди поражаются непосредственно воздушной ударной волной, осколками остекления и обломками зданий, получивших полные и сильные разрушения, значительная часть людей может оказаться в завалах.

Состав и средства механизированной группы.

| № п.п. | Силы | Средства | Выполняемые работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Специальность | Кол-во (чел.) | Вид средства | Кол-во (ед.) |  |
| 1 | Командир группы | 1 |  |  |  |
| 2 | Крановщик - стропальщик | 2 4 | Автокран (16-25т) | 1 | Подъем и перемещение ж/б конструкций и поддонов с мелкими обломками |
| 3 | Экскаваторщик | 2 | Экскаватор (0,65 куб.м) | 1 | Загрузка мелких обломков в самосвалы |
| 4 | Компрессорщик | 2 | Компрессорная станция | 1 | Дробление ж/б конструкций |
| 5 | Газосварщик | 2 | Керосинорез (САГ) | 1 | Резка арматуры |
| 6 | Бульдозерист | 2 | Бульдозер (130-240 л.с.) | 1 | Сдвигание обломков конструкций, подготовка мест для автокрана и экскаватора |
| 7 | Водитель | 4 | Самосвал | 2 | Вывоз обломков конструкций |
| 8 | Загрузчики | 4 | Поддон (емк. 1,5 куб.м.) | 1 | Загрузка поддонов мелкими обломками конструкций |
|  | Всего: | 23 |  | 8 |  |
| Состав и средства звена ручной разборки завалов. |
| № п/п | Силы | Средства | Выполняемые работы |
|  | Специальность | Кол-во (чел.) | Вид средства | Кол-во (ед.) |  |
| 1 | Спасатель-разведчик | 3 | Прибор для опреде-ления местонахожде-ния заваленного человека; мотоперфоратор: разжимной прибор; ножницы; плунжерная распорка. | 1 2 1 1 1 | Выявляют местонахождение заваленных, производят разборку завалов |
| 2 | Спасатель | 3 | Лебедка; носилки; молоток; малая саперная лопата; ножовка по дереву; пожарный топор. | 1 1 2 2 1 1 | Убирают обломки и устанавливают крепления, извлекают пострадавших |
| 3 | Спасатель-командир звена | 1 |  |  | Общее руководство работами и контроль за соблюдением мер безопасности |
|  | Всего: | 7 |  | 14 |  |

Протяженность  заваленных проездов оценивается с учетом ширины улиц и дальности разлета обломков.

Дальность разлета обломков разрушенных зданий определяется для оценки заваливаемости подъездов. Дальность разлета обломков принимают равным половине высоты зданий.

Высота завала вычисляется для выбора способа проведения спасательных работ.

Если высота завала составляет 4-5 м, то более эффективной является проходка галерей при проведении спасательных работ из заваленных подвалов зданий.

Аварийно-спасательные работы (АСР) на объектах (территориях), подвергшихся воздействию аварий, катастроф, или иных стихийных бедствий, осуществляются в целях спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также для локализации зон чрезвычайных ситуаций, прекращения действия характерных для них опасных факторов.

Аварийно-спасательные работы включают в себя следующие этапы:

  - приведение в готовность сил постоянной готовности и выдвижения их в зону чрезвычайной ситуации;

  - рекогносцировка объектов (территорий), где планируется проведение аварийно-спасательных работ;

  - проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших людей, оказание первой медицинской помощи и вывод (вынос) их в безопасное место;

  - выдвижение и ввод на объекты сил и средств, необходимых для выполнения работ;

  - проведение аварийно-спасательных работ;

  - вывод сил и средств по завершению работ и возвращение их к месту дислокации.

Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в порядке     ст. 13  Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

Аварийно-спасательные работы проводятся формированиями постоянной готовности, силами и средствами предприятий, учреждений и ведомств, а также территориальными формированиями органов местного самоуправления в зоне чрезвычайной ситуации.

До ввода аварийно-спасательных подразделений на объект (территорию) на них должна быть проведена комплексная (химическая, бактериологическая и биологическая) разведка.

После завершения комплексной разведки проводится рекогносцировка объекта (территории) с определением объемов и способов ведения аварийно-спасательных работ, необходимых для этого сил и средств.

Разведка объекта (территории), где планируется проведение аварийно-спасательных работ, должна установить:

  - места нахождения и количество пострадавших, приемы и способы их спасения;

  - необходимое количество и тип аварийно-спасательной техники и оборудования для проведения работ;

  - состав и численность спасательных групп;

  - безопасные места сбора пострадавших и способы эвакуации;

  - наличие и возможность использования искусственных и естественных водоемов, расположенных в районах аварийно-спасательных работ;

  - состояние подъездных путей;

  - вид опасных факторов чрезвычайной ситуации, сложившейся на объекте (территории), способы их ликвидации и локализации.

Технологические приемы и способы ведения аварийно-спасательных работ зависят от состояния объекта, подвергшегося разрушению, и наличия сведений о количестве и местах нахождения в нем пострадавших.

При наличии сведений о нахождении под завалами или в уцелевших помещениях (зданиях) людей основной задачей аварийно-спасательных подразделений является их поиск и спасение.

Поиск мест нахождения людей в завалах производится с использованием:

  - информации непосредственных свидетелей;

  - специально подготовленных поисковых собак;

  - простукивания и прослушивания завалов.

Установленные места нахождения людей обозначаются и об этом извещаются все спасатели, работающие на данном участке.

Как, правило, на одном участке спасательные работы производятся от их начала до полного завершения одним составом спасателей. В случае невозможности выполнить это условие, при посменной работе, вся информация о ходе спасательных работ передается при смене. Смены спасателей, по возможности, организуются поэтапно.

Инженерная техника для разборки завала над установленным местом нахождения людей применяется в исключительных случаях с обеспечением страховки от возможного падения поднимаемых и перемещаемых конструкций.

5.  Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий

в  военное  время  и  в  чрезвычайных  ситуациях  техногенного

и природного характера

Обеспечение устойчивости функционирования территории и организаций в условиях чрезвычайных ситуаций является важнейшей задачей.

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций разрабатываются и осуществляются заблаговременно с учетом прогнозов возникновения аварий в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также в результате применения современных средств поражения, с учетом ожидаемых последствий.

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, проводятся в возможно короткие сроки с введением «особого периода».

Содержание мероприятий по повышению устойчивости организаций, область их применения и порядок осуществления регламентируются нормативными документами Правительства РФ, министерств и ведомств.

Мероприятия по повышению устойчивости разрабатываются с использованием результатов научных исследований, организуемых МЧС России, органами управления функциональных звеньев хозяйственного комплекса, в ходе разработки и реализации соответствующих целевых программ.

Мероприятия по повышению устойчивости организаций в условиях ЧС финансируются из различных источников: бюджетных ассигнований; собственных средств предприятий и организаций с освобождением части прибыли, направленной на эти цели, от налогообложения; специальных внебюджетных фондов с включением необходимых затрат в себестоимость выпускаемой продукции (выполняемых услуг) и др.

Мероприятия по повышению устойчивости, требующие капитальных вложений, должны включаться в планы экономического и социального развития. Капитальные вложения, материально-технические средства и трудовые ресурсы должны предусматриваться в этих планах и выделяться в отдельный раздел.

Основными направлениями осуществления комплекса мероприятий по подготовке к устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени являются:

  - защита населения (обеспечение средствами защиты, подготовка к эвакуации) и его первоочередное жизнеобеспечение;

  - рациональное размещение производительных сил на территории;

  - локализация зон воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций;

  - оказание содействия в подготовке объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения (организаций) к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

  - подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

  - создание фонда страховой документации;

  - подготовка и поддержание в постоянной готовности системы управления, сил и средств городского и функциональных звеньев РСЧС;

  - информирование населения о возможных чрезвычайных ситуациях и подготовка его к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными направлениями повышения устойчивости функционирования организаций в условиях ЧС являются:

  - обеспечение защиты производственного персонала и его жизнедеятельности;

  - рациональное размещение объектов и их элементов;

  - подготовка к работе в условиях ЧС;

  - подготовка системы управления, сил и средств по восстановлению нарушенного производства в условиях чрезвычайной ситуации.

Основными направлениями повышения устойчивости хозяйственного комплекса в военное время являются:

  - создание системы надежной защиты производственного персонала от современных средств поражения;

  - разработка плана и перевод хозяйственного комплекса на особый режим работы;

  - создание запасов топлива, сырья, комплектующих изделий, подготовка рабочей силы к работе в военное время;

  - организация устойчивых производственных связей и кооперации;

  - разработка и осуществление системы транспортного, энергетического, материально-технического обеспечения объектов и отраслей хозяйственного комплекса;

  - подготовка и оснащение аварийно-восстановительных работ в очагах поражения.

К мероприятиям по подготовке хозяйственного комплекса к устойчивому функционированию в военное время относятся:

  - постройка защитных сооружений для укрытия наибольшей работающей смены на объектах и отдыхающих смен в районах рассредоточения;

  - повышение прочности и механической устойчивости зданий, сооружений и других важных элементов объектов;

  - повышение устойчивости энергетики;

  - строительство подземных электростанций, баз, пунктов управления;

  - повышение живучести железнодорожного транспорта;

  - постройка загородных баз, складов;

  - рассредоточение различных запасов и резервов;

  - строительство защищенных хранилищ и трубопроводов для легковоспламеняющихся, взрывчатых и других веществ.

Капитальные вложения, материально-технические и трудовые ресурсы, необходимые для осуществления этих мероприятий, должны предусматриваться в первоочередном порядке, наряду с затратами на другие оборонные мероприятия, в счет общих ресурсов, выделяемых из федерального и местных бюджетов.

Защита населения и его жизнеобеспечение в чрезвычайных ситуациях вызванных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, а так же  применением современных средств поражения  имеют первостепенное значение для территориальных и отраслевых звеньев хозяйственного комплекса.

Основные направления по организации защиты населения в чрезвычайных ситуациях:

  - создание и совершенствование службы наблюдения и лабораторного контроля (мониторинг окружающей среды);

  - создание систем оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;

  - создание и накопление современных коллективных и индивидуальных, медицинских и иных средств защиты;

  - создание и поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных подразделений;

  - подготовка к эвакуации;

  - подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Комплекс мер по обеспечению жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях должен включать в себя:

  - подготовку системы жизнеобеспечения населения к чрезвычайным ситуациям с учетом прогнозируемых последствий по каждому виду ЧС;

  - постоянную готовность сил и средств для всех видов жизнеобеспечения к функционированию в зонах чрезвычайных ситуациях, на маршрутах эвакуации населения и в местах его размещения;

  - создание резерва материальных ресурсов для жизнеобеспечения населения;

  - создание резервов финансовых средств для ликвидации негативных последствий  воздействия чрезвычайных ситуаций на население.

При размещении объектов экономики, систем жизнеобеспечения населения и их элементов необходимо предусматривать максимально возможное снижение возникновения (предупреждение) чрезвычайных ситуаций  в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, применения современных средств поражения

При создании новых, реконструкции (расширении существующих) объектов экономики необходимо учитывать требования к их размещению, а также к размещению их элементов, способствующие повышению устойчивости их функционирования при повседневной деятельности и в условиях ЧС:

  - размещать объекты и выбирать площадки для размещения их элементов (зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций, транспортных средств) с учетом рельефа, грунтовых и климатических условий, а также других особенностей местности;

  - исключать (ограничивать) размещение элементов объектов на локально неблагоприятных участках местности;

  - ограничивать расширение крупных производств;

  - ограничивать размещение опасных производств в зонах опасных природных явлений и размещать их на безопасном удалении от других объектов;

  - строительство базисных складов для хранения вредных, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ  выносить за пределы территории Сосьвинского городского округа.

Подготовка к работе объектов экономики в условиях ЧС должна осуществляться путем:

  - обеспечения выпуска важнейших видов народнохозяйственной продукции (оказания важнейших видов услуг) в условиях ЧС;

  - устойчивого снабжения объектов в условиях ЧС материально-техническими ресурсами, энергией и водой;

  - обеспечения безопасности работающей смены;

Для обеспечения выпуска важнейших видов народнохозяйственной продукции необходимо осуществлять:

  - оценку возможностей выпуска важнейших видов продукции в условиях ЧС с учетом прогноза потребностей населения и хозяйства в зонах ЧС, а также потребностей в ней других объектов народного хозяйства;

  - совершенствование производственных связей с поставщиками с учетом возможности возникновения ЧС;

  - подготовку к независимому функционированию отдельных производств в условиях  ЧС;

  - подготовку к работе по упрощенной технологии.

Для обеспечения устойчивого снабжения объектов материально-техническими ресурсами, энергией и водой следует предусматривать:

  - создание минимально необходимых запасов материально-технических ресурсов для устойчивого снабжения объектов;

  - подготовку к использованию местных ресурсов в условиях ЧС для обеспечения выпуска важнейших видов продукции;

  - обеспечение автономными источниками энерго-, водоснабжения;

  - использование кабельных линий электропередачи;

  - обеспечение электроприемников объекта электроэнергией от двух и более независимых источников питания.

Подготовка к работе объектов экономики в условиях ЧС может быть организована с целью безаварийного прекращения его функционирования.

Подготовка топливно-энергетического комплекса к работе в ЧС должна быть направлена на обеспечение экономики, прежде всего ответственных потребителей электрической и тепловой энергий в условиях возможных потерь и разрушений, а также на обеспечение восстановительных работ.

При подготовке системы электроснабжения к устойчивой работе в ЧС необходимо предусматривать:

  - создание резервов энергетических мощностей за счет парка подвижных электростанций;

  - замену линий электропередачи для объектов, обеспечивающих жизнедеятельность, на кабельные линии;

  - обеспечение разделения на независимо работающие подсистемы и отключения второстепенных потребителей,

  - подготовку системы электроснабжения к работе по специальным режимам с учетом выхода из строя отдельных линий электропередачи, электроподстанций и потребителей электроэнергии;

  - оперативное отключение по диспетчерскому графику менее ответственных потребителей;

  - накопление автономных источников электроснабжения для обеспечения производств, работа на которых по технологическим условиям не может быть прекращена при нарушении централизованного электроснабжения.

При подготовке систем теплоснабжения необходимо:

  - использовать для размещения запасов нефтепродуктов склады объектов экономики, расположенных за пределами городской застройки,

  - широко использовать местные видов топлива и создавать из них резервы (запасы),

  - предусмотреть возможность перераспределения топливных ресурсов по направлениям, объемам и потребителям.

Подготовка промышленного комплекса к работе в условиях ЧС должна быть направлена на обеспечение выпуска продукции в установленной номенклатуре и объемах с учетом особенностей работы промышленных предприятий в этих условиях.

Для повышения устойчивости работы промышленных предприятий необходимо обеспечивать:

  - внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих снижение опасности возникновения вторичных очагов поражения, а также обеспечения защиты уникального оборудования, аппаратуры и приборов;

  - размещение технологических установок и оборудования на открытых площадках или под легкими огнестойкими покрытиями;

  - максимально возможное уменьшение объемов легковоспламеняющихся, взрывоопасных и химически опасных веществ на объектах, защиту емкости и коммуникаций с этими веществами, принятие мер, исключающих или ограничивающих их разлив;

  - противопожарные мероприятия, исключающие возникновения массовых пожаров, а также внедрение автоматических систем сигнализации и пожаротушения;

  - меры по безаварийной остановке работы оборудования на предприятиях с непрерывным технологическим процессом по сигналу “Повышенная готовность” и при внезапном отключении внешнего энергоснабжения;

  - строительство линий резервного энергоснабжения и баз топлива;

  - создание страхового фонда и надежное хранение технической документации на производство важнейшей продукции и комплектующих изделий;

  - мероприятия по светомаскировке объектов.

Специфические требования к промышленному производству по отраслям определяются соответствующими министерствами и ведомствами.

Подготовка транспортной систему к работе в условиях ЧС должна быть направлена на обеспечение воинских, эвакуационных и хозяйственных перевозок.

Для повышения устойчивости работы транспорта, увеличения пропускной и проводной способности дорог и транспорта необходимо осуществлять:

  - подготовку к проведению мероприятий по обеспечению широкого маневра всеми видами транспорта, имеющегося в наличии, и к дублированию перевозок;

  - расширение сети автомобильных дорог, стыковку их и загородных дорог;

  - подготовку сил и средств технического прикрытия и выполнения восстановительных работ;

  - подготовку к проведению разгрузочно-погрузочных работ и развертыванию временных перегрузочных площадок вблизи наиболее вероятных участков нарушения коммуникаций;

  - меры по обеспечению надежности снабжения транспорта топливом, водой, запчастями, смазочными и другими материалами;

  - создание мобильного резерва передвижных ремонтных средств поддержания в работоспособном состоянии транспортных средств и сооружений;

  - подготовку и использование транспортных средств эвакуационных мероприятий и перевозки пострадавшего населения;

  - совершенствование системы оповещения транспортных органов и пассажиров об угрозе нападения противника (возникновения ЧС);

  - подготовку транспорта к выполнению перевозок в условиях радиоактивного химического и бактериологического заражения и в условиях светомаскировки.

Подготовка системы материально-технического снабжения к работе в ЧС должна быть направлена на обеспечение материально-техническими ресурсами производства важнейших видов продукции для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил и неотложных нужд населенного пункта.

В целях повышения устойчивого функционирования системы материально-технического снабжения (МТС) необходимо обеспечить:

  - заблаговременную разработку планов материально-технического снабжения и их оперативную корректировку в особый период;

  - осуществлять размещение запасов материальных ресурсов вне зон неприемлемого риска;

  - предусматривать оптимальные объемы хранения материальных ресурсов на складах и базах;

  - заблаговременную отработку взаимно согласованных действий снабженческо-сбытовых организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, в целях подготовки к единому руководству МТС;

  - резервные и дублирующие варианты материально-технического снабжения на случай нарушения хозяйственных связей, изыскание возможности замены дефицитных и импортных видов сырья и материалов;

  - создание и использование резервных предприятий материально- технического снабжения и баз-дублеров с упрощенной технологией погрузо-разгрузочных работ;

  - защиту сырья, материалов и готовой продукции, разработку и внедрение тары, упаковочных материалов, обеспечивающих их защиту от всех видов заражения.

Подготовка системы материальных резервов должна быть направлена на обеспечение производства важнейших видов продукции, удовлетворение потребностей ВС РФ и неотложных нужд населения.

При создании резерва материальных ресурсов необходимо предусматривать:

  - обеспечение соответствия номенклатуры материалов и товаров, накапливаемых и хранящихся в резерве, фактической структуре их потребления;

  - рассредоточение размещения материалов и товаров резерва исходя из необходимости максимального приближения пунктов их хранения в места потребления, с учетом обеспечения мобилизационных нужд ВС РФ и ГО, а также с учетом исключения нерациональных перевозок;

  - защиту продовольственных товаров от оружия массового поражения, лабораторный контроль за их зараженностью, разработку средств и способов обеззараживания.

В капитальном строительстве предусмотреть:

  - развитие сети передвижных строительно-монтажных организации и инвентарных баз строительной индустрии;

  - подготовку строительно-монтажных организаций и предприятий к массовому строительству в «Особый период» быстровозводимых защитных сооружений, а также к ведению восстановительных работ;

  - широкое применение при строительстве и реконструкции промышленных зданий каркасных конструкций с легким огнестойким заполнением, новых видов материалов и изделий, обеспечивающих снижение потерь технологического оборудования предприятий от вторичных факторов поражения;

  - совершенствование существующих и разработку новых более эффективных способов применения строительных машин и средств малой механизации при строительно-монтажных и восстановительных работах;

  - разработку типовой проектно-сметной документации по инженерно-техническим мероприятиям капстроительства, направленным на уменьшение возможных разрушений на объектах экономики;

  - подготовку технической документации и оснастки для массового производства конструкций, предназначенных для строительства ЗС.

Для обеспечения устойчивой работы торговли и питания необходимо предусмотреть:

  - разработку и осуществление мероприятий по бесперебойному снабжению населения продовольствием и предметами первой необходимости (План первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения);

  - защиту основных производственных фондов и товароматериальных ценностей от ОМП путем герметизации торговых помещений, складов продовольственных и промышленных товаров материалами, позволяющими сохранить их от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериологическими средствами, а также подготовку и осуществление мероприятий по их защите в процессе технологической переработки и реализации;

  - обеспечение надежного автономного энерго- и водоснабжения в торговых предприятиях с непрерывным циклом работы, а на предприятиях общественного питания – исключение зависимости работы технологического оборудования от внешних электросетей и быстрый их переход на местные виды топлива;

  - подготовку проектной документации быстровозводимых складов, ледников и других хранилищ для их строительства в военное время для приема вывозимых из поселка важнейших продовольственных и промышленных товаров;

  - заблаговременное определение мест расположения складов для пополнения запасов продовольствия, одежды, белья, обуви, моющих средств для обеспечения ими формирований ГО и пораженного (пострадавшего) населения;

  - подготовку подвижных формирований, организуемых на базе предприятий торговли и общественного питания (подвижные пункты питания вещевого продовольственного снабжения), оснащение их техникой и табельным имуществом для обеспечения выполнения задач ГО;

  - создание сети контрольно-пищевых лабораторий и подготовку работников, включенных в формирования для действий в "Особый период";

  - организацию контроля за зараженностью товаров, а также работ по их обеззараживанию;

  - приспособление выделенных зданий и подготовку к строительству временных сооружений для развертывания предприятий торговли и общественного питания в местах размещения эвакуированного населения;

  - закрепление на военное время предприятий торговли и общественного питания за важнейшими промышленными предприятиями.

В системе коммунального хозяйства необходимо обеспечить:

  - создание резерва автономных источников энергоснабжения для обеспечения бесперебойной работы важнейших систем коммунального хозяйства при нарушении централизованного снабжения;

  - подготовку системы хозяйства (водоснабжение, канализация, электро-, тепло- и газоснабжения) к устойчивой работе в военное время;

  - заблаговременное осуществление мероприятий по защите водоисточников, водопроводных сооружений, артезианских скважин и шахтных колодцев от заражения РВ, ОВ и БС;

  - наличие второго источника водоснабжения в «Особый период»;

  - подготовку средств санитарной очистки и уборки для проведения дезактивации, дегазации и дезинфекции;

  - совершенствование организации контроля за зараженностью воды на водопроводных станциях;

  - оборудование артезианских скважин приспособлениями для обеспечения разбора воды населением;

  - создание временных стационарных и подвижных средств очистки воды от всех видов заражения.

В системе бытового обслуживания населения необходимо предусмотреть:

  - обеспечение населения бытовыми услугами с учетом эвакуируемого населения;

  - создание подвижных средств бытового обслуживания;

  - мероприятия по приспособлению бань, предприятий химчистки и прачечных для работы в качестве санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания одежды, а также пропитки ее защитными средствами;

  - развитие предприятий, обеспечивающих производство, пошив и химчистку предметов снабжения  МО РФ.

При развитии связи необходимо предусмотреть:

  - централизованное и комплексное использование государственных и ведомственных средств связи всех видов;

  - прокладку основных и дублирующих линий связи по различным направлениям, исключающим их одновременное повреждение;

  - установку специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения ГО;

  - создание системы управления и резервирования, позволяющей оперативно заменить вышедшие из строя каналы и организовать обходные пути связи;

  - замену воздушных линий связи на кабельные;

  - создание технических средств  восстановления разрушенных звеньев связи;

  - накопление автономных источников питания для обеспечения узлов связи, приемных и передающих радиоцентров;

  - подготовку почтовой связи, фельдъегерской службы и связи к работе в военное время.

На телевидении и радиовещании необходимо обеспечить:

  - подготовку резерва центров формирования и выдачи радио и телевизионных программ;

  - создание запасных центров теле и радиовещания.

В здравоохранении необходимо осуществлять:

  - совершенствование организации медицинского обеспечения населения;

  - совершенствование методов лечения пораженных, проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и лечебно-эвакуационных мероприятий;

  - внедрение эффективных методов профилактики и лечения, пораженных радиацией, химическим и бактериологическим оружием;

  - обеспечение надежной и устойчивой системы снабжения медикаментами и медицинским имуществом учреждений здравоохранения и медицинских формирований в условиях ЧС;

  - подготовку лечебных учреждений к оказанию населению всех видов медицинской помощи в условиях отключения тепло-, энерго-, водоснабжения;

  - создание запасов медицинского, санитарно-хозяйственного имущества, в том числе специальной медицинской техники, для обеспечения дополнительного развертывания коек и оснащения медицинских формирований;

  - подготовку к организации массового забора крови;

  - разработку и совершенствование методов лабораторного контроля и осуществления санитарного надзора и экспертизы за зараженностью пищевого сырья, продуктов питания и питьевой воды.

В образовании и культуре предусмотреть:

  - подготовку материальной базы для организации учебного процесса учебных заведений, ведения научно-исследовательских работ и развертывания школ, дошкольных и культурно-просветительных учреждений в местах размещения эвакуируемого населения;

  - защиту уникальных культурных ценностей и книжных фондов.

Необходимо осуществлять проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного финансирования военных органов, гражданской обороны, неотложных нужд экономики и населения и создание условий для работы органов финансовой системы в экстремальных условиях.

Для чего разработать:

  - план основных мероприятий, определяющих порядок работы аппарата финансового управления в первом месяце "Особого периода";

  - роспись бюджета на расчетный год;

  - сводную ведомость лимитов чрезвычайных расходов в "Особый период".

Требования по подготовке к выполнению работ по

восстановлению объектов экономики

Восстановление экономики, прежде всего промышленного производства, необходимо начинать сразу же после производства АСДНР, осуществляемых формированиями ГО. Осуществляется силами объектов экономики.

Подготовку к восстановлению, определение вариантов и объемов восстановления осуществлять заблаговременно на основе прогнозирования возможной обстановки в результате ЧС с учетом сохранившихся производственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов.

В процессе подготовки особое внимание направить на накопление и организацию хранения технической документации производственных объектов, оборудования, сетей электро-, тепло- и водоснабжения, канализации и другой документации, необходимой для восстановительных работ (страховой фонд документации).

При подготовке к выполнению работ по восстановлению объектов экономики в планах мирного времени предусмотреть:

  - определение характера и ориентировочных объемов проведения восстановительных работ в зависимости от возможных вариантов поражения объектов экономики;

  - создание и подготовку специальных формирований для восстановительных эксплуатационных, ремонтных, строительных и других работ в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте, автомобильных дорогах, объектах связи, коммунальном хозяйстве и других отраслях экономики;

  - разработку рекомендаций по организации и способам восстановления промышленных зданий и сооружений;

  - разработку нормативных документов по строительству и ремонтным восстановительным работам для условий военного времени;

  - подготовку к массовому производству изделий и конструкций из легких и огнестойких строительных материалов, отвечающих условиям восстановления зданий и сооружений в короткие сроки;

  - подготовку сил и средств восстановления транспортных коммуникаций, мостовых переходов, путепроводов и дорожного хозяйства.

6.     Обоснование  рационального   варианта   территориального

развития поселения и предложений по повышению устойчивости

его функционирования, защите населения и территории с учетом численности  размещаемого   рассредоточиваемого   и/или

эвакуируемого населения

Проектом предлагается стабилизация современной системы расселения с развитием населенных пунктов (строительство жилья, объектов культурно-бытового обслуживания, инженерного обеспечения).

Основу системы расселения составляют населенные пункты - административные центры поселений, которые выполняют функции не только административных центров, но и центров социального обслуживания населения, экономических центров, имеют более благоприятные транспортные условия.

Эвакуация.

В мирное время необходимо создать оперативные группы для вывода населения в безопасные районы. С учетом возможных ЧС в данном районе необходимо и достаточно предусмотреть места размещения пострадавших в существующих общественных зданиях за пределами зон ЧС, в безопасных районах. Местом размещения могут быть - школы, детские сады, общественные здания, гостиницы, общежития, дома отдыха, пансионаты и т.д.

Развитие сети домов и баз отдыха, санаториев, туристических баз, спортивных и оздоровительных лагерей круглогодичного и кратковременного функционирования, подсобные хозяйства промышленных предприятий, а также кооперативно-садоводческие товарищества в загородной зоне должно осуществляться с учетом использования их  особый период для размещения населения.

Лечебные учреждения, развертываемые в особый период  также должны размещаться в загородной зоне в приспосабливаемых для них капитальных общественных зданиях и сооружениях круглогодичного функционирования (общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах, техникумах, школах-интернатах, санаториях, домах отдыха, пансионатах,  гостиницах, оздоровительных лагерях, базах отдыха, административных зданиях, дворцах культуры и клубах, имеющих общую площадь не менее 2000 м2).

При размещении эвакуируемого населения в загородной зоне его обеспечение жильем  осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Ответственность за организацию, планирования, обеспечения, приема и размещения, первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения в военное время на территории городского округа возлагается на председателя эвакоприемной комиссии поселка. Всестороннее обеспечение эвакуационных мероприятий организуют соответствующие службы ГО.

Для непосредственной подготовки, планирования и проведения приемоэвакуационных мероприятий создаются эвакуационные органы. Приемоэвакуационные органы в практической деятельности руководствуются Федеральным Законом «О гражданской обороне», другими нормативно правовыми актами Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы».

Планирование, обеспечение эвакоприемных мероприятий осуществляется во взаимодействии со службами ГО поселка по вопросам:

  - выделения транспортных средств  для обеспечения эвакоперевозок;

  - совместного использования транспортных коммуникаций;

  - выделения сил и средств  для совместного регулирования движения на маршрутах эвакуации и обеспечения охраны общественного порядка;

  - согласования размещения эваконаселния на территории поселка.

Для организованного приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконасеелния заблаговременно (в мирное время) планируются, подготавливаются и осуществляются мероприятия по следующим видам обеспечения: связи и оповещения, транспортному, медицинскому, инженерному, разведке, материально-техническому, коммунально-бытовому и финансовому.

Оповещение эвакоорганов района всех уровней осуществляется по системе централизованного оповещения и действующим каналам оперативной связи (телефон, телеграф, радио).

Обеспечение связи в период эвакуации заключается в оснащении ПЭП, органов управления эвакомероприятиями стационарными или подвижными средствами связи и осуществлении бесперебойной связи на всех этапах эвакуации.

Особое значение имеет информация и инструктирование населения в ходе проведения эвакомероприятий. Для этих целей следует использовать электронные средства массовой информации, громкоговорители уличные и установленные на транспортных средствах, наглядную информацию.

Транспортное обеспечение включает комплекс мероприятий по подготовке, распределению и эксплуатации транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакоперевозок. Транспортное обеспечение возлагается на автотранспортную службу ГО городского округа.

Основными задачами  транспортного обеспечения являются:

  - поддержание в постоянной готовности транспортных средств, привлекаемых для выполнения эвакуационных перевозок;

  - максимальное использование возможностей всех видов транспорта и транспортных средств в целях организации выполнения эвакоперевозок в сжатые (короткие) сроки;

  - приспособление транспортных средств для использования под массовые людские перевозки в места расселения;

  - обеспечение устойчивой работы транспорта и организация ремонта транспортных средств, участвующих в выполнении эвакопервозок;

  - обеспечение непрерывного руководства и управления эвакуационными перевозками.

При планировании эвакоперевозок автомобильным транспортом предусматривается использование всех технически исправных автомобилей, оставшихся после поставки в Вооруженные Силы, независимо от ведомственной принадлежности, пригодных для перевозки людей.

Личный транспорт владельцев объединяется в группы (отряды) на основе добровольного согласия его владельцев. Транспортные средства личного пользования заблаговременно регистрируются и учитываются.

С владельцами автомобильного транспорта заключается соглашение-обязательство на их участие в эвакуационных мероприятиях и материальное обеспечение этого участия, а также возмещение расходов при выполнении в этот период общественно-значимых транспортных задач.

Медицинское обеспечение включает проведение органами здравоохрнения организационных, лечебных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья эвакуируемого населения своевременное оказание медицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний.

За своевременность развертывания медицинских пунктов, их оснащение (дооснащение) медицинским имуществом, качество медицинского обслуживания эвакуируемого населения на этих пунктах, в пути следования и в местах размещения непосредственно несут ответственность руководители конкретных лечебно-профилактических учреждений в соответствии с разработанными планами медицинского обеспечения.

Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в ходе эвакуации населения организуются и проводятся на ПЭП, пунктах высадки, в районах размещения и включают:

  - организацию медицинского обслуживания нетранспортабельных больных;

  - эпидемиологическое наблюдение, получение своевременной и достоверной информации об эпидемической обстановке;

  - своевременное выявление инфекционных больных, их изоляцию и госпитализацию;

  - контроль за организацией банно-прачечного обслуживания населения в местах его размещения;

  - проведение дезинфекционных и дератизационных мероприятий;

  - контроль за санитарным состоянием мест временного пребывания и постоянного размещения эвакуируемого населения;

  - снабжение медицинских пунктов, санитарно-эпидемиологических учреждений и формирований здравоохранения, привлекаемых к обеспечению эвакуируемого населения медицинским имуществом.

Заблаговременно проводятся:

  - планирование всего комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению эвакуируемого населения;

  - подготовка органов управления, медицинских формирований к медицинскому обеспечению эвакуируемого населения;

  - планирование обеспечения медицинским имуществом эвакуируемого населения и развертыванием медицинских учреждений и формирований;

  - санитарно-просветительная работа среди населения.

Охрана общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения включает следующие мероприятия:

  - охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на ПЭП, пунктах высадки, на маршрутах эвакуации и местах размещения;

  - регулирование движения на маршрутах движения эваконаселения;

  - борьба с преступностью в поселке и населенных пунктах, на маршрутах эвакуации и районах размещения эваконаселения;

  - организация регистрации эваконаселения и ведение адресно-справочной работы (создание банка данных о нахождении и других данных о гражданах);

  - осуществление нарядами жесткого пропускного режима (блокирование автомагистралей и пешеходных путей), предусматривающего пресечение проезда и прохода граждан, не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и других неотложных мероприятий;

  - проведение выборочного контроля технического состояния транспортных средств, предназначенных для эвакоперевозок;

  - оказание содействия (при необходимости должностным лицам, ответственным за проведение эвакуационных мероприятий), в мобилизации транзитного транспорта;

  - сопровождение автоколонн с эвакуированным населением;

  - обеспечение установленной очередности перевозок по автомобильным дорогам и режима пропуска.

Целью инженерного обеспечения является создание необходимых условий для приема и размещения эваконаселением путем обустройства объектов инженерной инфраструктуры в местах размещения эваконаселения.

Инженерное оборудование ПЭП, пунктов высадки включает:

  - оборудование укрытий для эваконаселения;

  - оборудование аварийного освещения;

  - оборудование и содержание пунктов водоснабжения;

  - оборудование санузлов;

  - оборудование площадок для размещения транспортных средств.

Инженерное оборудование районов размещения эвакуируемого населения включает:

  - оборудование общественных зданий, сооружений для размещения эваконаселения;

  - оборудование медицинских пунктов, полевых хлебопекарнь, бань, временных торговых точек и других объектов быта;

  - оборудование пунктов водоснабжения.

На маршрутах движения автоколонн с эваконаселением включает:

  - улучшение состояния дорог, мостов;

  - оборудование объездов непроходимых участок дорог;

  - очистка дорог от снега при эвакуации;

  - содержание труднопроходимых участков проселочных дорог при эвакуации в распутицу;

  - выделение тягачей для преодоления автотранспортом крутых подъемов и труднопроходимых участков;

  - оборудование и содержание переправ через водные преграды.

Инженерное обеспечение эвакомероприятий возлагается на инженерную службу ГО Сосьвинского округа.

Материально-техническое обеспечение заключается в организации технического обслуживания и ремонта транспортных средств в ходе эвакуации, снабжение горюче-смазочными материалами и запасными частями, водой, продуктами питания и предметами первой необходимости, обеспечении эвакоорганов необходимым имуществом.

Коммунально-бытовое обеспечение эваконаселения в местах его размещения осуществляет коммунально-техническая служба ГО Сосьвинского округа.

К коммунально-бытовому обеспечению эваонаселения относятся:

  - организация водоснабжения эваконаселения и объектов социальной инфраструктуры;

  - организация работы предприятий службы по обеспечению водой, теплоснабжением населения и объектов социальной инфраструктуры;

  - организация, оборудование временных и стационарных объектов и пунктов быта (хлебопекарнь, торговых точек, бань, прачечных и т.д.).

Финансовое обеспечение эвакомероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, а на объектах экономики – за счет средств выделяемых на административно-управленческие и эксплуатационные расходы.

| № | Показатели | Единица измерения | Современное сост., 2012 г. | Расчет. срок, 2032 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |
| 1.1. | Всего, в том числе: | тыс. га |  |  |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га/% |  |  |
|  | земли населенных пунктов | тыс. га/% |  |  |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спецназначения | тыс. га/% |  |  |
|  | земли особо охраняемых территорий, из них: | тыс. га/% |  |  |
|  | особо охраняемые природные территории | тыс. га/% |  |  |
|  | природоохранного назначения | тыс. га/% |  |  |
|  | рекреационного назначения | тыс. га/% |  |  |
|  | историко-культурного назначения | тыс. га/% |  |  |
|  | иные особо ценные земли | тыс. га/% |  |  |
|  | земли лесного фонда, из них: | тыс. га/% |  |  |
|  | леса первой группы | тыс. га/% |  |  |
|  | земли водного фонда | тыс. га/% |  |  |
|  | прочие земли | тыс. га/% |  |  |
| 1.2. | Из общей территории: |  |  |  |
|  | территории резерва для развития населенных пунктов (вне существующих границ населенных пунктов) | тыс. га/% |  |  |
|  | территории для индивидуального жилищного строительства (в сущ. границах населенных пунктов) | тыс. га/% |  |  |
|  | территории для строительства дач, садоводства, огородничества | тыс. га/% |  |  |
| 1.3. | Из общей территории: |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | тыс. га/% |  |  |
|  | земли субъектов РФ | тыс. га/% |  |  |
|  | земли муниципальной собственности | тыс. га/% |  |  |
|  | земли частной собственности | тыс. га/% |  |  |
| 2. | Население |
| 2.1. | Всего, в том числе: | тыс. чел. |  |  |
|  | численность городского населения | тыс. чел./% |  |  |
|  | численность сельского населения | тыс. чел./% |  |  |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | прирост | тыс. чел./% |  |  |
|  | убыль | тыс. чел./% |  |  |
| 2.3. | Показатели миграции населения: |  |  |  |
|  | прирост | тыс. чел./% |  |  |
|  | убыль | тыс. чел./% |  |  |
| 2.4. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | тыс. чел./% |  |  |
|  | население трудоспособного возраста | тыс. чел./% |  |  |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% |  |  |
| 2.5. | Численность занятого населения, всего, в том числе: | тыс. чел. |  |  |
|  | в материальной сфере: | тыс. чел./% |  |  |
|  | промышленность | тыс. чел./% |  |  |
|  | строительство | тыс. чел./% |  |  |
|  | сельское хозяйство | тыс. чел./% |  |  |
|  | наука | тыс. чел./% |  |  |
|  | прочее | тыс. чел./% |  |  |
|  | в обслуживающей сфере (в том числе объекты спорта, туризма и отдыха) | тыс. чел./% |  |  |
| 2.6. | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. |  |  |
| 2.7. | Число городских поселений, всего, в том числе: | единиц |  |  |
|  | городов, из них с численностью населения: | единиц |  |  |
|  | 100 – 250 тыс. чел. | единиц |  |  |
|  | 50 – 100 тыс. чел. | единиц |  |  |
|  | до 50 тыс. чел. | единиц |  |  |
|  | поселков | единиц |  |  |
| 2.8. | Число сельских поселений, всего, из них с численностью населения: | единиц |  |  |
|  | свыше 5 тыс. чел. | единиц |  |  |
|  | 1 – 5 тыс. чел. | единиц |  |  |
|  | 0,2 – 1 тыс. чел. | единиц |  |  |
|  | до 0,2 тыс. чел. | единиц |  |  |
| 2.9. | Плотность населения (средняя по району) | чел./км² |  |  |
| 3. | Экономический потенциал |
| 3.1. | Объем промышленного производства | млрд. руб./% к уровню субъекта РФ |  |  |
| 3.2. | Объем производства продукции сельского хозяйства | млрд. руб./% к уровню субъекта РФ |  |  |
| 4. | Жилищный фонд |
| 4.1. | Всего, в том числе: | тыс. м² общ. площади |  |  |
|  | в городских поселениях | тыс. м² общ. площади |  |  |
|  | в сельских поселениях | тыс. м² общ. площади |  |  |
| 4.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | тыс. м² общ. площади/% |  |  |
|  | в частной собственности | тыс. м² общ. площади/% |  |  |
| 4.3. | Обеспеченность населения общей площадью (средняя по району), в том числе: | м²/чел. |  |  |
|  | в городских поселениях | м²/чел. |  |  |
|  | в сельских поселениях | м²/чел. |  |  |
| 4.4. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % |  |  |
|  | в сельских поселениях | % |  |  |
|  | канализацией: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % |  |  |
|  | в сельских поселениях | % |  |  |
|  | электроплитами: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % |  |  |
|  | в сельских поселениях | % |  |  |
|  | газовыми плитами: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % |  |  |
|  | в сельских поселениях | % |  |  |
|  | теплом: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % |  |  |
|  | в сельских поселениях | % |  |  |
|  | горячей водой: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % |  |  |
|  | в сельских поселениях | % |  |  |
| 5. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 5.1. | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест |  |  |
| 5.2. | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест |  |  |
| 5.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся |  |  |
| 5.4. | Высшие учебные заведения | студентов |  |  |
| 5.5. | Больницы, всего/1000 чел. | коек |  |  |
| 5.6. | Поликлиники, всего | пос./смена |  |  |
| 5.7. | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения, всего/1000 чел. | м² площ., мест, раб. мест |  |  |
| 5.8. | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, музеи, выставочные залы и др.), всего/1000 чел. | мест |  |  |
| 5.9. | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/1000 чел. | м² площ. пола |  |  |
| 5.10. | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма (санатории, дома отдыха, пансионаты и др.) | мест |  |  |
| 5.11. | Учреждения социального обеспечения | мест |  |  |
| 5.12. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | единиц |  |  |
| 5.13. | Учреждения внешкольного дополнительного образования, всего/1000 чел. | мест |  |  |
| 6. | Транспортная инфраструктура |
| 6.1. | Протяженность железнодорожной сети, всего, в том числе: | км |  |  |
|  | федерального значения | км |  |  |
|  | регионального значения | км |  |  |
|  | межселенного значения (подъездные пути) | км |  |  |
| 6.2. | Протяженность автомобильных дорог, всего, в том числе: | км |  |  |
|  | федерального значения | км |  |  |
|  | регионального значения | км |  |  |
|  | межселенного значения (подъездные пути) | км |  |  |
| 6.3. | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% |  |  |
| 6.4. | Плотность транспортной сети: |  |  |  |
|  | железнодорожной | км/100 км² |  |  |
|  | автомобильной | км/100 км² |  |  |
| 6.5. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км |  |  |
| 6.6. | Протяженность трубопроводного транспорта (магистральный газопровод) | км |  |  |
| 6.7. | Аэропорты, всего, в том числе: | единиц |  |  |
|  | международного значения | единиц |  |  |
|  | федерального значения | единиц |  |  |
|  | местного значения | единиц |  |  |
| 6.8. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, на 1000 жителей | автомоб. |  |  |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 7.1. | Производительность централизованных источников электроснабжения | МВт |  |  |
| 7.2. | Потребность в электроэнергии, всего, в том числе: | млн. кВт•ч/год |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды, на производственные нужды | млн. кВт•ч/год |  |  |
| 7.3. | Протяженность воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ и выше | км |  |  |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 7.4. | Потребление газа, всего, в том числе: | млн. м³/год |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды, из них: | млн. м³/год |  |  |
|  | в городских поселениях | млн. м³/год |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. м³/год |  |  |
| 7.5. | Удельный вес газа в топливном балансе | % |  |  |
| 7.6. | Источники подачи газа | млн. м³/год |  |  |
|  | СВЯЗЬ |
| 7.7. | Протяженность междугородних кабельных линий связи | км |  |  |
| 7.8. | Охват населения телевизионным вещанием, всего, в том числе: | % |  |  |
|  | городского населения | % |  |  |
|  | сельского населения | % |  |  |
| 7.9. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования, всего, в том числе: | номеров |  |  |
|  | в городских поселениях | номеров |  |  |
|  | в сельских поселениях | номеров |  |  |
|  | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |
| 7.10. | Территории, требующие специальных мероприятий по инженерной подготовке | га |  |  |
|  | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 7.11. | Количество твердых бытовых отходов, всего, в том числе: | тыс. т/год |  |  |
|  | количество утилизируемых отходов, из них: | тыс. т/год |  |  |
|  | в городских поселениях | тыс. т/год |  |  |
| 7.12. | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т/год |  |  |
| 7.13. | Мусоросжигательные заводы | единиц/тыс. т/год |  |  |
| 7.14. | Мусороперегрузочные станции | единиц/тыс. т/год |  |  |
| 7.15. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га |  |  |
| 7.16. | Общая площадь свалок | га |  |  |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |
| 8.1. | Общее количество кладбищ | га |  |  |
| 8.1. | Общее количество крематориев | единиц |  |  |
| 9. | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 9.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год |  |  |
| 9.2. | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м³/год |  |  |
| 9.3. | Удельный вес загрязненных водоемов | % |  |  |
| 9.4. | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |
| 9.5. | Лесовосстановительные работы | га |  |  |
| 9.6. | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (загрязненные химическими и биологическими веществами свыше предельно допустимых норм) | га |  |  |

7. Рекомендации руководителям предприятий, организаций

и учреждений по действиям в экстремальных ситуациях

Настоящие рекомендации выработаны на основе анализа документальных материалов органов МВД и ФСБ России, связанных с расследованием преступлений, с учетом особенностей поведения человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

Учитывая возможность совершения террористических актов на территории предприятий, учреждений, организаций и фирм (в дальнейшем объектов), перед их руководителями встают задачи как по обеспечению их безопасности, так и по выработке и выполнению плана действий в случае поступления сообщений, содержащих угрозы террористического характера.

Цель данных рекомендаций – помочь руководителям объектов правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить условия, способствующие расследованию преступлений правоохранительными органами.

Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться

взрывным устройством.

В последнее время на объектах участились случаи обнаружения подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами.

В качестве мер предупредительного характера рекомендуем:

- ежедневные обходы всех помещений  на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов;

- более тщательный подбор и проверку кадров;

- устройство системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и видеозаписи;

- организацию и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях.

В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы. До прибытия оперативно-следственной группы (ОСГ) дать указания сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета. В случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно плану.

Обеспечить возможность подъезда к месту обнаружения автомашин правоохранительных органов, МЧС, скорой помощи, служб эксплуатации.

Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших предмет, до прибытия ОСГ и фиксацию их установочных данных.

Во всех случаях дайте указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать предмет (находку). Зафиксируйте время ее обнаружения.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий со взрывными устройствами или подозрительными предметами – это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении

взрывного устройства или подозрительного предмета, который

может оказаться взрывным устройством

1. Граната РГД-5 ........................................................ ..не менее 50 метров

2. Граната Ф-1 ............................................................ не менее 200 метров

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов.............. ................. 45 метров

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов............... ................ 55 метров

5. Пивная банка 0,33 литра......................................... ................ 60 метров

6. Мина МОН-50 ......................................................... ................ 85 метров

7. Чемодан (кейс) ........................................................ .............. 230 метров

8. Дорожный чемодан................................................. .............. 350 метров

9.   Автомобиль типа «Жигули» .................................. .............. 460 метров

10. Автомобиль типа «Волга».................................... .............. 580 метров

11. Микроавтобус........................................................ .............. 920 метров

12. Грузовая автомашина (фургон) .......................... ............ 1 240 метров

Рекомендации о порядке приема сообщений, содержащих угрозы

террористического характера, по телефону

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения преступлений и розыска преступников следующие ваши действия:

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;

- по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи:

- голос (громкий или тихий, низкий или высокий),

- темп речи (быстрый или медленный),

- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом),

- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое);

- отметьте характер звонка – городской или междугородный;

- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность;

- в любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?

- какие конкретные требования он (она) выдвигает?

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц?

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?

- как и когда с ним (с ней) можно связаться?

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

- постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий;

- если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет – немедленно по его окончанию;

- не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число людей, владеющих информацией;

- при наличии автоматического определителя номера (АОНа) запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты;

- при использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности, обязательно установите на ее место другую.

Рекомендации по правилам обращения с анонимными материалами,

содержащими угрозы террористического характера

- После получения анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера обращайтесь с ним максимально осторожно. По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.

- Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.

- Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.

- Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку – ничего не выбрасывайте.

- Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.

- Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением.

- Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.

- Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.

Приложение № 1

СПИСОК

правовых, нормативных и методических документов по ГО, предупреждению и ликвидации  последствий ЧС

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.94г. с изменениями от 28.10.2002г и от 22.08.2004г.

- Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» №157-ФЗ от 22.08.95г.

- Федеральный закон «Об обороне» №61-ФЗ от 31.05.96г.

- Федеральный закон «О гражданской обороне» №28-ФЗ от 12.02.98г. с изменениями от 09.10.2002г. и от 19.06.2004г.

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.97г. с изменениями от 24.12.2002г.

- Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон: «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 22 08.2004г № 122-ФЗ с изменениями от 29. 11.2004г. и 21.12.2004г.

- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера» от 10.11.1996г. № 1340.

- ГОСТ Р 22.0.01-94 Безопасность в ЧС (БЧС). Основные положения;

- ГОСТ Р 22.0.02-94 БЧС. Термины и определения основных понятий;

- ГОСТ Р 22.0.03-95 БЧС. Природные ЧС. Термины и определения;

- ГОСТ Р 22.0.04-95 БЧС. Биолого-социальные ЧС. Термины и определения;

- ГОСТ Р 22.0.05-95 БЧС. Техногенные ЧС. Термины и определения;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 БЧС. Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатуры поражающих воздействий;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 БЧС. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров;

- ГОСТ Р 22.1.01-95 БЧС. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения;

- ГОСТ Р 22.1.02-95 БЧС. Мониторинг и прогнозирование. Термины и определения;

- ГОСТ Р 22.3.01-95 БЧС. Жизнеобеспечение населения в ЧС. Основные требования;

- ГОСТ Р 22.3.03-95 БЧС. Защита населения. Основные положения;

- ГОСТ Р 22.9.01-95 БЧС. Аварийно-спасательный инструмент и оборудование. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 22.9.02-95 БЧС. Режимы деятельности спасателей, использующих СИЗ при ликвидации последствий аварий на ХОО. Общие требования;

- ГОСТ Р 22.3.05-95 БЧС. Жизнеобеспечение населения в ЧС. Термины и определения;

- ГОСТ Р 22.0.08-95 БЧС. Техногенные ЧС. Взрывы. Термины и определения;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. - МВО РФ, 1994г.;

- РД 153-112-014-97 «Инструкция по ликвидации аварий и повреждений на магистральных нефтепродуктопроводах»

- Справочник по защите населения от СДЯВ. - МЧС РФ, 1995 г.;

- Справочник спасателя. Книга 1. «Общие сведения о ЧС. Права и обязанности спасателя». - МЧС РФ, 1995 г.

- Справочник спасателя. Книга 2. «Спасательные работы при ликвидации землетрясений, взрывов, бурь, смерчей, тайфунов». МЧС РФ, 1995г.;

- Справочник спасателя. Книга 5. «Спасательные и другие неотложные работы при пожарах». - МЧС РФ, 1995 г.;

- Справочник спасателя. Книга 6. «Спасательные работы при ликвидации последствий химического заражения». - МЧС РФ, 1995 г;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС. Книга 2. «Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах». М.,1994г, Министерство РФ по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- «Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий». Книга 1. М., 1995г., под ред. К.К.Кочеткова, В.А.Котляревского, А.В.Забегаева;

- «Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий». Книга 2. М., 1996г., под ред. К.Е.Кочеткова;

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтоплений»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита  территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 2.01.01-82  «Строительная климатология и геофизика»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по проектированию и монтажу систем управления и защиты электростанций и подстанций электрических сетей»;

- СО 153-34.21.122-2003. «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- Совместный приказ МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России  № 422/90/376  от 25.07.2006 г. «Об утверждении «Положения о системах оповещения населения»;

- ППБ 01-03 Приказ МЧС России от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности Российской Федерации»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Приложение 2

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

| № п/п | Наименование параметра | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 | Наименование вещества Химическое Торговое | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО | ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-5 |
| 2 2.1 2.2 | Формула Эмпирическая Структурная | Средние и тяжелые фракции нефтепереработки | ГОСТ 305-82 с изменениями № 1-5 |
| 3 3.1 3.2 | Состав, % масс. Основной продукт Примеси: содержание серы, % | Смесь различных парафиновых и нафтеновых углеводородов до 0,5 | Там же |
| 4 4.1 4.2 4.3 | Общие данные Молекулярная масса Летнее Зимнее Температура кипения, 0 С (при давлении 101кПА Летнее Зимнее Плотность при 100 С, кг/м3 Летнее зимнее | 203,6 172,3 246 209 860 840 | Там же Там же Там же |
| 5 5.1 5.2 5.3 | Данные о взрывоопасности Температура вспышки, 0С Летнее Зимнее Температура воспламенения, 0С Летнее Зимнее Пределы взрываемости, %объемн. Летнее Зимнее | 40 35 300 310 0,5 0,6 | ГОСТ 20 84-77 А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко «Пожаро- взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения» |
| 6 6.1 6.2 | Данные о токсической опасности ПДК в атмосферном воздухе: Максимально – разовая Среднесуточная Летальная токсодоза LС150 мг/кг Пороговая токсодоза LС150 мг/кг | 4-й класс опасности 1,0 не определялась 38-49 | ГОСТ 12.1.005-88 Сборник «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» СП6 «Интеграл», 1995 «Вредные вещества в промышленности», т. 1, 1976 |
| 7 | Реакционная способность | Горючая жидкость | Там же |
| 8 | Запах | Специфический | Там же |
| 9 | Коррозионное воздействие | Не имеет | Там же |
| 10 | Меры предосторожности | Средства индивидуальной защиты | Там же |
| 11 | Информация о воздействии на людей | Раздражает слизистую оболочку и кожу человека, при вдыхании паров вызывает отравление | Там же |
| 12 | Средства защиты | Противогазные марки А, шланговые и изолирующие противогазы | Там же |
| 13 | Методы перевода вещества в безопасное состояние | Удаление испарением вентиляцией | «Вредные вещества в промышленности», т.1, 1976 |
| 14 | Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества | Удалить пострадавшего из загрязненной зоны, при потере дыхания применять искусственное дыхание, кислород, грелки | Там же |

| № п/п | Наименование параметра | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 | Наименование вещества химическое торговое | БЕНЗИН | ГОСТ 2084-77 |
| 2 2.1 2.2 | Формула эмпирическая структурная | Смесь нафтеновых легких предельных, ароматических и нафтеновых углеводородов, отличающихся условиями получения и исходным сырьем | ГОСТ 2084-77 |
| 3 3.1 3.2 | Состав, % масс. Основной продукт Примеси: | - | ГОСТ 2084-77 |
| 4 4.1 4.2 4.3 | Общие данные Молекулярная масса Температура кипения, ° С (при давлении 101 кПа) Плотность при 20 ° С, кг/м3 | усреднен. 95,45 начало перегонки + 35 конец перегонки + 195 не нормируется | ГОСТ 2084-77 |
| 5 5.1 5.2 5.3 | Данные о взрывоопасности Температура вспышки, ° С Температура самовоспламенения, °С Пределы взрываемости % объемн. | 27—29 -255+370 1,0—6,0 | ГОСТ 20 84-77 А.Н. Баратов, А.Я. Корольченко «Пожаро- взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения» |
| 6 6.1 6.2 6.3 6.4 | Токсическая опасность ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 ПДК в атм. воздухе: максимально-разовая среднесуточная Летальная токсодоза LС150 мг/кг Пороговая токсодоза LС150 мг/л | 4-й класс опасности 100 5,0 1,5 не определялась 38-49 | ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.1.6.1338-03 «Вредные вещества в промышленности», т. 1, 1976 |
| 7 | Реакционная способность | Горюч | Там же |
| 8 | Запах | Специфический | Там же |
| 9 | Коррозионное воздействие | Не имеет | Там же |
| 10 | Меры предосторожности | Средства индивидуальной защиты | Там же |
| 11 | Информация о воздействии на людей | Раздражает слизистую оболочку и кожу человека, при вдыхании паров вызывает отравление | Там же |
| 12 | Средства защиты | Противогазные марки А, шланговые и изолирующие противогазы | Там же |
| 13 | Методы перевода вещества в безопасное состояние | Удаление испарением вентиляцией | Там же |
| 14 | Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества | Удалить пострадавшего из загрязненной зоны, при потере дыхания применять искусственное дыхание, кислород, грелки. Успокаивающие и седативные средства (настойка валерианы, пустырник, седуксен, элениум и т. п.). При потере сознания пострадавшему необходимо придать горизонтальное положение с несколько опущенной головой. Вдыхание нашатырного спирта (с ватки). Подкожно 1 мл 10% раствора кофеина, либо 25% кордиамина, либо 20% камфоры. При тяжелых отравлениях — ингаляция увлажненного кислорода, чередовать с вдыханием карбогена. | Там же |

| № п/п | Наименование параметра | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 | Наименование вещества химическое торговое | МЕТАН ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | ГОСТ 5542-87 |
| 2 2.1 2.2 | Формула Эмпирическая Структурная | Смесь предельных углеводородов, отличающихся условиями получения. Основной продукт – метан – СН4 | Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 3 3.1 3.2 | Состав, % масс. Основной продукт Примеси: | Метан – 98,7 Этан – 0,45 Пропан – 0,24 Бутан – 0,07 Прочие – 0,54 | Паспорт поставляемого природного газа ООО «Челябинскрегионгаз» |
| 4 4.1 4.2 4.3 | Общие данные Молекулярная масса Теплота сгорания низшая МДж/м3, Плотность при 20 ° С (при дав. 101,325 кПа), кг/м3 | 16,03 31,8 0,6804 | ГОСТ 5542-87 Справочник «Вредные ве-щества в промышленнос-ти», том1, Ленинград, 1976 Паспорт поставляемого природного газа ООО «Челябинскрегионгаз» |
| 5 5.1 5.2 | Данные о взрывоопасности Пределы взрываемости % объемн. Категория взрывоопасной смеси | 5,0—15,0 11А-Т1 | ГОСТ 5542-87 |
| 6 6.1 6.2 6.3 | Данные о токсической опасности ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 ПДК в атмосферном воздухе: максимально-разовая среднесуточная Токсическое действие | 7000 50,0 не определялась Наркотик. При обычных условиях (атмосферном давлении) физиологически индифферентен. Вызывает удушье при очень высоких концентрациях (10% объема) вследствие уменьшения содержания кислорода в воздухе. | ГН 2.2.5.1314-03 ГН 2.1.6.1339-03 Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 7 | Реакционная способность | Горюч | ГОСТ 5542-87 |
| 8 | Запах | Специфический | ГОСТ 5542-87 |
| 9 | Коррозионное воздействие | Не имеет | Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 10 | Меры предосторожности | Средства индивидуальной защиты | Там же |
| 11 | Информация о воздействии на людей | Симптомы сильного отравления метаном: признаки асфиксии (учащение пульса, увеличение объема дыхания, ослабление внимания, координации тонких мышечных движений и т.д,). Острое отравление: рвота, головная боль, слабость, бледность, глухие тоны сердца, низкое кровяное давление, потеря сознания. | Там же |
| 12 | Средства защиты | Противогазы марки А, шланговые изолирующие противогазы | Там же |
| 13 | Методы перевода вещества в безопасное состояние | Удаление вентиляцией | Там же |
| 14 | Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества | При отравлениях: удалить пострадавшего из вредной атмосферы, освободить от стесняющих частей одежды; проложить с приподнятыми ногами; согреть тело (обложить грелками). Оберегать от простуды. при нарушении дыхания – кислород. При отсутствии дыхания немедленно (до прибытия врача), после освобождения полости рта и дыхательных путей от слизи и рвотных масс, начать искусственное дыхание по методу «изо рта в рот» с последующим использованием аппаратов для искусственной вентиляции легких; не прекращать его до появления спонтанного дыхания. При тяжелом отравлении, даже в случае хорошего самочувствия – госпитализация. В стационаре – сердечные, кислород, снотворные, бромиды; по показаниям кровопускание с введением кровозамещающих жидкостей, глюкозы или физиологического раствора. | Там же |

| № п/п | Наименование параметра | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 | Наименование вещества химическое торговое | АММИАК Аммиак марки А, сорт I | ГОСТ 5542-87 |
| 2 2.1 2.2 | Формула Эмпирическая Структурная | NН3 H H N H | Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 3 3.1 3.2 | Состав, % масс. Основной продукт (аммиак) Примеси: вода масло железо | не менее 99,90 вес.% не более 0,10 вес.% не более 8,00 мг/л не более 2,00 мг/л | «Курс общей химии для химических высших заведений», Наука,1987 |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 | Общие данные Молекулярная масса Температура плавления, °С Температура кипения, °С Плотность, г/л | 17,03 77,75 33,35 0,771 (00); 0,59(250) | Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 5 5.1 5.2 5.3 | Данные о взрывоопасности Температура вспышки Температура самовоспламенения Пределы взрываемости | 8500 в кварцевой бомбе -смесь паров с воздухом при объемном содержании паров аммиака от 15 до 28% (107-200мг/л) -максимальное давление взрыва аммиачно-воздушной смеси составляет около 0,45 МПа (4,5кгс/см2) -при объемном содержании аммиака в воздухе свыше 11% (78,5мг/л) и наличия открытого огня начинается его горение. | «Курс общей химии для химических высших заведений», Наука,1987 Журналы «Гражданская защита» за 1996-1997г.г. (МЧС России) Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 6 6.1 6.2 6.3 6.4 | Данные о токсической опасности ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 ПДК в атмосферном воздухе: максимально-разовая среднесуточная Летальная токсодоза Пороговая токсодоза | 4-й класс опасности 20,0 0,2 0,04 6-20мг/л 454 г·с/м3 | ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.1.6.1338-03 «Курс общей химии для химических высших за-ведений», Наука,1987 «Сильнодействующие ядовитые вещества и за-щита от них» (Военное издательство, 1989г.) |
| 7 | Реакционная способность | Весьма реакционноспособен, вступает в реакции присоединения, замещения и окисления. Водный раствор имеет щелочную реакцию вследствие образования гидрата окиси аммония. Контакт с ртутью хлором, кальцием, окисью серебра может привести к образованию взрывчатых веществ | «Курс общей химии для химических высших заведений», Наука,1987 Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 8 | Запах | Специфический, удушливый, резкий, неприятный запах | Там же |
| 9 | Коррозионное воздействие | -Взаимодействует с медью, цинком и их сплавами, особенно в присутствии воды. -Растворяет резину. -Стали в жидком аммиаке с содержанием воды менее 0,2%вес. В присутствии воздуха, двуокиси углерода могут подвергаться коррозионному растрескиванию. -Стали у которых температура перехода из пластической зоны в хрупкую выше температуры хранения аммиака могут подвергаться хрупкому разрушению при наличии концентрации напряжения. | «Курс общей химии для химических высших заведений», Наука,1987 Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 10 | Меры предосторожности | Использование индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи. Местная и общая вентиляция рабочих помещений, где возможно образование и выделение в воздух аммиака | Там же |
| 11 | Информация о воздействии на людей | Порог восприятия обонянием – 0,035мг/л. Ощущение раздраже-ния горла – 0,3мг/л. Ощущение раздражения глаз – 0,5мг/л. Вызывает кашель – 1,2мг/л. Опасное для жизни – 0,35-0,7мг/л. Жидкий аммиак вызывает ожоги, а газообразный – эритемы кожи. Вызывает смертельный исход при воздействии в течение 30-60 мин – 1,5-2,7 мг/л. Высокие концентрации вызывают обильное слезоточе-ние и боль в глазах, удушье, сильные приступы кашля, головокружение, рвота, боли в желудке. Тяжелое отравление протекает на фоне резкого уменьшения легочной вентиляции, острой эмфиземы, увеличения печени, ацидоза, повышения глутами-ноксалатной и глутаминпируват-ной активности. Действие на кожу: может вызвать ожог с образованием пузырей. | «Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них» (Военное издательство, 1989г.) «Курс общей химии для химических высших заведений», Наука,1987 Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 12 | Средства защиты | Дополнительные патроны ДПГ-3 к общегражданским противога-зам ГП-7. Противогаз КД. Изолирующий противогаз ИП-4. При их отсутствии - ватно-марлевая повязка, полотенце, смоченные 5% раствором лимонной кислоты. Защитная одежда из плотной ткани, герметичные очки марки ПО-3, перчатки из щелочестойкой резины. | Там же |
| 13 | Методы перевода вещества в безопасное состояние | Разбавление водой | «Курс общей химии для химическихвысших заведений», Наука,1987 «Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них» (Военное издательство, 1989г.) |
| 14 | Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества | При отравлении аммиаком через дыхательные пути – свежий воздух, вдыхание теплых водяных паров (лучше с добавлением уксуса или нескольких кристаллов лимонной кислоты), 10% раствора ментола в хлороформе. Пить теплое молоко с боржоми или содой. Кодеин (0,015) или дионин (0,01). При удушье – кислород (вдыхать до уменьшения одышки или цианоза); при спазме голосовой щели – тепло в область шеи, теплые водяные ингаляции, атропин подкожно 1мл 0,1% раствора, при необходимости – трахеометрия. При нарушении или остановке дыхания – искусственное дыхание. При показании: - сердечные успокаивающие средства; - лечение развивающегося отека легких. При поражении кожи – обмывание чистой водой, наложение примочки из 5% раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты. Транспортировать пострадавше-го надо в лежачем положении. | Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |

| № п/п | Наименование параметра | Параметр | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 | Наименование вещества химическое торговое | ХЛОР | -- |
| 2 | Формула | Сl2 | -- |
| 3 3.1 3.2 | Состав, % масс. Основной продукт Примеси: | 100 | -- |
| 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 | Общие данные Молекулярная масса Температура плавления, °С Температура кипения, °С Плотность, кг/м3 Удельная теплота испарения: при Т=20оС, кДж/кг при тем. кипения, кДж/кг Давление насыщенных паров при Т=20оС,Па Агрегатное состояние(при н.у.) | 70,91 -100,1 -34,6 1557 0,88 0,95 6906 газ | Справочник «Вредные вещества в промышленнос-ти», том1, Ленинград, 1976 «Инженерная защита населения и территорий в ЧС мирного и военного времени», учебник под общ. ред. Воробьева |
| 5 | Данные о взрывоопасности | Взрывоопасные концентрации в смеси с водородом 92,2-11,5%. | Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 6 6.1 6.2 6.3 | Данные о токсической опасности ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 ПДК в атмосферном воздухе: максимально-разовая среднесуточная Токсическое действие | 1 0,02 0,002 Раздражает дыхательные пути. Может вызвать отек легких. В крови нарушается содержание свободных аминокислот, в крови и органах – активность некоторых оксидаз | ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.1.6.1338-03 Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 7 | Реакционная способность | Негорючее пожароопасное вещество | «Инженерная защита населения и территорий в ЧС мирного и военного времени», учебник под общ. ред. Воробьева |
| 8 | Запах | Специфический | Там же |
| 9 | Коррозионное воздействие | Не имеет | Там же |
| 10 | Меры предосторожности | Средства индивидуальной защиты | Там же |
| 11 | Информация о воздействии на людей | Воздействует на дыхательные пути человека. Первые признаки отравления- резкая загрудинная боль, резь в глазах, слезотечение, сухой кашель, рвота, нарушение координации, одышка. Соприкосновение с парами хлора вызывает ожоги слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, кожи. В тяжелых случаях -отек легких. При высоких концентрациях может наступить молниеносная смерть вследствие рефлекторного поражения дыхательного центра. | Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |
| 12 | Средства защиты | Дополнительные патроны ДПГ-1, ДПГ-3 к общегражданским противогазам. | -- |
| 13 | Условия хранения | В емкостях под давлением | «Инженерная защита населения и территорий в ЧС мирного и военного времени», учебник под общ. ред. Воробьева |
| 14 | Методы перевода вещества в безопасное состояние | Удаление вентиляцией | -- |
| 15 | Меры первой помощи пострадавшим от воздействия вещества | Чистый воздух, покой, согревание. Как можно раньше инголяция кислорода. Госпитализация. При раздражении верхних дыхательных путей – вдыхание распыленных щелочных растворов. Промыть глаза, нос и рот 2% раствором соды. Пить теплое молоко с боржомом, содой, кофе. При упорном болезненом кашле – кодеин или дионин, горчичники. При сужении голосовой щели – тепло на шею, теплые щелочные ингаляции, под кожу атропин. | Справочник «Вредные вещества в промышленности», том1, Ленинград, 1976 |