ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.08.2009     №  395

#### О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации Сосьвинского городского округа от 28.07.2009 г. № 359 «О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку автогрейдера для администрации Сосьвинского городского округа»

В соответствии с Решением Думы Сосьвинского городского округа от 09.10.2007 г. № 346 «Об утверждении Положения «Об организации деятельности по формированию, обеспечению размещения, исполнению и контролю за исполнением муниципального заказа Сосьвинского городского округа», руководствуясь ст.ст. 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

#### 1. Внести в постановление главы администрации Сосьвинского городского округа от 28.07.2009 г. № 359 «О проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку автогрейдера для администрации Сосьвинского городского округа» следующие изменения и дополнения:

1) в приложение 1 «Извещение о проведении открытого аукциона» и приложение 3 «Документация об аукционе» внести следующие изменения:

Технические условия:

| Колесная формула | 1(2(3 |
| --- | --- |
|  | новый, 2009 года выпуска |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина (с бульдозером, с рыхлителем) | 9340 |
| Ширина (по шпилькам колес) | 2500 |
| Высота (с проблесковым маяком) | 3475 |
| База автогрейдера (расстояние между осями переднего и заднего мостов), мм | 6000 |
| Колея передних и задних колес, мм | 2050 |
| База заднего моста (расстояние между осями колес), мм | 1420 |
| Эксплуатационная масса, кг не более | 13500 |
| Рама: |  |
| Угол поворота (складывания) рамы, градус | 22 |
| Двигатель | Дизельный без турбонаддува |
| Число цилиндров | 6 |
| Эксплуатационная мощность, л.с. | 150 |
| Система пуска | Электрический стартер |
| Коробка передач | механическая |
| Число передач: | 8 |
| Вперед | 6 |
| Назад | 2 |
| Задний мост: | Главная передача с самоблокирующимся дифференциалом и бортовыми планетарными передачами |
| Скорость движения, км/ч |  |
| Вперед | 1-я – 4,1 2-я – 6,4 3-я – 9,1 4-я – 15,4 5-я – 23,9 6-я – 38,2 |
| Назад | 1-я – 3,5 2-я – 16,3 |
| Ходовая система: |  |
| Тип | Пневмоколесная |
| Число шин | 6 |
| Размер шин | 370-508/14,00-20,00 PR |
| Управление автогрейдером |  |
| Рулевое управление |  |
| Тип | гидростатическое |
| Минимальный угол наклона передних колес, град | 20 |
| Угловой диапазон колебания заднего моста, град | +/- 10 |
| Максимальный угол поворота передних колес, град | 45 |
| Наименьший радиус поворота по контуру наружного колеса, мм (с шарнирно-сочлененной рамой) | 7500 |
| Тормоза |  |
| Рабочий | Гидравлический двухконтурный |
| Резервный | С пневмогидроаккумуляторами (обеспечивает не менее 5-ти торможений при аварийной остановке двигателя) |
| Стояночный | Ручной, механический, дисковый, установлен на входном валу заднего моста |
| Рабочее оборудование: |  |
| Грейдерный отвал |  |
| Длина без удлинителя, мм | 3740 |
| Угол срезаемого откоса, градус | 0 до 90 |
| Боковой вынос отвала в обе стороны, мм | 700 |
| Угол поворота | Полноповоротный |
| Угол резания, градус | 30-70 |
| Высота с ножом, мм | 620 |
| Высота подъема отвала в транспортном положении, мм | 350 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 450 |
| Бульдозерный отвал |  |
| Тип | Неповоротный |
| Длина, мм | 2475 |
| Высота с ножом, мм | 840 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм | 50 |
| Окраска автогрейдера | Оранжево-черная |
| Проблесковый маяк | Оранжевого цвета в комплекте поставки |
| Электрооборудование |  |
| Тип | 24-вольтовая, постоянного тока, однопроводная, минус на массу |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-190 – 2 шт. |
| Кабина |  |
| Температура воздуха в кабине автогрейдера в зимнее время, (С | Не менее 15 |
| Наличие стеклоочистителей и стеклоомывателей |  |
| Сиденье | «Pilot» (или эквивалент) |
| Количество рукояток управления рабочими органами | 6 |
| Капот | Металлический, аллигаторного типа с откидыванием «назад» |

Сроки поставки товара: в течение 30 (тридцати) дней, начиная со дня подписания муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации аукциона: документацию об аукционе можно получить до 10 час. 00 мин. 26.08.2009 г., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: р.п. Сосьва, ул. Толмачева, 45, каб.8 по предоставлению официального запроса от организации, на бумажных носителях.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 850 000,00 руб.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 10-00 часов (время местное) 26 августа 2009 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: р.п. Сосьва, ул. Толмачева 45, каб. 8, порядок подачи заявок: в письменной форме.

Дата и время, место проведения аукциона: 28 августа 2009 года в 10-00 часов (время местное) по адресу: р.п. Сосьва, ул. Толмачева, д. 45, кабинет отдела экономики № 8.

2) раздел 2 приложения 3 «Документация об аукционе» дополнить пунктом:

«2.4.Участник размещения заказа предоставляет копию документа, подтверждающий заводскую гарантию на поставляемый товар.».

3) в приложении 4 «Проект муниципального контракта»  подпункт 3.1. пункта 3 «Передача товара» слова «в течение 10 (десяти) дней» заменить словами «в течение 30 (тридцати) дней».

4) в приложении 4 «Проект муниципального контракта» подпункт 5.2.1. пункта 5 «Гарантия» слова «3 года или 100 000 км. пробега» заменить словами «12 месяцев или 1000 моточасов».

2. Опубликовать извещение о проведении открытого аукциона в газете «Серовский рабочий» и на официальном сайте Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике и промышленности А.В. Чеснокова.

Глава администрации

Сосьвинского городского округа

В.В. Лютов