Общество с ограниченной ответственностью «Научно- производственное предприятие «Универсал»

Экз.№                                                                                   Инв.№ 143  от  10.12.2014

СОСЬВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

Заказчик                                                     Администрация Сосьвинского городского округа

Проектная организация                                                      ООО «НПП «Универсал»»

Заместитель директора ООО «НПП «Универсал»»____________    Требунских В.М.

Главный инженер проекта                  _______________________     Рейзвих С.Р.

Главный архитектор проекта              _______________________     Катаева А.Ю.

г. Пермь, 2014 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ООО «НПП «Универсал», принимавших участие в выполнении комплекса работ по разработке градостроительной документации и созданию цифровой топографической основы Сосьвинского городского округа.

| Главный инженер проекта | __________ | Рейзвих Сергей Рейнгольдович |
| --- | --- | --- |
| Начальник градостроительного отдела Главный архитектор проекта | __________ | Катаева Анна Юрьевна |
| Начальник картографического отдела | __________ | Бакиева Екатерина Павловна |
| Архитектор Архитектор | __________ __________ | Михалина Надежда Николаевна Макеева Ирина Павловна |
| Специалист градостроительного отдела | __________ | Шишков Андрей Михайлович |
| Инженер | __________ | Журавлева Татьяна Георгиевна |
| Инженер | __________ | Кадейкин Андрей Викторович |
| Инженер | __________ | Хрипун Ирина Геннадиевна |
| Адрес: |  | 614017 г. Пермь, ул.Лебедева д.25-Б |
| Контактные телефоны: |  | Тел./факс 8(342) 2630831 |
| Электронный адрес: |  | universal1999@mail.ru |

Состав проекта.

А. Пояснительная записка

Том 1. Сосьвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план. Пояснительная записка.

Том 2. Сосьвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план.

Раздел 5 пояснительной записки «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждению ЧС».

Б. Графические материалы:

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок для всех чертежей: Сосьвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план.

- Подзаголовки чертежей и схем:

- Схема современного использования и комплексной оценки территории, М 1:100000.

- Проектный план (основной чертеж), функциональное зонирование территории, М 1:100000.

- Схема развития транспортной инфраструктуры, М 1:100000.

- Схема развития инженерной инфраструктуры, М 1:100000.

- Схема инженерно-технических мероприятий ГО по предотвращению ЧС, М 1:100000.

Том 3. Сосьвинский городской округ Свердловской области. Генеральный план. Основные положения.

Оглавление.

Исходные данные. Нормативная база.	6

Общая часть.	11

Краткая историческая  справка.	13

1. Городской округ в системе расселения.	18

2.Природные условия.	20

2.1. Климатическая характеристика.	20

2.2. Гидрология и гидрография.	23

2.3. Рельеф и геологическое строение.	27

2.4. Гидрогеологические условия.	29

2.5. Характеристика почв.	30

2.6. Растительность и животный мир.	31

2.6.1. Растительный мир.	31

2.6.2. Животный мир.	32

2.7. Полезные ископаемые.	33

3.Основные направления градостроительного развития Сосьвинского городского округа.	35

3.1.Территория городского округа.	35

3.2. Комплексная оценка территории городского округа.	42

3.3. Население.	57

3.4. Варианты территориального развития.	60

3.5. Планировочная организация территории.	61

3.6. Развитие населенных пунктов.	65

3.7. Развитие социальной инфраструктуры.	78

3.8. Развитие природного комплекса и сферы отдыха и туризма.	92

3.9. Организация  производственных территорий.	94

3.10. Организация транспортных связей.	96

3.11. Водоснабжение.	104

3.12. Водоотведение.	121

3.13. Теплоснабжение.	126

3.14. Газоснабжение.	135

3.15. Электроснабжение. Телефонизация. Радиофикация.	143

3.16. Функциональное зонирование территории.	148

4. Перечень первоочередных мероприятий по развитию территорий городского округа.	151

6. Основные технико-экономические показатели проекта.	162

# Исходные данные. Нормативная база.

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Закон Свердловской области от 12.07.2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (с дополнениями и изменениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 30.11.2007 года № 1189-ПП «О разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Свердловской области»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 года № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Нормативы градостроительного проектирования НГПСО 1-2009.66;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СП 42.13330.2011);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

- СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ПОТ Р М-016-2001-РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000г.;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования».

Кроме того, работа опирается на ранее утвержденные, либо находящиеся в стадии разработки, документы проектного, законодательного и  прогнозного характера.

Основные из них:

- Устав Сосьвинского городского округа;

- Паспорт муниципального образования Сосьвинский городской округ, 2011 г.;

- Программы социально-экономического развития Сосьвинского городского округа до 2015 г. (36 программ);

- Схема территориального планирования Свердловской области, 2007 год, Уралгражданпроект, утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП;

- Постановление главы администрации Сосьвинского городского округа от 23.03.2011г. № 197;

При разработке проекта был произведен сбор и анализ исходных данных, материалов проектного характера, статистических данных, данных, предоставленных службами инженерного обеспечения муниципального образования.

Перечень исходных данных, учтенных при  разработке Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области.

1. Исходные данные по территории муниципального образования:

Включают:

- данные об административно-территориальном делении муниципального образования и утвержденные границы всех населенных пунктов (в электронном виде и на бумажных носителях);

- данные о распределении муниципального образования по категориям земель (согласно п.1 ст.7 Земельного Кодекса РФ и формы 22-1) с графическим материалом, на котором указаны границы категорий земель;

- дежурная кадастровая карта с границами земельных участков стоящих на государственном кадастровом учете и кадастровый план территории по кварталам, расположенным на территории муниципального образования;

- данные о местоположении, границах и площади особо охраняемых территорий, имеющих правоустанавливающие документы, а также планируемых к созданию ООПТ, краткое описание памятников природы, геологии, археологии, достопримечательностей округа;

- данные о наличии и описание месторождений полезных ископаемых на территории муниципального образования (стоящих на государственном балансе, разрабатываемых, законсервированных, планируемых, требующих изысканий);

- материалы инженерно-геологических изысканий на территории муниципального образования, а именно:

климатическая характеристика;

гидрологическая характеристика (описание водных объектов);

гидрогеологические условия, в т.ч. сведения о подтопляемых - затопляемых паводками, заболоченных и пр. территориях;

характеристика рельефа, геологического строения округа, в т.ч. сведения о нарушенных территориях;

- проекты земельных отводов планируемых к размещению объектов местного, регионального и федерального значения вне границ населенных пунктов (с указанием границ и площади);

- данные по земельным отводам существующих и планируемых к размещению объектов регионального и федерального значения на территории населенных пунктов (с указанием границ и площади);

- данные по земельным отводам автодорог местного, регионального и федерального значения, железнодорожных магистралей, веток, подъездных производственных путей, инженерных магистральных коммуникаций (ЛЭП высокого напряжения, газо-нефте-проводов, водоводов, головных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов);

- данные о границах земельных отводов объектов культурного наследия местного, регионального и федерального значения, расположенных вне границ населенных пунктов;

- сведения о территориях с особым режимом использования.

2. Исходные данные о демографической ситуации на территории  муниципального образования:

Включают:

- данные в виде сводной таблицы по численности населения муниципального образования за последние 5 лет (динамика численности населения);

- данные в виде сводной таблицы о рождаемости/смертности, миграционной прибыли/убыли населения муниципального образования за последние -5 лет;

- данные в виде сводной таблицы о структуре населения по национальному составу муниципального образования за последние 5 лет;

- сведения о занятости населения в производственной, сельскохозяйственной, научной, коммунальной, строительной и обслуживающей сферах  муниципального образования за последние 5 лет.

3. Исходные данные об объектах капитального строительства на территории  муниципального образования:

Включают:

- данные о размещении и описание существующих и планируемых к размещению всех объектов местного, регионального и федерального значения вне границ населенных пунктов;

- данные о размещении и описание существующих и планируемых к размещению всех объектов  регионального и федерального значения на территории населенных пунктов;

- данные о всех действующих, временно не действующих, планируемых к размещению промышленных, добывающих, сельскохозяйственных, коммунальных, строительных предприятий, с указанием:

наименования, производственного профиля, объемов производства;

количества работающих;

перспектив развития предприятия;

размеров СЗЗ (при наличии согласованного проекта с указанием реквизитов проекта);

- данные о размещении всех объектов отдыха и туризма, оздоровительных учреждений местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования, с указанием:

профиля учреждения;

вместимости;

перспектив развития;

- официальный (утвержденный) список объектов культурного наследия местного, регионального и федерального значения на территории муниципального образования, с указанием размеров охранных зон и ограничений на использование в их границах (при наличии согласованного проекта с указанием его реквизитов);

- перечень и описание объектов повышенной опасности на территории муниципального образования;

- данные о жилом фонде муниципального образования в разрезе городских и сельских населенных пунктов, а именно:

общий жилой фонд (тыс. м2);

деление жилого фонда по этажности (усадебный, малоэтажный 2-3 эт., средней этажности 4-5 эт., повышенной этажности) (тыс. м2);

аварийный жилой фонд с разделением на усадебный и многоэтажный (тыс.м2);

жилой фонд в границах  СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства (тыс.м2).

4. Исходные данные о социальной инфраструктуре на территории  муниципального образования:

Включают:

- сведения о наличии ( в каждом населенном пункте отдельно):

детских дошкольных учреждений (с указанием вместимости/наполняемости);

общеобразовательных школах (с указанием вместимости/наполняемости);  специализированных школах (с указанием вместимости);

средних специальных и высших учебных заведениях (с указанием количества учащихся и студентов);

объектов здравоохранения: ФАП, медпункт, кабинет врача общей практики, амбулатория (количество работающих, количество койко/мест), поликлиники (количество посещений в смену), больницы (количество койко/мест), специализированные медицинские центры (количество посещений в смену, количество койко/мест), станции скорой помощи (количество спецмашин);

объектов торговли (общее количество торговых площадей на каждый населенный пункт);

объектов обслуживания (парикмахерские, ателье, ремонт техники ит.д.) (количество работающих);

объектов культуры (ДК, кинотеатры, клубы) с указанием вместимости;

объектов дополнительного образования (количество учащихся);

объектов физкультуры и спорта с указанием для стадионов – вместимости, для спортзалов – площади пола, для бассейнов – площади зеркала воды;

объектов социальной защиты населения (детские дома, дома для пожилых людей, интернаты и т.д.) с указанием вместимости;

объектов охраны порядка;

объектов пожарной безопасности с указанием количества спецмашин.

5. Исходные данные о транспортной инфраструктуре на территории  муниципального образования:

Включают:

- описание в табличной форме сети автомобильных дорог межселенного, регионального и федерального значения с указанием:

классификации;

категории автодороги;

технического состояния и типа покрытия;

планируемых мероприятий по реконструкции;

аварийных участков автодорог;

утвержденных размеров придорожных полос;

- описание в табличной форме автомобильных мостовых сооружений;

- описание в табличной форме междугородних маршрутов общественного транспорта с указанием объема ежегодных пассажирских перевозок по всем направлениям отдельно;

- описание сети железнодорожного транспорта с указанием:

наименований железнодорожных магистралей и веток;

типа железнодорожных путей;

объема пассажирских перевозок по основным направлениям;

местоположение и описание всех железнодорожных станций на территории муниципального образования;

описание основных производственных железнодорожных веток (подъезных путей к предприятиям);

- описание сети объектов автомобильного сервиса на территории муниципального образования, с указанием:

местоположения и количества постов АЗС. АГЗС, СТОА;

местоположения стационарных постов дорожной полиции;

официально зарегистрированного уровня автомобилизации.

6. Исходные данные об инженерной инфраструктуре и санитарной очистке на территории  муниципального образования:

Включают:

- описание магистральных инженерных сетей, проходящих по территории муниципального образования, а именно:

ЛЭП (напряжением от 6кВ и более);

подстанций с указанием мощности;

газопроводов с указанием наименования, категории, рабочего давления, утвержденного размера охранной зоны;

нефтепроводов, путепроводов и их основных характеристик;

местоположение и мощность (производительность) ГРП, ГРС, ТЭЦ;

объемы потребления газа (всего/на хозяйственно-бытовые нужды);

схему местоположения источников водоснабжения населенных пунктов муниципального образования: подземных (скважин) и поверхностных (водоемов) с указанием утвержденных размеров ЗСО, производительности источника водоснабжения;

- данные о водопотреблении, а именно:

всего/на хозяйственно-бытовые нужды;

принятые нормы на потребление воды в городских и сельских поселениях;

- схему размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой и ливневой канализации с указанием технического состояния, производительности;

- объемы сброса сточных вод в открытые водоемы (всего/хозяйственно - бытовые стоки);

- схему размещения и описание объектов хранения и утилизации ТБО;

- данные о ритуальном обслуживании населения (местоположении и площадь кладбищ, местоположение крематориев).

7. Проектная и иная документация, выполненная ранее на территорию муниципального образования:

- Проект районной планировки Серовской группы районов, ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ», 1985 г.;

- Материалы ранее выполненных работ по внутрихозяйственному землеустройству;

- Генеральный план Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.;

- Генеральный план п. Восточный, «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ», 1982г.;

- Проект планировки и застройки с. Романово, УГИ «УРАЛГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ», 1984 г.;

- Проект планировки и застройки с. Кошай, УГИ «УРАЛГИПРОСЕЛЬХОЗСТРОЙ», 1985 г.;

- Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки д. Матушкина, УТИ «УРАЛАГРОПРОМПРОЕКТ», 1990 г.;

-  Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки д. Маслова, УТИ «УРАЛАГРОПРОМПРОЕКТ», 1991 г.;

- Проект планировки и застройки д. Копылова, УТИ «УРАЛАГРОПРОМПРОЕКТ», 1990 г.;

- ГП и ПЗиЗ п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки);

- ПЗиЗ 19 сельских населенных пунктов Сосьвинского городского округа, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

# Общая часть.

Данный проект выполнен по заказу Администрации Сосьвинского городского округа  в соответствии со следующими документами:

- муниципальным контрактом № СО – 445\11 от 10 ноября 2011 г.;

- техническим заданием на выполнение комплекса работ по разработке градостроительной документации и созданию цифровой топографической основы Сосьвинского городского округа;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

Настоящий Генеральный план служит основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, ведения градостроительного кадастра.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития экономической базы городского округа;

- преобразование территорий городского округа с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- меры по организации территорий санитарно-защитных, водоохранных и других зон проектных ограничений в соответствии с действующими нормативными документами, что обеспечит экологическое и санитарное благополучие проектируемой территории;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- мероприятия по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса городского округа; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- территории резерва для развития селитебных и производственных территорий на перспективу (за расчетный срок генерального плана);

- меры по защите от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план определяет основные направления градостроительного развития городского округа. И для достижения главной цели проекта – повышения качества жизни населения (возможность трудоустройства, комфортабельные жилищные условия, соответствующий уровень сферы обслуживания населения, улучшение экологической ситуации, безопасности жизни и т.д.) необходима поддержка положений Генерального плана программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем их реализации.

Основная цель работы – разработка Генерального плана – документа, определяющего стратегию градостроительного развития городского округа и условия формирования среды жизнедеятельности – реализация положений которого позволит качественно улучшить уровень жизни, демографическую ситуацию, и создать благоприятную структуру жизнедеятельности.

В работе рассматриваются вопросы возможных направлений использования территориальных ресурсов городского округа, развития природного комплекса, улучшения экологической ситуации, а также пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния округа.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2011 г., население округа – 16,438 тыс.чел.

I этап – 2020 г. – достижение численности населения округа – 16,600 тыс.чел.

II этап (расчетный срок) – 2030 г.- достижение численности населения округа – 16,847 тыс.чел.

III этап (перспектива) – прогноз на 25-30 лет.

Материалы Генерального плана разработаны в программе ГИС ИНГЕО  и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории округа по мере реализации положений Генерального плана.

Проектные решения Генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития округа; разработки Правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определена очередность всех основных направлений градостроительного развития городского округа.

Проект разработан ООО «Научно- производственное предприятие «Универсал».

# Краткая историческая  справка.

По сведениям археологов в уральских и зауральских землях человек появился в 4-5 тысячелетиях до нашей эры. В раннем железном веке (3 век до нашей эры) горные районы Урала и прилегающие равнины северных склонов Зауралья были заняты племенами каменногорской культуры - предками вогул (Вогулы (иначе вогуличи) - исчезающая народность финского племени в России, живет главным образом на восточном склоне Северного Урала, а также отчасти и на западном, в юго-западной части Березовского и северо-западной Тобольского уезда Тобольской губернии, в северной части Верхотурского уезда Пермской губернии). Ведущую роль в их хозяйстве играли рыболовство и охота. Это подтверждают раскопки их селений в районе Пелымского Тумана.

На стыке тысячелетий на Северный Урал приходят угорские племена. В 11-15 веках здесь складываются основные уральские народности: коми-пермяки, ханты, манси, башкиры и удмурты. В это же время сюда проникают русские люди. Летописные сведения есть о первом столкновении новгородской дружины с уграми в 1032 году. В 15-16 веках усиливается проникновение русских людей на восток, идет борьба Московского государства с Сибирским ханством. После  его распада начинается активное освоение уральских и сибирских земель: устанавливается торговый путь через Верхотурье, ставятся стрелецкие заставы, переселяются крестьяне из центральных губерний на вольные уральские земли. Наряду с охотой появляется земледелие, ремесло и торговля.

В XVI - XIX веках возникновение многих населенных пунктов связано с освоением земель Зауралья и Сибири, в XX веке с развитием лесной и деревообрабатывающей промышленности и переселением, в том числе вынужденных, людей из других регионов страны.

Современное муниципальное образование - Сосьвинский городской округ – формировалось постепенно.

В 1917 году существовала Надеждинская волость (Надеждинский завод с деревней Медянкино и Верхсосьвинская волость), которая входила в состав Верхотурского уезда, Пермской губернии, а с1919 года Екатеринбургской губернии.

В 1920 году на территории Екатеринбургской губернии были организованы уезды: Нижне-Тагильский, Надеждинский, Алапаевский, Каменский, Кытлымский. В Надеждинский уезд входили: Ивдельская волость, Надеждинский район, Всеволодово-Благодатская волость, Богословская волость, Турьинские рудники, Верховно-Сосьвинская волость. Для руководства всеми сторонами общественной жизни на подведомственной территории были образованы уездные, волостные и сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В период между съездами высшая власть в пределах данных территорий находилась в руках исполнительных комитетов Совета рабочих и крестьянских депутатов.

На основании Постановления ВЦИК от 06.07.1922 г. Надеждинский уезд был упразднен и территории, входившие в его состав,  стали относиться к Верхотурскому уезду.

В апреле 1923 года в соответствии с Постановлением XII съезда РКП(б) была образована Уральская область из Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и Челябинской губерний с центром в городе Екатеринбург. Уральская область делилась на 15 округов, 210 районов, в том числе Надеждинский район в составе Тагильского округа. Надеждинский район с центром в городе Надеждинск был образован в составе: Надеждинского горсовета, Богословского, Туринского поселковых советов, Андриановского, Волчанского, Коптяковского, Масловского, Петропавловского, Самского, Титово-Семеновского, Филькинского сельсоветов (Постановление ВЦИК от 04 сентября 1926г.).

В июле 1931 года в Надеждинский район включены Ивдельский и Сосьвинский районы в составе Всеволодоблагодатского, Екатерининского, Ивдельского, Лачинского, Митяевского, Денисовского, Егоровского, Кошайского, Матушкинского, Романовского, Сосьвинского, Хмелевского сельсоветов (Постановление ВЦИК от 10 июня 1931г.).

В 1933 году Надеждинский район ликвидирован, его территория присоединена к Надеждинскому городскому Совету (Постановление ВЦИК от 20 июня 1933 года).

В 1938 году Сосьвинский сельсовет реорганизован, населенный пункт Сосьва, отнесен к категории рабочих поселков.

В 1939 году город Надеждинск на основании Указа ПВС СССР от 07 июля 1939г. переименован в город Серов.

В 1940 году в соответствии с Указом ПВС РСФСР от 16 марта 1940г. образован Серовский район с центром в г. Серове в составе рабочих поселков Петропавловский, Рудничный, Сосьва, Турьинский, Угольный и Андриановского, Большеивонинского, Верх-Сосьвинского, Волчанского, Галинского, Денисовского, Замарайского, Коптяковского, Кошайского, Масловского, Первомайского, Покровского, Романовского, Филькинского, Хмелевского сельсоветов.

В 1941 году была уточнена граница между Серовским и Верхотурским районами. В связи с реорганизацией Филькинского сельского Совета образован Еловский сельский Совет в составе населенных пунктов: Еловка, Новая Еловка, поселки ж.д. станция Лесоразработки, ж.д. разъезд 12км., Танковичи, Новые Танковичи, Маслово, Межевая, Мостовая. Населенные пункты Таньша, Подгарничный, Туринский кордон переданы в Еловский сельсовет из Замарайского сельсовета.

В 1944 году в июле населенный пункт Марсяты отнесен к категории рабочих поселков. В черту рабочего поселка включен поселок Марсятского механизированного лесопункта и подчинены ему в административном отношении населенные пункты: Петрова, Малые Марсяты, Верхний Атюс, Красный Лангур, Ваткуль. В связи с разукрупнением Коптяковского сельского Совета образован Красноярский сельский Совет с населенными пунктами: п. Красноярка, поселки ж.д. станций Вагранская, Поперечная, поселки Мусульманский, Ново-колинский, Зыряновский, Южно-Вагранский.

На основании Указа ПВС РСФСР от 9 марта 1959 года "Об объединении, переименовании и упразднении некоторых районов Свердловской области" объединены Серовский городской и районные Советы в Серовский городской Совет депутатов трудящихся.

На основании Указа Верховного Совета РСФСР от 13 января 1965 года "Об административном территориальном делении Свердловской области" вновь образован Серовский район с центром в городе Серове. В состав района вошли 3 поселковых и 12 сельских Советов: Восточный, Марсятский, Сосьвинский поссоветы, Андриановский, Большеивонинский, Верх-Сосьвинский, Денисовский, Еловский, Ключевой, Кошайский, Масловский, Красноярский, Первомайский, Романовский, Хмелевский сельсоветы.

В 1966 году населенные пункты Серовского района были переименованы: поселок деревообрабатывающего комбината - в поселок Красноглинный (Первомайский сельсовет); поселок квартала № 220 - в поселок Боровой (Первомайский сельсовет); поселок 97км. - в поселок  Зеленый (Кошайский сельсовет); поселок квартала № 198 - в поселок Южновагранский (Красноярский сельсовет). Впоследствии Денисовский, Усть-Хмелевский,  Большеивонинский сельсоветы ликвидированы, территория Большеивонинского сельсовета полностью передана в состав Первомайского сельсовета.

С 1977 года на территории Серовского района действовало 3 поселковых и 9 сельских Советов.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" решением Серовской районной Думы  от 18 мая 2005 г. был утвержден Устав Муниципального образования Серовский район в новой редакции (Устав Сосьвинского городского округа), зарегистрированного распоряжением Правительства Свердловской области № 736 - РП от 30.06.2005г. (вступивший по всем статьям в законную силу с 01.01.2006 года).

Сосьвинский городской округ был создан на территории Серовского административного района и включает в себя территории подведомственные территориальным управлениям администрации Сосьвинского городского округа: рабочего посёлка Сосьва, поселков Восточный, Ларьковка, Красноярка, Красноглинный.

Старейшим населенным пунктом Сосьвинского городского округа является село Кошай, возникшее одновременно с постройкой города Верхотурье в 1600 году как Кошайский караул на реке Сосьва на Верхотурско-Пелымской дороге близ границы Верхотурского уезда с Туринским Тобольской губернии. Однако известно, что первым русским поселением на Северном Урале был Лозьвинский городок, стоявший при впадении р. Ивдель в р. Лозьву. Он  был перевалочной базой на пути в Сибирь. Отсюда весной водным путем отправлялись хлеб, соль, боеприпасы в сибирские города, в том числе и в Пелым (Пелым - племенное объединение вогулов, существовавшее в XV—XVI веках и включавшее в себя Вогульское княжество, Кондинское княжество и княжество Табары). После того как в 1598 г. Лозьвинский городок был ликвидирован,  Пелым остался в стороне от транспортного пути. Припасы стали доставлять зимой из  Верхотурья, по замерзшей р. Ляле, Сосьве. Хлебные и другие припасы перевозили возчики из поморских городов. В отписке тобольского воеводы Семена Сабурова пелымскому воеводе Тихону Траханиотову, составленной около 22 октября 1600 г., сообщается: «Тобольский пушкарь Ворошилко Власьев у сосвинского вагулятина у Кошая на речке на Нагре (Негле – прим.) сыскал соляной росол». То есть в этих местах жил некий вогул Кошай, отсюда и название. Незадолго до этого пелымский стрелец Васька Осетр нашел соляной рассол на речке Покчинке, в 10 верстах от Пелыма.

Почему не стали на Покчинке разрабатывать соляной промысел не известно. Только Ворошилка оказался на Негле. Из Пелыма были посланы стрельцы, пашенные крестьяне, плотники, кузнец и вогулы, которые под руководством боярского пелымского сына Василия Албычева должны были расчистить место и организовать соляное варенье. Ворошилка, указав места расположения построек, уехал на Чусовую за трубным мастером, подварками и трубными снастями.

Но не все оказалось так просто. Для устройства соляного промысла нужны были дополнительные силы, а так как он находился на территории Верхотурского уезда, то в грамоте от 20 декабря 1600 г. царь Борис Годунов велит верхотурскому голове Салманову к «пелымским служивым людем вприбавку» послать верхотурских стрельцов и казаков, или нанять из местных и «гулящих» людей.

Соль в это время имела огромное государственное значение, так как ее приходилось везти в Сибирь из Европейской части. Вот почему такое внимание уделял Борис Годунов развитию соляного промысла на Негле. 28 марта 1601 г. Ворошилка вернулся с Чусовой и в 1601-1602 годах ему было велено варить соль. В 1602 году им было выварено 313 пудов соли.  Всего к осени 1602 г. на развитие промысла было израсходовано 64 рубля 14 алтын 2 деньги, муки 102 чети с осьминою, круп 12 четей с четвериком, толокна 16 четей. И хотя вогулы по царской грамоте были освобождены от работ на соляном промысле, они иногда доставляли беспокойство обитателям Кошая. Так осенью 1604 г. сосьвинские вогулы намеривались сжечь промысел, а Ворошилку с «деловыми» людьми побить. Это вынудило верхотурскую администрацию послать на Неглу «для бережения стрельцов 10-ть человек». С тех пор для охраны промысла содержался стрелецкий караул. Вновь проложенная дорога на город Пелым способствовала тому, что караул остался и после прекращения солеварения для наблюдения за приезжающими торговыми людьми.

Но не только это беспокоило соловаров. В том же году «црен в варнице сгорел, и росол из него течет, и в том ставится государеву соляному промыслу убыточно, и соли садится старого меньше. А поличного железа на Верхотурье и на Негле нет, црена поделать нечем». И через год, осенью 1605 г., верхотурским казакам и стрельцам было велено вывезти весь промысел из Кошая. Этим заканчивается история соляного промысла на речке Негле.

Это был первый промысел на восточной стороне Урала, предвестник промышленного развития Свердловской области. Усиливающийся обмен товаров между русскими и сосьвинскими вогулами вызвал учреждение в с. Кошай таможни для сбора пошлины с торгующих.

Последний раз имя Ворошилки Власьева упоминается в документе за 1609 г. Его сын Василий 5 января 1603 г. привез в Верхотурье царскую грамоту. В писцовой книге Верхотурского уезда за  1624 г. на Кошае записана дер. Дорошки (по всей видимости, Ворошки), в которой было два двора посадских людей. Здесь же, в Кошае, находилась и деревня стрельца Тимошки Ворошилова. В 1680 г. по итогам переписи на речке Негле было две деревни: Кошайская, с двумя стрелецкими дворами, и Ворошилова, с одним двором посадского человека. Ко времени проведения первой ревизии, в 1719 – 1721 гг., обе деревни объединились в Кошайский погост (в 1718 г. здесь появилась церковь) с десятью дворами казаков, солдат и посадских людей Ворошиловых.

Таким образом, тобольский пушкарь Ворошилка Власьев, приехавший на Кошай в 1600 г., стал родоначальником многочисленного рода Ворошиловых, проживающих и поныне в Серовском районе, в том числе и в Кошае.

В 1626 году по ясачной книге Верхотурского уезда значились поселения - юрты Сантановы на Сосьве, в 1680 году здесь появляются стрельцы и посадские люди из Верхотурья, основываются деревни Постникова, Морозкова, Еремеева, позднее объединившиеся в село Морозково. Позднее появляются деревни Семенова, Киселева, Постникова. В начале 17 века существовали поселения -  юрты вогул на территории современного поселка Сосьва. Эти огромные таежные территории в 18-19 в.в. входили в Сосьвинскую волость Верхотурского уезда.

В 2000 году в Сосьвинском городском округе (Серовском районе) прошло торжественное празднование 400-летия с. Кошай.

После постройки города Верхотурья была проложена через город Пелым дорога на Тобольск. Вдоль «Тобольского» тракта расселены стрельцы и посадские люди. Появились деревни Монастырка, Матушкина, Маслова, Андреевичи, Семенова, Алексеевская, с. Романово и другие.

В 1839 г. в деревне Романово построена церковь, населенный пункт приобретает статус села. В Романовский приход вошли деревни Толмачева, Монастырка, Якимова, Матушкина, Тараканкова, Денисова, Малый Мыс (Копылова), Паньшина, Титова, Морозкова, Поспелкова, Маслова.

Первое упоминание о деревне Маслова (Ивановичи) появилось в 1734 году. Сложилась деревня из многих маленьких поселений.

Ряд населённых пунктов округа (Молва, Тюменская, Усть-Березовка, Усть-Хмелевка) был основан в начале 20 века после столыпинской реформы переселенцами из западной России.

Поселок Сосьва образован в 1880 году при строительстве литейного завода. Руководил строительством горный инженер Аполлон Васильевич Никитин. В 1885 году была пущена в действие первая домна. К началу XX века на заводе работало около 3000 человек. Сосьвинский чугунолитейный завод закончил свое существование 25 мая 1926 года, а с 21 сентября 1932 года в р.п. Сосьва начал строится деревообрабатывающий комбинат. С 11 января 1938 года в поселке Сосьва создается отделение Управления Северо-Уральского лагеря НКВД СССР.

Появление поселка Восточный связано с образованием и развитием Отрадновского леспромхоза (1949г.), которому был передан Овражный леспромхоз. В 50-х годах в поселке Восточный был построен Предтурский ДОК. Поскольку строительство поселка велось сразу в трех разных местах, он делится на три микрорайона (Овражинский, Отрадновский, Доковский).

На момент образования в состав Сосьвинского городского округа входили 63 населённых пункта (до 2007 года):

- два посёлка:

  - посёлок Сосьва;

  - посёлок Восточный;

- и населённые пункты, входящие в 10 сельсоветов:

  - Андриановский (с. Андриановичи, пос. Красный Яр, Ларьковка, Межевая, Мирный)

  - Верх-Сосьвинский (д. Морозково, д. Магина, пос. Морозково, пос. ж.-д. ст. Морозково, д. Поспелкова, пос. ж.-д. ст. Поспелково, д. Семенова, пос. Старое Морозково, д. Таушканово)

  - Еловский (пос. Еловка Новая, д. Еловка, пос. Источник, Лесоразработки, д. Масловка, пос. Подгарничный, Танковичи)

  - Ключевой (пос. Ключевой)

  - Кошайский (с. Кошай, пос. Зелёный, д. Киселёва, Молва, Тюменская, Угловая, Усть-Берёзовка, Усть-Хмелёвка)

  - Красноярский (пос. Красноярка, Вагранская, Поперечный)

  - Марсятский (пос. Марсяты, Кордон, д. Петрова)

  - Масловский (д. Маслова, Копылова, Матушкина)

  - Первомайский (пос. Первомайский, Боровой, Верхнее Сотрино, д. Еловый Палун, пос. Красноглинный, Новое Сотрино, Сотрино)

  - Романовский (с. Романово, д. Денисова, Крапивная, Монастырка, Новая Заря, пос. ж.-д. ст. Новая Заря, пос. Пасынок)

#### Начиная с  2007 года, территория Сосьвинского городского округа включает в себя земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, транспорта, лесного и водного фонда, земли запаса и другие земли независимо от форм собственности. Всего населенных пунктов - 24, в том числе рабочих поселков - 1, поселков - 7, сел - 3, деревень – 12; ж\д станций – 1.

Самый крупный населенный пункт - рабочий поселок Сосьва, в котором проживает 9321 человек (2010г).

По территории Сосьвинского городского округа проходят магистральные газопроводы СРТО-Урал, Уренгой-Центр и нефтепроводы Сургут-Полоцк, Холмогоры-Клин, расположена ЛПДС "Сосьва" Урайского УМН ОАО "Сибнефтепровод".
Важнейшими отраслями в экономике Сосьвинского городского округа является лесная и деревообрабатывающая промышленность, добыча руд. Всего на территории Сосьвинского городского округа зарегистрировано 6 государственных предприятий федеральной собственности, 7 муниципальных предприятий, 1 открытое акционерное общество, 1 закрытое акционерное общество, 11 обществ с ограниченной ответственностью, 54 крестьянских - фермерских хозяйств, 77 индивидуальных предпринимателей, 3 общественные организации.

Основные лесные и деревообрабатывающие предприятия: ГУ "Сотринский лесхоз", ГУ "Серовский лесхоз", ООО "Отрадновский леспромхоз", ФГУ ОИК - 4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области, ООО "Атлант", ООО "ТД Сосьва", ЗАО "Андриановский ЛПХ", ССЛХ - филиал ФГУ "Свердловсксельлес", ООО "Аргус-СФК.

Раздел подготовлен по материалам официальных сайтов Сосьвинского городского округа и Администрации Свердловской области, а также по материалам сайта г. Верхотурье (http://www.verhoturie.com).

# 1. Городской округ в системе расселения.

Территория Сосьвинского городского округа расположена в северной части Свердловской области. Общая площадь земель муниципального образования составляет 477551 га (4775,51 км2).

Границы Сосьвинского городского округа определены приложением 61 к Закону Свердловской области № 85-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Территория Сосьвинского городского округа граничит с территориями муниципальных образований, в том числе Серовский городской округ, Алапаевский район, Гаринский городской округ, Новолялинский городской округ, городской округ Верхотурье.

Протяженность территории округа с севера на юг – около 99 км (в самой широкой части), с запада на восток (в самой широкой части) - около 88 км.

В границах Сосьвинского городского округа находится географический центр Свердловской области, который расположен  на уровне 58 градусов 59,86 минут северной широты и 61 градус 44, 51 минуты восточной долготы именно здесь, почти в четырехстах километрах от Екатеринбурга.  В декабре 2008 года на 21 км автодороги Сосьва  - Восточный установлен памятный знак - символ центра Свердловской области.

Согласно классификации норм градостроительного проектирования Свердловской области Сосьвинский городской округ относиться к группе простых округов сельского типа.

#### Территория Сосьвинского городского округа включает в себя земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, транспорта, лесного и водного фонда, земли запаса и другие земли независимо от форм собственности. Всего населенных пунктов - 24, в том числе рабочих поселков - 1, поселков - 6, сел - 3, деревень – 13; ж\д станций – 1.

Административный центр городского округа – р.п. Сосьва с населением 9,337 тыс. человек (включая 2.653 тыс. человек спецконтингента (данные 2010 года) и население д. Мишина (31 человек)) (55,88% населения городского округа), относится согласно НГПСО 1-2009.66 к группе малых городов. П. Восточный относится к группе крупных сельских населенных пунктов  (население  5,159 тыс. человек). Четыре населенных пункта округа, а именно с. Романово (население 0,554 тыс. человек), с. Кошай (население 0,781 тыс. человек), с. Маслова (население 0,164 тыс. человек), п. Пасынок (население 0,215 тыс. человек), относятся  к группе средних сельских населенных пунктов (население от 0.2 до 1 тыс. человек). Остальные 17 сельских населенных пунктов относятся к группе малых сельских поселений (население менее 0.2 тыс. человек). В пяти из них население на исходный год отсутствует (д. Киселева, д. Тюменская, п. Чары, п. Новая Заря, д. Крапивная), а еще в четырех – п. Зеленый (1 человек), д. Усть-Березовка (3 человека), д. Угловая (2 человека), ж\д станция Новая Заря (3 человека) – население менее 10 жителей. Численность остальных населенных пунктов: д. Молва - 64 человека, д. Монастырка -19 человек, д. Куропашкина  -24 человека-, д. Денисова -16 человек, д. Усть-Хмелевка - 37 человек, п. Сосьва Новая -21 человек, д. Матушкина - 10 человек и д. Копылова - 28 человек.

Общая численность населения округа – 16,438 тыс. чел. (включая 2.653 тыс. человек спецконтингента в р.п. Сосьва (данные 2010 года)). Средневзвешенная плотность населения на территории округа – 0.03 чел/га (3,48 чел/км²).

Связь населенных пунктов округа с населенными пунктами области и региона осуществляется автомобильными дорогами и железнодорожными путями сообщения. Воздушное сообщение осуществляется через аэропорты Уктус и Кольцово г. Екатеринбург. Помимо этого посадочная площадка аэропорта Уктус имеется в р.п. Сосьва.

Транспортная связь с другими населенными пунктами Свердловской области осуществляется по железной дороге Екатеринбург-Алапаевск-Серов (железнодорожные станции имеются в населенных пунктах – п. Восточный, п. Пасынок, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря, п. Сосьва Новая, п. Зеленый, д. Усть-Березовка), а также автомобильным дорогам федерального и областного значения Серов – Сосьва - Гари.

Транспортная связь внутри Сосьвинского городского округа осуществляется, в основном, автотранспортом по дорогам областного – Серов – Сосьва - Гари, а также районного значения Сосьва – Романово – Маслова - Серов, Сосьва – Кошай - Восточный.

Наиболее тесные трудовые, культурные и экономические связи населенные пункты округа имеют с г. Верхотурье, г. Серов, г. Алапаевск, г. Екатеринбург а также с  сельскими населенными пунктами Свердловской и Пермской областей.

# 2.Природные условия.

# 2.1. Климатическая характеристика.

Территория Сосьвинского городского округа лежит в средних широтах между 58 ° с.ш. и 61° в.д. вдали от морских побережий. По физико-географическому положению рассматриваемая территория расположена на восточных предгорьях Среднего Урала, переходящих в Западно-Сибирскую низменность. По агроклиматическому районированию Свердловской области рассматриваемая территория относится к III району.

Годовые амплитуды температур достигают 34 ° по многолетним среднемесячным и 87,4 ° по абсолютным значениям. Лето умеренного тепла, в северной части прохладное, зима морозная, с обилием снега.

На рассматриваемой территории расположена метеостанция (Сосьва), имеющая достаточно длинный многолетний ряд комплексных климатических наблюдений.

Температура воздуха и почвы.

Показатели среднегодовой температуры воздуха на станции Сосьва, расположенной на территории предгорий, положительные. Средние температуры воздуха:

- Средняя годовая температура воздуха равняется + 0,1(;

- Средняя температура января -17,3(;

- Средняя температура июля + 17,0(.

Абсолютный минимум температуры воздуха -50(.

Абсолютный максимум +36(.

Продолжительность безморозного периода составляет 93-116 дней. Для данной территории характерно возвращение в теплый период года холодов и заморозков. В отдельные годы  последние заморозки возможны  вплоть до начала июля, а первые уже в начале августа. Отопительный период длится от 239 до 250 дней, при средней температуре воздуха от 6,7( до 7,4(. Сезонное промерзание почвы наблюдается ежегодно, продолжается значительный период с ноября по март – апрель, достигая максимума в феврале – марте. Температура 0( проникает на глубине 205-210 см один раз в 50 лет, на глубину 180-185 см один раз в 20 лет, на глубину 160-170 см каждые 10 лет. Глубина промерзания почвы больше в местах с незначительным снежным покровом.

Таблица 2.1.1.

Показатели температуры воздуха

(сравнение с прилегающими территориями).

| пункты наблюдения | среднемесячная температура | среднегодовая температура | абсолютные показатели температур | сумма средних суточных температур |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | января | июля |  | минимум | максимум | ниже 0° | выше 0° | выше 10° |
| Серов | -17,6 | 17,3 | 0,1 | -52 | 36 | - | - | 1663 |
| Гари | -17,0 | 17,0 | 0,2 | -50 | 37 | -2248 | 1642 | 1665 |
| Сосьва | -17,3 | 17,0 | 0,1 | -50 | 36 | -1894 | 2085 | 1634 |

Снежный покров.

Распределение снежного покрова связано с господствующим зимой западным переносом воздушных масс. Первый снег повсеместно может появляться уже в сентябре, а средняя дата его появления – середина октября. Наибольшее количество снега скапливается в лесу, на подветренных склонах, в оврагах и балках, других защищенных от ветра местах. Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м.кв. горизонтальной поверхности земли равно 1,5 кПа (согласно четвертому снеговому району СНиП 2.01.07-85).

Таблица 2.1.2.

Высота снежного покрова по данным снегосьемок на последний день декады (см).

| Месяц Декада | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Высота | 7 | 10 | 13 | 20 | 37 | 41 | 40 | 42 | 23 | 26 | 30 | 32 | 36 | 41 | 41 | 17 |

Ветровой режим.

Процентное отношение юго-западных – западных направлений ветра для территории Сосьвинского городского округа составляет 44 % (станция Сосьва). Скорость ветра в среднем равно 3 м\сек. Количество штилей составляет от 10 до 27 %. На ветры со скоростью до 5 м\сек. приходится до 80% всех ветров. На ровных открытых пространствах, а также на возвышенных незанесенных частях территории возможно повышение ветра до 20 м\сек, а раз в 20 лет до 26 м\сек.

Таблица 2.1.3.

Повторяемость направлений ветра и штилей за год,%

| направление | с | с-в | в | ю-в | ю | ю-з | з | с-з | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| повторямось | 14 | 8 | 6 | 7 | 10 | 15 | 27 | 19 | 19 |

Таблица 2.1.4.

Среднее месячная и годовая скорость ветра, м/с

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скорость | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 2,7 | 3,2 |

От 10 до 40 дней в году бывают с туманами. В холодный период года туман более продолжителен.

Рисунок 2.1.1.

Среднегодовая роза ветров Сосьвинского городского округа.

Солнечное сияние и облачность.

Средняя продолжительность солнечного сияния на территории Сосьвинского городского округа составляет 1800-1900 часов. Вероятность периодов с устойчивой солнечной погодой в течении 1-2 дней достигает 80% в месяц. Самым солнечным месяцем является июль – 292-293 часа. В декабре солнце показывается лишь на 33-40 часов, а в январе – на 41-58 часов.

Период с биологически активной солнечной радиацией составляет до 120 дней. С севера на юг территории уменьшается период с ультрафиолетовым дефицитом (от 140 дней на севере до 110 дней на юге: с 16\X по 16\II).

Атмосферные осадки и влажность воздуха.

Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в осенне-зимний период – 82% (в декабре), а наименьшая – в мае – 57%.

Распределение осадков по территории имеет четкую зависимость от господствующего западного направления влажных воздушных масс, и барьерной роли горных структур. Наибольшее количество осадков получают западные районы. Повсеместно основное количество осадков выпадает в теплый период, в июле-августе. Наименьшее количество выпадает в феврале, на их долю жидких осадков приходится 50-75%, твердых 25-30%, смешанных 10-15% от всех осадков за год.

Таблица 2.1.5.

Среднее количество осадков, приведенное к осадкомеру (мм)

(сравнение с прилегающими территориями).

| Пункт наблюдения | Месяцы | Год |
| --- | --- | --- |
|  | XI - III | IV - X |  |
| Серов I | 165 | 417 | 582 |
| Гари | 177 | 435 | 612 |
| Сосьва | 188 | 455 | 643 |

Таблица 2.1.6.

Суточный максимум осадков различной обеспеченности (год).

| Средний максимум | Обеспеченность, % | Наблюдаемый максимум |
| --- | --- | --- |
|  | 63 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | мм | Дата |
| 33 | 28 | 44 | 53 | 61 | 72 | 82 | 88 | 02 июля 1939 |

Осадки в теплый период года выпадают преимущественно в виде ливневых дождей. Для изучаемого района характерным является наибольшая вероятность (до 70% в месяц) периодов с устойчивой дождливой погодой (более I мм аа\сут.) в течение 1-2 дней, а средняя продолжительность дождливого периода составляет 2-3 дня. Среднее многолетнее число дождливых дней 9-12 в месяц с максимумом в июле и минимумом в мае.

Число дней с ливневым дождем – 51.

Среднее число дней без осадков  - 170.

Среднее число дней с грозой – 18 .

Среднее число дней с туманами – 8.

Агроклиматическая характеристика.

В соответствии с агроклиматическим зонированием области рассматриваемая территория принадлежит к агроклиматическому району III (подрайон IIIб).

Подрайон IIIб – умеренно теплый, влажный, с достаточным количеством осадков. Сумма положительных температур воздуха за период с температурой выше 10 ° равна  1600-1800 °, ГТК равен 1,4 – 1,6. Продолжительность вегетационного периода составляет 109-119 дней. Осадков за вегетационный период выпадает – 225-250 мм. Продолжительность безморозного периода 90-110 дней. Лето умеренно теплое, средняя температура июля равна 16,5-18,5(. Зима холодная, температура самого холодного месяца – января - -16- -17(. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха -44(. Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму в поле 40-50 см. Последние заморозки весной в воздухе 25\V – 6\V, на почве II – 23\XI. Первые заморозки осенью в воздухе начинаются 5-13\IX, на почве – 25\VIII – 2\IX.

Продолжительность вегетации в большинстве лет сокращается за счет поздних весенних и ранних осенних заморозков, наступление которых значительно зависит от рельефа местности.

Выводы.

1. Режим погоды изменчивый. Наиболее частыми являются перемены погоды с ноября по декабрь и  в мае – июне.

2. Летом число дней с благоприятными физиолого-климатическими условиями составляет 45-50%, а вместе с относительно благоприятными – до 85-90%. Зимой возможны неблагоприятные, в физиолого-климатическом отношении условия (до 25-35% дней), особенно в январе. В холодные дни наиболее дискомфортны замкнутые котловины и ветреные территории (вершины гор, кряжей, большие открытые участки долины).

3. По агроклиматическим показателям рассматриваемая территория ограниченно благоприятна для ведения сельского хозяйства: для ожимой ржи, овса, ячменя, гороха, гречихи, раннеспелых сортов яровой пшеницы, картофеля (вызревание гарантировано в 8-9 годах из10).

4. При размещении предприятий, вредных в санитарном отношении, рекомендуется учитывать ветровой режим.

Раздел подготовлен по материалам проекта районной планировки Серовской группы районов, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г.

# 2.2. Гидрология и гидрография.

Территория Сосьвинского городского округа  лежит в приводораздельной зоне восточного склона Уральских гор и относится к бассейну реки Тобол. Северная и центральная части округа принадлежат бассейну р. Сосьва и ее притокам р. Ляля, р. Молва, р. Негла, р. Тесьма и другим. Южная часть территории относится к бассейну р. Туры и впадающих в нее рек, самой крупной из которых является р. Цыганка.

На рассматриваемой территории, ввиду относительной пологости рельефа, реки теряют скорость и текут в широких, неглубоко врезанных долинах. Густота речной сети составляет примерно 0,31-0,40 км\км2 в среднем и нижнем течении, что объясняется уменьшением количества осадков с запада на восток, площадью водосбора, особенностями рельефа.

Наибольшее распространение имеет тип русел свободно меандрирующих по дну широких пойменных долин. Для большинства рек характерна интенсивность руслового процесса, на что указывает наличие в речных поймах вееров перемещения русла и отпавших петель-стариц (р. Сосьва, р. Ляля).

Таблица 2.2.1.

Длина и площадь водосбора основных рек Сосьвинского городского округа.

| Наименование | Площадь водосбора, км2 | Длина реки, км | Наименование бассейна |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Сосьва | 24700 | 635 | б.р. Сосьва |
| р. Ляля | 7430 | 258 | б.р. Сосьва |
| р. Молва | нет данных | 70 | б.р. Сосьва |
| р. Тесьма | нет данных | 40 | б.р. Сосьва |
| р. Негла | нет данных | 26 | б.р. Сосьва |
| р. Цыганка | нет данных | 128 | б.р. Тура |

Питание рек составляют преимущественно талые снеговые воды, дающие обычно немногим более половины годового стока. Кроме того, немаловажное значение имеют дождевые и грунтовые воды. Благодаря усиленной конденсации атмосферных осадков в горах и предгорьях, здесь сильно повышается водность. По внутреннему распределению стока реки Сосьвинского городского округа могут быть отнесены к группе рек с весенним половодьем и дождевыми паводками.

Весеннее половодье начинается во второй половине апреля, однако его окончание определить трудно из-за дождевых паводков, которые наступают в этот период. Доля стока половодья достигает 70%, а в среднем составляет 45-60%.

В летнее - осенний период в следствии интенсивных ливней наступают мощные, хотя и кратковременные паводки, иногда превосходящие весенние. Сток реки в это время может превосходить в 1-2 раза зимний, который осуществляется только за счет грунтовых вод. Сток летне-осенней межени составляет 30-35% годового объема. Зимняя межень продолжается с ноября по март и характеризуется устойчивым стоянием уровня воды (объем стока зимней межени не превышает 10% годового). Величины меженных стоков зависят от запасов подземных вод в бассейне глубины орозионного слоя, а также от величины площади водосбора.

Ледостав наступает в конце октября, начале ноября. Обычно ему предшествует непродолжительный осенний ледоход. Продолжительность ледостава в среднем составляет 200-210 дней на севере и чуть меньше на юге территории. Максимальная толщина льда наблюдается к концу зимы, достигая 70-80 см в верховьях рек, 40-50 см в низовьях.

Наибольшее прогревание воды происходит в июне-июле и достигает в среднем 10.5-10.8 градусов. При прохождении вниз по течению температура воды увеличивается до 15-15.5 градусов. В низовье она может достигать 18-20 градусов. Период времени с температурой воды выше +18 градусов Цельсия (в низовье) составляет примерно 1-1,5 месяца. В отдельные годы температура  воды может подниматься до 25 градусов, а абсолютный максимум составляет 25-28 градусов Цельсия.

Сток основных рек (реки Сосьва и Ляля) зарегулирован прудами, водохранилищами, что вносит изменения в показатели естественного стока.

Таблица 2.2.2.

Нормы годового стока основных рек округа.

| река | створ | площадь водосбора, км 2 | нормы годового стока |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | модуль стока, л/сек с км2 | средний расход, м3/сек | Годовые стоки, млн. м3 |
| Сосьва | п. Сосьва | 19720 | 5,1 | 113 | - |
| Ляля | Н. Ляля | 2780 | 5,0 | 14,0 | - |
| Ляля | Средне-Салтаново | 3010 | 5,0 | 15,0 | - |
| Ляля | Караульское водохранилище | 2340 | 5,5 | 12,9 | - |

Сток основных рек округа подвержен колебаниям. В засушливые годы (95% обеспеченности) он снижается в среднем в 2 – 2,5 раза. Многие мелкие реки и ручьи могут пересыхать совсем. Общее водопотребление  составляет около одной четверти от естественных эксплуатационных ресурсов.

Территория бассейна реки Ляля требует дополнительного расхода воды на разбавление стоков.

В маловодные годы минимальные летние и особенно зимние  расходы воды в реках во много, иногда в десятки раз, уступают средним многолетним годовым расходам.

Гидрохимический состав рек определяется его физико-географическими и климатическими особенностями: наличием больших заболоченных массивов, значительной увлажненностью бассейна, распространением торфянисто-болотных почв. Совокупное влияние этих факторов обуславливает невысокую минерализацию и повышенное содержание органических веществ в реках, протекающих по равнинным территориям.

Воды р. Сосьва относятся к гидрокарбонатно-кальциевому классу, что объясняется распространением в бассейне реки известняков и доломитов. Наблюдается внутригодовое изменение минерализации воды. В период весеннего половодья, когда основная роль в питании реки и ее притоков принадлежит менее минерализованным поверхностно-склоновым водам, средние многолетние значения минерализации воды в низовьях (у пгт.  Сосьва) равны 73,3 м2\л. В период летне-осенне-зимней межени уровень минерализации повышается в несколько раз за счет перехода рек на питание дождевыми и подземными водами и измеряется величинами 163,7 м\л. Изменение отдельных ионов по длине реки определяется, главным образом, стоками промышленных предприятий и хозяйственно-бытовыми  стоками населенных пунктов.

Краткая характеристика главных рек, протекающих на территории Сосьвинского городского округа.

1. Река Сосьва. Правая составляющая р. Тавда. Принадлежит бассейну р. Тобол – р. Обь – р. Иртыш. Общая протяженность 635 км (по территории округа – 130,7 км в основном русле), площадь бассейна 24700 км2. Самая полноводная и самая протяженная из рек округа. Она происходит от слияния рек Малой и Большой Сосьвы. Берет начало на восточном склоне Северного Урала, а большая часть ее бассейна располагается на Западно-Сибирской равнине. По территории Сосьвинского городского округа р. Сосьва протекает в северной и центральной ее частях. Устье – р. Тавда (слияние с р. Лозьва).

Почти на всем протяжении река имеет очень извилистое русло. Основное направление течения (в пределах рассматриваемой территории) – юго-восточное (от впадения правобережного притока р. Ляля). В среднем и нижнем течении (Серовский район)  р. Сосьва имеет ширину 50-100 м, глубину 0,7-3 м, скорость течения 0,4 – 0,5 м\сек., дно песчано-галечинковое. Берега крутые или обрывистые высотой 2-5 м. Пойма заболоченная (шириной до 300 м).

Долина реки в разрезе, как правило, трапецеидальная. Русло у р. п. Сосьва (495 км от истока) характеризуется наличием водной растительности.

Наибольшее прогревание воды происходит обычно в июне-июле и достигает в среднем 10,5 – 10,8 градусов (в низовье в отдельные дни может достигать 18,2 – 20 градусов).

По внутригодовому распределению стока р. Сосьва может быть отнесена к группе рек с весенним половодьем, на этот период приходится около 70% годового стока. В целом годовой объем стока р. Сосьва составляет 3,882 км3 , при среднем годовом расходе воды 123 м3\сек. Замерзает в начале ноября, вскрывается в апреле. Сплавная (используется для лесосплава). Судоходна на 333 км от устья.

Река Сосьва имеет множество притоков. Самые крупные из них (на территории Сосьвинского городского округа) – р. Ляля, р. Молва, р. Негла, р. Монастырка.

2. Река Ляля. Правый и самый большой приток р. Сосьва. Берет начало с восточного склона Северного Урала и течет в направлении с запада на восток. Образуется в результате слияния рек Колодничная Ляля и Полудённая Ляля. Длина реки 258 км (по территории округа – 54,5 км в основном русле), площадь водосбора 7430 км2. Впадает в реку Сосьва в 516 км от ее истока. Около 86% площади бассейна покрыто лесами, преимущественно хвойными, заболоченные низины составляют 4%. Скорость течения до 0,4 м/с. Урез устья 60,6 м. В нижнем и среднем течении сильно петляет и изобилует старицами, берега местами заболочены. Объем годового стока р. Ляля 1073,0 млн. м3 при среднем годовом расходе воды 34,0 м2\сутки. Минимальный тридцатидневный летний сток в год – 95% обеспеченности.

Река Ляля не имеет развитой сети притоков, однако на 186 км от ее истока в нее впадает крупная р. Лобва (за пределами Сосьвинского городского округа).

3. Река Молва. Правый приток р. Сосьва. Длина 85 км по территории округа в основном русле. Площадь водосбора 640 км2. Впадает в реку Сосьва на расстоянии 167 км от ее устья и 552 км от истока. Расход воды р. Молва: среднегодовой – 2,30 м3\сек.; минимальный тридцатидневный летний сток – 0,14 м3\сек., зимний – 0,013 м3\сек. (при  95% обеспеченности). Годовой объем стока – 72,59 млн. м3. Лесистость пойменной территории – 92%.

Р. Молва имеет достаточно крупный левый приток – реку Пасынок. Устье реки находится в 10 км по левому берегу реки Молва. Длина реки составляет 24 км.

4. Река Монастырка. Левый приток р. Сосьва. Длина 41,6 км по территории округа в основном русле. Площадь водосбора 300 км2. Впадает в реку Сосьва на расстоянии 198 км от ее устья и 521 км от истока. Расход воды: среднегодовой – 1,08 м3\сек.; минимальный тридцатидневный летний сток – 0,06 м3\сек., зимний – 0 м3 сек. (при  95% обеспеченности). Годовой объем стока – 34,08 млн. м3. Заболоченность пойменной территории – 30%.

5. Река Калинка.  Правый приток р. Сосьва. Длина 64 км (по территории округа – 22,7 км в основном русле). Площадь водосбора 720 км2. Впадает в реку Сосьва на расстоянии 95 км от ее устья и 624 км от истока. Расход воды: среднегодовой – 2,59 м3\сек.; минимальный тридцатидневный летний сток – 0,16 м3\сек., зимний – 0,016 м3/сек. (при  95% обеспеченности). Годовой объем стока – 81,74 млн. м3.

6. Река Негла. Правый приток р. Сосьва. Длина 26 км по территории округа в основном русле.

7. Река Тесьма. Является Левым притоком реки Воробина (устье  находится в 4,3 км по левому берегу реки Сосьва за пределами Сосьвинского городского округа). Устье реки находится в 53 км по левому берегу реки Воробина. Часть поймы р. Тесьма пролегает в северной части территории округа. Длина реки составляет 40 км (по территории округа).

8. Река Цыганка. Протекает в меридиональном направлении в юго-восточной части округа. Является левым притоком р. Тура (протекает параллельно южной границе округа, но не входит в него). Р. Цыганка принадлежит бассейну реки Тура от истока до впадения р. Тагил. Устье реки находится в 663 км по левому берегу реки Тура. Длина составляет 102 км (по территории округа – 94,5 км в основном русле).

Водохранилища и озера.

На территории Сосьвинского городского округа ощущается дефицит водных ресурсов, хотя в целом территория водой обеспечена. На проектируемой территории отсутствуют водохранилища. Населенные пункты обеспечиваются водой из артезианских скважин, так как в среднем течении реки для питьевого водоснабжения непригодны без предварительной водоподготовки  (повышенная цветность, мутность, содержание гумусовых веществ и т.д.).

Наиболее крупные озера приурочены к бассейнам рек: р. Пасынок (оз. Светлое), р. Негла (оз. Неглинское), р. Пата (оз. Патинское), р. Копыловка (оз. Копыловское 1-е, оз. Копыловское 2-е), р. Нюрма (оз. Нюрменское).

Почти все эти озера проточные, расположены в верховьях рек и требуют к себе бережного отношения как к регуляторам речного стока.

Кроме того на территории округа по долинам рек Сосьва и Ляля имеется множество мелких озер-стариц.

Болота.

Характерный элемент ландшафта Сосьвинского городского округа – болота и заболоченные территории. Однако распространены они неравномерно. В пределах западносибирской равнины заболоченность достигает 50%. Здесь болота расположены, в основном, на плоских водораздельных пространствах. На них располагаются громадные торфяные месторождения, образующие целые торфяные долотные системы. Торфяные месторождения этого района имеют преимущественно сложное строение с наличием залежей торфа верхового, переходного и низинного типов. Поверхность территории округа ровная, пересекается глубоко врезанными широкими долинами рек Сосьвы, Ляли и их притоков. Дренируется территория очень слабо. Равнинный рельеф, избыточное увлажнение, наличие мощной толщи четвертичных отложений и другие факторы предопределили широкое развитие торфообразовательного процесса. Типы болот подразделяются на выпуклые олиготрофные сфагнового типа (на востоке) и плоские автрофные болота (в центральной части).

Выводы.

1. Водоносность поверхностных источников – рек и озер – недостаточна для организации гарантированного водоснабжения, что требует мероприятий по зарегулированию стока и переброски воды (особенно хозяйственного питьевого  качества) из более обеспеченных водой горных районов области.

2. Санитарно-гигиенические характеристики рек округа неблагоприятны.

3. Наибольшими свободными водными ресурсами обладает река Сосьва.

Раздел подготовлен по материалам проекта районной планировки Серовской группы районов, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г.

# 2.3. Рельеф и геологическое строение.

Географически территория Сосьвинского городского округа относится к западной части Западно-Сибирской равнины, в гидрографическом отношении – к речной системе Обь - Иртыш – Тобол – Тавда – Сосьва (бассейн Карского моря (Северный Ледовитый океан)).

В тектоническом отношении рассматриваемая территория расположена в западной оконечности Западно-Сибирской плиты. Для данной территории характерно двухэтажное геологическое строение.

Дочетвертичные геологические формации района представлены комплексом сложнодислоцированных эффузивных и интрузивных палеозойских образований, залегающих на глубинах от 50 до 100 м.

Верхний структурный этаж включает в себя пологозалегающие толщи мезозоя и кайнозоя. Отложения мезозоя представлены известняками, песчаниками, глинистыми сланцами, которые перекрыты отложениями кайнозойской группы – глинами, песками, опоками и трепелами.

Согласно карте литолого-стратиграфических комплексов антропогена Урала (Лидер В.А., 1979 г.) покровные отложения территории представлены отложениями четвертичной системы (Q):

- аллювиальными и озерными глинами, суглинками, реже песками, слагающими террасы речных долин (aQii-iv);

- полигенетическими, преимущественно водными, глинами, суглинками и песками (pgQii-iii).

Отложения четвертичной системы (Q) залегают на глинистых грунтах неогена (верхний плиоцен N22), которые подстилаются породами палеогеновой (Pg) и меловой (K) систем – опоками, глинистыми сланцами и песчаниками.

В инженерно-геологическом отношении округ расположен в западной части региона второго порядка – Зауральской области, входящей в состав внеледниковой зоны Западно-Сибирской плиты.

В геологическом отношении территория округа мало изучена. Инженерно-геологические исследования проводились на территориях населенных пунктов округа для размещения конкретных объектов строительства, и не позволяют дать развернутое описание геологического строения территории округа в целом. Ниже приведены данные о строении грунтов на территории п. Восточный (южная часть округа)  и р. п. Сосьва (центральная часть округа).

1. Поселок Восточный. В геологическом отношении расположен в зоне развития осадочных каменисто-глинистых палеогеновых пород морского генезиса, перекрытых сверху четвертичными отложениями. Разновидности грунтов (сверху вниз):

- Почвенно-растительный слой – представлен плодородным слоем земли. Мощность слоя 0,1 м;

- Суглинок делювиальный (dQ) – темно-коричневого, коричневого цвета твердой консистенции. Мощность слоя 3,1-3,4 м;

- Суглинок озерно-болотный (lpQ) – серого, серо-голубого цвета твердой, мягкой  пластичной консистенции, участками песчанистый. Мощность слоя от 0,9 до 4,8 м;

- Супесь озерно-болотная (lpQ) – серого, серо-голубого цвета текучей консистенции. Мощность слоя 1,4 м.

На основании лабораторных исследований характеристика физико-механических свойств грунтов является следующей:

- ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой. Грунт не нормируется, не рекомендуется использовать в качестве оснований сооружений.

- ИГЭ-2. Суглинок делювиальный темно-коричневого, коричневого цвета. По лабораторным исследованиям суглинок твердой консистенции, по гранулометрическому составу тяжелый пылеватый, легкий пылеватый.  Грунт ненабухающий, среднеустойчивый к размоканию, слабофильтрующий. Коэффициент пористости 0,672, коэффициент водонасыщения 0,861, с примесью органических веществ. Грунт среднесжимаемый. По степени морозоопасности относится к группе слабопучинистых. Коррозионная активность грунта к стали высокая. Степень агрессивности к бетону – слабоагрессивная.

- ИГЭ-3. Суглинок озерно-болотный серого, серо-голубого цвета. По лабораторным исследованиям суглинок твердой консистенции, по гранулометрическому составу тяжелый пылеватый. Среднесжимаемый грунт.

- ИГЭ-4. Суглинок озерно-болотный серого, серо-голубого цвета. По лабораторным исследованиям суглинок мягкопластичной консистенции, по гранулометрическому составу легкий пылеватый, легкий песчанистый. Сильносжимаемый грунт.

- ИГЭ-5. Супесь озерно-болотная серого, серо-голубого цвета. По лабораторным исследованиям супесь текучей консистенции, по гранулометрическому составу пылеватая. Грунт сильносжимаемый.

2. Рабочий поселок Сосьва.

В геологическом строении принимают участие морские палеогеновые отложения (серовская свита), представленные опоками, диатомитами, песчаниками и опоковидными глинами разнообразной окраски. Коренные породы выветрелые до крупнообломочного и глинистого состояния, а в верхней части разреза переотложены аллювиальными процессами и перекрыты аллювиальными отложениями четвертичного возраста. Разновидности грунтов (сверху вниз):

- Почвенно-растительный слой, мощностью 0,1-0,3 м;

- Суглинки аллювиальные четвертичного возраста, серовато-коричневые полутвердые и тугопластичные с линзами мелкого влажного песка с примесью органического вещества. Распространены повсеместно. Мощность слоя 3,3-5,1 м;

- Суглинки палеогенового возраста зеленовато-серые твердые с гнездами пылеватого песка. Встречаются местами. Мощность слоя 2,1-2,9 м;

- Опоковидные глины палеогена зеленовато-серого и темно-серого цветов твердой и полутвердой консистенции с дресвой опок рухляковой крепости от 16 до 38%, участками дресвяные с маломощными прослоями водонасыщенного песка. Встречаются повсеместно на глубине 8-11,7 м. Мощность слоя 3,8-7 м;

- Дресвяные и щебенистые грунты опок рухляковой крепости с глинистым заполнением тугопластичной консистенции в количестве от 26 до 47%. Встречаются в толще палеогеновых глин на глубине 4,6-8,3 м. Мощность слоя 1,9-5,5 м.

Характеристика каждого инженерно-геологического элемента (ИГЭ) приведена ниже по результатам лабораторных работ с учетом материалов изысканий на аналогичных грунтах:

- ИГЭ-1. Аллювиальные суглинки, в единичных случаях глины, четвертичного возраста, полутвердые и тугопластичные с примесью растительных остатков, запесоченные.

- ИГЭ-2. Суглинки палеогенового возраста, твердые и полутвердые, с примесью органического вещества, запесоченные.

- ИГЭ-3. Глины палеогенового возраста, с включением дресвы опок рухляковой крепости до 38,8%, в среднем 23,5%. Характеризуются низкими показателями плотности и высокими значениями пористости и водно-физических свойств. В нарушенном состоянии приобретают тугопластичную и мягкопластичную консистенцию, однако при естественной структуре – твердые с достаточно высокими прочностными свойствами. Коэффициент упрочнения составляет 0,188-0,4, т.е. кремнисто-глинистые грунты слабой степерни упрочнения.

- ИГЭ-4. Дресвяные грунты опок палеогенового возраста. Крупнообломочные включения, представленные опоками рухляковой крепости в количестве 53-74%, заполнитель глянястый твердой и полутвердой консистенции. Грунты сильновыветрелые. Плотность грунта составляет 1,4 грамм\см3.

Выводы.

1. В условиях Зауральской области основаниями сооружений служат озерно-аллювиальные отложения среднего четвертичного комплекса (от пылеватых песков до глин) и отложения верхнеплиоцентного и нижнечетвертичного аллювиального комплекса (сероцветные и пестроцветные песчано-глинистые породы).

2. К неблагоприятным для строительства и эксплуатации сооружений инженерно-геологическим процессам и явлениям на рассматриваемой территории можно отнести  наличие слабопучинистых, слабофильтрующих грунтов.

3. Инженерно-геологический разрез до глубины 5,0 м представлен четвертичными отложениями (Q):

- органическими грунтами,

- аллювиальными или делювиальными отложениями,

- полигенетическими отложениями,

- элювиальными образованиями.

4. Коррозионная агрессивность аллювиальных суглинков к стали высокая, к оболочкам кабеля – высокая, к бетону нормальной проницаемости грунты среднеагрессивные.

5. Нормативная глубина сезонного промерзания аллювиальных суглинков – 1,86-2,2 м.

Раздел подготовлен по материалам Технического отчета о комплексных инженерных изысканиях трассы продуктопровода ШФЛУ. Площадка «Сосьвинская» (АОЗТ «УралТИСИЗ», г. Каменск-Уральский, 1996 г.), Отчета по инженерно-геологическим изысканиям , выполненного в рамках разработки проекта «Газопровод р.п. Верхняя Синячиха – п. Махнево – п. Восточный – р.п. Сосьва. II этап (д. Усть-Хмелевка – р.п. Сосьва)» (ОАО ГИПРОНИИГАЗ, г. Екатеринбург, 2007 г.), Заключения № 02\10 об инженерно-геологических изыскательских работах по объекту «Реконструкция фанерного производства ЗАО «Аргус СФК». Линия ЛЭП. Согласование проектных решений установки опор» (ООО «КраснотурьинскНИАСцентр», п. Рудничный, 2010 г.).

# 2.4. Гидрогеологические условия.

На территориях, принадлежащих Северному управленческому округу Свердловской области (включая Сосьвинский городской округ), был проведен большой объем работ по поискам и разведке подземных вод для хозяйственного и питьевого водоснабжения населенных пунктов. Данные по гидрогеологическим, поисковым и разведочным скважинам были  систематизированы в 1973 году.

Усредненные данные по водоносным горизонтам (глубина появления воды и краткое геологическое описание, согласно стратиграфической схеме и индексации пород, принятой в 1966 году) по населенным пунктам округа приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

| Населенный пункт | Глубина скважин, м | Краткое геологическое описание | Геологический индекс | Мощность слоя, м | Глубина залегания кровли слоя, м | Глубина появления воды, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Усть-Хмелевка | 77,0 – 127,0 | 1. П.Р.С. 2. Глина 3. Известняк | Q Q-K K | 0,3-0,5 до 85,0 | 0,3-0,8 0,8 | 3,0 |
| д. Молва | 9,45 | 1. П.Р.С. 2. Глина 3. Песок | Q Q Pg | 0,2 4,0 5,25 | 0,2 4,2 | 4,5 |
| с. Кошай | 24,0 – 52,5 | 1. П.Р.С. 2. Глина 3. Песок 4. Песчаник | Q Q Q Pg | 0,2-0,4 2,0-14,1 0,0-7,5 14,5-38,0 | 0,2-0,4 2,0 9,5-14,5 | 3,9 |
| р.п. Сосьва | 54,0 | 1. П.Р.С. 2. Песок 3. Глина 4. Песчаник | Q Q Q K | 1,0 6,0 7,0 31,0 | 1,0 6,0 14,0 | 4,2 |

Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Сток поверхностных вод на большей части территории свободный. Исключение составляют участки территории, проходящие вдоль автомобильных дорог, где в результате строительства изменен естественный сток вешних вод и атмосферных осадков, что приводит к подтоплению территорий.

По химическому составу подземные воды – гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-натриевые, с минерализацией 0,3-0,5 г\л, пресные (pH=6,9÷7,1). Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовым оболочкам кабелей высокая, к алюминиевым - средняя. Подземные воды слабо агрессивны к бетону нормальной проницаемости. Химический состав и агрессивные свойства подземных вод могут меняться под воздействием техногенных факторов.

Сезонное колебание уровня подземных вод на различных участках территории округа в естественных условиях зависит от количества атмосферных осадков. Точный количественный прогноз изменения уровня подземных вод может быть дан только на основе многолетних режимных наблюдений, проводимых для конкретных участков территории.

Раздел подготовлен по материалам Технического отчета о комплексных инженерных изысканиях трассы продуктопровода ШФЛУ. Площадка «Сосьвинская» (АОЗТ «УралТИСИЗ», г. Каменск-Уральский, 1996 г.), Отчета по инженерно-геологическим изысканиям , выполненного в рамках разработки проекта «Газопровод р.п. Верхняя Синячиха – п. Махнево – п. Восточный – р.п. Сосьва. II этап (д. Усть-Хмелевка – р.п. Сосьва)» (ОАО ГИПРОНИИГАЗ, г. Екатеринбург, 2007 г.), Заключения № 02\10 об инженерно-геологических изыскательских работах по объекту «Реконструкция фанерного производства ЗАО «Аргус СФК». Линия ЛЭП. Согласование проектных решений установки опор» (ООО «КраснотурьинскНИАСцентр», п. Рудничный, 2010 г.).

# 2.5. Характеристика почв.

Почвенный покров территории Сосьвинского городского округа не отличается большим разнообразием. Это объясняется суровостью климата, а также тем, что подстилающие грунты представлены в основном глинистыми видами. По принципу почвенно-эрозионного зонирования рассматриваемую территорию можно отнести к волнисто-плоским  аккумулятивным территориям.

Почвы представлены в основном сильно с среднеподзолистыми почвами (с бонитетом 31_49 балла), располагающимися в междуречьях рек Сосьва, Ляля и Тура. Отдельными, но крупными пятнами здесь «разбросаны» болотные торфяные почвы на средних и глубоких торфах. Небольшой процент составляют пойменные почвы, располагающиеся узкой полосой вдоль основных рек округа. В поймах рек встречаются также аллювиально-луговые и дерновые почвы.

Торфянистые почвы с бонитетом 30_0 баллов для сельскохозяйственного использования пригодны только после осушения и применения минеральных удобрений (фосфорных и калийных). Низинные болота с торфом высокого качества можно осваивать в первую очередь, а также применять в качестве органических удобрений.

Почвы, относящиеся к почвенно-эрозионному району, являются наиболее пригодными для сельскохозяйственного освоения. Они же являются, соответственно, наиболее освоенными. В основном это почвы пойм, аллювиально-дерновые и дерновые, отличающиеся высоким содержанием гумуса. Они используются под сенокосы и сельскохозяйственные угодья. В случае освоения их под пашню необходимо поверхностное осушение с применением фосфорно-калийных удобрений и использование их под овощные культуры. Недостатком этих почв является долгое сохранение низкой температуры.

Выводы.

1. Большая часть территории представлена почвами с бонитетом 24-42 балла, т.е. почвами, благоприятными для возделывания лесохозяйственных культур. Из-за суровости климата и бедности почв ведение сельского хозяйства затруднено.

2. Территория находится в относительно благоприятных условиях почвообразования, особенно, поймы рек Сосьва, Ляля и их притоков. Но и здесь для освоения сельскохозяйственных угодий необходимо проведение целого комплекса агропромышленных  мероприятий, состоящих из: углубления пахотного слоя, известкования, внесения органических удобрений.

3. Использование заболоченных территорий для нужд сельского хозяйства возможно лишь после проведения значительных работ по мелиорации и внесению минеральных удобрений. В первую очередь следует осваивать низинные болота с торфом высокого качества.

Раздел подготовлен по материалам проекта районной планировки Серовской группы районов, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г.

# 2.6. Растительность и животный мир.

# 2.6.1. Растительный мир.

Леса являются наиболее характерным ландшафтообразующим типом растительности Сосьвинского городского округа. Его территория покрыта густой, местами труднопроходимой, таежной растительностью. Земли лесного фонда занимают более 85% площади муниципального образования.

Леса округа относятся западно-сибирской равнинной лесной области. Соответственно, леса относятся к категории равнинных. В восточных предгорьях Урала преобладают сосновые леса и производные от них – сосново-березовые, березовые, реже осиновые. В отдельных местах встречаются участки кедровника, а на сверх-увлажненных участках – ельник-пихтач. Объясняется это благоприятным для хвойных характером увлажнения.

Сосновые леса представлены, в основном, сосняком травяным и ягодниковым (на склонах холмов), орляковым (на привершинных участках), брусничковым (на щербинистых, суховатых почвах), хвощево-крупнотравным и мшисто-хвощевым (в сырых местах обитания). Под пологом леса подрост хвойных пород обилен и благонадежен.

Березняк – часть с примесью сосны и осины.

В долинах рек и межгорных котлованах встречаются небольшие торфяники (обычно обнесены сосной), окруженные полосой заболоченных лесов. Здесь преобладают мшистые типы леса, повсеместны багульник и сфагновые мхи. В поймах рек развиты естественные луга, а вдоль русел – заросли и рощи ив, в том числе и белой.

Торфяные болота (низинные, переходные, верховые) чаще облесены (рямы, согры).

В лесах всех типов под влиянием хозяйственной деятельности человека отчетливо выражена смена пород, что сопровождается сокращением площади коренных и условно-коренных лесов с преобладанием хвойных пород и быстрым возрастанием производных лиственных лесов (преимущественно березовых и осиновых).

Большую часть территории занимают леса гослесфонда.

Второе, после лесов, место по своему ландшафтообразующему значению принадлежит болотным растительным сообществам. Наибольшее распространение получили низинные (41%) и верховые (34%) типы болот, третье место по распространенности занимает смешанный тип (15%).

Низинные болота облесены, как правило, сосной, реже березой. Типичен сосняк-березняк мшисто-осоковый. Обводненные участки представляют собой безлесовые осоково-тросниковые заросли. Древесный ярус разряженный, низкорослый. Моховой ковер – сплошной ковер зеленых блестящих мхов, на фоне которого «разбросаны пятна» сфагновых мхов.

На переходных и верховых болотах преобладает сосняк кустарниково-сфагновый. По моховому покрову болот произрастают: карликовая береза, багульник и более мелкие болотные кустарники и травы (подбел, морошка, клюква и др.). Моховой покров сплошной из сфагновых мхов, поверхность кочковатая.

Болота, наиболее богатые лекарственными растениями и ягодами, необходимо в первую очередь отнести к памятникам природы и принять меры по рациональному и бережному их использованию.

Из других природных типов растительности распространены луга, нигде не занимающие больших площадей.

В долинах рек встречаются пойменные злаково-разнотравные луга. В повышенных местах пойм на лугах много злаков (лисохвост, овсяница, мятлиц, костер пырей), а разнотравье состоит из купальницы, тысячелистника, вероники и др. На понижениях поймы такие луга сменяются сырыми, а иногда и заболоченными лугами с осокой, щучкой и вейником.

В травостое суходольных лугов преобладает щучка, полевица и немного разнотравья. Обильны в лесолуговых растительных комплексах земляника, клубника.

В зоне наибольшего сельскохозяйственного освоения, в пригородных зонах растительные сообщества испытывают повышенную экологическую нагрузку. В окрестностях населенных пунктов особую ценность приобретают места распространения черники, брусники, клюквы, земляники, малины, грибов и т.п.

Выводы.

1. Основным направлением ведения лесного хозяйства в Сосьвинском городском округе должны стать лесовосстановительные работы (в первую очередь – восстановление темно-хвойных пород). Сохранение подроста, сокращение площадей сплошных вырубок, оставление обсеменителей, забота о сохранении целостности почв – условия успешного восстановления после рубок.

2. В целом лесные массивы, за исключением заболоченных, обладают высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими свойствами, имеют наиболее благоприятные условия для организации массового отдыха.

3. В целях сохранения ягодников необходимо предусмотреть упорядоченный доступ к ним населения: создание лесных троп, благоустроенных мест отдыха, ограничение въезда автотранспорта, периодическое закрытие отдельных участков для их восстановления.

4. В целях сохранения лесных и болотных комплексов рекомендуется выделение природных резерватов как с заказным, так и с заповедным режимом землепользования.

# 2.6.2. Животный мир.

Животный мир представлен, в основном, лесными видами животных европейско-сибирского комплекса фауны тайги. Разнообразен. Однако за последние десятилетия численность животных и птиц сократилась, чему способствовало проведение сплошных рубок леса, которое в свою очередь привело к обмелению рек, обеднению кормовой базы, нарушению ареалов обитания различных видов, отсутствие, до недавнего времени, мероприятий по регулированию отстрела животных, браконьерство, недостаточно активная работа хозяйств по восстановлению численности животных.

Для сохранения  численности животных на территории округа, необходимо принять ряд мер: ограничить рубки леса в местах наибольшего распространения животных и птиц, исключить сплошные рубки леса, следить за сохранением защитных полос вдоль рек, а при необходимости создавать их заново, т.к. это одно из условий сохранения популяции ондатры и других водоплавающих животных и птиц.

Из всего многообразия видов животных и птиц, лишь четыре вида достигают численности, дающей возможность промышленного отстрела:

- лось;

- белка;

- куница;

- ондатра.

Также широкое распространение на территории Сосьвинского городского округа получили следующие виды животных: заяц беляк, горностай, колонок, росомаха, куница, медведь бурый. Из птиц: тетерев, глухарь, рябчик, водоплавающая дичь. Точные данные о численности популяций различных видов животных и птиц на исходный год (2012 год) отсутствуют.

Выводы.

Для того чтобы не только сохранить, но и преумножить богатство животного мира необходимо максимально ограничить рубки леса в местах распространения ценных видов животных, гнездования редких птиц, улучшать качество и эффективность работы заказников и лесных хозяйств, бороться с браконьерством.

Раздел подготовлен по материалам проекта районной планировки Серовской группы районов, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г.

# 2.7. Полезные ископаемые.

По материалам проекта районной планировки Серовской группы районов, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г. на территории Сосьвинского городского округа присутствуют следующие месторождения и рудопроявления.

Таблица 2.7.1.

Список месторождений и рудопроявлений Серовского района (на территории Сосьвинского городского округа) (по состоянию на 1985 год.)

| Наименование месторождений, рудопроявлений | Размер месторождений, рудопроявлений | Степень изученности |
| --- | --- | --- |
| ЖЕЛЕЗО |  |  |
| Скарново-магнетитовые |  |  |
| 1. Романовская аномалия | мелкое | разведано |
| Неустановленного типа |  |  |
| 2. Сосьвинское | мелкое | эксплуатируется |
| ОБЛИЦОВОЧНЫЙ И ПОДЕЛОЧНЫЙ КАМНИ |  |  |
| Охра |  |  |
| 1. Кошайское | проявл. | не разведано |

Современное состояние (2012 год).

Из разведанных полезных ископаемых на территории Сосьвинского городского округа в разные годы добывались золото, марганцевые, железные и никелевые руды. Возможна организация добычи строительного песка, щебня, кирпичной глины.

В юго-восточной части Сосьвинского городского округа разведаны запасы Сосьвинского месторождения подземных минеральных вод, протяженность ореола распространения которых составляет около 25 км. Согласно заключению «Медицинского научного центра профилактики и охраны рабочих промышленных предприятий» вода из скважины № 6, расположенной в р.п. Сосьва, может быть использована в качестве минеральной питьевой воды для лечения больных хроническими гастритами, колитами, заболеваниями печени и желчевыводящих путей, болезнями обмена веществ. В 1997 году ОАО «Метмаш» был организован промышленный разлив Сосьвинских минеральных вод с последующей ее реализацией через торговую сеть. В районе распространения данного месторождения подземных минеральных вод находятся и другие природные родники (Кошайский и Неглинский).

Данные представлены по материалам официального сайта Свердловской области.

Данные о наличии общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на 01.012.2011 года на территории Сосьвинского городского округа приняты, согласно письму Министерства природных ресурсов Свердловской области.

Таблица 2.7.2.

Перечень месторождений торфа на территории Сосьвинского городского округа,

учтенных государственным балансом запасов на 01.01.2011 г.

| № п/п | Месторождение | Запасы торфа, тыс. тонн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монастырское №1343 | 24 |
| 2 | Речная Согра N1345 | 212 |
| 3 | Березовское I №1347 | 28193 |
| 4 | Молва N72 | 1733 |
| 5 | Савенково N111 | 9013 |

Рисунок  2.7.1.

Схема расположения месторождений торфа на территории Сосьвинского городского округа.

3.Основные направления градостроительного развития Сосьвинского городского округа.

# 3.1.Территория городского округа.

Территория Сосьвинского городского округа составляет 477551 га (4775,51 км2). Общая численность постоянного населения округа – 16,438 тыс. человек, из них 9,337 тыс. человек городского населения (включая 2.653 тыс. человек спецконтингента (данные 2010 года) и численность д. Мишина (31 человек)) и 7,101 тыс. человек сельского населения (по данным за 2011 год, предоставленным администрацией Сосьвинского городского округа).  Средневзвешенная плотность населения на территории округа – 0,03 чел/га (3,44 чел/км²) - характерна для муниципальных образований, состоящих из сельских населенных пунктов. В состав Сосьвинского городского округа входит 24 населенных пункта (1 городской и 23 сельских).

В административно-территориальном подчинении р.п. Сосьва находится большинство населенных пунктов округа.  Помимо этого, на территории Сосьвинского городского округа действует территориально-административное управление в поселке Восточный.  В с. Кошай, с. Романово, с. Маслова имеются отделения администрации Сосьвинского городского округа.

Структура административного подчинения Сосьвинского городского округа (2011 год):

- рабочий поселок Сосьва – д. Мишино, п. Сосьва Новая, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, п. Зеленый, д. Киселева, п. Пасынок, д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова, д. Крапивная, п. Чары, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова;

- поселок Восточный – д. Усть-Хмелевка, д. Усть-Березовка, д. Угловая, д. Тюменская.

Подавляющая часть территории округа представляет собой зоны естественного ландшафта: леса, луга, реки и их пойменные территории. Населенные пункты Сосьвинского городского округа  расположены вдоль основных транспортных магистралей, пересекающих округ: автодорог Серов – Сосьва – Гари, Сосьва – Романово – Маслова - Серов, Сосьва – Кошай - Восточный и железнодорожной магистрали Екатеринбург-Алапаевск-Серов. Основные планировочные природные оси округа – реки, в первую очередь – р.Сосьва и р.Ляля с многочисленными притоками, практически все населенные пункты округа расположены на берегах рек или озер-стариц (исключение составляют ж\д станция Новая заря, п. Сосьва Новая, д. Усть-Березовка). Территория округа характеризуется достаточно развитой сетью автодорог, связывающих населенные пункты, а также развитой системой коммуникаций электроснабжения. На значительном удалении от основных автодорог, формирующих систему расселения, расположен только один населенный пункт (нежилой) – п. Чары.

Центральная часть территории округа вдоль автодороги Серов – Сосьва – Гари образует основной «коридор» расселения. В этой зоне расположен административный центр округа р.п. Сосьва,  крупные населенные пункты округа – с. Кошай и с. Романово, а также д. Куропашкина, д. Денисова, д. Крапивная, д. Монастырка, д. Киселева, д. Молва, п. Зеленый, п. Сосьва Новая, д. Мишина, расположенные вдоль главных водных артерий – рек Сосьва и Ляля и их притоков. Центральная часть округа характеризуется развитой автомобильной и инженерной инфраструктурой, достаточно развитой производственной базой, основу которой составляют предприятия лесоперерабатывающей отрасли (ЗАО «Аргус-СФК», лесозаготовка при ФГУ ИК ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области, ООО «Торговый Дом Сосьва» (ДОК)).

Самым крупным населенным пунктом в южной части и вторым по величине в округе является поселок Восточный, непосредственно примыкающий к южной границе округа и расположенный в пойме р. Тура. На его территории располагается одно из крупнейших предприятий округа в  лесоперерабатывающей отрасли – ЗАО «Аргус-СФК». Помимо п. Восточный в южной части проектируемого муниципального образования расположены д. Усть-Березовка, д. Усть-Хмелевка, д. Угловая, д. Тюменская. Основными магистралями данного направления являются железнодорожная ветка Екатеринбург-Алапаевск-Серов и автодорога Сосьва – Кошай – Восточный. Основную же часть земель занимают земли природного комплекса. Инженерная инфраструктура (исключая п. Восточный) недостаточно развита.

В северной части округа расположены такие населенные пункты как с. Маслова, п. Пасынок, д. Матушкина, д. Копылова, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря, лежащие по берегам рек Сосьва и Пасынок (приток реки Сосьва). Основные транспортные артерии – железнодорожная ветка Екатеринбург-Алапаевск-Серов и автодорога Сосьва – Романово – Маслова – Серов. Основную часть земель занимают земли природного комплекса. Инженерная инфраструктура недостаточно развита.

Восточная часть территории Сосьвинского городского округа более, чем на 80% представляет собой земли естественного природного ландшафта. Она практически исключена из хозяйственной деятельности, транспортная и инженерная инфраструктуры отсутствуют. В этой части округа расположен только один малый населенный пункт – поселок Чары.

Состав земель в границах округа:

- земли населенных пунктов – 4 370,3 га (0,92% от всей территории округа);

- земли Государственного лесного фонда, в том числе водные объекты – 410 727,9 га (86,0% от всей территории округа);

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения коммерческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 813,1 га (0,16% от всей территории округа);

- земли сельскохозяйственного назначения  – 61 330,7 га (12,8% от всей территории округа);

- земли запаса – 308,0 га (0,14% от всей территории округа).

Баланс земель приведен ориентировочно, т.к. землеустройство на территорию Сосьвинского городского округа не проводилось. Не выделены территории ООПТ, земли Водного фонда. Земли запаса, земли сельскохозяйственного назначения, отводы автодорог регионального значения выделены декларативно (описательный характер, без координат).

В настоящее время в планируемых границах округа расположен участок земель лесного фонда, требующий перевода в категорию земель промышленности и земель населенных пунктов, а именно:

- земельных участков под размещение промышленной площадки ООО НПЗ «Сосьва», расположенных в границах квартала 154 Кошайского лесничества ОГУ «Сотринский лесхоз». В категорию земель промышленности переводится 26,8 га земель сельскохозяйственного назначения и 97,8 га земель Государственного лесного фонда - суммарная площадь 124,6 га;

- земельных участков в проектируемых границах п.Восточный для развития селитебной зоны поселка. В категорию земель населенных пунктов переводятся лесные кварталы ГУСО «Сотринское лесничество» и ГУСО «Верхотурское лесничество» ориентировочной общей площадью 495,9 га.

Границы категорий земель, в т.ч. участки, требующие смены категории земель, показаны на чертеже «Схема современного использования и комплексной оценки территории» и занесены в электронную базу ГИС ИНГЕО (система координат МСК 66).

Границы городского округа и населенных пунктов. В качестве границы проектирования принята утвержденная граница муниципального образования Сосьвинский городской округ, стоящая на государственном кадастровом учете. Границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, определены, учитывая пожелания Заказчика, материалы лесоустройства и необходимость развития селитебных территорий, в том числе и на перспективу, за расчетный срок настоящего проекта.

На территории Сосьвинского городского округа можно выделить шесть основных населенных пунктов, которые являются основой структуры расселения – р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Романово, с. Кошай, с. Маслова, п. Пасынок.

Рабочий поселок Сосьва. Рабочий поселок Сосьва, являющийся административным центром Сосьвинского городского округа, расположен в центральной части округа. На северо-востоке к нему примыкает территория д. Мишина. С восточной и юго-восточной сторон территория поселка ограничена р. Сосьва, с остальных сторон – лесными массивами. Поселок обладает хорошей транспортной доступностью: автомобильное сообщение осуществляется по автодороге Серов – Сосьва – Гари, воздушное - по средством расположенной на территории поселка посадочной площадки аэропорта «Уктус». Жилая застройка поселка сложилась в основном кварталами одноэтажных домов, частично – двухэтажных. Кварталы имеют прямоугольную форму и разделены довольно частой сеткой улиц через 150-200-300 м. Жилой фонд преимущественно деревянный, часть кварталов застроена  многоквартирными двухэтажными кирпичными домами. До перестройки в поселке велось строительство 2-этажных кирпичных домов, в основном в западном, выборочно – в восточном районе рядом с ДОКом (торговым домом «Сосьвинский»). Промышленные территории в основном размещаются в юго-восточной и южной частях поселка у р. Сосьва. Наиболее крупными предприятиями являются исправительные колонии (ОИК-4, ИК-15, ИК-18; ранее – АБ-239) и деревообрабатывающий комбинат (ДОК), по последним данным - официальное название - ООО «Торговый дом «Сосьвинский»». Ряд небольших предприятий расположен вдоль направлений главных улиц и дорог поселка, в т.ч. вблизи его центральной части. Основной вид деятельности предприятий, включая спец. учреждения ФСИН (колонии) – заготовка и переработка древесины. Часть деревообрабатывающих предприятий в настоящее время не действует (бывший химлесхоз, леспромхоз), территории, занимавшиеся ими, временно не используются. Имеется нефтебаза (расположена вблизи с. Кошай). На существующих окраинах поселка имеются участки, отведенные под ведение личного подсобного хозяйства (огороды, пашни). Поселок частично обеспечен инженерной инфраструктурой (электричество, газоснабжение (газ в баллонах), водопровод, теплотрасса, линии связи). На территории расположены автостанция и остановки пригородных автобусов, АЗС, пункт милиции, две станции пожарной охраны на 2 спецмашины каждая (одна из них обслуживает население р.п. Сосьва и близлежащих населенных пунктов, другая - спец. учреждения ФСИН (колонии)). Общая площадь территории р.п. Сосьва и дер. Мишина в границах съемки составляет 1732.8 га. Жилая зона составляет 326.4 га или 18.8 % от всей территории, в том числе:  двухэтажная застройка составляет 24.3 га (1.4 %) , одноэтажная усадебная – 302.1 га (17.4 %). Производственно-коммунальная зона занимает 66.90 га (3.9 %), зеленые насаждения общего пользования – 69.60 га (4 %), при этом на одного человека приходится  71.8 м2 при нормативных 10,0 м2. Однако на селитебной территории площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 8,8 га, на 1 чел. – 9,1 м2, что несколько меньше нормы. Зоны специального назначения занимают 35.62 га (2.1%), резервные территории для развития поселка (условно) составляют 263.2 га (15.2 %).  Население поселка на исходный год (2011) составляет 9,337 тыс. человек (включая 2,653 тыс. человек спецконтингента (данные 2010 года) и численность д. Мишина (31 человек)) (по данным, предоставленным администрацией Сосьвинского городского округа).

Подраздел подготовлен по материалам Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области применительно к рабочему поселку Сосьва и деревне Мишино (фгуп «уралгеоинформ», г. Екатеринбург, 2009 г.).

Поселок Восточный. Является вторым по величине и значению населенным пунктом Сосьвинского городского округа. Расположен на южной границе округа (граница Сосьвинского городского округа и городского округа Алапаевский  проходит по территории поселка) на левом берегу реки Тура. Связь с населенными пунктами округа и области осуществляется автомобильными дорогами и железнодорожными путями сообщения. Через поселок проходит железнодорожная ветка «Свердловск-Серов». В поселке есть железнодорожная станция «Предтурье». П.Восточный расположен на автомобильной магистрали  Сосьва - Восточный. Наиболее тесные трудовые, культурные и экономические связи п. Восточный имеет с г. Алапаевск, г. Серов, г. Верхотурье. На исходный год (2011) п. Восточный в границах черты населенного пункта занимает 940,14 га, большую часть которых – 479,56 га (51,0%) - занимают природные территории (леса, луга, водоемы, пойменные территории). Площадь жилой зоны составляет 255,26 га (27,15% территории), общественно-деловой – 7,17 га (0,76% территории), производственной – 83,11 га (8,84% территории), земель сельскохозяйственного назначения – 26,7 га (2,84% территории), земель специального назначения – 2,92 га (0,31% территории). Основой экономики п. Восточный в настоящее время являются предприятия лесоперерабатывающей промышленности. Основным градообразующим предприятием поселка являет ЗАО «Аргус СФК». Основная продукция Аргуса – пиломатериалы, также помимо этого: балансы лиственных пород, балансы хвойных пород, фанерный кряж, погонаж под заказ. Планируется развитие производства и начало выпуска пилета («древесная гранула»). Состояние жилого фонда поселка в целом удовлетворительное, жилая застройка представлена усадебными жилыми домами и секционными 2-3 этажными домами. Однако централизованным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением обеспечена только секционная жилая застройка и объекты социально-культурного обслуживания. Поселок частично обеспечен инженерной инфраструктурой (электричество, канализация, водопровод, теплотрасса, линии связи). На территории расположены автостанция и остановки пригородных автобусов, железнодорожная станция, АЗС, станция пожарной охраны (на 2 спецмашины), станция скорой помощи.  Население поселка на исходный год (2011) составляет 5159 человек (по данным, предоставленным администрацией п. Восточный).

В территориально-административном подчинении поселка Восточный находится четыре близлежащих населенных пункта - д. Усть-Хмелевка (население 37 человек), д. Усть-Березовка (население 3 человека), д. Угловая (население 2 человека), д. Тюменская (население 0 человек).

Подраздел подготовлен по материалам работы «п. Восточный Сосьвинский городской округ Свердловская область. Генеральный план»  (ООО НПП «Универсал», г. Пермь, 2012 г.).

Село Кошай. Является одним из первых русских поселений Свердловской области. Официальной датой основания считается 1600 год, но если учитывать проживание вогул в здешних местах, то заселение этих мест можно предполагать более ранним. Село расположено в центральной части округа на берегу реки Сосьва в непосредственной близости от административного центра – п. Сосьва. Транспортная связь с населенными пунктами округа осуществляется по автодорогам Сосьва – Кошай – Восточный и Серов – Сосьва – Гари. В настоящее время  в c.Кошай главным местом приложения труда и основой экономики данного населенного пункта является нефтеперекачивающая станция ЛПДС «Сосьва» Урайского УМН ООО «Сибнефтепровод». Помимо этого имеются такие предприятия как подстанция «Свердловэнерго» и ЗАО СМУ-6. Значительную часть рабочих мест предоставляет обслуживающая сфера села, которая однако недостаточно развита. Большая часть жилой застройки представлена усадебными жилыми домами и пятью многоквартирными домами (два из которых подлежат сносу). В селе отсутствует газоснабжение, централизованным теплоснабжением обеспечены только объекты социально-культурного обслуживания и многоквартирные дома. Село электрифицировано, имеются линии связи и очистные сооружения. С. Кошай в границах черты населенного пункта на исходный год (2011) занимает 385,6 га. Большую часть земель поселка – 298,7 га (76,18%) - занимают природные территории: леса, луга, кустарники, водоемы, пойменные территории. Площадь жилой зоны составляет 53 га (13,5% территории), общественно-деловой – 2,1 га (0,58% территории), производственной – 3,3 га (0,84% территории), земель сельскохозяйственного назначения – 18 га (6,2% территории). Население села на исходный год (2011) составляет 781 человек (по данным, предоставленным администрацией с. Кошай).

Подраздел подготовлен по материалам работы «с. Кошай Сосьвинский городской округ Свердловская область. Генеральный план»  (ООО НПП «Универсал», г. Пермь, 2012 г.).

Село Романово. Расположено в центральной части округа недалеко от впадения в р. Сосьва крупного притока – р. Ляля. Транспортное сообщение с другими населенными пунктами округа и административным центром – р.п. Сосьва осуществляется по автодорогам Сосьва – Романово – Маслова – Серов и Монастырка – Романово – Куропашкина. В настоящее время  c.Романово своей производственно-экономической базы не имеет,  что привело к кризисному положению с местами трудоустройства. Большую часть рабочих мест предоставляет обслуживающая сфера села, которая развита достаточно плохо. Так как в селе отсутствует градообразующая отрасль большинство трудоспособного населения работает на предприятиях р. п. Сосьва, г. Серов и др. Часть населения ведет личное подсобное хозяйство. Большая часть жилой застройки представлена усадебными жилыми домами и несколькими многоквартирными домами. В селе отсутствует газоснабжение, централизованным теплоснабжением обеспечены только объекты социально-культурного обслуживания. В селе функционирует станция пожарной охраны (на 2 спецмашины). В настоящее время (2011 год) с. Романово в границах черты населенного пункта занимает 469,3 га. Большую часть земель поселка – 353,85 га (75,3%) - занимают природные территории: леса, луга, кустарники, водоемы, пойменные территории. Площадь жилой зоны составляет 53,6 га (11,4% территории), общественно-деловой – 1,05 га (0,27% территории), производственной – 1,7 га (0,4% территории), земель сельскохозяйственного назначения – 50,3 га (10,7% территории), земель специального назначения – 1,6 га (0,3% территории). Население села на исходный год (2011) составляет 554 человека (по данным, предоставленным администрацией с. Романово).

Подраздел подготовлен по материалам работы «С. Романово Сосьвинский городской округ Свердловская область. Генеральный план»  (ООО НПП «Универсал», г. Пермь, 2012 г.).

Поселок Пасынок. Расположен в северо-западной части округа на левом берегу реки Пасынок, являющейся притоком реки Сосьва. Находится на расстоянии 24 км на северо-запад от поселка Сосьва, 62 км на юго-восток от города Серов. Транспортное сообщение с другими населенными пунктами осуществляется по автодорогам районного значения, а также по железнодорожной магистрали Екатеринбург-Алапаевск-Серов (в поселке имеется железнодорожная станция «п. Пасынок»). Застройка представлена одноэтажными деревянными жилыми домами. Социальная сфера практически не развита. Градообразующие предприятия (производство, сельское хозяйство) на территории поселка отсутствуют. Инженерная структура не развита. Из инженерных коммуникаций в п. Пасынок имеются электрические сети и линии связи. Площадь населенного пункта - 95,09 га. Население поселка на исходный год (2011) составляет 215 человек (по данным, предоставленным администрацией Сосьвинского городского округа).

Подраздел подготовлен по материалам, предоставленным администрацией Сосьвинского городского округа (данные на 2011 год).

Село Маслова. Расположено вблизи северо-западной границы Сосьвинского городского округа на левом берегу реки Сосьва. Автомобильное сообщение осуществляется по автомобильной магистрали Сосьва – Романово – Маслова – Серов, а также дорогам районного значения. Близлежащая станция железной дороги находится в п. Пасынок. Застройка представлена одноэтажными деревянными жилыми домами. Социальная сфера развита плохо. Основным градообразующим предприятием является ООО «Масловское», работающее в сфере сельского хозяйства. Из инженерных коммуникаций в с. Маслова  имеются электрические сети и линии связи. Площадь населенного пункта – 123,65 га. Население поселка на исходный год (2011) составляет 164 человека (по данным, предоставленным администрацией Сосьвинского городского округа).

Подраздел подготовлен по материалам, предоставленным администрацией Сосьвинского городского округа (данные на 2011 год).

Вывод.  Анализ современного использования территории Сосьвинского городского округа свидетельствует о том, что использование ее неинтенсивно. Населенные пункты по территории округа рассредоточены неравномерно, большинство из них тяготеют к бассейнам рек Сосьва и Ляля, образуя основной «коридор расселения», а подавляющая часть территорий – 98,89% – открытые пространства (зоны естественного ландшафта, земли сельскохозяйственного назначения, земли государственного лесного фонда). Недостаточно развито транспортное сообщение между населенными пунктами, инженерная инфраструктура.

Земли округа обладают высоким природно-рекреационным потенциалом, а также благоприятны для развития сельского хозяйства – животноводства, пчеловодства, звероводства, рыбоводства и выращивания агропромышленных культур. Леса интенсивно используются и являются базой для дальнейшего развития лесоперерабатывающей отрасли. На территориях населенных пунктов округа есть территориальный потенциал для малоэтажного жилого и дачного строительства, развития легкой и пищевой промышленности, строительства объектов отдыха и туризма, баз отдыха, профилакториев. Округу необходимо размещение новых промышленных, сельскохозяйственных предприятий, предприятий малого бизнеса и рекреационных объектов, что повлечет за собой создание  новых рабочих мест. От их количества напрямую зависит существование малых населенных пунктов, т.к. экономика округа в целом и каждого конкретного предприятия в настоящий момент (2011 год) испытывает спад.

Баланс территории городского округа по функциональному использованию

(современное состояние).

Таблица 3.1.

| № | Наименование | площадь, га | % от территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов, всего, в том числе: городские населенные пункты сельские населенные пункты | 4 370,3 1 630,7 2 739,6 | 0,9 0,3 0,6 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного использования, всего*, в том числе: сельскохозяйственных угодий агропромышленных предприятий | - - - | - - - |
| 3. | Производственная зона, всего*, в том числе: объекты промышленности | - - | - - |
| 4. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры, всего*, в том числе: отвода электроподстанции отвода железной дороги отвода продуктопровода и НПС отвода водопроводных сооружений | 830,2 3,6 685,7 138,4 2,5 | 0,174 0,0007 0,143 0,03 0,0004 |
| 5. | Природная зона, всего*, в том числе: лесных массивов лугов зарослей кустарника вырубок, редколесья водных объектов (основных рек, прудов) болот, заболоченных территорий | 472 247,7 401 846,3 21 289,0 2 464,8 20 124,8 3 014,2 23 508,6 | 98,89 84,15 4,46 0,52 4,22 0,63 4,92 |
| 6. | Зона земель специального назначения, всего*, в том числе: кладбищ свалок, скотомогильников | 10,4 7,6 2,8 | 0,002 0,0016 0,0004 |
| 7. | Прочие земли (просеки, грунтовые и лесные дороги, пустыри, нарушенные территории и др.), всего*: | 89,3 | 0,019 |
|  | ИТОГО: | 477551,0 | 100 |

*  вне границ населенных пунктов.

# 3.2. Комплексная оценка территории городского округа.

Комплексная оценка территории позволяет выявить приоритетные направления градостроительного освоения территории с учетом основных проектных ограничений, а также исходя из условий сохранения экологического равновесия, безопасности среды жизнедеятельности и рационального использования ресурсов. Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на компоненты биоты и здоровье человека.

Дифференцированное изучение территории является основой для ее комплексной	 градостроительной оценки, в результате которой выявляются участки, пригодные для дальнейшего освоения и исключаемые из застройки или других видов функционального использования.

Задачами комплексной оценки территории являются:

- изучение свойств территории проектируемого округа с целью определения оптимальных видов градостроительного освоения;

- определение степени привлекательности участков территории округа для различных видов их хозяйственного использования;

- выявление свойств территории, ограничивающих развитие той или иной отрасли народного хозяйства и размещения тех или иных видов строительства;

- выявление участков, не подлежащих застройке и хозяйственному использованию.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать возможное улучшение условий при застройке территорий и ее эксплуатации. Результатом комплексной оценки является карта-схема районирования территории по ее пригодности для градостроительного освоения.

Основные проектные ограничения.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ и СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» устанавливаются следующие ограничения на использование территории городского округа:

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопления-затопления паводками, грунтовыми водами, нарушенные, заболоченные территории, болота, территории с уклоном свыше 20% и т. д.);

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, опасные зоны коммуникаций и сооружений, в том числе железные дороги, придорожные полосы автодорог областного значения);

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы;

- территории зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- территории залегания полезных ископаемых;

- территории особо охраняемых природных объектов.

Территории, подверженные воздействию ЧС природного и техногенного характера.

Территория округа имеет равнинный характер рельефа (относится к провинции Зауральской наклонной равнины), сильно заболочена, заторфована, характеризуется высоким уровнем стояния грунтовых вод, просадочными грунтами. Относится к бассейну реки Тобол. Северная и центральная части округа принадлежат бассейну р. Сосьва и ее притокам р. Ляля, р. Молва, р. Негла, р. Тесьма и другим. Южная часть территории относится к бассейну р. Туры и впадающих в нее рек, самой крупной из которых является р. Цыганка. Густота речной сети составляет примерно 0,31-0,40 км\км2. Наибольшее распространение имеет тип русел свободно меандрирующих по дну широких пойменных долин. Для большинства рек характерна интенсивность руслового процесса, на что указывает наличие в речных поймах вееров перемещения русла и отпавших петель-стариц (р. Сосьва, р. Ляля).

Озера в проектируемом районе практически отсутствуют в связи с сильным дренирующим влиянием рек. Наиболее крупные озера приурочены к бассейнам рек: р. Пасынок (оз. Светлое), р. Негла (оз. Неглинское), р. Пата (оз. Патинское), р. Копыловка (оз. Копыловское 1-е, оз. Копыловское 2-е), р. Нюрма (оз. Нюрменское).  Почти все эти озера проточные, расположены в верховьях рек и требуют к себе бережного отношения как к регуляторам речного стока.

Характерным элементом ландшафта Сосьвинского городского округа являются болота и заболоченные территории. Распространены они неравномерно. В пределах западносибирской равнины заболоченность достигает 50%. Здесь болота расположены, в основном, на плоских водораздельных пространствах. На них располагаются громадные торфяные месторождения, образующие целые торфо-долотные системы. Торфяные месторождения этого района имеют преимущественно сложное строение с наличием залежей торфа верхового, переходного и низинного типов. Поверхность территории округа ровная, пересекается глубоко врезанными широкими долинами рек Сосьвы, Ляли и их притоков. Дренируется территория очень слабо. Равнинный рельеф, избыточное увлажнение, наличие мощной толщи четвертичных отложений и другие факторы предопределили широкое развитие торфообразовательного процесса. Типы болот подразделяются на выпуклые олиготрофные сфагнового типа (на востоке) и плоские автрофные болота (в центральной части).

Почвы представлены в основном сильно- или среднеподзолистыми, торфяными на средних и глубоких торфах. Почвы, обладающие наиболее высоким бонитетом, расположены в юго-восточной части территории. Здесь распространены сосновые и березовые леса. Климатические условия юго-восточной части также наиболее благоприятны.

Сведения о подтопляемых территориях поймы р.Сосьва предоставлены «Уральским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ( № 12-19/79 от 30.10.2014) и приведены в таблице:

| Год наблюдения | Уровень воды 8 ч утра, при котором началось подтопление, см над нулевым уровнем моста, дата | H макс, дата | Количество лет наблюдения, в которые уровень был такой и выше ( с 1936г.) | Подтапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1957 | 728(04.05) | 892(10.05) | 18 | Д.Ларищево, д.Горная, д.Еремино, с.Махтыли, д.Артюшкина, д.Корнилова, |
| 1973 | 718(24.04) | 738(27.04) | 23 | Д.Ларищево, д.Горная, д.Еремино, с.Махтыли, д.Артюшкина, д.Корнилова, д.Лобанова, с.Рычково, д.Балакина, д.Петрова, д.Чанова, д.Усть-Лозьва |
| 1979 | 706(07.05) | 826(13.05) | 27 | Д.Ларищево, д.Горная, д.Еремино, с.Махтыли, д.Артюшкина, д.Корнилова, д.Лобанова, с.Рычково, д.Балакина, д.Петрова, д.Чанова, д.Усть-Лозьва |
| 1979 | 736(08.05) |  | 17 | Жилые дома на правом и левом берегах р.Сосьва |
| 1979 | 760(09.05) |  | 13 | Кожный двор Соловьевского ОЛП |
| 1979 | 785(10.05) |  | 6 | Жилые кварталы р.п.Сосьва |
| 1979 | 800(11.05) |  | 3 | Д.Мишина и автодорога на р.п.Сосьва |
| 1979 | 820(13.05) |  | 2 | Пристань Сосьва |
| 1994 | 645(09.07) | 772(18.07) | 36 | Дороги и пойма |
| 1994 | 680(12.07) |  | 34 | Р.п.Сосьва – четыре жилых дома, автодорога Сосьва - Кошай |
| 1994 | 740(15.07) |  | 16 | Увеличение зоны подтопления р.п.Сосьва, автодороги Монастырка – Романово (4км), Сосьва – Серов (0,7км) |

В границах зон затопления/подтопления 1% паводком новое строительство жилых и общественных зданий, без проведения специальных защитных мероприятий, проектом  не предусмотрено. К основным средствам инженерной защиты относятся:

- обваловывание;

- искусственное повышение поверхности территории;

- руслорегулирующие сооружения;

- сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока;

- дренажные системы и отдельные дренажи.

Ограничивающими природными факторами для промышленного и гражданского строительства на территории являются:

- заболоченность территории;

- грунты просадочного типа, заторфованные территории;

- высокий или средний уровень стояния грунтовых вод;

- затапливаемость территории 1% паводком (реки Сосьва, Ляля, Тура).

Ограничивающими природными факторами для сельскохозяйственного освоения  территории являются:

- невысокий бонитет почв;

- участки глубоких болот (глубина больше 2 м);

- заболоченность территории.

Отдельно следует отметить повышенную пожароопасность территории округа, более 80% которой покрыто лесными массивами.

На землях населенных пунктов Сосьвинского городского округа есть только одно гидротехническое сооружение – плотина у  д. Мишина, в 300 метрах восточнее Сосьвинского ДОКа.

На территории Сосьвинского городского округа расположены три поста АЗС. Два пункта находятся в р.п. Сосьва, один – в п. Восточный.

В центральной части округа в широтном направлении проходит трасса нефтепроводов Сургут – Горький – Полоцк и Холмогоры – Клим, трасса оптоволоконного кабеля, а также расположена нефтеперекачивающая станция НПС «Сосьва», находящаяся на 2,5 км южнее села Кошай.

В меридиональном направлении  через территорию Сосьвинского городского округа проходит газопровод I, II категории (рабочее давление 1,2 МПа, 1,0 МПа, 0,6 МПа). Диаметр газопровода Ф315х28,6; Ф110х10,0. Трасса проходит мимо таких населенных пунктов округа, как,  р. п. Сосьва, с. Кошай, д. Молва, д. Усть-Березовка, д. Усть-Хмелевка, п. Восточный.

По территории Сосьвинского городского округа проходит железнодорожная ветка Екатеринбург – Алапаевск - Серов (железнодорожные станции имеются в населенных пунктах – п. Восточный, п. Пасынок, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря, п. Сосьва Новая, п. Зеленый, д. Усть-Березовка).

Подраздел подготовлен по материалам проекта районной планировки Серовской группы районов, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г., а также данных, предоставленных Администрацией Сосьвинского городского округа.

Инженерно – технические мероприятия  гражданской обороны по предупреждению ЧС приведены в разделе 5 (отдельно том 2 ).

Санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны.

Вне границ населенных пунктов на территории Сосьвинского городского округа  имеются объекты коммунального хозяйства и специального назначения, проходит железнодорожная ветка Екатеринбург – Алапаевск – Серов, трасса нефтепроводов Сургут – Горький – Полоцк и Холмогоры – Клим.

Санитарно-защитные зоны вышеперечисленных объектов приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и составляют:

- свалки, скотомогильники – 1000 м;

- полигоны ТБО – 500 м;

- сельские кладбища – 50 м;

- АЗС – 50 м;

- электроподстанции 110\10 кВ: ПС «Пасынок», ПС «Романово»; ПС 110\6 кВ «Олта»; ПС 110\6\10 кВ «Предтурье»; ПС 220\110\10 кВ «Кошай»; ЦРП 6 кВ: «Сосьвинский ДОК», «Заречный» – 300м;

- железная дорога: 100 м (в обе стороны от крайнего железнодорожного пути) – до жилой застройки, 50 м – до садовых участков (согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная версия));

- нефтепроводы   Сургут – Горький – Полоцк и Холмогоры – Клим и НПС «Сосьва» – 25 м от крайних ниток (согласно данным, предоставленным Урайским управлением магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтепровод»).

- газопровод высокого давления (1.2 МПа, диаметр 315 мм) – 20 м  - рекомендуемое минимальные расстояние (в обе стороны) до городов и других населенных пунктов, коллективных садов, дачных поселков, баз отдыха и т. д. (размер охранной зоны – 4 м (согласно сведениям, предоставленным ГУП СО «Газовые сети»)).

Согласно главе V «Режим территории санитарно-защитной зоны» пункту 5.1 в границах СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

- территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, детских, образовательных, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

- объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов данной продукции;

- водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Специальные зоны.

По территории округа проходят ЛЭП 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ, автодороги регионального значения и железнодорожные магистрали.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В» (утверждены постановлением Совета Министров №667 от 26.03.1987) и составляют для линий напряжением:

- до 20 кВ – 10м;

- 35 кВ – 15м;

- 110 кВ – 20м;

Согласно пункту 11 «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В» в границах охранных зон ЛЭП без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять разного рода горные, погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные  и  другие работы, производить посадку и вырубку деревьев, кустарников, устраивать загоны для скота, производить полив с/х культур;

- осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои;

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров;

- размещать АЗС, склады ГСМ, свалки, полигоны ТБО, складировать дрова, торф, удобрения и т. д.;

- размещать спортплощадки, стадионы, рынки, остановочные пункты, автостоянки.

- Ширина придорожных полос автомобильных дорог регионального значения принята согласно постановления Правительства свердловской области от 10.11.2010 г. № 1634-ПП и составляет: «в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог регионального значения с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере: семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий, пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий, двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории». В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы более 10 лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов ГИБДД и объектов дорожного сектора.

- Категории и протяженность автодорог регионального значения приведены в таблице 3.2.1.*

Таблица 3.2.1.

| Код дороги | Автомобильная дорога | Категория по СНиП 2.05.02-85 | Начало участка, км | Конец участка, км | Ширина проезжей части, м | Ширина с укрепленной полосой, м | Количество полос | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 4,400 | 4,475 | 10,05 | 10,05 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 4,475 | 7,350 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 7,350 | 17,263 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 17,263 | 17,990 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 17,990 | 18,200 | 6,00 | 7,50 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 18,200 | 18,290 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 18,290 | 18,690 | 6,00 | 7,50 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 18,690 | 19,430 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 19,430 | 19,990 | 6,00 | 7,50 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 19,990 | 20,265 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 20,265 | 32,064 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 32,064 | 32,269 | 7,95 | 7,95 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 32,269 | 32,750 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 32,750 | 35,900 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 35,900 | 36,250 | 6,00 | 7,50 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 36,250 | 38,620 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 38,620 | 38,655 | 6,96 | 6,96 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 38,655 | 40,100 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 40,100 | 40,850 | 6,00 | 6,30 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 40,850 | 42,280 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 42,280 | 49,927 | 7,00 | 8,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 49,927 | 49,988 | 10,12 | 10,12 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 49,988 | 51,970 | 7,00 | 8,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 51,970 | 53,250 | 6,00 | 6,50 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 53,250 | 54,290 | 7,00 | 8,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 54,290 | 54,363 | 10,00 | 10,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 54,363 | 64,360 | 7,00 | 8,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 64,360 | 65,223 | 7,00 | 8,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 65,223 | 83,834 | 6,00 | 6,00 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 83,834 | 84,001 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 84,001 | 84,066 | 10,06 | 10,06 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 84,066 | 84,194 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 84,194 | 93,277 | 6,00 | 6,00 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 93,277 | 93,291 | 10,00 | 10,00 | 2 | Цементобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 93,291 | 100,576 | 6,00 | 6,00 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 100,576 | 100,920 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 100,920 | 101,035 | 6,60 | 7,60 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 101,035 | 102,550 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 102,550 | 102,600 | 6,60 | 7,60 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 102,600 | 107,360 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 107,360 | 109,830 | 6,00 | 6,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 109,830 | 110,431 | 6,00 | 9,70 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 110,431 | 110,450 | 6,00 | 6,00 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 110,450 | 112,457 | 6,00 | 6,00 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 112,457 | 112,499 | 8,08 | 8,08 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 112,499 | 119,502 | 6,00 | 6,00 | 2 | Щебень |
| 2304140 | Подъезд к п.Пасынок от км 74+317 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 0,000 | 3,255 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2304140 | Подъезд к п.Пасынок от км 74+317 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 3,255 | 3,271 | 8,00 | 8,00 | 2 | Древесина |
| 2304140 | Подъезд к п.Пасынок от км 74+317 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 3,271 | 4,000 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2304150 | Подъезд к ст.Сосьва Новая от км 100+487 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 0,000 | 1,553 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0,000 | 0,040 | 6,00 | 18,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0,040 | 0,155 | 6,00 | 10,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0,155 | 0,320 | 5,70 | 5,70 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0,320 | 0,500 | 6,00 | 6,00 | 2 | Щебень |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 0,500 | 1,700 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 1,700 | 2,240 | 4,50 | 5,70 | 1 | Асфальтобетон |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 2,240 | 4,188 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2304230 | Подъезд № 1 к д.Маслова от км 60+454 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0,000 | 1,794 | 7,00 | 8,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304240 | Подъезд № 2 к д.Маслова от км 64+392 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0,000 | 2,118 | 6,00 | 6,00 | 2 | Щебень |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | V | 0,000 | 0,345 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | V | 0,345 | 0,398 | 7,07 | 7,07 | 1 | Цементобетон |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | V | 0,398 | 3,710 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | V | 3,710 | 3,875 | 6,56 | 6,56 | 1 | металлический лист |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | V | 3,875 | 4,000 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 0,000 | 0,625 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 0,625 | 0,738 | 6,13 | 6,13 | 1 | Железобетонные плиты |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 0,738 | 3,165 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 3,165 | 3,680 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 3,680 | 6,190 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 6,190 | 6,202 | 6,74 | 6,74 | 1 | Асфальтобетон |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 6,202 | 9,905 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 9,905 | 9,948 | 6,44 | 6,44 | 1 | Асфальтобетон |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 9,948 | 10,120 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | IV | 10,120 | 10,270 | 6,00 | 6,30 | 2 | Щебень, обработанный органическим вяжущим |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | IV | 10,270 | 12,095 | 6,00 | 6,50 | 2 | Щебень, обработанный органическим вяжущим |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 12,095 | 17,511 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 17,511 | 17,576 | 7,06 | 7,06 | 1 | Железобетонные плиты |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 17,576 | 19,377 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 19,377 | 19,394 | 7,02 | 7,02 | 1 | Железобетонные плиты |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 19,394 | 27,355 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 27,355 | 27,363 | 7,23 | 7,23 | 1 | Асфальтобетон |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 27,363 | 34,060 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 34,060 | 35,214 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 35,214 | 35,263 | 8,86 | 8,86 | 2 | Железобетонные плиты |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 35,263 | 36,712 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 36,712 | 36,749 | 8,88 | 8,88 | 2 | Железобетонные плиты |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 36,749 | 41,100 | 4,50 | 4,50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | IV | 41,100 | 47,600 | 6,00 | 7,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 0,000 | 0,165 | 7,00 | 8,25 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 0,165 | 1,900 | 7,00 | 8,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 1,900 | 2,760 | 7,00 | 8,18 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 2,760 | 2,780 | 7,00 | 10,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 2,780 | 3,019 | 10,00 | 10,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 3,019 | 3,040 | 7,00 | 10,00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 3,040 | 3,129 | 7,00 | 8,20 | 2 | Асфальтобетон |

*данные предоставлены Управлением автомобильных дорог Свердловской области

В полосе отвода железной дороги согласно п. 6.8 СНиП 2.07.01-89*, помимо требований к режиму СЗЗ железной дороги, запрещается размещать:

- автомобильные дороги;

- гаражи, автостоянки, склады;

- учреждения коммунально-бытового назначения.

Границы отвода железной дороги приняты по материалам кадастрового деления территории Сосьвинского ГО.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные зоны и береговые полосы для рек, расположенных на территории городского округа определены согласно положениям Водного кодекса РФ (№74-ФЗ от 03.06.2006). Статьей 6 ВКРФ установлена береговая полоса шириной 20 м (полоса земли вдоль береговой линии водного объекта, предназначенная для общего пользования), в границах которой в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ запрещено формирование земельных участков.

Водоохранные и прибрежные защитные зоны для рек и образуемых ими водоемов составляют:

- р. Сосьва – береговая полоса – 20 м, прибрежная защитная зона – 50 м, водоохранная зона – 200 м;

- р. Ляля – 20 м – 50 м – 200 м;

- р. Тура – 20 м – 50 м – 200 м;

- р. Молва – 20 м – 50 м – 200 м;

- р. Цыганка – 20 м – 50 м – 200 м;

- р. Диановка – 20 м – 50 м – 200 м;

- р. Негла – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Пасынок – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Еловка – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Монастырка – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Толмачиха – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Черная – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Березовка – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Тесьма – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Хмелевка – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Пуреговка – 20 м – 50 м – 100 м;

- р. Пата - береговая полоса – 5 м, прибрежная защитная  и  водоохранная зона (совпадают) – 50 м;

- р. Ереминка – 5 м – 50 м;

- р. Копыловка – 5 м – 50 м;

- р. Березовка – 5 м – 50 м;

- р. Луговая – 5 м – 50 м;

- р. Черная – 5 м – 50 м;

- р. Каменка – 5 м – 50 м;

- р. Курья – 5 м – 50 м;

- р. Гаревка – 5 м – 50 м;

- р. Меркушинка – 5 м – 50 м;

- р. Цыганка – 5 м – 50 м;

- р. Табановка – 5 м – 50 м.

В границах прибрежных защитных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15, 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В границах водоохранных зон допускается строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды (ВК РФ, статья 65 пункт 16).

Территории зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Сосьвинского городского округа осуществляется за счет водозаборных скважин.

Размеры ЗСО скважин приняты:

-  п. Восточный и близлежащие населенные пункты: первый пояс - 30 м, второй пояс – 30 м (совпадает с первым), третий пояс – 1000 м;

- с. Романово, с. Кошай: первый пояс - 50 м, второй пояс – 400 м, третий пояс – 1000 м;

- п. Сосьва Новая: первый пояс - 30 м, второй пояс (совпадает с первым) – 30 м, третий пояс – 200 м;

- с. Маслова, п. Пасынок: первый пояс - 30 м, второй пояс – 206-590 м, третий пояс – 894-3405 м;

- д. Копылова: первый пояс - 50 м, второй пояс – 100 м, третий пояс – 200-1000 м;

- р.п. Сосьва: первый пояс - 50 м, второй пояс – 75 м, третий пояс – 350 м.

Размеры ЗСО определены по материалам водохозяйственных обследований и паспортов водозаборных скважин,  регламенты на территории зон санитарной охраны приняты согласно СанПиН 2.1.4.027-095 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения», результатам гидрогеологических изысканий, проводимых для различных населенных пунктов округа, паспортам существующих водозаборных скважин.

В границах первого пояса ЗСО (пункт 3.2.1.) запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению источника водоснабжения и водопроводных сооружений;

- применение ядохимикатов, удобрений;

- стирка, купание;

- водопой скота;

- спуск любых сточных вод.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения запрещается:

- выявление, восстановление старых скважин и бурение новых, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование отходов, разработки недр земли;

- размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений и их применение;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Зоны залегания полезных ископаемых.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная версия) застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Территории особо охраняемых природных объектов в Сосьвинском городском округе отсутствуют.

Анализ возможностей градостроительного освоения территории.

Территория Сосьвинского городского округа может быть оценена по различным критериям:

1. По обеспеченности территории транспортной и инженерной инфраструктурой. В наиболее выгодных условиях находится центральная часть округа (в широтном направлении),  расположенная вдоль долины реки Сосьва и основной автомагистрали округа - автодороги Серов – Сосьва – Гари.  В этой зоне находится административный центр округа  – р.п. Сосьва, а также такие населенные пункты, как с. Кошай, с. Романово, д. Монастырка, д. Киселева, д. Молва, п. Зеленый, п. Сосьва Новая, д. Мишина, с. Маслова, д. Копылова.  В этой же части округа наиболее развита инженерная инфраструктура (линии электропередач, трассы нефтепроводов Сургут – Горький – Полоцк и Холмогоры – Клим,  НПС «Сосьва», оптоволоконный кабель, расположенный в коридоре нефтепровода). Также хорошо обеспечен транспортной и инженерной инфраструктурой  юг округа, где расположен поселок Восточный. Основной автотранспортной артерией этого направления является автодорога Сосьва – Кошай – Восточный. В меридиональном направлении через территорию округа проходит проектируемая трасса газопровода I, II категории (рабочее давление 1,2 МПа, 1,0 МПа, 0,6 МПа). Она проложена  вдоль территории  таких населенных пунктов, как,  р. п. Сосьва, с. Кошай, д. Молва, д. Усть-Березовка, д. Усть-Хмелевка, п. Восточный.

Трасса железнодорожной магистрали, расположенной в границах округа,  Екатеринбург – Алапаевск - Серов идет в центральной части округа (в меридиональном направлении) параллельно автодороге Сосьва – Кошай – Восточный, соединяя такие населенные пункты как п. Восточный, д. Усть-Березовка, п. Зеленый, п. Сосьва Новая. Затем она меняет свое направление на северо-западное. На этом участке находятся такие населенные пункты, как п. Пасынок, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря.

Остальная территория округа, за исключением наиболее удаленных от магистральных дорог, труднодоступных (сильно заболоченных) участков, является ограниченно благоприятной.

2. По планировочной структуре территории. Основной природной планировочной осью Сосьвинского городского округа является река Сосьва. Основными транспортными планировочными осями являются автодорога Серов – Сосьва – Гари, проходящая параллельно пойме р. Сосьва,  и железнодорожная ветка  Екатеринбург – Алапаевск – Серов, пересекающая территорию округа в вертикальном (в южной части территории округа) и северо-западном (в северной части территории округа) направлениях. К названным планировочным осям тяготеет большинство населенных пунктов округа. Исключение составляют п. Чары (нежилой), расположенный в восточной части округа в окружении лесных массивов, а также деревни Куропашкина (население 24 человека), Денисова (население 16 человек) и Крапивная (нежилая), расположенные в пойме р. Ляля.

Прочие территории заняты землями естественного ландшафта (98,9% территории округа).

3. По обеспеченности энергоресурсами.  Наиболее благоприятной является урбанизированные части территории, находящиеся на расстоянии до 20 км от подстанций 110/35 кВ. Остальная территория находится в относительно благоприятных условиях.

4. По санитарно-гигиеническим условиям. Воды крупных рек округа, таких как Сосьва, Ляля, Тура, загрязнены и непригодны для первого вида водопользования. Причина этого – концентрация вредных веществ, превышающая предельно допустимую норму.  Они попадают в водоемы и водостоки от промышленных предприятий, находящихся в городах, расположенных выше по течению рек (г. Серов, Новая Ляля). Неблагоприятными для размещения объектов гражданского строительства и учреждений отдыха являются участки в зонах санитарной вредности от промышленных предприятий, животноводческих комплексов, сельскохозяйственных предприятий, свалок, кладбищ, очистных сооружений канализации; взрывоопасные зоны; технические коридоры инженерных коммуникаций; шумовые зоны транспортных магистралей и аэропортов.

Территории, не подлежащие застройке:

- по инженерно-строительным требованиям – карьеры, обрывы, нарушенные территории, болота, водные объекты;

- по регламентам использования – береговые полосы, СЗЗ ЛЭП, нефтепроводов, газопроводов, первого пояса ЗСО водозаборных скважин, отвода железной дороги.

5. По природным условиям, степени живописности территории и разнообразия ландшафта. К неблагоприятным относятся территории больших заболоченных пространств без выразительного рельефа, покрытые серыми малорослыми лесами, а также отдельные участки территории, нарушенные в результате антропогенной деятельности.

Земли, принадлежащие Лесному фонду РФ, могут быть использованы как эксплуатационные леса (для предприятий лесоперерабатывающей промышленности), как земли рекреации, земли для размещения объектов сельского хозяйства (участки, не занятые лесными массивами, сдаваемые в долгосрочную аренду).

6. По антропогенным факторам. При оценке территории по антропогенным факторам было выявлено, что для всех видов хозяйственной деятельности на территории округа, лимитирующими условиями являются:

-транспортная обеспеченность;

-возможности энергетического комплекса;

-наличие квалифицированных трудовых ресурсов;

-наличие свободных территориальных ресурсов.

По транспортным условиям наиболее благоприятна центральная широтная ось расселения городского округа, сформированная поймой реки Сосьва и автодорогой Серов – Сосьва – Гари, а также центральная меридиональная ось, сформированная железнодорожной магистралью Екатеринбург – Алапаевск – Серов. Слабо развита транспортная инфраструктура в направлении д. Куропашкина (западнее с. Романово), практически отсутствует сеть автодорог на территориях восточной части округа.

В настоящее время все населенные пункты округа электрифицированы, однако только р.п. Сосьва снабжается привозным газом в баллонах, остальные населенные пункты не газифицированы, что сдерживает развитие промышленности на территории округа. В первую очередь предусмотрена газификация населенных пунктов, составляющих основу расселения округа, -  п. Восточный, с. Романово, с. Кошай, п. Пасынок, с. Маслова.

В настоящее время в основных населенных пунктах остро ощущается нехватка мест приложения труда, что препятствует развитию экономической базы городского округа.

По результатам комплексной оценки выявлены приоритетные направления развития территорий округа:

- Для промышленного и гражданского строительства наибольшие по размерам участки условно благоприятных земель выявлены на территориях, прилегающих к основным населенным пунктам округа – р.п. Сосьва и п. Восточный. К неблагоприятным отнесены территории, исключенные из оценки (земли лесного фонда, заказники, зоны специального назначения, затопляемые территории, санитарно-защитные зоны), сильно заболоченные и заторфованные территории, территории с просадочными грунтами и высоким уровнем стояния грунтовых вод (междуречье рек Тура и Ляля, территории с уклоном более 20%). Остальная территория является ограниченно пригодной для строительства.

- Для развития сельского хозяйства условно благоприятные территории выявлены в долине реки Тура на юге территории. В основном это уже освоенные участки сельскохозяйственных угодий, а также территории лесов второй группы, прилегающие к п. Восточный, характеризующиеся достаточно высоким бонитетом почв и выровненным рельефом. К непригодным для сельскохозяйственного освоения относятся: участки лесов первой группы, территории с большой смытостью почв, территории глухих болот, а также территории, исключаемые из оценки. Прочие территории являются ограниченно благоприятными для ведения сельского хозяйства.

- Для организации массового отдыха по совокупности природных и антропогенных факторов проектируемая территория обладает достаточными ресурсами. Из приоритетных направлений развития туризма можно выделить: организацию охотничьих и рыбачьих угодий, создание баз отдыха, организацию детских спортивно-оздоровительных летних лагерей.

Районирование территории по ее пригодности для строительства.

С учетом всех основных проектных ограничений и регламентов в их границах на карте-схеме районирования территории по ее пригодности для строительства выделяются следующие категории территорий:

- благоприятные;

- условно благоприятные, в том числе:

- по инженерно-техническим условиям:

- заболоченные территории;

- территории подтопляемые 1% паводком;

- территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод;

- территории с уклоном более 10%;

- подтопляемые паводками территории;

- территории аллювиальных отложений;

- в связи с регламентами использования территории:

- территории СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства;

- территории СЗЗ кладбищ, свалок, скотомогильников;

- прибрежные защитные, водоохранные зоны рек и водоемов;

- придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения;

- второй пояс ЗСО;

- неблагоприятные (не подлежащие застройке), в том числе:

- по инженерно-техническим условиям:

- болота;

- закарстованные территории;

- овраги, нарушенные территории;

- территории с уклоном более 20%;

- в связи с регламентами использования территории:

- особо охраняемые природные территории;

- береговые полосы рек и водоемов;

- зоны залегания полезных ископаемых;

- полоса отвода железной дороги;

- охранные зоны магистральных газопроводов;

- первый пояс ЗСО скважин;

- охранные зоны ЛЭП.

Кроме того, исходя из интересов охраны окружающей среды, не допускается размещение застройки на территории лесных массивов Лесного фонда РФ, кроме зданий и сооружений, предназначенных для отдыха и спорта (по согласованию с представителями лесхоза, Главным управлением лесами Свердловской области).

Вывод.

Широкие территориальные возможности для развития сельского хозяйства (животноводства) имеются в центральной части округа в долине реки Сосьва (с. Кошай, с. Романово, д. Монастырка), а также в северно-западной части округа в районе с. Маслова, д. Копылова, д. Матушкина.

Сложившимися промышленными центрами Сосьвинского городского округа являются п. Восточный и р. п. Сосьва. Для развития производственной отрасли (лесоперерабатывающая, деревообрабатывающая промышленность, столярное производство) наиболее благоприятны населенные пункты, характеризующиеся хорошей транспортной доступностью, расположенные вдоль железнодорожных магистралей: п. Восточный, п. Пасынок, п. Сосьва Новая, п. Зеленый, п. Новая Заря; а также д. Усть-Хмелевка.

Для развития сферы отдыха и туризма благоприятны  пойменные территории рек Сосьва и Ляля, а также территории малых населенных пунктов, удаленных от крупных промышленных и агропромышленных центров округа (п. Чары, д. Крапивная).

Территориальный дефицит для развития застройки характерен для р.п. Сосьва, п. Восточный, п. Сосьва Новая, д. Усть-Березовка, ж\д станции Новая Заря.  В существующих границах населенных пунктов имеются территории для масштабного развития селитебной зоны в с. Кошай, с. Романово, с. Маслова, д. Матушкина, д. Копылова, п. Новая Заря, д. Куропашкина, п. Зеленый, д. Молва, п. Чары, д. Усть-Хмелевка, д. Угловая, д. Тюменская.

Раздел подготовлен по материалам проекта районной планировки Серовской группы районов, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г., а также данных, предоставленных администрацией Сосьвинского городского округа.

# 3.3. Население.

Современное состояние.

Численность населения Сосьвинского городского округа на 1 января 2012 г. составила 16 438  жителей, в том числе:

- городское население – 9 337 жителей (включая 2 653 человек спецконтингента (данные 2010 года) и численность д. Мишина (31 человек));

- сельское население – 7 101  жителя.

За период с 2007 г. по 2012 г. население округа уменьшилось на 0,403 тыс. жителей. В период с  2007 г. по 2009 г. население ежегодно уменьшалось на 0,3% (50-65 человек). Начиная с 2009 г. и до настоящего времени (2012 г.) ежегодная убыль населения увеличилась до 0,8-0,9% (135-155 человек). Причинами увеличивающегося оттока населения могут служить как кризисная демографическая ситуация, характерная в целом для РФ, так и отсутствие на рассматриваемой территории достаточного количества конкурентоспособных мест приложения труда. Кроме того в населенных пунктах округа недостаточно развита система здравоохранения, оздоровительных учреждений, объектов физкультуры и спорта. Недостаточно развитая система культурно-бытового обслуживания населения также является одной из причин миграционной убыли населения.

То есть убыль населения связана как с миграционным оттоком, так и отрицательным естественным приростом (спад рождаемости).

Таблица 3.3.1.

Динамика движения населения Сосьвинского городского округа (2001 – 2010 гг.).

| Численность постоянного населения (человек) | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16841 | 16777 | 16728 | 16573 | 16438 |

* Данные предоставлены администрацией Сосьвинского городского округа.

Данных о возрастной структуре и движении населения округа (миграционный отток, миграционный приток) администрацией Сосьвинского городского округа не предоставлено.

Проектное предложение.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение миграционного оттока населения, в первую очередь молодых людей, как наиболее подвижной группы населения, составляющей основной трудовой ресурс городского округа. Причем уменьшение миграционного оттока молодежи как следствие  приведет к повышению уровня рождаемости. Для достижения вышеуказанной цели Генеральным планом Сосьвинского городского округа предусмотрено следующее:

- развитие производственной отрасли на базе местных сырьевых ресурсов (лесозаготовительная, лесоперерабатывающая промышленность, производство столярных изделий, строительных материалов) (согласно материалам Генеральных планов р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с Романово, а также Правил землепользования и застройки 22 населенных пунктов округа);

- развитие сферы отдыха и туризма с созданием на территории округа сети объектов регионального и местного значения;

- развитие сельскохозяйственной отрасли (согласно материалам Генеральных планов р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с Романово, а также Правил землепользования и застройки 22 населенных пунктов округа и Стратегии социально-экономического развития Сосьвинского городского округа до 2020 года).

Вышеперечисленные мероприятия будут способствовать укреплению экономики городского округа, достижению большей экономической независимости, созданию дополнительных мест приложения труда.

Кроме того, Генеральным планом предусмотрено:

- развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов округа;

- выделение территорий для развития селитебных зон населенных пунктов, что позволит удовлетворить потребности жителей округа в благоустроенном и комфортабельном жилье (согласно материалам Генеральных планов р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с Романово, а также Правил землепользования и застройки 22 населенных пунктов округа);

- реконструкция, модернизация и развитие инженерной и транспортной инфраструктур округа, в первую очередь – газификация основных населенных пунктов.

Данные мероприятия способствуют созданию благоприятной среды жизнедеятельности для жителей округа.

Исходя из условий сохранения экологического развития, безопасности населения и рационального использования ресурсов, на территории Сосьвинского городского округа необходимо провести следующие изыскания и мероприятия:

- масштабные гидрогеологические изыскания;

- осуществление постоянного контроля состава воды и состояния водозаборных скважин;

- организация территорий первого пояса ЗСО существующих и проектируемых водозаборных скважин;

- проведение мероприятий по лесоустройству территории округа;

- геологоразведочные работы месторождений торфа;

- организация СЗЗ предприятий;

- осуществление контроля за соблюдением санитарных норм при сбросе стоков в реки округа, строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовой и ливневой канализации в населенных пунктах и на предприятиях;

- организация полигонов ТБО, скотомогильников и кладбищ в соответствии с действующими санитарными нормами;

- создание пожарных частей в населенных пунктах округа, согласно действующим нормам.

При оптимальном развитии округа, т. е. при условии реализации основных мероприятий, предусмотренных Генеральным планом и направленных на улучшение среды жизнедеятельности, прогнозируемая численность населения округа составит:

- на первую очередь (2020 г.) – 16,600 тыс. жителей; стабилизация структуры населения, снижение миграционного оттока;

- на расчетный срок (2031г.) – 16,847 тыс. жителей; преодоление кризисной демографической ситуации, постепенный положительный прирост населения за счет естественного и миграционного прироста.

Сводные данные о существующей и проектной численности населения в населенных пунктах округа приведены в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3.

Численность населения в населенных пунктах Сосьвинского городского округа.

| № | Населенные пункты | Кол-во жителей на исход. год (2012г.) | Кол-во жителей на расчет. срок (2031г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Сосьва, в том числе: - спецконтингент (данные за 2010 г.) - д. Мишина | 9337 2653 31 | 9500 около 2500 31 |
| 2. | п. Восточный | 5159 | 5300 |
| 3. | с. Кошай | 781 | 800 |
| 4. | с. Романово | 554 | 600 |
| 5. | с. Маслова | 164 | 175 |
| 6. | п. Пасынок | 215 | 230 |
| 7. | д. Молва | 64 | 70 |
| 8. | д. Монастырка | 19 | 20 |
| 9. | п. Чары | 0 | 0* |
| 10. | д. Денисова | 16 | 16 |
| 11. | д. Киселева | 0 | 0* |
| 12. | д. Копылова | 28 | 32 |
| 13. | д. Крапивная | 0 | 0* |
| 14. | д. Куропашкина | 24 | 24 |
| 15. | д. Матушкина | 10 | 15 |
| 16. | п. Новая Заря | 0 | 0* |
| 17. | п. Совьва Новая | 21 | 25 |
| 18. | ж\д ст. Новая Заря | 3 | 0* |
| 19. | д. Тюменская | 0 | 0* |
| 20. | д. Угловая | 2 | 0* |
| 21. | д. Усть-Березовка | 3 | 0* |
| 22. | д. Усть-Хмелевка | 37 | 40 |
| 23. | п. Зеленый | 1 | 0* |
|  | ИТОГО: | 16438 | 16847 |

*- сезонное проживание (дачи, фермерские хозяйства, охотничьи домики)/вахтовый метод работы (железнодорожные станции).

Раздел подготовлен по материалам данных, предоставленных администрацией Сосьвинского городского округа; Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.; ГП и ПЗиЗ п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки); ПЗиЗ 19 сельских населенных пунктов Сосьвинского городского округа, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

# 3.4. Варианты территориального развития.

Сосьвинский городской округ характеризуются потенциально выгодным геополитическим положением в системе расселения Свердловской области (на его территории находится географический центр области). В первую очередь это связано с уникальным природно-рекреационным потенциалом (развитие туризма, рыболовства, организация охотничьих угодий), а также наличием сырьевой базы для развития лесозаготовительной, лесоперерабатывающей, строительной промышленности. Кроме того по территории округа проходят автомобильная магистраль областного значения Серов – Сосьва - Гари, железнодорожная магистраль Екатеринбург – Алапаевск - Серов. Центр городского округа – рабочий поселок Сосьва – значительно удален от двух крупнейших городов Урала: расстояние по автомобильным дорогам до г.Екатеринбург составляет 413 км, до г. Пермь – 513 км. Ближайшим крупным населенным пунктом к нему является г. Серов, расположенный на расстоянии 108 км по автомобильным дорогам. Территория округа благоприятна для развития сельскохозяйственной отрасли: животноводства, звероводства, рыбного промысла, выращивания овощных культур.

Наиболее целесообразным представляется комплексное освоение территории округа с использованием всех видов ресурсов.

Таким образом, учитывая сложившуюся систему расселения, структуру производственной базы, а также природные, экономические и географические особенности территории, основными направлениями дальнейшего развития Сосьвинского городского округа являются:

- развитие существующих населенных пунктов (развитие малоэтажного жилищного строительства, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, создание мест приложения труда, организация новых отраслей деятельности, таких как туризм, рыболовство и т.д.);

- развитие производственной базы (предприятий лесопромышленной  и строительной индустрии на базе местных сырьевых ресурсов);

- развитие сельскохозяйственной отрасли с максимально полным циклом переработки продукции (пищевая индустрия), в том числе мелкотоварного производства в домашних хозяйствах, а также животноводства и растениеводства;

- создание сети объектов спорта, активного отдыха, и туризма местного и регионального уровня, связанной с рекреационным и историко-культурным потенциалом территории городского округа;

- развитие малого и среднего бизнеса (сфера торговли, дорожного сервиса, обслуживание населения);

- развитие транспортной инфраструктуры городского округа;

- градостроительное освоение земель округа, предусматривающее максимальное сохранение природных ресурсов, в первую очередь охрану водных объектов;

- создание территорий сезонного проживания (дачи, фермерские хозяйства, охотничьи домики) на базе нежилых населенных пунктов.

Вариантами для дальнейшего развития Сосьвинского городского округа могут быть:

- приоритет развития лесозаготовительной отрасли, что приведет к снижению качества природной среды и, как следствие, к снижению привлекательности территории городского округа для развития сферы отдыха и туризма;

- незначительное развитие сельскохозяйственной отрасли и пищевой индустрии, что приведет к стагнации сельских населенных пунктов, а также к необходимости поставок продуктов питания из других районов области, что негативно скажется на бюджете жителей округа.

# 3.5. Планировочная организация территории.

Основой планировочной структуры городского округа является урбанизированный каркас: автодороги и железнодорожные магистрали, а также природный каркас: лесные массивы и реки.

Сложившаяся система расселения Сосьвинского городского округа легко прочитывается. Все населенные пункты приурочены к зонам основного урбанизированного и природного каркасов. Наиболее крупные из них тяготеют к основным территориальным автодорогам и железнодорожной магистрали, а также пойме реки Сосьва, являющейся основной природной планировочной осью территории Сосьвинского городского округа. Исключение составляет п. Чары, расположенный в восточной части округа в окружении лесных массивов. Административный центр городского округа расположен на пересечении двух планировочных осей – р. Сосьва и автодороги Серов – Сосьва – Гари.

Основными территориальными автодорогами и железнодорожными магистралями, образующими «скелет» урбанизированного каркаса городского округа являются:

- в меридиональном и северо-западном направлениях:

- автодорога Сосьва – Кошай – Восточный: вдоль нее расположены с. Кошай, д. Молва, д. Угловая, д. Усть-Хмелевка, д. Тюменская, п. Восточный;

- автодорога Серов – Сосьва – Гари (северо-западное направление): вдоль этого участка дороги расположены с. Маслова, д. Матушкина, д. Копылова;

- железнодорожная магистраль Екатеринбург – Алапаевск – Серов:  проходит через п. Восточный, д. Усть-Березовка, п. Зеленый, п. Сосьва Новая, п. Пасынок, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря;

- в широтном направлении:

- автодорога Серов – Сосьва – Гари (восточное направление): вдоль этого участка дороги расположены  д. Монастырка, д. Киселева, р. п. Сосьва, д. Мишина;

- автодорога местного значения Куропашкина – Романово – Монастырка, примыкающая к основной автодороге Серов – Сосьва – Гари: вдоль нее расположены с. Романово, д. Куропашкина, д. Крапивная, д. Денисова.

Основу природного каркаса образует гидрографическая сеть района – практически все населенные пункты расположены на берегах рек. На крупнейших реках района и относящихся к ним  озерах - старицах – р.Сосьва и ее главного притока р. Ляля – расположены р. п. Сосьва, д. Мишина, д. Маслова, д. Матушкина, с. Романово, д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова, п. Зеленый, д. Киселева, д. Копылова, с. Кошай. П. Восточный расположен на берегу р. Тура. Остальные населенные пункты округа расположены  на берегах более мелких рек, большинство из которых являются притоками р. Сосьва.

Сложившаяся планировочная структура городского округа  относится к линейному  типу. Все населенные пункты, включая крупные, последовательно «нанизаны» на лучи автодорог и железнодорожную магистраль. Планировочно, система расселения городского округа сформирована двумя основными агломерациями населенных пунктов – центральной и южной.

Главный центр системы расселения – р.п.Сосьва – формирует центральную  (основную) агломерацию населенных пунктов, занимающую половину территории округа (берега рек Сосьва, Ляля  и вся часть территории округа, расположенная севернее названных водных артерий). К данной агломерации относится большинство населенных пунктов округа (всего 19 населенных пунктов).

Другую агломерацию – южную – формирует вокруг себя второй по величине и значению населенный пункт Сосьвинского городского округа – п. Восточный, лежащий на левом берегу р. Тура на южной границе округа. В нее входят четыре населенных пункта: д. Угловая, д. Усть-Березовка, д. Усть-Хмелевка, д. Тюменская.

Большинство населенных пунктов достаточно компактно расположено в пределах агломераций, только один малый населенный пункт  расположен на значительном удалении от основных коридоров расселения - это п. Чары.

Трассировка основных и второстепенных автодорог округа далека от прямолинейной и зачастую повторяют извилистые очертания рек, что в первую очередь обусловлено разнообразием форм рельефа рассматриваемой территории.

Таким образом:

- коридоры  расселения по направлениям основных транспортных связей и опорного экологического каркаса определены;

- территория округа в целом хорошо сохранена в экологическом отношении: имеет практически ненарушенную экосистему и составляет ценнейший ландшафтно-экологический и рекреационный ресурс Свердловской области;

- округ обладает сырьевым ресурсом для развития лесной промышленности;

- при условии рационального использования земельных ресурсов округ обладает достаточным территориальным потенциалом для своего развития.

Проектное предложение.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру округа, природно-рекреационный потенциал и существующую производственную базу населенных пунктов, общая концепция планировочного развития и градостроительного освоения территории округа представляется следующей:

- увеличение плотности освоения территорий округа, а именно:

- создание на территории округа сети объектов спорта и туризма, дорожного сервиса,  вне границ населенных пунктов (на участках, свободных от лесных массивов), а также на базе малых нежилых населенных пунктов округа (д. Тюменская, д. Киселева, д. Крапивная, п. Новая Заря, п. Чары);

- размещение новых производственных объектов на базе существующих сельскохозяйственных предприятий, месторождений полезных ископаемых, основного местного сырьевого ресурса - леса;

- организация сельскохозяйственных угодий на свободных от лесных массивов территориях, примыкающих к населенным пунктам;

- реконструкция существующих заброшенных промышленных и сельскохозяйственных предприятий округа, организация новых предприятий и конкурентоспособных мест приложения труда на свободных от застройки территориях внутри границ населенных пунктов округа;

- дальнейшее планировочное развитие существующих населенных пунктов округа в сложившихся границах  (р.п. Сосьва и д. Мишина, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, с. Маслова, д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, д. Монастырка, п. Сосьва Новая);

- строительство дачных поселков, садовых кооперативов, баз отдыха, охотничьих и рыболовецких домиков на территориях малых населенных пунктов округа, в т.ч. нежилых  (д. Тюменская, д. Киселева, д. Крапивная, п. Новая Заря, п. Чары, д. Усть-Березовка, п. Зеленый, д. Угловая, д. Денисова, д. Куропашкина).

- создание комфортной среды проживания во всех населенных пунктах, а именно:

- развитие социальной инфраструктуры округа с центром в р.п.Сосьва, развитие крупных и средних населенных пунктов округа (п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, с. Маслова) в качестве подцентров обслуживания населения;

- обеспечение малых населенных пунктов округа социально-гарантированным уровнем обслуживанием населения (строительство детских садов, отделений связи, врачебных пунктов, станций пожарной охраны, объектов торговли, организация маршрутов школьных автобусов);

- реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры округа, в том числе газификация, централизованное водоснабжение населенных пунктов;

- усовершенствование транспортной инфраструктуры в целях создания надежной, удобной транспортной связи всех населенных пунктов между собой и организации внешних связей с населенными пунктами региона;

- освоение территорий района при условии максимального сохранения зон естественного природного ландшафта:

- строительство всех новых объектов промышленности, коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, на участках незанятых лесными массивами (в границах населенных пунктов);

- установка локальных очистных сооружений на всех существующих и проектируемых предприятиях округа;

- организация централизованного водоотведения во всех основных населенных пунктах округа, строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;

- строительство полигонов ТБО, скотомогильников, организация площадок сбора ТБО с последующим вывозом на полигоны во всех населенных пунктах округа;

соблюдение регламентов водоохранных и прибрежных защитных зон рек, зон санитарной охраны водозаборных скважин, организация территорий первого пояса ЗСО источников централизованного водоснабжения;

- строительство объектов отдыха и туризма с максимальным сохранением существующих лесов и компенсационными посадками в случае вырубки;

- развитие рекреационных пространств природной среды, а именно:

- создание на территории округа единой сети объектов регионального и местного значения, связанных с активным отдыхом, оздоровлением и туризмом.

Таким образом, на территории Сосьвинского городского округа можно выявить следующие зоны приоритетного градостроительного освоения:

- производственная зона, связанная с лесозаготовкой, деревообработкой и строительной отраслью, на территориях крупных населенных пунктов округа:

- р.п. Сосьва (обновление производственной базы существующих лесопромышленных предприятий, рост производительности труда и как результат – увеличение объемов заготовки леса и повышение конкурентоспособности лесопродукции);

- п. Восточный (основное направление деятельности предприятий - деревообрабатывающее производство (бревна оцилиндрованные, брус, доска необрезная, шпон, фанера и т.д.), лесозаготовка);

- п. Пасынок (открытие  нового крупного предприятия по лесозаготовке и деревообработке);

- с. Кошай (нефтеперекачивающая станция ЛПДС «Сосьва» Урайского УМН ООО «Сибнефтепровод»);

- зона сельскохозяйственного использования на территориях:

- п. Восточный:  ИП «Ягодка» (животноводство);

- с. Кошай:  организация агропромышленной зоны для строительства животноводческой фермы (на въезде со стороны п. Восточный, юго-западнее жилых кварталов), состоящей из коровника на 200 голов, телятника, молочного блока, убойно-санитарного пункта, разделочного пункта, ветеринарного пункта;

- с. Романово: организация агропромышленной зоны для строительства животноводческой фермы (расположенной южнее проектируемой жилой застройки и электроподстанции), состоящей из коровника на 200 голов, телятника, свинарника на 500 голов, молочного блока, убойно-санитарного пункта, разделочного пункта, ветеринарного пункта;

- развитие малых сельскохозяйственных предприятий (с. Маслова, д. Монастырка, д. Тюменская);

- зона основных транспортных коридоров (размещение объектов дорожного сервиса вдоль основных территориальных автодорог);

- зона объектов отдыха и туризма (п. Чары, п. Новая Заря, д. Крапивная), охотничьи домики в пойменных территориях р. Сосьва и р. Ляля;

- зона естественного ландшафта (горы, лесные массивы, луга, пойменные территории рек).

# 3.6. Развитие населенных пунктов.

Проектом предлагается стабилизация современной системы расселения с развитием населенных пунктов (строительство и реконструкция жилого фонда, строительство объектов культурно-бытового обслуживания, развитие и реконструкция инженерной и транспортной инфраструктур, развитие экономической базы).

Основу системы расселения составляют крупные населенные пункты – административный центр округа р.п. Сосьва и п. Восточный, являющиеся центрами двух основных агломераций, сложившихся на рассматриваемой территории (центральной и южной, соответственно).  Они выполняют функции не только административных центров, но и центров социального обслуживания населения, экономических центров, имеют более выгодное географическое местоположение, в том числе связанное с лучшей транспортной доступностью. Также как подцентры экономического развития, социального и культурно-бытового обслуживания населения могут быть выделены средние населенные пункты округа – с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, с. Маслова. Остальные населенные пункты (всего 18 населенных пунктов) не обладают развитой экономической и социальной базой.

По существующим населенным пунктам городского округа выделены две группы, имеющие различия в направлении их дальнейшего развития:

1. Развиваемые населенные пункты – имеющие собственную производственную базу и потенциал для дальнейшего экономического развития, где предусмотрен рост производственного потенциала существующих предприятий, строительство новых предприятий деревообрабатывающей, строительной промышленности, создание агропромышленных комплексов, строительство объектов спорта и туризма, крупных центров по обслуживанию населения. В этих населенных пунктах намечается концентрация нового жилищного строительства с развитием инженерного оборудования (газификация, водоснабжение, водоотведение), в том числе коттеджное строительство, ориентированное на удовлетворение запросов жителей г. Верхотурье, г. Алапаевск, г. Серов и других близлежащих городов в связи с растущим интересом к индивидуальному жилью и престижем загородного проживания.

Также проектом предусмотрено развитие системы обслуживания населения всех уровней:

- учреждений образования, в том числе среднего специального, высшего и дополнительного внешкольного;

- здравоохранения;

- физкультуры и спорта;

- торговли и бытового обслуживания.

К развиваемым населенным пунктам, в первую очередь, относятся: центр городского округа р.п.Сосьва; второй крупный населенный пункт округа – п. Восточный; средние населенные пункты округа – с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, с. Маслова; малые населенные пункты округа, обладающие потенциалом  -  д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, д. Монастырка, п. Сосьва Новая.

Развитие р.п. Сосьва.  Из числа основных наиболее крупных проектных мероприятий, предусмотренных в рамках реализации Генерального плана р.п. Сосьва и д. Мишина можно выделить три:

- вынос свалки с территории жилой застройки и строительство полигона ТБО на ранее отведенном для этого участке в 5,5 км к северу-востоку от поселка с устройством подъездной дороги от автодороги Серов – Сосьва – Гари;

- перенос производственной площадки спецучреждения ФСИН ФГУ ИК-18 из водоохраной зоны р. Сосьва на территорию упорядочиваемой промышленно-коммунальной зоны в юго-западной части поселка;

- вынос лечебного (туберкулезного) учреждения ЛИУ-23 с существующей площадки в северную часть поселка, за пределы селитебной территории, поскольку в СЗЗ этого учреждения (500 м) попадает значительная часть существующей жилой застройки, а также школа.

Предлагаемые мероприятия способствуют упорядочению производственно-коммунальных зон и функционального зонирования поселка в целом, улучшению экологической ситуации и условий проживания населения.

В генеральном плане заложен принцип обеспечения наилучших условий для проживания жителей за счет следующих основных предложений:

- создание благоприятных санитарно-гигиенических и экологических условий в существующих жилых кварталах (исключения вредного воздействия промышленных и коммунальных объектов - вынос свалки и лечебного учреждения, организация и озеленение СЗЗ предприятий, строительство полигона ТБО за пределами поселковой черты, снос ветхой жилой застройки, озеленение улиц);

- строительство объездной поселковой дороги в качестве участка автодороги Серов – Сосьва – Гари с северо-западной и северной сторон поселка для снижения транзитного грузового движения через центральную часть поселка;

- создание системы озеленения общего пользования поселка дополнительно к существующим  зеленым массивам (на территориях предприятий колоний, у школы № 1, по берегам рек, больничного комплекса);

- упорядочение улично-дорожной сети поселка с частичной реконструкцией и капитальным ремонтом существующих и строительством ряда новых участков;

- организация маршрутов движения общественного транспорта, строительство автобусной станции;

- реконструкция кварталов жилой застройки со сносом ветхоаварийного жилья и последующим новым строительством;

- строительство новых объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения  (организация новых мест в детских садах и школах (строительство  детского сада на 160 мест и новой общеобразовательной школы на 400 мест взамен ветхо-аварийного здания школы № 4), окончание строительства больничного комплекса – стационара на 26 коек и поликлиники на 100 посещений в смену, строительство общежития для размещения дома ветеранов, спортивного комплекса с плавательным бассейном и т.д.).

В целях улучшения функционального зонирования территорий Генеральным планом предусматривается:

-  размещение необходимого на расчетный срок промышленного и коммунально-складского строительства в пределах сложившихся промышленных территорий в юго-западной части поселка, приближенных к существующим железнодорожным путям и автодорогам, а также в санитарно-защитной зоне кладбища;

-  создание зон активного отдыха и спорта в районе реки Олта с центральным стадионом и спортивным корпусом, а также у Патинского пруда с игровыми площадками, пляжами, лодочной станцией и домом рыбака;

-  озеленение всей прибрежной полосы вдоль левого берега р. Сосьва, создание в этой полосе пешеходной аллеи с благоустройством и малыми архитектурными формами;

-  развитие больничного комплекса с полным объемом профилированных зданий на существующей территории с дополнительными посадками зеленых насаждений;

-  развитие общественного центра поселка в пределах улиц Свободы, Свердлова, Алексеева, Ленина, Толмачева, Балдина и Митина.

Генеральным планом предусмотрено размещение в р.п. Сосьва скотомогильника с учетом соблюдения СЗЗ (1000 м). Данный объект будет размещен на площадке в полутора километрах на юго-запад от п. Сосьва Новая.

Подраздел подготовлен по материалам Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.

Развитие п. Восточный:

- организацию новых микрорайонов коттеджной застройки;

- создание развитой системы учреждений обслуживания социально – гарантированного уровня для всех планировочных районов поселка;

- создание единой системы зеленых насаждений и благоустройства, включающих в себя: озеленение общего пользования различного назначения (скверы, бульвары, парки), озеленение основных улиц, озеленение прибрежных защитных зон реки Липовка и ее притоков, берегоукрепительные работы; озеленение и благоустройство участков общественных учреждений (школ, детских садов, учреждений спорта, здравоохранение и т.д.) создание системы санитарно – защитного озеленения;

- улучшение условий передвижения населения между планировочными районами путем создания четкой структуры главных, основных и второстепенных улиц, реконструкции существующих плотин, по которым осуществляется автомобильное движение, строительство железнодорожных переездов, в т.ч. для организации грузового движения в обход основных массивов жилой застройки;

- достижения эффективного гигиенического комфорта и оздоровления окружающей среды путем создания защитных зон предприятий и объектов коммунального хозяйства, вынос жилого фонда из границ СЗЗ предприятий, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов поселка.

Проектом предусмотрена организация общепоселкового центра за счет строительства учреждений обслуживания по ул. Кошевого, а именно: спорткомплекса, включающего в себя спортивно-оздоровительный клуб, 2 спортивных зала, бассейн, тренажерный зал, массажный кабинет; дома быта, который будет включать: салон красоты, пункт ремонта  одежды/обуви, кафе на 20 человек, отделение Сбербанка РФ, магазин непродовольственных товаров; организация сквера рядом с домом быта и спорткомплексом.

В поселке проектируются новые объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: детский сад на 40 мест по ул. Толстого; детский сад на 40 мест по ул. Почтовая; физкультурно-оздоровительный центр на завершении переулка Паркового, включающий в себя спортивно-оздоровительный клуб, 2 спортивных зала, бассейн, тренажерный зал, массажный кабинет; спортивное ядро, а также площадки для спортивных игр в проектируемых скверах. На расчетный срок планируется территориальный рост общественно – деловой зоны поселка в 2 раза.

Формирование основной производственной зоны предусмотрено в юго–западной части поселка в районе существующего ЗАО «Аргус СФК», где имеются территориальные возможности для размещения предприятий (V-III класса вредности). Основные мероприятия по организации промышленной и коммунально – складской зоны п.Восточный: функционирование и развитие производств ЗАО «Аргус СФК», ЛХПО филиала «Сотринский», базы УМП, ИП «Куропаткин», ИП «Ягодка», хлебозавода.

Существующие кварталы жилой застройки  по ул. Заводская и вдоль железнодорожной ветки подлежат выносу, так как находятся в границах СЗЗ железной дороги, СЗЗ электростанции и СЗЗ ЛЭП 110 кВ, с переселением жильцов в новые экологически благоприятные кварталы. Территории предприятий, коммунально-складских зон поселка, непосредственно граничащих  с жилой застройкой, будут упорядочены из условия соблюдения нормативных санитарных разрывов, проектом предусмотрена посадка санитарно – защитного озеленения.

Предусмотрено благоустройство ул. Ленина, ул. Пушкина, ул. Луначарского, ул. Есенина, ул. Труда, ул. Парковая, ул. Серова, ул. Уральская с организацией освещения и озеленением. На центральных улицах поселка  (ул.Заводская и ул.Коммунальная (проектное название)) предусмотрена организация тротуаров, освещения, посадка деревьев, газонов, цветников и бордюрных кустарников.

Подраздел подготовлен по материалам Генерального плана  п. Восточный, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

Развитие с. Кошай:

- развитие коттеджной застройки (организация новых участков коттеджной застройки внутри существующих кварталов и на свободных территориях - в Струнино по улицам Неглинная, Лесная, Жилая новая (рабочее название), в Алексеевке по ул.Заречная и пер.Полевой);

- развитие общественного центра, его функциональное насыщение, благоустройство и усиление презентационной функции за счет строительства учреждений обслуживания по ул. Нефтепроводчиков (универсального магазина, столовой, КБО, детского сада),  ветеринарного участка, организации скверов, объединяющих все общественные здания между собой системой пешеходных аллей и дорожек;

- создание развитой системы учреждений социально – гарантированного  уровня обслуживания села;

- создание спортивной зоны, включающей строительство здания дворца спорта (спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Ворошилова) и открытого стадиона. В здании  спортивно-оздоровительного клуба предусмотрено размещение двух детских кружков;

- развитие системы здравоохранения населения (строительство нового ФАПа);

- строительство пожарной станции на 2 спецмашины;

- создание единой системы зеленых насаждений и благоустройства, включающих в себя: озеленение общего пользования различного назначения (скверы, бульвары, парки), озеленение основных улиц, озеленение прибрежных защитных зон водохранилища, берегоукрепительные работы; озеленение и благоустройство участков общественных учреждений (школ, детских садов, учреждений спорта, здравоохранения и т.д.), создание системы санитарно – защитного озеленения;

- улучшение условий передвижения населения путем создания четкой структуры главных, основных и второстепенных улиц, ремонт и благоустройство основных транспортных магистралей села, создание новых улиц;

- максимальное сохранение и развитие природных ресурсов села;

- реконструкция ветхого, аварийного жилья;

- организация рыбной ловли на реке Сосьва (строительство домиков для рыболовов и охотников);

- формирование сельскохозяйственной зоны (животноводческой фермы) на западе района Струнино, за жилой застройкой, на границе населенного пункта;

- организация полигона ТБО;

- строительство пункта придорожного сервиса, включающего в себя АЗС, СТОА, магазин.

Основной задачей по организации производственной зоны села Кошай (основа градообразующей отрасли) на расчетный срок реализации Генерального плана является создание  агропромышленной зоны  и размещение  животноводческой фермы состоящей из:

- коровника на 200 голов

- телятника

- молочного блока

- убойно-санитарного пункта

- разделочного пункта

- ветеринарного пункта

- участка под размещение рыбачьих и охотничьих домиков.

Подраздел подготовлен по материалам Генерального плана  с. Кошай, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

Развитие с. Романово:

- развитие коттеджной застройки (организация новых участков коттеджной застройки внутри существующих кварталов по улицам Толмачева, Центральная, Молодежная и Новая (рабочее название)). Реконструкция ветхого, аварийного жилья;

- организация нового градообразующего предприятия - животноводческой фермы на юге села, вне селитебных территорий, состоящей из:

- коровника на 200 голов;

- телятника;

- свинарника на 500 голов;

- молочного блока;

- убойно-санитарного пункта;

- разделочного пункта;

- ветеринарного пункта.

Предусмотрено расширение ветеринарного участка в связи со строительством животноводческой фермы.

- выделение участка под рыбацкие и охотничьи домики;

- организация и упорядочение производственных и коммунально–складских зон с целью повышения экологической безопасности и увеличения эффективности  использования градостроительного потенциала этих зон в интересах развития села;

- организация территории полигона ТБО. Данная территория предусмотрена за границами населенного пункта, вне границ третьего пояса водозаборных скважин. Примерное расстояние от территории полигона ТБО до  проектируемой жилой застройки 1500 м. СЗЗ полигона составляет 500 м;

- развитие общественного центра, его функциональное насыщение, благоустройство и усиление презентационной функции, создание развитой системы учреждений обслуживания социально – гарантированного уровня села;

- развитие общественного центра предусмотрено за счет строительства учреждений обслуживания по ул.Центральная, а именно: КБО, столовой, по ул.Толмачева – спортивно-оздоровительного комплекса, по ул.Советская – детского сада на 30 мест. Кроме того проектом предусмотрена организация скверов объединяющих все общественные здания системой пешеходных аллей и дорожек;

- предусматривается развитие сферы обслуживания населения: организация дополнительных школьных классов, строительство нового ФАПа (три койко-места), размещение двух детских кружков в здании  спортивно-оздоровительного клуба, строительство универсального магазина;

- организация рыбной ловли на реке Сосьва (строительство домиков для рыболовов и охотников);

- организация спортивной зоны (строительство спортивно-оздоровительного клуба, за коммунальной территорией гаражей и пожарной части, с прилегающей благоустроенной территорией, на которой организованы игровые площадки спортивных игр и игр детей);

- создание единой системы зеленых насаждений, включающих в себя: озеленение общего пользования различного назначения (скверы, бульвары, парки), озеленение основных улиц, озеленение прибрежных защитных зон водохранилища, берегоукрепительные работы; озеленение и благоустройство участков общественных учреждений (школ, детских садов, учреждений спорта, здравоохранения и т.д.), создание системы санитарно – защитного озеленения, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов села;

- улучшение условий передвижения населения путем создания четкой структуры главных, основных и второстепенных улиц, ремонт и благоустройство основных транспортных магистралей села, создание новых улиц.

Подраздел подготовлен по материалам Генерального плана  с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

Развитие п. Пасынок. Экономическая база поселка получит развитие за счет строительства нового объекта промышленности – предприятия лесоперерабатывающей и лесозаготовительной промышленности, размещенного на свободной от застройки площадке, примыкающей к железнодорожной магистрали. Это обеспечит хорошую транспортную доступность на промышленную территорию и оградит селитебную зону поселка от передвижения грузового транспорта. Территория будет отделена от жилой застройки полосой санитарно-защитного озеленения.

Помимо этого в поселке планируется строительство пожарной станции на 2 спецмашины, объектов социальной инфраструктуры, объектов культурно-бытового обслуживания населения с учетом потребностей жителей населенного пункта; реконструкция и развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Планируется развитие селитебной зоны (снос и реконструкция ветхого и аварийного жилья, строительство нового жилья).

Развитие с. Маслова. Экономическая база получит развитие за счет развития  сельскохозяйственной промышленности – ООО «Масловское» (разведение крупного рогатого скота).

Планируется развитие селитебной зоны (снос и реконструкция ветхого и аварийного жилья, строительство нового жилья); строительство объектов социальной инфраструктуры, объектов культурно-бытового обслуживания населения с учетом потребностей жителей села и близлежащих малых населенных пунктов; реконструкция и развитие объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

На площадке, примыкающей к территории села с юго-восточной стороны, проектируется размещение скотомогильника. Место  выбрано с учетом соблюдения СЗЗ (1000 м).

Строительство пункта придорожного сервиса на автотрассе Серов – Сосьва - Гари, включающего в себя АЗС, СТОА, магазин.

Предусмотрено развитие малых сельских населенных пунктов: д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, д. Монастырка, п. Сосьва Новая, связанное с организацией новых малых промышленных, строительных и сельскохозяйственных предприятий, новым дачным строительством, а именно:

Д. Усть-Хмелевка. Возможность размещения малых предприятий строительной промышленности, столярного цеха и т. д. (2 площадки); развитие сельскохозяйственных угодий; дачное строительство.

Д. Матушкина. Дачное строительство. Организация рыбной ловли на реке Сосьва (строительство домиков для рыболовов). В деревне предусмотрена организация детского спортивного лагеря.

Д. Копылова. Возможность размещения малых предприятий строительной промышленности, столярного цеха и т. д. (1 площадка); развитие сельскохозяйственных угодий; дачное строительство.

Д. Молва. Дачное строительство. Организация сельскохозяйственных угодий.

Д. Монастырка. Развитие сельскохозяйственной отрасли, дачное строительство. Наличие территориальных возможностей для размещения нового объекта сельскохозяйственной промышленности (строительства агропромышленного предприятия по выращиванию овощных культур, строительства тепличных хозяйств).

П. Сосьва Новая. Дачное строительство. Наличие территориальной возможности для размещения малого промышленного предприятия (столярный цех).  Размещение на прилегающей к поселку территории (на юго-западе) полигона ТБО, обслуживающего административный центр округа – р.п. Сосьва, с учетом соблюдения СЗЗ (500 м).

Указанные населенные пункты имеют выгодное положение в сложившейся системе расселения, связанное с близостью главных автомобильных и железнодорожных артерий, а также основных населенных пунктов Сосьвинского городского округа. Данное обстоятельство является благоприятным фактором, способствующим их дальнейшему развитию.

Сохраняемые населенные пункты – малые населенные пункты городского округа, в т.ч. нежилые, не имеющие собственной производственной базы, а также потенциальных трудовых ресурсов для создания промышленных, агропромышленных предприятий и крупных центров обслуживания. Их дальнейшее развитие предполагает сохранение численности жителей на современном уровне, либо преобразование населенного пункта в дачный поселок с преимущественно сезонным проживанием.

В данных населенных пунктах намечается реконструкция инженерной инфраструктуры, жилого фонда и в незначительной степени новое жилищное строительство, новое дачное строительство, создание системы обслуживания на социально-гарантированном уровне: строительство ФАПов, отделений связи, небольших объектов торговли, организация пожарных пирсов и пожарных резервуаров для хранения воды.

К сохраняемым населенным пунктам Сосьвинского городского округа относятся: д. Денисова, д. Усть-Березовка, п. Зеленый, д. Угловая, ж\д станция Новая Заря, д. Куропашкина, д. Тюменская, д. Киселева, д. Крапивная, п. Новая Заря, п. Чары.

Сохраняемые населенные пункты можно разделить на две принципиальные группы: с постоянным населением и нежилые, с сезонным проживанием.

Д. Денисова и д. Куропашкина согласно проекту, относятся к первой группе, с постоянным населением. Данные населенные пункты расположены в природной зоне вдали от основных транспортных магистралей и крупных населенных пунктов округа, в этих населенных пунктах проектом предусмотрено строительство охотничьих домиков, дачное строительство, постоянное проживание населения (без увеличения).

Д. Усть-Березовка, п. Зеленый, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря расположены на железнодорожной магистрали и являются остановочными пунктами. Постоянное население в этих населенных пунктах проектом не предусмотрено, обслуживание остановочных пунктов – работа вахтовым методом. Постоянное проживание жителей д. Усть-Березовка предусмотрено в п. Восточный; п. Зеленый  – в р.п. Сосьва или п. Сосьва Новая, п. Новая Заря и ж\д станции Новая Заря – в п. Пасынок.

Д. Угловая, д. Тюменская, д. Киселева, д. Крапивная, п. Чары  рассматривались в проекте как населенные пункты временного проживания. На их территории возможно строительство дачных и садовых поселков (д. Угловая, д. Тюменская, д. Крапивная); баз отдыха и детских спортивных и оздоровительных лагерей, охотничьих домиков (д. Киселева, п. Чары). Есть также  территориальная возможность для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий (за расчетный срок Генерального плана). Такое решение обусловлено отсутствием в них постоянного населения на момент разработки настоящего Генерального плана (2012 год) (исключение составляет д. Угловая (население 2 человека), постоянное проживание которых предусмотрено в п. Восточный, отсутствием мест приложения труда, значительное удаление от основных населенных пунктов округа и транспортных артерий (п. Чары, д. Крапивная).

Жилищное строительство.

Часть населенных пунктов городского округа имеют территориальный дефицит для развития, что связано с природными особенностями района: наличием крупных массивов лесного фонда, многочисленных рек.

На исходный год проектирования (2012) территориальный дефицит наблюдается в крупных населенных пунктах Сосьвинского городского округа – административном центре – р.п. Сосьва и в п. Восточный. Развитие селитебной зоны в данных населенных пунктах предусматривается в основном за счет реконструкции существующего жилья, а также строительства новых  жилых домов на свободных участках внутри сложившихся кварталов.

Также территориальный дефицит существует в таких малых населенных пунктах округа, как д. Усть-Березовка (нежилая), п. Сосьва Новая, ж\д станция Новая Заря.

Большим запасом земель для развития селитебной зоны обладают такие развиваемые населенные пункты, как с. Кошай, с. Романово, с. Маслова, д. Матушкина, д. Копылова, д. Усть-Хмелевка, а также сохраняемые населенные пункты – д. Куропашкина (дачное строительство), п. Новая Заря (временное проживание, дачное строительство), п. Зеленый (временное проживание, дачное строительство), д. Угловая (временное проживание, дачное строительство), д. Тюменская (временное проживание, дачное строительство), п. Чары (временное проживание, охотничьи и рыболовецкие домики, базы отдыха).

В таких развиваемых населенных пунктах, как п. Пасынок и д. Монастырка, а также сохраняемых – д. Денисова (дачное строительство), д. Киселева (временное проживание, дачное строительство), д. Крапивная (временное проживание, организация баз отдыха, детских спортивных и оздоровительных летних лагерей)  имеется ограниченный запас территорий для развития селитебной зоны.

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из перспективной численности жителей (количества жителей на расчетный срок проекта – 2031г.) населенных пунктов и обеспеченности 30 м²/чел. (нижний предел показателя жилищной обеспеченности «уровень повышенной комфортности» табл.1 п.72 главы 13 НГПСО 1-2009.66), либо отдельной квартирой/индивидуальным жилым домом для каждой семьи. В малых сохраняемых населенных пунктах (д. Денисова и д. Куропашкина) предусмотрена только реконструкция существующего жилого фонда в связи с сохранением численности жителей на современном уровне. В малых населенных пунктах округа временного проживания населения (д. Усть-Березовка, п. Зеленый, ж\д станция Новая Заря, п. Новая Заря, д. Угловая, д. Тюменская, д. Киселева, д. Крапивная, п. Чары) проектом предусмотрено строительство дачных участков, баз отдыха, летних спортивных оздоровительных лагерей, жилых корпусов для обслуживающего персонала (вахтовый метод работы), охотничьих и рыболовецких домиков, площадь которых не входит в жилой фонд округа.

Норма обеспечения населения жилой площадью принята 30 м²/чел  (нижний предел показателя жилищной обеспеченности «уровень повышенной комфортности» табл.1 п.72 главы 13 НГПСО 1-2009.66).

Таким образом, жилищный фонд населенных пунктов на расчетный срок проекта – 2031г., составит:

- р.п. Сосьва и д. Мишина. Жилищный фонд р.п. Сосьва и д. Мишина по данным БТИ на 01.01.2007 г. составил 151.7 тыс. м2 общей площади, из них:

- 98.6 тыс. м2 - усадебная застройка;

- 53,1 тыс. м2 малоэтажная жилая застройка (в том числе 25,3 тыс. м2 – капитальная).

При численности населения 9.7 тыс. чел. средняя обеспеченность общей площадью в настоящее время составляет 15.6 м2/чел.

При проектной обеспеченности 26,0 м2 на человека (принята средняя обеспеченность по Свердловской области на период до 2025 г.) (согласно материалам Генерального плана р.п. Сосьва и д.Мишина) общий необходимый объем жилищного фонда составит 247,0 тыс. м2 общей площади. Общий объем нового строительства на расчетный срок до 2030 г. составит 135.0 тыс. м2 общей площади.

Убыль жилого фонда на расчетный срок определена в количестве 39.7  тыс. м2 обшей площади, в том числе:

– по ветхости и аварийности                             - 9.8 тыс. м2

– по реконструкции                                          - 25.0 тыс. м2

– под организацию санитарно-защитных зон  - 4.9 тыс. м2 .

Соотношение этажности в новом строительстве согласовано с отделом архитектуры Сосьвинского городского округа и принято:

– блокированное 2-3 эт.              –  25 %    –  33,8 тыс. м2;

– коттеджное  индивидуальное  –  75 %    – 101,2 тыс. м2.

- п. Восточный. Общая площадь  жилого фонда на исходный год проектирования (2012) составляет 126,082 тыс. м2 (при средней обеспеченности 24,44 м2\человека). Из них:  площадь индивидуального жилого фонда составляет 89,92 тыс. м²; многоэтажного жилого фонда - 36,162 тыс. м². В целом состояние жилого фонда удовлетворительное. Площадь ветхого жилья составляет 35,000 тыс. м2 (42,17% от общего жилого фонда), площадь ветхого аварийного жилья – 7,000 тыс. м2 (8,43% от общего жилого фонда).

Проектом предусмотрено увеличение жилищного фонда поселка с 126,082 тыс. м² до 149,366 тыс. м² общей жилой площади (на расчетный срок Генерального плана – 2031 г.). Средняя обеспеченность жилым фондом на расчетный срок составит 28,2,0м².

- с. Кошай. Данные о состоянии жилого фонда на исходный год проектирования (2012):

- общий жилой фонд – 15,514 тыс. м кв., из них:

- усадебные дома – 12,6 тыс. м кв.

- многоквартирные дома – 2,9 тыс. м кв.

- аварийный жилой фонд – 2,658 тыс. м кв., из них:

- усадебные дома - 840 тыс. м кв.

- многоквартирные – 1,818 тыс. м кв.

Средняя обеспеченность жилым фондом в поселке составляет 20 м²/чел.

Улучшение жилищных условий 30 м²/чел  (нижний предел показателя жилищной обеспеченности «уровень повышенной комфортности» табл.1 п.72 главы 13 НГПСО 1-2009.66).

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- увеличение жилищного фонда поселка в 1,5 раза: с 15,5 тыс. м² до 23,6 тыс. м² общей жилой площади;

- развитие территорий жилых кварталов в 1,6 раза: с 51,3 га до 80 га;

- повышение средней жилищной обеспеченности населения в 1,5 раза: с 20 м²/чел. до 30 м²/чел.;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, а именно увеличения удельного веса комфортного жилья.

- с. Романово. Данные о состоянии жилого фонда, общей площади, обеспеченности инженерным оборудованием, наличии аварийного и ветхого жилого фонда села:

- общий жилой фонд – 9,5 тыс. м кв.;

- одноквартирные дома – 6,6 тыс. м кв. (132 шт.);

- двухквартирные дома – 2,9 тыс. м кв. (28 шт.);

- аварийный жилой фонд – 0,6 тыс. м кв..

Средняя обеспеченность жилым фондом в поселке составляет 17 м²/чел.

Улучшение жилищных условий до 30 м²/чел. (нижний предел показателя жилищной обеспеченности «уровень повышенной комфортности» табл.1 п.72 главы 13 НГПСО 1-2009.66).

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- увеличение жилищного фонда поселка в 1,9 раза: с 9,5 тыс. м² до 18 тыс. м² общей жилой площади;

- развитие территорий жилых кварталов в 1,5 раза: с 51,6 га до 76,6 га;

- повышение средней жилищной обеспеченности населения в 1,8 раза: с 17 м²/чел до 30 м²/чел;

- изменение структуры жилищного строительства и фонда, а именно увеличения удельного веса комфортного жилья.

- п. Пасынок (230 жит. на расчетный срок). Данные о состоянии жилого фонда на исходный год проектирования (2012):

- общий объем жилого фонда (общей площади) – 5,183 тыс. м2;

- общий объем жилого фонда, попадающего на территорию отвода железной дороги (снос) – 0,876 тыс. м2;

- данных о наличии ветхоаварийного жилого фонда администрацией Сосьвинского городского округа не предоставлено.

Общая потребность жителей п. Пасынок в жилой площади к 2031 г. согласно нормам НГПСО 1-2009.66 составит 6,900 тыс. м2.

Убыль жилого фонда на расчетный срок определена в количестве 0,876  тыс. м2 обшей площади. Общий объем нового жилищного строительства составит 2,693 тыс. м². Итого общий объем жилого фонда на расчетный срок проектирования (2031 г.) составит 7,0 тыс. м2.

- с. Маслова (175 жит. на расчетный срок). Данные о состоянии жилого фонда на исходный год проектирования (2012):

- общий объем жилого фонда (общей площади) – 6,084 тыс. м2;

- данных о наличии ветхоаварийного жилого фонда администрацией Сосьвинского городского округа не предоставлено.

Общая потребность жителей с. Маслова в жилой площади к 2031 г. согласно нормам НГПСО 1-2009.66 составит 6,900 тыс. м2.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего жилого фонда. Итого общий объем жилого фонда на расчетный срок проектирования (2031 г.) составит 6,0 тыс. м2.

- д. Молва (70 жит. на расчетный срок). Данные о состоянии жилого фонда на исходный год проектирования (2012):

- общий объем жилого фонда (общей площади) – 1,650 тыс. м2;

- данных о наличии ветхоаварийного жилого фонда администрацией Сосьвинского городского округа не предоставлено.

Общая потребность жителей д. Молва в жилой площади к 2031 г. согласно нормам НГПСО 1-2009.66 составит 2,100 тыс. м2.

Общий объем нового жилищного строительства составит 0,450 тыс. м². Итого общий объем жилого фонда на расчетный срок проектирования (2031 г.) составит 2,100 тыс. м2.

- д. Усть-Хмелевка (40 жит. на расчетный срок). Данные о состоянии жилого фонда на исходный год проектирования (2012):

- общий объем жилого фонда (общей площади) – 1,690 тыс. м2;

- данных о наличии ветхоаварийного жилого фонда администрацией Сосьвинского городского округа не предоставлено.

Общая потребность жителей д. Усть-Хмелевка в жилой площади к 2031 г. согласно нормам НГПСО 1-2009.66 составит 1,200 тыс. м2. Т. е объем существующего жилого фонда полностью покрывает потребность населения.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего жилого фонда. Итого общий объем жилого фонда на расчетный срок проектирования (2031 г.) составит 1,690 тыс. м2.

- д. Матушкина (15 жит. на расчетный срок). Данные о состоянии жилого фонда на исходный год проектирования (2012):

- общий объем жилого фонда (общей площади) – 1,600 тыс. м2;

- данных о наличии ветхоаварийного жилого фонда администрацией Сосьвинского городского округа не предоставлено.

Общая потребность жителей д. Матушкина в жилой площади к 2031 г. согласно нормам НГПСО 1-2009.66 составит 0,450 тыс. м2. Т. е объем существующего жилого фонда полностью покрывает потребность населения.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего жилого фонда. Итого общий объем жилого фонда на расчетный срок проектирования (2031 г.) составит 1,600 тыс. м2. Возможно строительство дачных участков, корпусов детского спортивного лагеря и обслуживающих корпусов, рыболовных домиков.

- д. Копылова (32  жит. на расчетный срок). Данные о состоянии жилого фонда на исходный год проектирования (2012):

- общий объем жилого фонда (общей площади) – 2,079 тыс. м2;

- данных о наличии ветхоаварийного жилого фонда администрацией Сосьвинского городского округа не предоставлено.

Общая потребность жителей д. Копылова в жилой площади к 2031 г. согласно нормам НГПСО 1-2009.66 составит 1,000 тыс. м2. Т. е объем существующего жилого фонда полностью покрывает потребность населения.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего жилого фонда. Итого общий объем жилого фонда на расчетный срок проектирования (2031 г.) составит 2,079 тыс. м2. Возможно строительство дачных участков.

- д. Монастырка (20 жит. на расчетный срок). Данные о состоянии жилого фонда на исходный год проектирования (2012):

- общий объем жилого фонда (общей площади) – 1,200 тыс. м2;

- данных о наличии ветхоаварийного жилого фонда администрацией Сосьвинского городского округа не предоставлено.

Общая потребность жителей д. Монастырка в жилой площади к 2031 г. согласно нормам НГПСО 1-2009.66 составит 0,600 тыс. м2. Т. е объем существующего жилого фонда полностью покрывает потребность населения.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего жилого фонда. Итого общий объем жилого фонда на расчетный срок проектирования (2031 г.) составит 1,200 тыс. м2. Возможно строительство дачных участков.

- п. Сосьва Новая (25 жит. на расчетный срок). Данные о состоянии жилого фонда на исходный год проектирования (2012):

- общий объем жилого фонда (общей площади) – 2,195 тыс. м2;

- общий объем жилого фонда, попадающего на территорию отвода железной дороги (снос) – 0,709 тыс. м2;

- данных о наличии ветхоаварийного жилого фонда администрацией Сосьвинского городского округа не предоставлено.

Общая потребность жителей п. Сосьва Новая в жилой площади к 2031 г. согласно нормам НГПСО 1-2009.66 составит 0,750 тыс. м2. Т. е объем существующего жилого фонда полностью покрывает потребность населения.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего жилого фонда, снос жилья, попадающего на территорию отвода железной дороги. Убыль жилого фонда на расчетный срок определена в количестве 0,709  тыс. м2 обшей площади. Итого общий объем жилого фонда на расчетный срок проектирования (2031 г.) составит 1,486 тыс. м2.

д. Денисова (16 жит.), д. Куропашкина (24 жит.). Предусмотрена только реконструкция существующего жилья, в связи с сохранением численности населения. Т.о. объем жилого фонда данных населенных пунктов составит соответственно: 1,494 тыс. м2 и 1,312 тыс. м2. На территории данных населенных пунктов предусмотрено строительство дачных участков.

- д. Усть-Березовка, п. Зеленый, ж\д станция Новая Заря, п. Новая Заря, д. Угловая, д. Тюменская, д. Киселева, д. Крапивная, п. Чары (временное проживание, вахтовый метод работы).  В д. Угловая, д. Тюменская, д. Киселева, д. Крапивная, п. Чары  проектом предусмотрено строительство дачных участков, баз отдыха, охотничьих домиков, жилых корпусов для обслуживающего персонала.

Убыль жилого фонда на территориях данных населенных пунктов на расчетный срок определена:

- д. Усть-Березовка – 0,195 тыс. м2 общей площади;

- п. Зеленый – 0,320 тыс. м2 общей площади;

- п. Новая Заря – 0,076 тыс. м2 общей площади.

Убыль жилого фонда обусловлена расположением части существующей жилой застройки на территорию отвода железной дороги. Данных о наличии ветхоаварийного жилья администрацией Сосьвинского городского округа не предоставлено.

Объем жилого фонда малых населенных пунктов округа рассчитан в электронной базе ГИС ИНГЕО. Показатели даны укрупнено.

В настоящее время жилищный фонд  всех населенных пунктов городского округа составляет 329,225 тыс. м² общей площади, в том числе:

- индивидуальный жилой фонд – 237,063 тыс. м² общей площади (72% от всего жилого фонда округа;

- малоэтажный (2 – 4 этажа) жилой фонд – 92,162 тыс. м² общей площади (28% от всего жилого фонда округа).

В настоящее время средняя обеспеченность жилищным фондом в Сосьвинском городском округе  составляет 20,03 м² общей площади на человека.

Решение жилищной проблемы, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном комфортном жилье, благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

- освоения свободных площадок, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам в границах существующих населенных пунктов;

- ведения комплексной коттеджной застройки на свободных территориях в р.п.Сосьва и д. Мишина, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, д. Молва;

- строительства 1-2 этажных усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой системой обеспечения, во всех населенных пунктах района;

- строительства многоквартирного комфортного жилья (2 – 3 этажа) в р.п.Сосьва, п.Восточный, с. Кошай;

- реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые в пределах существующих земельных участков).

Распределение объема строительства жилья по населенным пунктам городского округа приведено в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

Движение жилого фонда за расчетный период по населенным пунктам Сосьвинского городского округа.

| № | Населенные пункты | Жилищный фонд, тыс. м² общей площади |
| --- | --- | --- |
|  |  | наличие на исходный 2012 год | объем стр-ва за расчетный период | в т. ч. городского малоэт. (2-3 эт.). стр-ва | итого на расчетный срок *** 2031 год |
| 1. | р.п. Сосьва и д. Мишина | 151,7 | 135,0 | 33,8 | 247,0 |
| 2. | п. Восточный | 126,082 | 25,904 | 5,304 | 149,366 |
| 3. | с. Кошай | 15,5 | 10,3 | 1,8 | 23,6 |
| 4. | с. Романово | 9,5 | 9,1 | - | 18,0 |
| 5. | с. Маслова | 6,084 | - | - | 6,084*** |
| 6. | п. Пасынок | 5,183 | 2,693 | - | 7,000*** |
| 7. | д. Молва | 1,650 | 0,450 | - | 2,100 |
| 8. | д. Монастырка | 1,200 | - | - | 1,200*** |
| 9. | п. Чары | - | - | - | 0* |
| 10. | д. Денисова | 1,494 | - | - | 1,494* |
| 11. | д. Киселева | 0,249 | - | - | 0* |
| 12. | д. Копылова | 2,079 | - | - | 2,079*** |
| 13. | д. Крапивная | 0,480 | - | - | 0* |
| 14. | д. Куропашкина | 1,312 | - | - | 1,312* |
| 15. | д. Матушкина | 1,600 | - | - | 1,600*** |
| 16. | п. Новая Заря | 0,532 | - | - | 0** |
| 17. | ж\д станция Новая Заря | - | - | - | 0** |
| 18. | п. Сосьва Новая | 2,195 | - | - | 1,486*** |
| 19. | д. Тюменская | - | - | - | 0* |
| 20. | д. Угловая | 0,100 | - | - | 0* |
| 21. | д. Усть-Березовка | 0,195 | - | - | 0*** |
| 22. | д. Усть-Хмелевка | 1,690 | - | - | 1,690*** |
| 23. | п. Зеленый | 0,400 | - | - | 0* |
|  | ИТОГО: | 329,225 | 183,447 | 40,904 | 464,011 |

*  дачный поселок, база отдыха, охотничьи домики и т.д. (сезонное проживание)

** железнодорожная станция (вахтовое проживание)

*** с учетом сноса аварийного жилищного фонда, выноса жилищного фонда из границ СЗЗ предприятий и отвода железной дороги.

Объемы индивидуального жилого строительства определены исходя из средней площади коттеджа 100 м² для п. Восточный и р.п. Сосьва и 150 м² для с. Кошай, с. Романово и остальных населенных пунктов. Коэффициент семейственности принят для развиваемых населенных пунктов – 3,0, для остальных – 2,5.

Объем жилого фонда малых населенных пунктов округа рассчитан в электронной базе ГИС ИНГЕО. Показатели даны укрупнено.

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- повышение жилищной обеспеченности в среднем по округу: с 25,36 м² общей площади на человека до 30 м²;

- увеличение жилищного фонда населенных пунктов в 1,4 раза. Общий объем жилого фонда к 2031 году составит 464,011 тыс. м2.

Раздел подготовлен по материалам данных, предоставленных администрацией Сосьвинского городского округа; топографической основы Сосьвинского городского округа; с учетом данных Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.; ГП и ПЗиЗ п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

# 3.7. Развитие социальной инфраструктуры.

Социальная инфраструктура Сосьвинского городского округа  достаточно развита. Крупные населенные пункты округа – р.п. Сосьва (включая д. Мишина) и п. Восточный, а также средние населенные пункты - с. Романово, с. Кошай, с. Маслова и п. Пасынок  обеспечены (или частично обеспечены (с. Маслова, п. Пасынок)) социально-гарантированным уровнем обслуживания населения (детские сады, школы, учреждения здравоохранения, отделения связи). В то же время в таких малых населенных пунктах округа, как  д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, д. Монастырка, п. Сосьва Новая, д. Денисова, д. Куропашкина, д. Усть-Березовка, п. Зеленый, ж\д станция Новая Заря, д. Угловая, а также в нежилых населенных пунктах – п. Новая Заря, д. Тюменская, д. Киселева, д. Крапивная, п. Чары -  учреждения обслуживания отсутствуют полностью. Для таких населенных пунктов, как д. Монастырка, п. Сосьва Новая, д. Угловая, д. Тюменская, д. Усть-Березовка, д. Усть-Хмелевка, д. Молва отсутствие учреждений обслуживания частично компенсируется расположением в непосредственной близости от населенных пунктов округа с относительно развитой социальной инфраструктурой. Остальные малые населенные пункты в значительной мере удалены от центров обслуживания (от 2 до 30 км).

Кроме того в целом по району недостаточно развита система учреждений здравоохранения, культуры и досуга, внешкольного образования, физкультуры и спорта, торговли и предоставления услуг населению.

Проектом предусматривается:

- 100% обеспеченность учреждениями образования (детские сады и школы) с учетом норм НГПСО  1-2009.66 и перспективной численности населения;

- доведение обеспеченности учреждениями обслуживания (учреждения здравоохранения, отделения связи, объекты торговли и общественного питания) всех населенных пунктов округа до нормативной;

- дальнейшее развитие системы учреждений культуры и досуга, физкультуры и спорта, объектов социального обеспечения (дома-интернаты для престарелых, интернаты для детей и т. д.), объектов бытового обслуживания, специализированных торговых объектов (магазины техники, мебельные салоны, книжные магазины, магазины товаров для сада и огорода, ювелирные салоны и т. д.) на базе существующих объектов и за счет нового строительства в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Романово, с. Кошай, с. Маслова, п. Пасынок;

- развитие п. Восточный и р.п. Сосьва в качестве окружных подцентров обслуживания населения со строительством (открытием филиалов) среднего профессионального образования, развитием системы внешкольного образования, объектов спорта и досуга;

- развитие п. Восточный и р.п. Сосьва в качестве окружных подцентров обслуживания населения со строительством объектов здравоохранения окружного значения;

- создание на территории Сосьвинского городского округа сети объектов спорта и туризма вне границ населенных пунктов.

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры будет способствовать:

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет строительства объектов обслуживания и коммерческо-деловой сферы;

- повышению уровня образования, здоровья и культуры населения;

- повышению доступности центров культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала;

- снижению миграционного оттока населения.

Образование. В настоящее время  система образования городского округа представлена 9 общеобразовательными школами на 2398 мест (фактическая наполняемость на 2012 год – 1506 учащихся); 8 детскими дошкольными учреждениями на 584 места (фактическая наполняемость на 2012 год – 593 ребенка).

В сфере дополнительного образования на территории округа действуют следующие образовательные учреждения:

- МКОУ ДОД ДДТ (наполняемость 681 чел.) – р.п. Сосьва;

- МКОУ ДОД Турбаза (наполняемость 128 чел.) – р.п. Сосьва;

- МКОУ ДОД ДДТ (наполняемость 722 чел.) – п. Восточный;

- МКОУ ДОД ДЮСШ (наполняемость 483 чел.) – п. Восточный.

В сфере начального профессионального образования на территории округа действуют следующие образовательные учреждения:

- Профессиональное училище №21 на 93 учащихся (училище готовит  поваров  и парикмахеров) – п. Восточный;

- Филиал Серовского  ПУ № 55 на базе  9-11 классов с общим числом учащихся 90 человек (училище готовит  автослесарей  и парикмахеров) – р.п. Сосьва.

На расчетный срок развитие системы образования предусматривается за счет реконструкции существующих объектов и строительства общеобразовательных учреждений:

- строительство детских садов в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, с. Маслова, д. Молва;

- р. п. Сосьва - строительство новой общеобразовательной школы на 400 мест вместо ветхо-аварийного здания школы № 4 (согласно Генеральному плану Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.);

- организация маршрутов школьных автобусов из малых населенных пунктов округа в школы:

- в р.п. Сосьва  из п. Сосьва Новая;

- в п. Восточный из д. Усть-Хмелевка;

- в. с. Кошай из д. Молва;

- в с. Романово из д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова;

- в. с. Маслова из д. Матушкина и д. Копылова;

- строительство здания под филиалы средних специальных учебных заведений (деревообработка, сельское хозяйство) – п. Восточный.

Расчет вместимости новых объектов образования произведен с учетом перспективной численности населения, а также соблюдения нормативов обеспеченности объектами образования и параметров нормативной пешеходной доступности, в соответствии с положениями НГПСО 1-2009.66 (глава 22, табл.1, глава 30 табл.8).

Общая вместимость объектов образования на территории городского округа на расчетный срок реализации Генерального плана (2031 г.) составит:

- дошкольного образования – 811 мест;

- общего среднего образования  – 2398 мест.

Здравоохранение и социальная защита. На исходный год на территории городского округа функционируют следующие лечебно-профилактические учреждения и учреждения социальной защиты населения:

- р.п. Сосьва – Отделение МУЗ «Восточная районная больница» – Сосьвинская поликлиника, рассчитанная на 100 посещений в смену и стационар дневного пребывания на 10 койко-мест;

- р.п. Сосьва – родильный дом на 10 койко-мест;

- р.п. Сосьва – ФКУ Больница с поликлиникой ГУФСИН России по Свердловской области, рассчитанная на 70 койко-мест (стационар) и 450 посещений в смену (поликлиника);

- р.п. Сосьва – дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов на 17 мест, существующий неофициально;

- п. Восточный  – МУЗ «Восточная районная больница»:

- поликлиника на 150 посещений в смену;

- стационар круглосуточного пребывания на 40 койко-мест;

- стационар дневного пребывания на 20 койко-мест;

- станцию скорой помощи на 3 машины;

- п. Восточный – Государственное областное специализированное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков Серовского района»  на 21 койко-место;

- с. Романово – филиал ГКОУ СО «Серовская специализированная коррекционная школа-интернат»;

- р.п. Сосьва, п. Восточный – аптека;

- с. Кошай, с. Романово, с. Маслова – ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), аптека.

Дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения района предусматривается за счет реконструкции существующих объектов и строительства новых, с учетом количества населения на расчетный срок (норматив обеспеченности объектами здравоохранения принят согласно показателям главы 23, п.126, табл.2, НГПСО 1-2009.66):

- р.п. Сосьва – завершение строительства больничного комплекса, включающее в себя строительство стационара на 50 койко-мест, увеличение емкости существующего объекта здравоохранения (поликлиники) до 210 посещений в смену;

- р.п. Сосьва - реконструкция здания общежития под размещение Дома ветеранов на 42 места;

- п. Восточный – расширение Государственного областного специализированного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков Серовского района»  до 100 койко-мест (согласно НГПСО 1-2009.66);

- с. Кошай - строительство нового здания приемной ОВП на 5 койко-мест (18 посещений в смену) вместо старого здания ФАП, находящегося в аварийном состоянии;

- с. Романово - строительство нового здания приемной ОВП на 4 койко-места (13 посещений в смену) вместо старого здания ФАП, находящегося в аварийном состоянии;

- с. Маслова - строительство здания приемной ОВП на 2 койко-места (5 посещений в смену);

- п. Пасынок - строительство здания приемной ОВП на 2 койко-места (5 посещений в смену);

- учреждения здравоохранения и объектов социального обеспечения для малых развиваемых населенных пунктов округа предусмотрены:

- р.п. Сосьва – для п. Сосьва Новая и д. Мишина;

- п. Восточный – для д. Усть-Хмелевка;

- с. Маслова – для д. Матушкина, д. Копылова;

- с. Романово – для д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова;

- с. Кошай – для д. Молва;

- расчет учреждений здравоохранения и объектов социального обеспечения для таких населенных пунктов, как р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова выполнен с учетом потребностей малых населенных пунктов округа.

Физическая культура, спорт и туризм. В настоящее время на территории Сосьвинского городского округа практически не развита система учреждений физкультуры, спорта и туризма:

- р.п. Сосьва – открытый стадион - футбольное поле без трибун (площадь территории 1.0 га);

- р.п. Сосьва  - районный культурно-спортивный комплекс на 300 мест;

- п. Восточный - МОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа на 483 учащихся;

- на момент проектирования в населенных пунктах округа функционируют только спортивные, тренажерные зоны при школах, специализированные спортивные комплексы на территории округа в малых и средних населенных пунктах отсутствуют.

На расчетный срок развитие системы физкультуры и спорта предусматривается за счет строительства новых объектов и создания единой сети всех уровней обслуживания на территории округа, а именно:

- р.п. Сосьва - строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном. Общий объем спортивных сооружений общего пользования составит: спортивных залов – 570 м2 общей площади пола, бассейна крытого – 190 м2 зеркала воды;

- п. Восточный - строительство физкультурно-оздоровительного центра, включающего в себя спортивно-оздоровительный клуб на 160 единовременных посетителей, общая площадь зала - 1120 м2; помимо этого предусмотрена организация спортивного ядра, а также площадок для спортивных игр в проектируемых скверах на территории усадебной застройки (по материалам Генерального плана п. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки));

- с. Кошай - строительство спортивно-оздоровительного клуба общей площадью зала 190 м2 (по материалам Генерального плана с. Кошай, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки));

- с. Романово - строительство спортивно-оздоровительного клуба общей площадью зала 150 м2; организация открытых игровых площадок спортивных игр и игр детей (по материалам Генерального плана с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки));

- п. Пасынок - строительство здания спортивного центра, рассчитанного на 10 единовременных посетителей общей площадью зала 50 м2;

- с. Маслова - строительство здания спортивного центра, рассчитанного на 10 единовременных посетителей общей площадью зала 50 м2;

- учреждения спорта и туризма для малых развиваемых населенных пунктов округа предусмотрены:

- р.п. Сосьва – для п. Сосьва Новая и д. Мишина;

- п. Восточный – для д. Усть-Хмелевка;

- с. Маслова – для д. Матушкина, д. Копылова;

- с. Романово – для д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова;

- с. Кошай – для д. Молва;

- расчет учреждений спорта и туризма для таких населенных пунктов, как р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова выполнен с учетом потребностей малых населенных пунктов округа.

Культура и искусство. В настоящее время на территории Сосьвинского городского округа функционируют:

- р.п. Сосьва  - районный культурно-спортивный комплекс на 300 мест;

- р.п. Сосьва – детская библиотека им. Пушкина вместимостью 30 мест;

- р.п. Сосьва – ЦРБ им. Горького на 20 мест;

- п. Восточный – Отрадновский дом культуры на 430 мест;

- п. Восточный – Предтурский клуб на 200 мест;

- п. Восточный – Отрадновская библиотека на 12 мест;

- п. Восточный – Предтурская библиотека на 3 места;

- с. Кошай – Кошайский сельский дом культуры на 200 мест;

- с. Кошай – Кошайская библиотека на 16 мест;

- с. Романово – Романовский сельский дом культуры на 200 мест;

- с. Романово – Романовская библиотека на 15 мест;

- с. Романово – Православный Храм св. Николая;

- п. Пасынок  – Пасынковский дом культуры на 120 мест;

- п. Пасынок – Пасынковская библиотека на 6 мест;

- с. Маслова – Масловский сельский дом культуры на 100 мест;

- с. Маслова – Масловская библиотека на 4 места.

Сфера дополнительного внешкольного образования представлена :

- р.п. Сосьва – детская школа искусств, вместимостью 40 чел.;

- п. Восточный – Восточная детская музыкальная школа, вместимостью 100 чел.

В целом на территории  достаточно развита система учреждений культуры и дополнительного внешкольного образования. Однако недостаточно развита сфера досуга населения.

Проектом предусмотрено создание на территории округа единой сети объектов культурного и досугового обслуживания населения всех уровней, а именно:

- р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова, п. Пасынок  - реконструкция существующих учреждений культуры – домов культуры и библиотек (капитальный ремонт зданий (в случае необходимости), улучшение материально-технического оснащения объектов, увеличение числа обслуживающего персонала, увеличение количества книг в библиотеках, открытие дополнительных залов и, соответственно, рост числа единовременных посетителей);

- р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова, п. Пасынок - открытие на базе существующих домов культуры новых центров проведения досуга населения (курсы прикладного и декоративного творчества для людей всех возрастов, танцевальные залы, помещения для игры в настольный теннис, бильярд, шахматы, залы фитнеса, тренажерные залы и т.д.);

- р.п. Сосьва – строительство культурно-развлекательного центра на 50-100 единовременных посетителей с размещением кинозала, танцевальной площадки, кафетерия, комнаты детских игр, строительство Детской школы искусств, предусмотренной Стратегией социально-экономического развития Сосьвинского городского округа;

- учреждения культуры и досуга населения для малых развиваемых населенных пунктов округа предусмотрены:

- р.п. Сосьва – для п. Сосьва Новая и д. Мишина;

- п. Восточный – для д. Усть-Хмелевка;

- с. Маслова – для д. Матушкина, д. Копылова;

- с. Романово – для д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова;

- с. Кошай – для д. Молва;

- расчет учреждений культуры и досуга населения для таких населенных пунктов, как р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова выполнен с учетом потребностей малых населенных пунктов округа.

Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера. Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики округа, созданию дополнительных мест приложения труда.

За счет создания на территории городского округа сети объектов спорта и туризма местного, регионального значения, а также прогнозируемого объема строительства (в первую очередь комплексной малоэтажной застройки, дачных  поселков) ожидается высокий рост показателей развития сферы деловых услуг: финансово-банковская деятельность, операции с недвижимостью, развитие сферы торговли, объектов дорожного сервиса, расширение информационных услуг и т. д.

Проектом предусмотрено создание системы бытового обслуживания населения социально-гарантированного уровня (магазины, предприятия общественного питания) во всех развиваемых населенных пунктах Сосьвинского городского округа.

На исходный год (2012) на территории округа функционируют:

- р.п. Сосьва – на территории данного населенного пункта функционируют следующие предприятия обслуживания населения:

- Администрация Сосьвинского городского округа;

- Дума Сосьвинского городского округа;

- отделение ФГУП «Почта России»;

- отделение Сбербанка РФ;

- бюро похоронного обслуживания;

- АЗС;

- общежитие;

- общежитие гостиничного типа;

- магазины продовольственных и непродовольственных товаров (обеспеченность торговыми площадями на 2008 г. составляла – магазины продовольственных товаров – 1499,8 м2, непродовольственных товаров – 624 м2. Итого – 2123,8 м2 торговых площадей);

- рыночный комплекс;

- столовая (252 посадочных места);

- общественная баня (на 25 мест);

- парикмахерская, ателье (общее количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания – 8 рабочих мест);

- п. Восточный - Территориальное Управление Сосьвинского городского округа в п. Восточный;

- отделение ФГУП «Почта России»;

- отделение Сбербанка РФ;

- управление федеральной миграционной службы России по Свердловской области;

- магазины смешанного ассортимента – 12 объектов;

- рынок;

- столовая;

- общественная баня;

- бюро ритуальных услуг;

- центр занятости населения;

- ветеринарный участок;

- автосервис;

- АЗС - 2объекта;

- с. Кошай - универсальный магазин - 7 объектов;

- отделение ФГУП «Почта России»;

- с. Романово - универсальный магазин - 2 объекта;

- отделение ФГУП «Почта России»;

- согласно топографической основе Сосьвинского городского округа, в таких населенных пунктах, как п. Пасынок, с. Маслова, д. Матушкина расположены предприятия торговли; в с. Маслова расположено отделение связи.

Проектом предусмотрено развитие, дальнейшее расширение сферы предоставления услуг населению, а именно:

- р.п. Сосьва – развитие и реконструкция существующих объектов обслуживания населения, а также строительство новых:

- увеличение торговых площадей, строительство новых магазинов (объем нового строительства составит 592,2 м2 торговой площади). Общий объем торговых площадей составит 2716,0 м2 ;

- увеличение торговой площади рыночного комплекса (объем нового строительства составит 233 м2 торговой площади);

- строительство кафетерия и ресторана на 136 посадочных мест;

- строительство предприятий обслуживания населения, включая предприятия непосредственного обслуживания населения (общее число рабочих мест – 19), производственные предприятия централизованного выполнения заказов (общее число рабочих мест – 39);

- строительство прачечных, в т.ч. прачечных самообслуживания, фабрик-прачечных;

- строительство химчисток, в т.ч. химчисток самообслуживания, фабрик- химчисток;

- реконструкция здания общественной бани, находящегося в аварийном состоянии;

- строительство гостиницы с рестораном;

- строительство выставочного комплекса;

- проектирование и строительство универсального рынка – 1000 м2и административного здания для органов управления, согласно Стратегии социально-экономического развития Сосьвинского городского округа до 2020 года.

- п. Восточный – строительство Дома Быта, включающего в себя парикмахерскую, салон красоты, пункты ремонта одежды и обуви, кафетерий на 20 посадочных мест, отделение Сбербанка РФ, магазин непродовольственных товаров;

- строительство отдельно стоящего магазина общей торговой площадью 100м2;

- строительство гостиницы на 32 места;

- строительство двух столовых на 50 мест каждая;

- строительство кафетерия на 20 мест;

- с. Кошай - проектом предусмотрено строительство:

- КБО: парикмахерская, ремонт обуви и одежды (4 рабочих места);

- столовой на 27 посадочных мест;

- универсального магазина общей торговой площадью 100 м2;

- с. Романово - проектом предусмотрено строительство:

- КБО: парикмахерская, ремонт обуви и одежды (3 рабочих места);

- столовой на 20 посадочных мест;

- универсального магазина общей торговой площадью 100 м2;

- с. Маслова, п. Пасынок – проектом предусмотрено строительство универсальных магазинов торговой площадью 60 м2 каждый; предприятий бытового обслуживания населения; общественных столовых на 10 мест каждая;

- размещение объектов придорожного сервиса (кемпингов) в р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Маслова, д. Монастырка, д. Молва;

- в малых развиваемых и сохраняемых населенных пунктах округа (д. Молва, д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Монастырка, п. Сосьва Новая, д. Денисова, д. Куропашкина) возможно размещение небольших торговых объектов смешанного ассортимента;

- учреждения обслуживания и общественного питания населения для малых развиваемых населенных пунктов округа предусмотрены:

- р.п. Сосьва – для п. Сосьва Новая и д. Мишина;

- п. Восточный – для д. Усть-Хмелевка;

- с. Маслова – для д. Матушкина, д. Копылова;

- с. Романово – для д. Монастырка, д. Куропашкина, д. Денисова;

- с. Кошай – для д. Молва;

- расчет учреждений обслуживания и общественного питания населения для таких населенных пунктов, как р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, с. Маслова выполнен с учетом потребностей малых населенных пунктов округа.

Предприятия коммунального обслуживания. В системе жилищно-коммунального обслуживания городского округа функционируют:

- р. п. Сосьва – пожарная часть на две спецмашины, МУП «Сосьвинская жилищно-коммунальная служба», газовая служба;

- п. Восточный - пожарная часть на две спецмашины, МУП «Сосьвинская жилищно-коммунальная служба», пункт охраны правопорядка (8 работающих), полигон ТБО;

- с. Кошай -  МУП «ЖКХ», команда №9 Н-Тагильского военизированного отряда;

- с. Романово - МУП «ЖКХ», пожарная часть на две спецмашины, лесничество, ВБ-239;

- с. Маслова – скотомогильник;

- в населенных пунктах расположены свалки, которые находятся в непосредственной близости от селитебных зон и функционируют с нарушениями санитарных норм.

Проектом предусмотрено:

- строительство пожарных частей на 2 спецмашины каждая в с. Кошай и п. Пасынок;

- организация территорий первого пояса ЗСО водозаборных скважин во всех населенных пунктах округа;

- реконструкция очистных сооружений в п. Восточный, строительство очистных сооружений в р.п. Сосьва, с. Кошай, с. Романово;

- организация нормативной санитарно-защитной зоны (1000 м) для скотомогильника, расположенного в с. Маслова;

- организация полигонов ТБО с соблюдением нормативных санитарно-защитных зон (500 м) в п. Восточный, п. Сосьва Новая, с. Романово, с. Кошай;

- во  всех остальных населенных пунктах округа – организация площадок для сбора и временного хранения мусора, с последующим вывозом спецмашинами на ближайший полигон ТБО. Вышеперечисленные мероприятия должны быть произведены с учетом соблюдением санитарных разрывов до селитебных зон и режимов зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Расчет потребности в учреждениях на расчетный срок произведен по показателям НГПСО  1-2009.66 согласно численности населения на расчетный срок  и приведен в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания в населенных пунктах Сосьвинского городского округа1.

| № | Населенные пункты | Показатели | Числен. насел. на расчет. срок | Детск. дошкол. учрежд., мест | Клубы, мест | Общеобр.школы, мест | Спортзалы общ. польз., м² общ. площ. пола/ед.пос | Магазины м² торг. площади | Предпр. питания, мест | Предпр. бытового обслуж., раб. мест | Поликлиники, пос.в смену/ Стационары,коек/ ФАП(ВОП),объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив на 1000 жителей |  | 50 | 50-150* | 110-112* | 100-210/10-30* | 240-300* | 31 | 4-7* | 20-30 6-7 1* |
| 1. | р.п. Сосьва и д. Мишина1 (***расчет выполняется с учетом потребностей населения п. Сосьва Новая) | потреб. по норме | 70001 | 350 | 351*** | 784 | 702,5/70*** | 2100 | 218*** | 49*** | 211/49/-*** |
|  |  | наличие на исход. год |  | 306 | 300 | 835 | нет данных | 2123,8 | 252 | 8 | 100/10/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | 350/44 | 350/50*** | 835/- | нет данных/570// нет данных/70*** | 2716/592,2 | 388/136*** | 58/50*** | 211/50//111/40*** |
| 2. | п. Восточный (***расчет выполняется с учетом потребностей населения д. Усть-Хмелевка) | потреб. по норме | 5300 | 265 | 534*** | 594 | 1121,4/160*** | 1272 | 166*** | 21 | 107/32/-*** |
|  |  | наличие на исход. год |  | 240 | 630 | 1075 | нет данных | 3000 | нет данных | нет данных | 150/50/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | 320/80 | 630/-*** | 1075/- | нет данных/1120// нет данных/160*** | 3100/100 | нет данных/140*** | нет данных/21 | -/-//-/-*** |
| 3. | с. Кошай (***расчет выполняется с учетом потребностей населения д. Молва) | потреб. по норме | 800 | 40 | 87*** | 90 | 183/26*** | 192 | 27*** | 4 | 18/5/1*** |
|  |  | наличие на исход. год |  | 22 | 200 | 168 | -/- | нет данных | - | нет данных | -/-/1 |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | 60/60 | 200/-*** | 168/- | 190/190//30/30*** | нет данных/100 | 27/27*** | 4 | 18/5//18/5//-/-*** |
| 4. | с. Романово (***расчет выполняется с учетом потребностей населения д. Монастырка, д. Денисова, д. Куропашкина) | потреб. по норме | 600 | 30 | 64*** | 67 | 134,4/19*** | 144 | 20*** | 3 | 13/4/1*** |
|  |  | наличие на исход. год |  | 16 | 200 | 240 | -/- | нет данных | - | нет данных | -/-/1 |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | 46/30** | 200/-*** | 240/- | 150/150//20/20*** | нет данных/100 | 20/20*** | 3 | 13/4//13/4//-/-*** |
| 5. | с. Маслова (***расчет выполняется с учетом потребностей населения д. Матушкина, д. Копылова) | потреб. по норме | 175 | 9 | 22*** | 20 | 46,6/7*** | 42 | 7*** | 1 | 5/2/1*** |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | 100 | 40 | -/- | нет данных | - | - | -/-/1 |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | 10/10 | 100/-*** | 40/- | 50/50//10/10*** | нет данных/60 | 10/10*** | 1/1 | 5/2//5/2//-/-*** |
| 6 | п. Пасынок | потреб. по норме | 230 | 12 | 23 | 26 | 48,3/7 | 55,2 | 7 | 1 | 5/2/1 |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | 120 | 40 | -/- | нет данных | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | 15/15 | 120/- | 40/- | 50/50//10/10 | нет данных/60 | 10/10 | 1/1 | 5/2//5/2//-/- |
| 7. | д. Молва (необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в с. Кошай) | потреб. по норме | 70 | 3,5 | - | 7,84 | 14,7/2,1 | 17 | 2 | 0,3 | 1,5/1/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | 10/10** | -/- | -/- | -/-//-/- | 20/20 | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 8. | д. Монастырка (необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в п. с. Романово) | потреб. по норме | 20 | 1 | 3 | 2,24 | 4,2/0,6 | 5 | 1 | 0,08 | 0,5/0,5/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | - | -/- | - | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 9. | п. Чары (временное проживание, необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в р. п. Сосьва) | потреб. по норме | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 10. | д. Денисова (необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в с. Романово) | потреб. по норме | 16 | 0,8 | 3 | 1,8 | 3,36/0,5 | 4 | 0,5 | 0,06 | 0,3/0,1/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | - | -/- | - | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 11. | д. Киселева (временное проживание, необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в с. Кошай) | потреб. по норме | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 12. | д. Копылова (необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в с. Маслова) | потреб. по норме | 32 | 1,6 | 5 | 3,6 | 6,72/1 | 7,68 | 1 | 0,13 | 0,6/0,2/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | 20/20 | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 13. | д. Крапивная (временное проживание, необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в с. Романово) | потреб. по норме | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 14. | д. Куропашкина (необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в с. Романово) | потреб. по норме | 24 | 1,2 | 4 | 2,7 | 5,04/0,7 | 5,76 | 0,7 | 0,1 | 0,5/0,2/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 15. | д. Матушкина (необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в с. Маслова) | потреб. по норме | 15 | 0,75 | 2 | 1,68 | 3,15/0,5 | 3,6 | 0,5 | 0,06 | 0,3/0,1/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | нет данных | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | нет данных | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 16. | п. Новая Заря (временное проживание, необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в п. Пасынок) | потреб. по норме | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 17. | ж\д станция Новая Заря (временное проживание, необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в п. Пасынок) | потреб. по норме | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 18. | п. Сосьва Новая (необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в р.п. Сосьва) | потреб. по норме | 25 | 1,25 | 4 | 2,8 | 5,25/0,8 | 6,0 | 0,8 | 0,1 | 0,5/0,2/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | 20/20 | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 19. | д. Тюменская (временное проживание, необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в п. Восточный) | потреб. по норме | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 20. | д. Угловая (временное проживание, необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в п. Восточный) | потреб. по норме | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 21. | д. Усть-Березовка (временное проживание, необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в п. Восточный) | потреб. по норме | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 22. | д. Усть-Хмелевка (необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в п. Восточный) | потреб. по норме | 40 | 2 | 6 | 4,48 | 8,4/1 | 9,6 | 1,24 | 0,2 | 1/0,3/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/-- | -/- | -/- | -/-//-/- | 20/20 | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| 23. | п. Зеленый (временное проживание, необходимые по расчету места учреждений обслуживания предусмотрены в с. Кошай) | потреб. по норме | 0 | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | наличие на исход. год |  | - | - | - | -/- | - | - | - | -/-/- |
|  |  | расч. срок/ нов. стр-во |  | -/- | -/- | -/- | -/-//-/- | -/- | -/- | -/- | -/-//-/-//-/- |
| ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ1 | потреб. по норме | 14 3471 | 718 | 1081 | 1607 | 2236/289 | 3863,8 | 455 | 80 | 364/97/4 |
|  | наличие на исход. год |  | 584 | 1550 | 2398 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 250/60/3 |
|  | расч. срок/ нов. стр-во |  | 811/249 ** | 1600/50** | 2398/- ** | нет данных/2130// нет данных/300 | нет данных/1092,2 | нет данных/343 | нет данных/80 | 402/152//174/77//-/-** |

…1 – расчет учреждений обслуживания произведен, исходя из численности населения р.п. Сосьва и д. Мишина 7000 человек (т.е. без учета спецконтингента).

*- нормативы различны для городских (р.п. Сосьва) и сельских населенных пунктов:

- общеобразовательные школы: р.п. Сосьва - 110 мест/1000 жит., сельские н.п. – 112 мест/1000жит.

- клубы: р.п. Сосьва - 50 мест/1000жит., средние сельские н.п. – 100 мест/1000жит., малые сельские н.п. – 150 мест/1000жит.

- спортивные учреждения: р.п. Сосьва - 100 м2 пл.пола/10 единовременных пос./1000 жит., сельские н.п. - 210 м2 пл.пола/30      единовременных пос./1000 жит.

- магазины: р.п. Сосьва – 300 м2 торг. пл./1000 жит., сельские н.п. - 240 м2 торг. пл./1000 жит.

- предприятия бытового обслуживания:  р.п. Сосьва - 7 рабочих мест/1000 жит., сельские н.п. – 4 рабочих места/ 1000жит.

- поликлиники:  р.п. Сосьва - 30 пос.смену/1000 жит., сельские н.п. – 20 пос.смену/ 1000 жит.

- стационары: р.п. Сосьва - 7 койко-мест/1000 жит., сельские н.п. – 6 койко-мест/1000 жит.

- ФАП/ ВОП (приемная врача общей практики): один на малый сельский н.п. при численности населения более 100 жит.

** - новое строительство предусмотрено с учетом соблюдения нормативных радиусов доступности учреждений обслуживания (табл.8 глава 30 НГПСО 1-2009.66) :

- детские сады – 500 м;

- общеобразовательные школы – 750 м, для начальных классов – 500 м;

- поликлиники, ВОП – 1000 м;

- физкультурно-оздоровительные клубы – 500м.

*** - расчет произведен с учетом потребностей близлежащих малых сельских населенных пунктов.

**** - новое строительство предусмотрено с учетом учреждений туризма и отдыха регионального значения.

Раздел подготовлен по материалам данных, предоставленных администрацией Сосьвинского городского округа; с учетом данных Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.; ГП и ПЗиЗ п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки); ПЗиЗ 19 сельских населенных пунктов Сосьвинского городского округа, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

# 3.8. Развитие природного комплекса и сферы отдыха и туризма.

Сосьвинский городской округ расположен в лесной зоне Свердловской области с развитой гидрографической системой рек и, безусловно, обладает богатым природно-рекреационным потенциалом. Красивейшая природа района, живописные реки,  леса, богатые дичью, большие территориальные ресурсы территории  создают уникальные условия для развития сферы отдыха и туризма.

Основной задачей развития природного комплекса городского округа является его охрана, т. е. сохранение жизнеспособности и равновесия системы природно-экологического каркаса. Для достижения этой задачи проектом предусмотрено:

- организация береговых полос всех рек округа;

- размещение новых объектов вне границ прибрежных защитных полос (50 м от уреза воды);

- размещение новых объектов в водоохранных зонах рек только при условии соблюдения санитарных требований (исключение попадания неочищенных стоков в водоносные горизонты);

- организация озелененных прибрежных защитных и водоохранных зон в границах основных населенных пунктов;

- модернизация систем водоотведения: реконструкция очистных сооружений с. Кошай; строительство локальных очистных сооружений в таких развивающихся населенных пунктах округа, как р.п. Сосьва, с. Кошай, с. Романово, п. Восточный и на агропромышленных предприятиях; в остальных населенных пунктах округа предусмотрено устройство индивидуальных (для одного дома\предприятия) или местных (для нескольких домов) систем очистки;

- организация территорий первого пояса ЗСО существующих и проектируемых водозаборных скважин в соответствии с санитарными требованиями, вынос из границ третьего пояса ЗСО кладбищ, свалок, полигонов ТБО, скотомогильников;

- размещение новых объектов коммунального хозяйства (кладбищ, скотомогильников, полигонов ТБО) на участках, не занятых лесными массивами:

- создание полигона ТБО, представляющего собой сложный инженерный комплекс геотехнических сооружений, обеспечивающих высокую степень экологической безопасности для окружающей среды и  жизнедеятельности населения,  для обслуживания административного центра округа – р.п. Сосьва. Размещение полигона планируется на землях Сосьвинского лесничества Сотринского лесхоза. Участок площадью 3,2 га свободен от застройки, частично занят лесом, не представляющим особой ценности, и расположен для ветров преобладающего направления с подветренной стороны по отношению к поселку и зонам отдыха, находится в 5,5 км северо-восточнее поселка, удален от     рек Сосьва и Пата на 3,8 км и 1,5 км соответственно. Полигон ТБО по санитарной классификации (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция, п.7.1.12, п.1) относится к II классу опасности с ориентировочным размером С33, равным 500м;

- реконструкция существующего полигона ТБО в п. Восточный;

- выделение площадки для организации полигона ТБО в с. Кошай. Предусмотрена территория, находящаяся  за границами населенного пункта, вне границ третьего пояса водозаборных скважин. Примерное расстояние от полигона ТБО до  проектируемой жилой застройки 700м. СЗЗ полигона ТБО составляет 500 м;

- выделение площадки для организации полигона ТБО в с. Романово. Предусмотрена территория, находящаяся  за границами населенного пункта, вне границ третьего пояса водозаборных скважин. Примерное расстояние от территории свалки ТБО до  проектируемой жилой застройки 1500м. СЗЗ полигона ТБО составляет 500 м;

- строительство объектов спорта, туризма и отдыха с максимальным сохранением лесных массивов.

Проектом предусмотрено следующее развитие рекреационного пространства природной среды:

- Создание на территории городского округа сети объектов активного отдыха, связанных с охотой, рыбной ловлей, пешеходным и водным туризмом, строительство баз для семейного отдыха, а именно:

- строительство базы семейного отдыха на 25 мест в д. Киселева, рассчитанной преимущественно на летний сезон (охота, летний семейный отдых);

- строительство домиков рыболовов и организация возможности комфортной рыбной ловли в пойме р. Сосьва, рассчитанных на круглогодичный режим работы, в с. Кошай и с. Романово;

- строительство охотничьих домиков и организация спортивно-охотничьих баз отдыха в таких населенных пунктах округа, как п. Чары, д. Куропашкина, д. Денисова, д. Крапивная;

- строительство детского спортивного лагеря в пойме р. Сосьва в д. Матушкина,  рассчитанного на летний сезон;

- Организация зон отдыха в населенных пунктах округа, а именно:

- создание единой системы озеленения для каждого населенного пункта округа, включающей в себя систему скверов, парков, бульваров, санитарного озеленения главных и основных улиц, озеленение санитарно – защитных зон предприятий и водоохранного озеленения;

- организация мест отдыха у воды, пляжных зон

- организация скверов, благоустройство площадок для проведения массовых праздничных мероприятий;

- проведение работ  по благоустройству: организация газонов, клумб, посадка цветников на участках общественных зданий;

- озеленение улиц (посадка шумозащитного озеленения, организация газонов вдоль тротуаров, на придорожных полосах);

- посадка санитарно-защитного, специального и водоохранного, в т.ч. берегоукрепительного озеленения.

Таким образом, проектом предусмотрена охрана естественных природных богатств городского округа и в тоже время использование рекреационного потенциала природной среды.

Раздел подготовлен по материалам данных, предоставленных администрацией Сосьвинского городского округа; с учетом данных Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.; ГП и ПЗиЗ п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

# 3.9. Организация  производственных территорий.

Развитие сельскохозяйственной отрасли предусмотрено на базе мелкотоварного производства в домашних хозяйствах, существующих фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий:

- п. Восточный:  ИП «Ягодка» (животноводство);

- с. Кошай:  строительство животноводческой фермы (на въезде со стороны п. Восточный, юго-западнее жилых кварталов), состоящей из коровника на 200 голов, телятника, молочного блока, убойно-санитарного пункта, разделочного пункта, ветеринарного пункта;

- с. Романово: строительство животноводческой фермы (расположенной южнее проектируемой жилой застройки и электроподстанции), состоящей из коровника на 200 голов, телятника, свинарника на 500 голов, молочного блока, убойно-санитарного пункта, разделочного пункта, ветеринарного пункта;

- с. Маслова: развитие ООО «Масловское»;

- д. Монастырка: создание нового агропромышленного предприятия по выращиванию зерновых и овощных культур, строительство тепличных хозяйств;

- д. Тюменская: наличие площадки под размещение малого агропромышленного предприятия по выращиванию зерновых и овощных культур, строительства тепличных хозяйств (вахтовый метод работы);

Кроме того проектом предусмотрено освоение новых земель под пашни и пастбища в районе с. Кошай, с. Романово, п. Пасынок, д. Матушкина, д. Молва, д. Усть-Хмелевка, д. Копылова.  Проектом предусмотрено строительство бойни скота – фермерское хозяйство Гусейнов Ф.А. согласно Стратегии социально-экономического развития Сосьвинского городского округа до 2020 года.

Развитие промышленной отрасли предусмотрено на базе существующих предприятий и организации новых производств, в первую очередь производств лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли. Все существующие и проектируемые промышленные площадки расположены в границах населенных пунктов:

1. р.п.Сосьва и д. Мишина. Базовыми направлениями развития экономики поселка должны стать обновление производственной базы существующих лесопромышленных предприятий, рост производительности труда и как результат – увеличение объемов заготовки леса и повышение конкурентоспособности лесопродукции:

– ФГУ ИК ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области (основной вид деятельности учреждений ИК – вывоз древесины и заготовка деловой древесины, изготовление пиломатериалов, шпал, тары, заготовка дров, а также производство тепловой энергии);

– ООО «Торговый Дом Сосьва» (ДОК) (основной вид деятельности - деревообработка, производство пиломатериалов);

– Серовский сельский лесхоз филиал ОГУ «Управление сельскими лесами» (основной вид деятельности – охрана сельских лесов);

– ООО «Полюс-1» (основной вид деятельности – дорожное строительство; имеется своя  асфальтобетонная установка);

– ООО «Уралпрофлес», ООО «Таежное» (основной вид деятельности – деревообработка).

2. п. Восточный. Градообразующим промышленным предприятием поселка является ЗАО «Аргус СФК» (деревообрабатывающее производство: бревна оцилиндрованные, брус, доска необрезная, шпон, фанера и т.д.). В поселке также действуют частные предприятия по лесозаготовке и деревообработке:

- ГУСО «Сотринский лесхоз» (деревообрабатывающая, лесная промышленность);

- ГУСО «Сотринское лесничество» (ведение лесного хозяйства);

- ИП «Куропаткин» (лесопилка);

- ООО «Сосьвинский лес» (лесное хозяйство, лесоводство, лесозаготовки);

- ЛХПО филиал «Сотринский» (лесное хозяйство, лесоводство, лесозаготовки);

Помимо деревообработки в поселке также функционируют:

- ИП «Золотарева» (ГСМ, АЗС);

- База УМП.

Основные мероприятия по организации промышленной и коммунально – складской зоны п.Восточный на расчетный срок реализации генерального плана: функционирование и развитие производств ЗАО «Аргус СФК», ЛХПО филиал «Сотринский», база УМП, ИП «Куропаткин», хлебозавода. Организация и упорядочение производственных и коммунально – складских зон имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих зон в интересах развития поселка.

3. с. Кошай. Основными промышленными объектами  являются:

- нефтеперекачивающая станция ЛПДС «Сосьва» Урайского УМН ООО «Сибнефтепровод»;

- ЗАО СМУ-6.

Программа реализации Генерального плана включает в себя развитие, а также организацию и упорядочение производственных и коммунально – складских зон с целью повышения экологической безопасности и эффективности использования градостроительного потенциала этих зон в интересах развития поселка.

4. п. Пасынок. Организация нового лесоперерабатывающего или деревообрабатывающего предприятия на площадке, примыкающей к территории железной дороги.

5. д. Усть-Хмелевка, п. Сосьва Новая. Организация небольших столярных производств на свободных площадках.

6. д. Копылова. Организация малого предприятия строительной отрасли (производство шпона, бруса, евровагонки и т.д.).

7. В населенных пунктах временного проживания (д. Усть-Березовка, п. Зеленый, д. Крапивная, п. Чары) выделены площадки под размещения малых промышленных предприятий (вахтовый метод работы).

8. Проектом предусмотрено выделение участка под пром. площадку ООО НПЗ «Сосьва», расположенного в границах квартала 154 Кошайского лесничества ОГУ «Сотринский лесхоз». В категорию земель промышленности переводится 26,8 га земель сельскохозяйственного назначения и 97,8 га земель Государственного лесного фонда.

Кроме того, проектом предусмотрена организация СЗЗ предприятий, посадка санитарно-защитного озеленения. Все новые промышленные и сельскохозяйственные объекты размещены с учетом размеров их СЗЗ и расположения селитебных зон населенных пунктов городского округа.

Организация, развитие и упорядочение производственной зоны имеет целью повышение экологической безопасности и рациональное использование земельных ресурсов.

Раздел подготовлен по материалам данных, предоставленных администрацией Сосьвинского городского округа; с учетом данных Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.; ГП и ПЗиЗ п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки); ПЗиЗ 19 сельских населенных пунктов Сосьвинского городского округа, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

# 3.10. Организация транспортных связей.

3.10.1. Существующее положение.

Внешнее грузовое и пассажирское сообщение Сосьвинского городского округа осуществляется с помощью воздушного, автомобильного и железнодорожного видов транспорта.

Воздушный транспорт.

Связь с Екатеринбургом, близлежащими городами и населенными пунктами осуществляется воздушным путем через аэропорт местного значения. В северо-западной части р.п. Сосьва расположена базовая посадочная площадка Уктусского аэропорта, оснащенная грунтовой взлетно-посадочной полосой. В настоящее время здесь базируются вертолеты МИ-8 (при необходимости могут базироваться самолеты АН-2), обслуживающие участки Сибнефтепровода, а также осуществляющие перевозку пассажиров близлежащих населенных пунктов. Для этого имеется необходимый технический состав и диспетчерская по обслуживанию воздушного движения. Общая площадь площадки аэропорта – 7 га.

Железнодорожный транспорт.

Железнодорожная связь окружного центра с гг. Екатеринбургом, Серовом и другими населенными пунктами и районами Свердловской области осуществляется по железнодорожной магистрали Серов-Алапаевск-Егоршино-Богданович-Челябинск со станции Сосьва Новая с обеспечением доступности пассажиров автобусным маршрутом между р.п. Сосьва и ст. Сосьва Новая. На участке железной дороги от ст. Сосьва Новая до г. Серова имеется присоединение двухпутной линии подъездных путей к предприятиям р.п. Сосьва, в т.ч. до торгового дома «Сосьвинский» (Сосьвинского ДОКа) протяженностью 4,5 км. Средняя интенсивность движения по участку подъездных путей составляет 1 вагон в сутки. На расчетный срок Генеральным планом р.п.Сосьва и д.Мишина (ФГУП«Уралгеоинформ», 2009 г.) предусматривается строительство ж.д. станции в р.п. Сосьва рядом с проектируемой автостанцией  с использованием для пассажирского движения существующих подъездных  ж/д путей.

Железнодорожная связь п. Восточный осуществляется по железнодорожная линии Алапаевск-Серов, которая является не электрифицированной, проходит в границах поселка, разделяя ее селитебную часть в меридиональном направлении. По данной дороге обслуживаются грузовые перевозки производственных предприятий лесоперерабатывающего профиля, а так же осуществляются пригородные пассажирские перевозки населения округа. Время в пути до города Екатеринбург для пассажирского сообщения составляет  8 часов, расстояние 270 км. Пассажирская железнодорожная станция расположена в северной части поселка.

Кроме того, на территории округа расположено четыре остановочных пункта: в д.Усть – Березовка, п.Зеленый, жд.ст. Новая Заря и п.Пасынок.

Автомобильный транспорт.

Сеть автодорог округа представлена основными и второстепенными территориальными автодорогами регионального значения, а так же местного значения, относящимися к II, III, IV и V техническим категориям согласно СНиП 2.05.02-85. Внешние связи данного муниципального образования организованы с территорией Серовского, Верхотурского, Алапаевского, Гаринского и Новолялинского городских округов. В транспортной структуре Свердловской области Сосьвинский городской округ отстоит от крупных автодорог региона (федерального значения Екатеринбург - Пермь и автодороги регионального значения Екатеринбург - Североуральск), что исключает транзитные транспортные потоки по его территории.

Основу дорожной сети городского округа формирует автодорога, проходящая в широтном направлении: Серов – Сосьва - Гари, через населенные пункты: Маслово, Копылова, Монастырка, Сосьва Новая, Сосьва и автодорога Восточный – Сосьва, проходящая в меридиональном направлении, через населенные пункты: Восточный, Усть-Хмелевка, Молва, Кошай. Эти автодороги относятся к основным территориальным и  организуют непосредственные транспортные связи наиболее крупных населенных пунктов округа между собой (Сосьва, Восточный. Кошай, Романово), обеспечивают внешние связи. Общая протяженность основных территориальных автодорог регионального значения по землям городского округа составляет 113 км.

К второстепенным территориальным автодорогам регионального значения относятся: подъезд к п.Пасынок, дорога Монастырка – Романово, подъезд к аэропорту, Сосьва Новая – Сосьва и т.д. Общая протяженность основных территориальных автодорог регионального значения по землям городского округа составляет 19 км.

Кроме того по территории округа проходит второстепенная территориальная автодорога местного значения: Романово – Крапивная – Денисова – Куропашкина – Верхотурье, протяженностью 34 км.

Прочие автомобильные дороги округа имеют местное значение, связывают отдельные населенные пункты с автодорогами основного и второстепенного территориального значения. К прочим территориальным автодорогам местного значения относятся: Маслово – Матушкина - Копылова, подъезды к д.Тюменская, п.Зеленый, д.Киселева, и д.Угловая. Общая протяженность этих дорог составляет 26 км.

Отличительной особенностью трассировки основных территориальных автодорог является их транзитное прохождение по селитебной зоне населенных пунктов. Автодорога Серов – Сосьва – Гари проходит через п. Сосьва со стороны г. Серова с юго-запада на северо-восток по ул. Митина, имеет преимущественно асфальтобетонное покрытие, на многих участках – щебеночное. Ширина проезжей части 6,0-7,0 м. Интенсивность движения транспорта в пределах поселка, в основном транзитного, составляет 277 приведенных единиц в сутки. Транзитные потоки неблагоприятно влияют на условия проживания населения прилегающих улиц вследствие образования пыли, шума, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Автодорога Сосьва – Восточный подходит к поселку с южной стороны через понтонный мост, имеет щебеночное покрытие и ширину проезжей части 6-7 м. Генеральным планом р.п.Сосьва предусмотрено строительство участка автодороги Серов – Сосьва – Гари с северной стороны, который позволит транзитный пропуск не только внешнего по отношению к поселку автотранспорта, но и внутрипоселкового грузового транспорта в обход жилой застройки. В границах поселка этот участок относится по своей категории к поселковой дороге и будет обеспечивать обслуживание промышленно-складских территорий и аэропорта (подвоз ГСМ).

Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования.*

Таблица 3.10.1.1.

| Код дороги | Автомобильная дорога | Категория по СНиП 2.05.02-85 | Начало участка, км | Конец участка, км | Ширина проезжей части, м | Ширина с укрепленной полосой, м | Количество полос | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2301000 | г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель | II | 0.000 | 1.815 | 7.50 | 9.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2301000 | г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель | II | 1.815 | 2.110 | 7.50 | 9.20 | 2 | Асфальтобетон |
| 2301000 | г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель | II | 2.110 | 3.100 | 7.50 | 9.26 | 2 | Асфальтобетон |
| 2301000 | г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель | II | 3.100 | 3.280 | 7.50 | 9.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2301000 | г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель | II | 3.280 | 8.005 | 7.50 | 9.10 | 2 | Асфальтобетон |
| 2301000 | г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель | II | 8.005 | 10.875 | 7.50 | 9.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2301000 | г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель | II | 10.875 | 11.630 | 7.50 | 9.26 | 2 | Асфальтобетон |
| 2301000 | г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель | II | 11.630 | 13.315 | 7.50 | 9.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2301000 | г.Серов - г.Североуральск - г.Ивдель | II | 13.315 | 13.430 | 7.50 | 9.20 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 4.400 | 4.475 | 10.05 | 10.05 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 4.475 | 7.350 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 7.350 | 17.263 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 17.263 | 17.990 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 17.990 | 18.200 | 6.00 | 7.50 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 18.200 | 18.290 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 18.290 | 18.690 | 6.00 | 7.50 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 18.690 | 19.430 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 19.430 | 19.990 | 6.00 | 7.50 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 19.990 | 20.265 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 20.265 | 32.064 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 32.064 | 32.269 | 7.95 | 7.95 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 32.269 | 32.750 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 32.750 | 35.900 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 35.900 | 36.250 | 6.00 | 7.50 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 36.250 | 38.620 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 38.620 | 38.655 | 6.96 | 6.96 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 38.655 | 40.100 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 40.100 | 40.850 | 6.00 | 6.30 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 40.850 | 42.280 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 42.280 | 49.927 | 7.00 | 8.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 49.927 | 49.988 | 10.12 | 10.12 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 49.988 | 51.970 | 7.00 | 8.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 51.970 | 53.250 | 6.00 | 6.50 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 53.250 | 54.290 | 7.00 | 8.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 54.290 | 54.363 | 10.00 | 10.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 54.363 | 64.360 | 7.00 | 8.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | III | 64.360 | 65.223 | 7.00 | 8.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 65.223 | 83.834 | 6.00 | 6.00 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 83.834 | 84.001 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 84.001 | 84.066 | 10.06 | 10.06 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 84.066 | 84.194 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 84.194 | 93.277 | 6.00 | 6.00 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 93.277 | 93.291 | 10.00 | 10.00 | 2 | Цементобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 93.291 | 100.576 | 6.00 | 6.00 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 100.576 | 100.920 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 100.920 | 101.035 | 6.60 | 7.60 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 101.035 | 102.550 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 102.550 | 102.600 | 6.60 | 7.60 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 102.600 | 107.360 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 107.360 | 109.830 | 6.00 | 6.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 109.830 | 110.431 | 6.00 | 9.70 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 110.431 | 110.450 | 6.00 | 6.00 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 110.450 | 112.457 | 6.00 | 6.00 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 112.457 | 112.499 | 8.08 | 8.08 | 2 | Щебень |
| 2304000 | г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари | IV | 112.499 | 119.502 | 6.00 | 6.00 | 2 | Щебень |
| 2304140 | Подъезд к п.Пасынок от км 74+317 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 0.000 | 3.255 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2304140 | Подъезд к п.Пасынок от км 74+317 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 3.255 | 3.271 | 8.00 | 8.00 | 2 | Древесина |
| 2304140 | Подъезд к п.Пасынок от км 74+317 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 3.271 | 4.000 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2304150 | Подъезд к ст.Сосьва Новая от км 100+487 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 0.000 | 1.553 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2304160 | Подъезд к ж/д тупику от км 106+802 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 0.000 | 0.490 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0.000 | 0.040 | 6.00 | 18.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0.040 | 0.155 | 6.00 | 10.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0.155 | 0.320 | 5.70 | 5.70 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0.320 | 0.500 | 6.00 | 6.00 | 2 | Щебень |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 0.500 | 1.700 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 1.700 | 2.240 | 4.50 | 5.70 | 1 | Асфальтобетон |
| 2304170 | Подъезд к аэропорту от км 107+562 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | V | 2.240 | 4.188 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2304230 | Подъезд № 1 к д.Маслова от км 60+454 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0.000 | 1.794 | 7.00 | 8.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2304240 | Подъезд № 2 к д.Маслова от км 64+392 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | IV | 0.000 | 2.118 | 6.00 | 6.00 | 2 | Щебень |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | V | 0.000 | 0.345 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | V | 0.345 | 0.398 | 7.07 | 7.07 | 1 | Цементобетон |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | V | 0.398 | 3.710 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | V | 3.710 | 3.875 | 6.56 | 6.56 | 1 | металлический лист |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | V | 3.875 | 4.000 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 0.000 | 0.625 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 0.625 | 0.738 | 6.13 | 6.13 | 1 | Железобетонные плиты |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 0.738 | 3.165 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 3.165 | 3.680 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 3.680 | 6.190 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 6.190 | 6.202 | 6.74 | 6.74 | 1 | Асфальтобетон |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 6.202 | 9.905 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 9.905 | 9.948 | 6.44 | 6.44 | 1 | Асфальтобетон |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 9.948 | 10.120 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | IV | 10.120 | 10.270 | 6.00 | 6.30 | 2 | Щебень, обработанный органическим вяжущим |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | IV | 10.270 | 12.095 | 6.00 | 6.50 | 2 | Щебень, обработанный органическим вяжущим |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 12.095 | 17.511 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 17.511 | 17.576 | 7.06 | 7.06 | 1 | Железобетонные плиты |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 17.576 | 19.377 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 19.377 | 19.394 | 7.02 | 7.02 | 1 | Железобетонные плиты |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 19.394 | 27.355 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 27.355 | 27.363 | 7.23 | 7.23 | 1 | Асфальтобетон |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 27.363 | 34.060 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 34.060 | 35.214 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 35.214 | 35.263 | 8.86 | 8.86 | 2 | Железобетонные плиты |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 35.263 | 36.712 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 36.712 | 36.749 | 8.88 | 8.88 | 2 | Железобетонные плиты |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | V | 36.749 | 41.100 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | IV | 41.100 | 47.600 | 6.00 | 7.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2307110 | Подъезд к предприятию "Мотофлот" от км 1+128 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | V | 0.000 | 2.824 | 4.50 | 4.50 | 1 | Щебень |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 0.000 | 0.165 | 7.00 | 8.25 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 0.165 | 1.900 | 7.00 | 8.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 1.900 | 2.760 | 7.00 | 8.18 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 2.760 | 2.780 | 7.00 | 10.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 2.780 | 3.019 | 10.00 | 10.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 3.019 | 3.040 | 7.00 | 10.00 | 2 | Асфальтобетон |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | III | 3.040 | 3.129 | 7.00 | 8.20 | 2 | Асфальтобетон |

*-данные предоставлены ГУСО «Управление автомобильными дорогами» (письмо от 02.04.12 № 03-1729)

Перечень мостовых сооружений общего пользования.*

Таблица 3.10.1.2.

| Код дороги | Автомобильная дорога | Тип сооружения | Материал | Пересекаемое препятствие | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2304000 | г.Серов – р.п.Сосьва – р.п.Гари | мост | ж/б | р.Сосьва | 205,8 |
| 2304000 | г.Серов – р.п.Сосьва – р.п.Гари | мост | ж/б | р.Морозкова | 34,79 |
| 2304000 | г.Серов – р.п.Сосьва – р.п.Гари | мост | ж/б | р.Пинькина | 60,66 |
| 2304000 | г.Серов – р.п.Сосьва – р.п.Гари | мост | ж/б | р.Сотрина | 73,25 |
| 2304000 | г.Серов – р.п.Сосьва – р.п.Гари | мост | ж/б | р.Монастырка | 65,04 |
| 2304000 | г.Серов – р.п.Сосьва – р.п.Гари | мост | ж/б | р.Нюрма | 13,10 |
| 2310000 | Соединительная дорога от км 103+680 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" до км 3+380 а/д "р.п.Сосьва - п.Восточный" | мост | ж/б | р.Сосьва | 238,63 |
| 2304140 | Подъезд к п.Пасынок от км 74+317 а/д "г.Серов - р.п.Сосьва - р.п.Гари" | мост | дерево | р.Пасынок | 15,65 |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | мост | ж/б | р. Соловьевка | 41,7 |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | мост | ж/б | р.Негла | 45,8 |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | мост | ж/б | р.Молва | 65,45 |
| 2307000 | р.п.Сосьва - п.Восточный | мост | ж/б | р.Пасынок | 17,1 |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | мост | ж/б | р.Монастырка | 53,25 |
| 2305000 | д.Монастырка - с.Романово | мост | металл | р.Сосьва | 165,4 |

*-данные ОГИБДД ММО МВД России «Серовский» (письмо 27.12.11 № 11/41268)

На сегодняшний день населенные пункты п. Чары, п. Новая Заря, не связаны с общей сетью автодорог округа. Внешние связи деревень Киселева, Зеленый, Матушкина, Угловая, Тюменская осуществляются по не паспортизированным автомобильным дорогам, не обеспечивающим устойчивые всепогодные связи с ближайшими населенными пунктами округа.

На территории округа пассажирские перевозки автобусным транспортом осуществляются по 7 маршрутам, все маршруты обслуживают внешние и внутри окружные передвижения населения. Перевозка пассажиров по внешним направлениям организована с городом Екатеринбург, г.Серов, п.Верхотурье и р.п.Гари.

По данным, предоставленным Администрацией Сосьвинского городского округа по территории округа проходят следующие междугородние маршруты:

- Екатеринбург – Сосьва (раз в неделю, ежегодная перевозка пассажиров – 3120 чел);

- Сосьва – Серов (ежедневно, три раза в день, ежегодная перевозка пассажиров – 54750 чел.);

- Екатеринбург – Восточный (четыре раза в неделю, ежегодная перевозка пассажиров – 6240 чел.);

- Восточный – Сосьва - Серов (ежедневно, ежегодная перевозка пассажиров – 18250 чел);

- Восточный – Верхотурье – Серов (ежедневно, ежегодная перевозка пассажиров – 18250 чел.);

- Сосьва – Гари (три раза в неделю, ежегодная перевозка пассажиров – 6240 чел.).

Без обслуживания общественным транспортом, т.е при расположении автобусных остановок, остановочных пунктов или железнодорожных станций на расстоянии превышающем пешеходную доступность, в настоящее время остаются следующие населенные пункты: п. Новая Заря, д. Матушкина, ж\д. ст. Новая Заря, п. Чары, д.Тюменская, д. Угловая, п. Зеленый, д. Киселева, д. Крапивная, д. Денисова, д. Куропашкина.

Согласно данным ОГИБДД ММО МВД России “Серовский” уровень автомобилизации легковыми автомобилями и мотоциклами населения округа составляет 300 ед../1000чел. На сегодняшний день количество автозаправочных станций составляет 3 единицы, АЗС расположены в р.п. рСосьва и п.Восточный.

3.10.2. Проектные предложения.

Проектные предложения направлены на исправление сложившихся недостатков транспортной инфраструктуры округа и на ее дальнейшее развитие в соответствии с основными положениями настоящего Генерального плана, ориентированными на улучшение качества жизни, увеличение численности населения округа и увеличение объемов выпускаемой продукции производственными предприятиями округа.

Основными принципами, положенными в развитие транспортной инфраструктуры округа, являются:

- повышение безопасности автомобильного движения;

- создание устойчивого автомобильного сообщения со всеми населенными пунктами округа;

- обеспеченность общественным транспортом населенных пунктов с постоянно проживающим населением;

- развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с ростом уровня автомобилизации населения округа.

Проектом предусмотрено:

- для пропуска транзитного транспорта проектом предлагается строительство участка автомобильной дороги областного значения Серов – Сосьва – Гари, который пройдет с северо-западной и северной сторон касательно к р.п.Сосьва, исключив транзитные потоки по ул. Митина, (в границах р.п.Сосьва этот участок отнесен к поселковой дороге, ширина проезжей части 7,0 м) (по материалам Генерального плана р.п.Сосьва);

- для обеспечения обслуживания пассажирских автобусных перевозок между населенными пунктами и внутри р.п.Сосьва проектом предлагается строительство автовокзала в проектируемой общественно-деловой зоне вблизи пересечения улиц Дорожной и Ленина (по материалам Генерального плана р.п.Сосьва);

- реконструкция существующих дорог направленная на восстановление технического состояния дорожных покрытий проезжих частей,  установка требуемых средств организации движения согласно действующим нормам;

- строительство железобетонных мостов через р.Пасынок на автодороге подъезд к поселку Пасынок от шоссе Серов – Сосьва – Гари  и через р.Сосьва на автодороге Романово – Монастырка взамен существующих деревянного и металлического;

- строительство в 2015 году - автомобильной дороги "Махнево - Восточный", III пусковой комплекс Карпунинский - Восточный с мостом через р. Туру на территории Алапаевского муниципального образования и Сосьвинского городского округа в Свердловской области протяженностью 11,060 километра, согласно Схемы развития сети автомобильных дорог общего пользования Свердловской области на период до 2015 года;

- строительство автодороги регионального значения «Пермь - Новая Ляля – Сосьва» в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Свердловской области;

- реконструкция автодороги Сосьва - Восточный, доведение технического состояния до требований, предъявляемых к автодорогам III категории, в т.ч. строительство участка автодороги, в обход селитебной зоны с.Кошай к югу от застройки, протяженностью 4,5 км от существующего моста через р.Негла до соединения с автодорогой Сосьва – Восточный за границей с.Кошай, в т.ч. с подъездом к проектируемому полигону ТБО;

- проведение ряда работ по повышению  технической категории дорог, доведение технического состояния (тип покрытия проезжих частей, минимальные радиусы поворотов, максимальные продольные уклоны проезжей части) и уровня организации движения на дорогах (количество полос движения) до требований, предъявляемых к автодорогам IV категории  (Монастырка – Романово, Маслова - Матушкина, соединительные дороги, подъезды к населенным пунктам);

- строительство местных автодорог IV категории: Копылова – Матушкина, Сосьва -Чары и подъезд к д.Тюменская, в случае строительства детского спортивного оздоровительного лагеря в д.Матушкина и масштабного дачного строительства в д.Тюменская и п.Чары;

- размещение двух новых автозаправочных станций, расположенных на въездах в с.Кошай и с.Маслова;

- строительство железнодорожных подъездных путей и автодороги к новой промплощадке ЛПДС «Сосьва», а также строительство железнодорожного переезда 4 категории на пересечении проектируемой автодороги и железнодорожной линии Алапаевск – Серов.

# 3.11. Водоснабжение.

3.11.1. Общая часть.

Задачей данного раздела является создать принципиальную схему развития системы водоснабжения и водоотведения в Сосьвинском городском округе. Раздел разработан на основании:

- УГ – 68/06 «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАБОЧЕМУ ПОСЕЛКУ СОСЬВА И ДЕРЕВНЕ МИШИНА» Заказчик: Администрация Сосьвинского городского округа (муниципальный контракт  № 68/06 от 27.10.2006 г.). Выполнен ФГУП «УРАЛГЕОИНФОРМ», г. Екатеринбург в 2009 году;

- Проектов Генеральных планов п. Восточный, с. Кошай и с. Романово, выполненных ООО НПП «Универсал» в 2012 г.

- Паспортов водозаборных скважин п. Восточный, п. Сосьва Новая, с. Кошай;

- Материалы водохозяйственных обследований на территории д. Маслова, д.Матушкина, д.Копылова, с. Кошай;

- Протоколы лабораторных испытаний качества добываемой воды в п.Восточный, р.п Сосьва и п.Сосьва Новая.

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».

3.11.2. Существующее положение.

Степень развития систем водоснабжения населенных пунктов Сосьвинского городского округа различна. Централизованным водоснабжением с нормативно оборудованными водозаборами, развитой водопроводной сетью с вводами в здания и водоразборными колонками на сети обеспечены крупные населенные пункты: р.п. Сосьва, п. Восточный, с. Романово, с. Кошай. Наиболее развита система водоснабжения в р.п. Сосьва и п. Восточный. В остальных населенных пунктах или имеются скважины в общем доступе без водопроводной сети (с. Маслова, п. Сосьва Новая), или же система водоснабжения децентрализованная – население пользуется собственными скважинами и шахтными колодцами.

Источники водоснабжения. Водоснабжение населенных пунктов Сосьвинского городского округа осуществляется за счет подземных вод. Несмотря на большое количество водных объектов (рек, озер, ручьев) водоносность поверхностных источников недостаточна для обеспечения потребных расходов округа в питьевой воде и, кроме того, в среднем течении поверхностные воды для питьевого водоснабжения непригодны, поскольку имеют повышенную цветность, мутность, содержание гумусовых веществ и т.д. (см. п.2.2 настоящей записки).

Источниками водоснабжения населенных пунктов округа служат водозаборные скважины, часть из которых поставлена на кадастровый учет, неучтенные скважины и шахтные колодцы, а также пробуренные населением собственные скважины и колодцы Перечень скважин и характеристики тех из них, о которых имелись сведения в исходных данных, приведены в табл. 3.11.1.

Качество воды и сооружения водоподготовки. В гидрогеологическом отношении территория Сосьвинского ГО относится к западной окраине Тобольского артезианского бассейна с этажным распространением водоносных горизонтов, разобщенными водоупорными отложениями. В зависимости от геологического строения района каждого из населенных пунктов источники водоснабжения имеют разную водообильность и степень защищенности водоносного горизонта, что определяет степень загрязненности добываемой воды бактериологическими загрязнениями.

По химическому составу добываемые воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевым с различной степенью минерализации и имеют сложный химический состав. Представленные в качестве исходных данных протоколы лабораторных испытаний говорят о том, что в большинстве своем добываемая вода имеет превышение предельно допустимых значений по различным показателям:

- р. п. Сосьва – 	по железу, повышенной минерализации, бактериальным загрязнениям;

- п. Восточный – по железу, марганцу, кремнию, сурьме, аммонию, барию, сероводороду, натрию, йоду, цветности, мутности;

- п. Романово – 	по железу;

- с. Кошай –по железу, марганцу, кремнию, мутности;

- п. Сосьва Новая –по железу, мутности, цветности.

В целом добываемая вода характеризуется как некондиционная для централизованного хозяйственного питьевого  водоснабжения, в связи этим требуется доведение ее до питьевого качества специальной водоподготовкой.

Сооружения водоподготовки имеются в п. Восточный (станция обезжелезивания) и на водозаборе с. Кошай (модульная станция водоподготовки). Станция обезжелезивания п. Восточный не справляется с доведением воды до необходимого качества – после очистки подаваемая потребителю вода продолжает содержать натрия, бора, брома, йода больше, чем допустимо нормами. Вода после модульной станции в с. Кошай соответствует норме.

В остальных населенных пунктах, включая центр округа – р.п. Сосьва – водоподготовка перед подачей воды потребителю не производится.

Таблица 3.11.2.1.

Сводный перечень источников водоснабжения населенных пунктов Сосьвинского городского округа.

| № п/п | Наименование и местоположение источника | Глубина скважины | Дебит скважины | Фактический водоотбор | Наличие ЗСО | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Сосьва (по материалам УГ – 68/06 – ПЗ «Генеральный план Сосьвинского г. о. применительно к р.п. Сосьва и д. Мишина», ФГУП «Уралгеоинформ», Екатеринбург, 2009 г.) |
| 1. | Скважина № 2 (водозаборный узел по ул. Пионерская) | 25 м | 84,00 м3/ч | 96-98 м3/ч | I пояса | водонапорная башня: объем бака 3х10 м3, высота ствола 15,4м |
| 2. | Скважина № 4193 (водозаборный узел по ул. Пионерская) | 31,5 м |  |  |  |  |
| 3. | Скважина № 50375 (западный водозаборный участок) | 70 м | 33,00 м3/ч | 8,35 м3/ч | I пояса | два резервуара запаса воды по 250 м3 каждый, насосная станция II подъема |
| 4. | Скважина № 50376 (западный водозаборный участок) | 70 м | 20,00 м3/ч | в резерве | I пояса |  |
| 5. | Скважина № 50377 (западный водозаборный участок) | 100 м | 33,00 м3/ч | в резерве | I пояса |  |
| 6, | Скважина ФГУ ОИК-4 ИТК 15 | 18 м | н/д | 6,7 м3/ч | отсутствует ЗСО I пояса | водонапорная башня: объем бака 5 м3, высота ствола 5м |
| 7. | Скважина ФГУ ОИК-4 ИТК-18 | 18 м | н/д | 2,08 м3/ч | отсутствует ЗСО I пояса | водонапорная башня: объем бака 10 м3, высота ствола 8 м |
| 8. | Скважина ФГУ ОИК-4 ИТК-23 | 18 м | н/д | 3,9 м3/ч | отсутствует ЗСО I пояса | водонапорная башня: объем бака 8 м3, высота ствола 6 м |
| 9 | Скважина ФГУ ОИК-4 ИТК-23 | 18 | н/д | 3,0 м3/ч | отсутствует ЗСО I пояса | водонапорная башня: объем бака 4 м3, высота ствола 5 м |
| 10. | Скважины для водоснабжения котельной «Центральная» (Лесобиржа № 2) | 12 м | н/д | 50,0 м3/ч | отсутствует ЗСО I пояса скважины, расположенной около котельной | Используются как трубчатые колодцы с погружными насосами |
| 11. | Скважина около новой котельной ООО «Торговый дом «Сосьва» | 40 м | 0,21 м3/ч | Нет данных | отсутствует ЗСО I пояса | водонапорная башня: объем бака 5 м3, высота ствола 12 м |
| п. Восточный |
| 12 | скважина б/н. Центр поселения, пересечение улиц Лесная и Северная | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 13 | скважина б/н. Центр поселка, пересечение улиц Кирова и Парковая. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 14 | скважина б/н Ул. Кошевого. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 15 | скважина б/н Северная часть поселка, улица Толстого. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 16 | скважина б/н Улица Красная. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 17 | скважина №58626 ул.Школьная. | 150 м |  | Нет данных | Нет данных | Год ввода в эксплуатацию -1974. Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 18 | скважина №28565 Пер.Спортивный. | 133 м | 21,6 м3/час (6 л/с) | Нет данных | Нет данных | Год ввода в эксплуатацию 1973. Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 19 | скважина №15102 Центр поселка пересечение улиц Ленина и Труда. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 20 | скважина «Парковая» Центр поселка, улица Пролетарская. | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 21 | Скважина «Лесная» Центр поселения, ул.Лесная. | Нет данных | Нет данных | Насос ЭЦВ 6-10-80 | Нет данных | Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 22 | скважина «Почтовая» Центр поселка, ул.Почтовая. | Нет данных | Нет данных | Насос ЭЦВ 6-10-80 | Нет данных | Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 23 | скважина «Химики» Центр поселка, пересечение улиц Труда и Гончарова | Нет данных | Нет данных | Насос ЭЦВ 6-10-80 | Нет данных | Вода из скважины подается в водоразборную колонку |
| 24 | скважина №824 Центр поселка | 107 м | 7,2 м3/час (2,0 л/с ) | Насос ЭЦВ 6-10-80 | I пояс, 30мх30м ограждена деревянным забором | Год ввода в эксплуатацию 2005г. Вода из скважины подается в тупиковую водопроводную сеть. |
| 25 | скважина №28567 Центр поселка | 146 м | 29,02 м3/час (8,06 л/с) | Насос ЭЦВ 6-10-80 | I пояс, 50мх50м ограждена деревянным забором | Год ввода в эксплуатацию 1973г. Вода из скважины подается в тупиковую водопроводную сеть. |
| 26 | скважина 6 р.э. Центр поселка | 206 м | 8,3 м3/час (2,3 л/с) | Насос ЭЦВ 6-10-80 | I пояс, 30мх30м ограждена деревянным забором | Год ввода в эксплуатацию 1993г. Вода из скважины подается в тупиковую водопроводную сеть. |
| с. Романово |
| 27 | скважина б/н юго-восточная часть села в 150 м от жилой застройки | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Абс. отм. устья 66 м БС. Вода подается в сеть тупикового водопровода через водонапорную башню, расположенную в 430 м от скважины. |
| с. Кошай |
| 28 | скважина 6 р.э., водораздел рек Негла и Молва | 26 м | 100,8 м3/час (28 л/с) | Нет данных | Нет данных | Абс. отм. устья 84,2 м БС. Пробурены ГП «Уралгидроэкспедиция», 1997 г. Водопользователь - ЛПДС «Сосновка» Урайского управления магистральных нефтепроводов. |
| 29 | скважина 6 р.э., водораздел рек Негла и Молва | 28 м |  | Нет данных | Нет данных |  |
| с. Маслова |
| 30 | скважина №5430 | 130 м | 3,6 м3/час (1 л/с) | нет данных | I пояса | не действ. (со слов представителя администрации) |
| 31 | скважина №7442 | 130 м | 3,6 м3/час (1 л/с) | нет данных | I пояса | Пробурена в 1987 г. не действ. (со слов представителя администрации) |
| 32 | скважина №6977 | 130 м | 11,88 м3/час (3,3 л/с) | в резерве | нет данных | Пробурена в 1986 г. |
| п. Сосьва Новая |
| 33 | скважина №3, западная окраина ж/д станции | 80 м | 2,38 м3/час (0,66 л/с) | 4,86 м3/сут | Нет данных | Насос ЭЦВ 6-10-80 |
| 34 | п. Пасынок | Скважин в общем доступе нет | Децентрализованное водоснабжение |
| 35 | д. Молва | То же | То же |
| 36 | д. Монастырка | То же | То же |
| 37 | п. Чары | То же | То же |
| 38 | д. Денисова | То же | То же |
| 39 | д. Киселева | То же | То же |
| 40 | д. Копылова | Скважин в общем доступе нет | Децентрализованное водоснабжение |
| 41 | д. Крапивная | То же | То же |
| 42 | д. Куропашкина | То же | То же |
| 43 | д. Матушкина | То же | То же |
| 44 | п. Новая Заря | То же | То же |
| 45 | ж\д ст.НоваяЗаря | То же | То же |
| 46 | д. Тюменская | То же | То же |
| 47 | д. Угловая | То же | То же |
| 48 | д.Усть-Березовка | То же | То же |
| 49 | д. Усть-Хмелевка | То же | То же |
| 50 | п. Зеленый | То же | То же |

Трубопроводы системы водоснабжения и сооружения на сетях. В населенных пунктах, где системы водоснабжения оборудованы водопроводной сетью, трубопроводы системы водоснабжения чаще всего тупиковые; в п. Восточном и р.п. Сосьва основные магистрали частично закольцованы. Степень износа стальных трубопроводов высокая (до 80%), трубопроводы нуждаются в перекладке.

В р.п. Сосьва, п. Восточный и с. Романово в состав систем водоснабжения включены водонапорные башни. В р.п. Сосьва вода из скважин подается, в основном, в расположенные на одной площадке со скважинами водонапорные башни, откуда поступает к потребителю. В отдельных случаях поступление воды потребителю осуществляется непосредственно из скважин. Имеются также резервуары запаса при насосной станции II подъема, вода в которую поступает из скважины № 50375.

Водонапорные башни в п. Восточный в настоящее время не действуют.

Сведений о водонапорной башне в с. Романово не представлено.

Пожаротушение во всех населенных пунктах округа не решено, за исключением р.п. Сосьва, где система хозяйственного питьевого водопровода объединена с противопожарной.

3.11.3. Проектные предложения.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Расходы воды на хозяйственное питьевое водоснабжение. Расчеты водопотребления выполнены по укрупненным нормам в соответствии с СНиП 2.04.02-84*  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,  СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» и  приложению №13 НГПСО-1-2009.66

Норма водопотребления для населения принята 125-160 л/сут. на человека в соответствии с п. 235 главы 45 и приложению №13 НГПСО-1-2009.66, в домах, подключенных к водопроводу.

Расчетный расход для р.п. Сосьва принят по материалам УГ – 68/06 – ПЗ «Генеральный план Сосьвинского г. о. применительно к р.п. Сосьва и д. Мишина» (ФГУП «Уралгеоинформ», Екатеринбург, 2009 г.) со следующими нормами водопотребления:

- 192 л/сут – для одноквартирных индивидуальных жилых домов с ванными и местными водонагревателями;

- 276 л/сут – для двухэтажных многоквартирных жилых домов с централизованным горячим водоснабжением.

Предусматривается перевод всей застройки (как существующей, так и проектируемой) на централизованное водоснабжение с установкой ванн и местных водонагревателей.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения  водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,2 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Согласно примечанию 2 табл. 1 СНиП 2.04.02-84* удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% на исходный год и 20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды - на расчетный срок (СНиП 2.04.02-84*, табл.1, прим.4). Для расчета принимаем, что неучтенные расходы  включают в себя расход воды на нужды местной промышленности, на проектируемые базы отдыха и т.д.

Расходы воды на молочно-товарные фермы рассчитывались отдельно в соответствии с ведомственными нормами (ВНТП-Н-97) и на следующем этапе проектирования должны быть уточнены на основе технологических данных.

Расходы воды предприятий в р.п. Сосьва приняты по данным предприятий:

- ООО «Торговый дом «Сосьва» - 30 м3/сут;

- ФГУ ОИК-4 – 500 м3/сут.

Расходы на пожаротушение. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», табл. 5,6 определяется расходы воды на наружное пожаротушение в зависимости от численности населения.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается в зависимости от числа жителей, этажности застройки и объема зданий по таблицам 5 и 6 СНиП 2.04.02-84* и табл. 1,2  СП 8.3130-2009.

Так, для населенных пунктов с числом жителей от 1 до 5 тыс. человек,  расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с, свыше 5 тыс. – 15л/с. Расчетное количество пожаров – 1. Расход воды на внутреннее пожаротушение, например, здания дома культуры, согласно табл.1 СП 10.13130-2009, составит 2 х 2,5 = 5 л/с. Общий расход на пожаротушение составит  15 л/с (54м3/час, 162м3/сут.) из расчета тушения пожара в течение 3-х часов.

При рабочем проектировании расходы на пожаротушение должны быть уточнены.

Расчет потребного количества воды на хозяйственно питьевые и противопожарные нужды на расчетный срок выполнялся для развивающихся крупных, средних и малых населенных пунктов округа, а также для населенных пунктов с населением, сохраняемом на прежнем уровне (в перспективе – сады, огороды, временное проживание), в которых предполагается наличие определенного количества жителей на расчетный срок. В населенных пунктах с временным проживанием (базы отдыха, кемпинги, охотничьи и рыболовецкие угодья, садовые и дачные кооперативы, вахтовый метод работы) рассчитан расход на нужды пожаротушения из расчета 10 л/с (две струи по 5 л/с) и тушения пожара в течение 3-х часов.

Результаты расчетов представлены в табл. 3.11.3.1.

Таблица 3.11.3.1.

Сводная таблица потребных расходов воды на нужды водоснабжения населенных пунктов Сосьвинского ГО на расчетный срок (2031 г.)

| № | Населенные пункты | Кол-во жителей на исход. год (2012г.) | Кол-во жителей на расчет. срок (2031г.) | Расход воды на расчётный срок, м3/сут | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупные и средние развивающиеся населенные пункты |  |  |  |  |
| 1 | р.п. Сосьва, в том числе: -спецконтингент (данные за 2010 г.) - д. Мишина | 9337 2653 31 | 9500 ~2500 31 | 3312,46 | принято по материалам УГ – 68/06 – ПЗ «Генеральный план Сосьвинского г. о. применительно к р.п. Сосьва и д. Мишина», ФГУП «Уралгеоинформ», Екатеринбург, 2009 г.). |
| 2 | п. Восточный | 5159 | 5300 | 1437,12 |  |
| 3 | с. Кошай | 781 | 800 | 293,57 | с учетом расхода на животноводческую ферму |
| 4 | с. Романово | 554 | 600 | 248,3 |  |
| 5 | с. Маслова | 164 | 175 | 148,32 |  |
| 6 | п. Пасынок | 215 | 230 | 161 |  |
|  | Малые развивающиеся населенные пункты |  |  |  |  |
| 7 | д. Усть-Хмелевка | 37 | 40 | 117,22 |  |
| 8 | д. Матушкина | 10 | 15 | 111,46 |  |
| 9 | д. Копылова | 28 | 32 | 115,37 |  |
| 10 | д. Молва | 64 | 70 | 124,13 |  |
| 11 | д. Монастырка | 19 | 20 | 112,61 |  |
| 12 | п. Сосьва Новая | 21 | 25 | 113,76 |  |
|  | Населенные пункты с населением на современном уровне |  |  |  |  |
| 13 | д. Денисова | 16 | 16 | 111,69 |  |
| 14 | д. Усть-Березовка | 3 | 0* | 108 | только на нужды пожаротушения, хранение воды в противопожарных емкостях |
| 15 | п. Зеленый | 1 | 0* |  |  |
| 16 | д. Угловая | 2 | 0* |  |  |
| 17 | ж\д ст. Новая Заря | 3 | 0* |  |  |
| 18 | д. Куропашкина | 24 | 24 | 113,53 |  |
|  | Населенные пункты с временным проживанием |  |  |  |  |
| 19 | п. Чары | 0 | 0* | 108 | только на нужды пожаротушения, хранение воды в противопожарных емкостях |
| 20 | д. Киселева | 0 | 0* |  |  |
| 21 | д. Крапивная | 0 | 0* |  |  |
| 22 | п. Новая Заря | 0 | 0* |  |  |
| 23 | д. Тюменская | 0 | 0* |  |  |
|  | ИТОГО: | 16438 | 16847 | 4180,08 |  |

Зоны санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

- первый пояс-зона строгого режима;

- второй и третий пояса – зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются, при выполнении проекта артезианских скважин и  уточняются при ревизии скважин и определения запасов подземных вод.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

Границы первого пояса зоны ЗСО водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки и принимается:

- от стен запасных и регулирующих емкостей – на расстоянии 30 м;

- от водонапорных башен – на расстоянии не менее 10 м.

На территории зоны II и III пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

Одним из первоочередных мероприятий на период развития до 2031г. является разработка и создание СЗЗ 1, 2, и 3 пояса для существующих и вновь проходимых скважин.

Необходимо отметить, что ранее были выполнены водохозяйственные обследования для части населенных пунктов Сосьвинского ГО (см. перечень исходных данных), в материалах которых достаточно подробно изложены мероприятия по организации санитарно-защитных зон источников водоснабжения и особенностях размещения перспективных источников (скважин) в соответствии с рельефом местности, направлением подземного потока и плановым положением проектируемых хозяйственных объектов. При детальном проектировании населенных пунктов и разработке схем их водоснабжения необходимо учитывать эти материалы.

Проектируемые схемы водоснабжения

Крупные и средние населенные пункты

Предлагаемые в настоящей работе схемы водоснабжения населенных пунктов Сосьвинского ГО, уже имеющие централизованные системы водоснабжения, сохраняют, по большей части, существующие схемы, при этом предусмотрены их развитие и модернизация для приведения в соответствие с современными нормами.

Все проектные схемы предполагают создание кольцевых систем хозяйственно-питьевого водопровода, объединенного с противопожарным, с установкой на сетях пожарных гидрантов.

Водопроводные сети модернизируются таким образом, чтобы имелась возможность выполнить вводы во все существующие и проектируемые здания. Строительство систем водоснабжения предусмотрено, как правило, этапами – на 1 очередь (2017 г.) и к расчетному сроку (2031 г.).

Р.п. Сосьва. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на расчетный срок приняты:

– месторождение подземных вод Серовское-I. Водозаборный узел расположен в конце ул. Пионерская и представлен двумя скважинами № 2 и № 4193 с утвержденными запасами  74 м3/сут;

– существующий водозаборный участок подземных вод, представленный тремя скважинами №№ 50375, 50376 и 50377, расположенный в юго-западной части поселка (ул. Пионерская, 149), в долине р. Сосьва, в 1,7-1,8 км от ее русла. Согласно паспортным данным дебит скважин составляет 2064 м3/сут. В соответствии с федеральным законом  «О недрах» (ФЗ 2395-1 от 21.02.92) на водозаборный участок необходимо получить лицензию на право пользоваться недрами, а также оформить правоустанавливающие документы на землю под I пояс ЗСО участка, выполнить и утвердить Проект организации ЗСО I,  II  и III поясов водного источника.

– проектируемый подземный источник – Патинское месторождение подземных вод, прогнозные ресурсы которого оценены в количестве 1300 м3/сут. Месторождение расположено в 2-3 км севернее поселка Сосьва, подлежит проведению поисково-разведочных работ на воду.

Суммарное количество воды питьевого качества трех источников составит 3,4 тыс.м3/сут, что вполне достаточно для водообеспечения поселка.

Качество воды существующих источников характеризуется повышенной минерализацией и содержанием железа. Учитывая что вода, подаваемая в водопроводную сеть поселка не подвергается водоподготовке, проектом предлагается в границах ЗСО I  пояса юго-западного водозаборного участка разместить станцию водоподготовки, на которую вода будет поступать не только от скважин водозаборного участка, но и от скважин водозаборного узла по ул. Пионерской. На следующих стадиях проектирования необходимо просчитать коммуникации станции водоподготовки на возможность достаточного пропуска расхода воды  на равномерную работу сооружения в течение суток максимального водопотребления.

Существующее водопроводное кольцо D 160 мм предназначено для разбора воды на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. Так как, максимальная пропускная способность трубопровода: D 160 мм составляет 16 л/с, а при расчете диаметра водовода необходимо учитывать максимальный разбор воды потребителями во время пожара, то из этого водопровода возможно тушение пожара только жилого фонда, из расчета 10 л/с. С учетом внутреннего пожаротушения, на тушение пожара общественного здания поселка потребуется 15 л/с. Учитывая это обстоятельство, в систему водоснабжения вводятся трубопроводы D 225 мм.

В дополнение к существующим водоводам 2D 160 мм, проложенным по ул. Пионерская в западном направлении, проектом предлагается проложить от юго-западного водозаборного участка еще один водовод D 225 мм  в район формирующейся промышленной зоны и жилых кварталов (улицы Гагарина, Первомайская, Бажова) с выходом на ул. Ленина.   Далее трасса намечена по улицам Ленина, К.Маркса и Пионерской до камеры переключения и на пересечении улиц Пионерская – Московская трасса образует западное водопроводное кольцо поселка D 225 мм – 2D 160 мм. При этом необходимо будет переложить два участка водовода D160 мм:  по ул. Пионерской – 375 м и по ул. К.Маркса – 210 м.

От Патинского месторождения подземных вод вода из скважин будет подаваться насосными станциями I подъема по двум подающим водоводам 2D 160 мм на северную площадку водопроводных сооружений, которую намечено разместить на незалесеной возвышенности, в 150 м севернее квартала улиц Алексеева – Молодежная – Кирова.

Согласно выполненных расчетов, суммарный объем резервуаров чистой воды в целом по поселку составит 907,28 м3. В резервуарах предусматривается хранить: пожарный запас, запас воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды из расчета трех максимальных часовых расходов и объем воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления.

На северной площадке водопроводных сооружений будут размещены станция водоподготовки, два резервуара чистой воды по 200 м3 каждый и насосная станция II подъема.

Насосной станцией II подъема вода по проектируемым двум водоводам D 225 мм  будет подаваться в систему водоснабжения, образуя центральное кольцо по улицам Кирова, Садовая, Строителей, Толмачева, Кирова, Ленина, Свободы, Молодежная.

Таким образом, в системе водоснабжения поселка запроектировано два основных водопроводных кольца: западное D 225 мм – 2 D 160 мм от существующих источников водоснабжения и центральное  D 225 мм – от проектируемого источника. Центральное и западное кольца соединены двумя водоводами D 225 мм, один из которых проходит по  ул. Ленина, другой – по ул. Фадеева.

Система водоснабжения принята кольцевая, решена с учетом максимального использования существующих водоводов, расчет диаметров водопроводных колец произведен по укрупненным показателям. При расчете диаметров учтены потребности  воды на наружное и внутреннее пожаротушение из расчета одного пожара.  Проектируемые водопроводные трубы приняты из полиэтилена.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо специализированной организацией выполнить гидравлический расчет системы водоснабжения поселка, в котором должны быть подобраны насосы для каждого источника водоснабжения и уточнены диаметры водоводов.

Пожаротушение поселка запроектировано из системы хозяйственно-питьевого водопровода. Для этой цели на водоводах предусматриваются пожарные гидранты, расстояния между которыми должны быть определены согласно СниП 2.04.02-84* на следующих стадиях проектирования. Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Неприкосновенный пожарный запас воды по поселку определен в 576,03 м3. В том числе общий расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение трех часов составляет 162 м3. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно СниП 2.04.02-84* (таб. 5, 6) по зданию, требующему наибольшего расхода воды, и составляет 15 л/сек.

В связи с удаленностью д. Мишина, аэропорта и проектируемого объекта ЛИУ-23 для предприятия ФГУ ОИК-4, а также в целях экономии водопроводных сетей, вода на эти объекты подается по двум тупиковым трубопроводам. На территории этих объектов должны быть организованы самостоятельные системы пожаротушения для хранения противопожарного запаса воды со строительством собственных резервуаров и подпиткой из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

Одиночные скважины небольшого дебита, расположенные на территории поселка, не учитывались при решении схемы водоснабжения, так как они не имеют зон санитарной охраны и отсутствуют данные по качеству воды. Но все существующие скважины, исключенные из системы водоснабжения, сохраняются для технических целей, полива и на случай ГО.

Для хозяйственно-питьевых и частично производственных целей промышленных предприятий поселка предусматривается подача воды из поселковой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусмотрено из системы технического водоснабжения и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка. На территории предприятий ООО «Торговый дом «Сосьва» и ФГУ ОИК-4 сохраняются промышленные водозаборы и существующие пожарные водоемы и резервуары.

На расчетный срок проектом предусматривается  довести обеспеченность жилой застройки, оборудованной внутренним водопроводом до 100 %.

п. Восточный. В качестве источников водоснабжения в настоящем проекте предусматривается использование существующих скважин и дополнительных источников, о которых будет сказано ниже.

Дополнительный источник необходим, поскольку качество подземных вод и суммарная производительность всех водозаборных скважин не удовлетворяет как существующую, так и перспективную потребность населения в питьевой воде на нужды хозяйственного питьевого  и противопожарного водоснабжения.

Для использования действующих скважин в качестве источника водоснабжения требуется, прежде всего, провести их детальное обследование, включая:

- определение физического состояние скважин (степень износа конструкций и оборудования);

- уточнение дебита и фактической производительности с установкой приборов учета;

- определение качества воды в каждой скважине.

Особое внимание следует обратить на отсутствие санитарно-защитных зон у большинства скважин и выполнение всех санитарных требований по СЗЗ 1 пояса.

На основании результатов обследования скважин выносится решение о необходимости реконструкции каждой из них, замене оборудования, восстановления СЗЗ, водоподготовке и т. д. для обеспечения подачи расчетного расхода воды надлежащего качества.

Также необходимо оценить запасы подземных вод и принять решение о бурении дополнительной, ранее запроектированной, скважины 9 р.э. (дополнительный источник водоснабжения), что позволит обеспечить подачу в сеть необходимых расходов на пожаротушение. Необходимость бурения дополнительной скважины определяется после полного обследования существующих скважин.

Ввиду сложного химического состава подземных вод необходима проработка альтернативных источников водоснабжения, которыми могут служить поверхностные воды р. Тура и новые скважины с предварительной разведкой запасов подземных вод, в том числе на правом берегу реки Тура.

Поскольку существующая система водоподготовки не обеспечивает доведение качества добываемой воды до нормативного, необходимо разработать технологию очистки и реконструировать в соответствии с ней действующую станцию обезжелезивания с увеличением ее производительности до расчетной (1200 м3).

Трубопроводы проектируемой системы водоснабжения запроектированы кольцевыми, что позволит повысить надежность водоснабжения и осуществлять наружное пожаротушение от устанавливаемых на сети гидрантов.

Предусматривается использование при строительстве магистральных трубопроводов труб из ПЭ диаметром 50-100 мм (диаметр уточняется при дальнейшем проектировании). При дальнейшем проектировании необходимо выполнить расчет общей кольцевой сети с учетом пропуска противопожарного расхода, установки пожарных гидрантов и вводов водопровода во все существующие  и проектируемые жилые и общественные здания.

Существующие трубопроводы выводятся из системы по мере строительства новой кольцевой сети и подключения к ней существующей и проектируемой застройки. Поэтапное строительство кольцевых водопроводных сетей позволит выполнить постепенную замену существующих сетей на новые. В итоге к расчетному сроку (2031 г.) все жилые и общественные здания предусматривается подключить к вновь проложенной кольцевой сети.

Поскольку не известен дебит скважин, расчетный расход на противопожарные нужды следует обеспечить путем создания противопожарного запаса воды в резервуарах станции обезжелезивания.

Мероприятия по созданию противопожарного запаса воды уточняются по данным обследования существующих скважин, уточнения их дебита и качества воды. Решение принимается при дальнейшем проектировании.

Обновление запаса воды в резервуарах происходит в течение суток за счет водоразбора на хозяйственно-питьевые нужды. Восстановление запаса воды после тушения пожара должно происходит в течение суток без снижения отпуска воды населению.

с. Романово. В связи с отсутствием данных по действующей скважине, требуется провести её обследование: состояние, уточнение дебита и фактической производительности; для этого необходимо установить приборы учета, выяснить марку и характеристики насоса, определить качество воды. Особое внимание надо обратить  на наличие санитарно-защитных зон и выполнение всех санитарных требований.

После получения конкретных данных выносится решение о реконструкции  скважины, замене оборудования, восстановления СЗЗ, водоподготовке и т. д. для обеспечения подачи расчетного расхода воды надлежащего качества. Также, при необходимости, принимается решение о бурении дополнительной скважины.

В предыдущие годы вопрос водоснабжения села Романово тщательно изучался.

В настоящее время необходимо использовать имеющиеся материалы, с глубоко изученными гидрогеологическими условиями данного района, рекомендациями по производству работ, по организации санитарно-защитных зон, для оценки существующей системы водоснабжения, поиска и бурения разведочно-экслуатационных скважин на воду, оборудования их водозаборными устройствами.

Имеющиеся данные, которые необходимо учитывать:

1. В разработанном ранее проекте-представителе к установке в скважину принят погружной насос 4ЭЦВ6-6,3-85, который может обеспечить потребный расход воды 5,4 м3/час при свободном напоре 47 м над устьем скважины. Проект может быть использован после привязки к конкретным условиям для бурения разведочно-эксплуатационных скважин на воду и оборудования их водозаборными устройствами в пределах данного района.

2. В водохозяйственном обследовании на основании проведенных химических анализов подземной воды выявлено превышение железа-1,2 мг/л и дана рекомендация запроектировать обезжелезивающую установку.

3. При размещении проектируемой животноводческой фермы должен учитываться геологический разрез участка и направление подземных потоков (гидрогеологическое обследование) во избежание загрязнения  существующего источника.

Проектируемая схема водоснабжения села Романово предполагает объединенную систему хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Сеть – кольцевая, с установкой пожарных гидрантов. Расстановка гидрантов должна обеспечивать тушение пожара в радиусе 200 м от каждого гидранта. Предусматривается размещение двух резервуаров запаса воды (емкость резервуаров уточняется при проектировании в зависимости от количества добываемой воды). Противопожарный запас воды 189 м3  должен храниться в двух резервуарах. Вода из скважины подается в резервуары, откуда раздается в сеть.

Отметка земли в месте установки резервуаров должна обеспечить достаточный напор в сети для работы пожарных гидрантов. Указанное место размещения резервуаров уточняется при дальнейшем проектировании. Обновление запаса воды в резервуарах происходит в течение 2-х суток за счет водоразбора на хозяйственно-питьевые нужды. Восстановление запаса воды после тушения пожара должно происходить в течение 3-х суток без снижения отпуска воды населению.

Также, при дальнейшем проектировании уточняется необходимость устройства насосной станций при резервуарах, в зависимости от их высотного положения (при невозможности обеспечения необходимого напора в сети при тушении пожара  и подачи воды к отдаленным объектам).

Необходимо выполнить расчет общей кольцевой сети с учетом пропуска противопожарного расхода, установки пожарных гидрантов и вводов водопровода во все существующие  и проектируемые жилые и общественные здания.

При строительстве магистральных трубопроводов предусматривается использование  труб из полиэтилена ПЭ 100 диаметром 125…160 мм для пропуска противопожарного расхода (диаметр уточнить).

Существующие трубопроводы малого диаметра или требующие замены при этом, дублируются новым водоводом и выводятся из эксплуатации. Диаметры сетей должны быть не менее 75 мм. По мере расширения нового строительства предполагается дальнейшее развитие водопроводной сети. К расчетному сроку (2031 г.) все жилые и общественные здания должны иметь гарантированное водоснабжение от кольцевой сети.

с. Кошай. Проектируемая схема предполагает создание объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного централизованного водоснабжения всего поселка со строительством сетей кольцевого водопровода и возможностью выполнения водопроводных вводов во все жилые и общественные здания, с устройством сети пожарных гидрантов.

В настоящее время село не имеет собственного источника водоснабжения и администрация вносит плату за воду балансодержателю существующего водозабора - УПДС «Сосьва». В связи с этим, несмотря на то, что существующие скважины (при совместной их работе) удовлетворяют потребности в питьевой воде – как существующую, так перспективную – предлагается произвести разведочные работы с целью изыскания нового источника водоснабжения и переключения на него системы водоснабжения села. До этого момента предполагается использование существующих скважин.

В настоящей работе предусмотрена подача воды на проектируемую животноводческую ферму из общей системы водоснабжения села, но возможен вариант создания для фермы отдельного источника водоснабжения. Окончательное решение необходимо принять на основе технико-экономического сравнения вариантов после разработки проектной документации (на строительство фермы и на систему водоснабжения села).

Так как качество воды не соответствует нормативному, проектом предусматривается обязательная  водоподготовка: в случае использования существующих скважин – на существующей станции (после уточнения ее параметров, т.к. технологические данные не представлены), при создании нового водозабора – на проектируемых модульных очистных сооружениях водопровода.

Существующий ПВХ трубопровод Ø100 мм  по которому вода подается в село от водозабора, сохраняется.

Предположительно, новый водозабор будет расположен недалеко от существующего водозаборного участка, соответственно, трасса трубопровода, подающего воду в село, может быть сохранена и продублирована второй ниткой водовода.

Магистральные трубопроводы проектируемой системы водоснабжения внутри села запроектированы кольцевыми, что позволит повысить надежность водоснабжения и осуществлять наружное пожаротушение от устанавливаемых на сети гидрантов.

Предусматривается использование при строительстве магистральных трубопроводов труб из ПЭ диаметром 50-100 мм (диаметр уточняется при дальнейшем проектировании). При дальнейшем проектировании необходимо выполнить расчет общей кольцевой сети с учетом пропуска противопожарного расхода, установки пожарных гидрантов и вводов водопровода во все существующие и проектируемые жилые и общественные здания.

Существующие трубопроводы выводятся из системы по мере строительства новой кольцевой сети и подключения к ней существующей и проектируемой застройки. Поэтапное строительство кольцевых водопроводных сетей позволит выполнить постепенную замену существующих сетей на новые. В итоге к расчетному сроку (2031 г.) все жилые и общественные здания предусматривается подключить к вновь проложенной кольцевой сети.

с. Маслова, п. Пасынок. В с. Маслова предлагается восстановить существующие водозаборные скважины (см. табл. 3.11.1) для использования их в качестве источников водоснабжения после детального обследования и оценки запаса подземных вод.

В п. Пасынок предлагается провести разведочные работы и пробурить скважины, дебит которых будет обеспечивать потребный расход 161 м3/сут., необходимый для обеспечения хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд поселка. Количество и местоположение скважин определится по результатам разведки.

В населенных пунктах необходимо создать сеть кольцевого хозяйственно-питьевого водопровода, объединенного, с противопожарным, с установкой на сети гидрантов и возможностью ввода во все существующие и проектируемые здания.

По имеющимся данным, дебита существующих скважин с. Маслова достаточно для обеспечения как хозяйственно-питьевых, так и противопожарных нужд. Решение о необходимости строительства накопительных емкостей для создания противопожарного запаса воды в обоих населенных пунктах принимается после обследования существующих скважин, разведки новых  и окончательном выборе источников водоснабжения.

Для обеспечения нормативного качества воды, подаваемой потребителю, необходимо строительство сооружений водоподготовки, состав которых определяется после выполнения лабораторных исследований химического состава добываемой воды.

Малые развивающиеся населенные пункты. В шести малых развивающихся населенных пунктах Сосьвинского ГО предполагается изыскание и бурение источников водоснабжения (кроме п. Сосьва Новая, где источник водоснабжения уже есть). В д. Матушкина и д. Копылова расположение проектируемых источников рекомендовано на основании водохозяйственных обследований, проведенных в 1990 г. институтом «Уралагропромпроект»: для д. Матушкино – в 1 км юго-западнее деревни, в д. Копылова – севернее деревни.

Для остальных малых развивающихся населенных пунктов  (д. Усть-Хмелевка, д. Молва, д. Монастырка) необходимо также выполнить изыскания источников водоснабжения и пробурить скважины с дебитом, достаточным для обеспечения расчетного расхода на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды (см. табл. 3.11.2).

Необходимость строительства водопровода и сооружений на нем (накопительных емкостей, гидрантов, колонок) определяется при дальнейшем проектировании.

Для обеспечения потребителей водой нормативного качества необходимо предусмотреть строительство станций водоподготовки в каждом из населенных пунктов. Состав сооружений по очистке воды определяется по результатам изысканий.

Населенные пункты, с сезонным проживанием. В данных населенных пунктах предлагается произвести изыскания по определению источников водоснабжения чтобы обеспечить возможность создания инфраструктуры и создать необходимый противопожарный запас воды (см. табл. 3.11.2).

Первоочередные мероприятия по системе водоснабжения населенных пунктов Сосьвинского городского округа (1 очередь строительства):

- Обустройство санитарно-защитных зон существующих скважин с предварительным выполнением проекта.

- Оценка (либо переоценка) запаса подземных вод.

- Обследование существующих скважин с оценкой дебита и проведением анализа качества воды. Организация постоянного мониторинга качества воды. Внедрение системы обеззараживания воды.

- Строительство станций водоподготовки в крупных и средних развивающихся населенных пунктах.

- Установка приборов учета на существующих скважинах.

- Лицензирование всех скважин.

- При необходимости - проектирование и бурение новых скважин вне застройки с соблюдением ЗСО 1 пояса.

- Выполнение проекта водоснабжения каждого из населенных пунктов.

- Строительство водонапорных башен (резервуаров) для хранения противопожарного запаса воды.

- Строительство водопроводных сетей к существующей и проектируемой застройке с закольцовкой сетей.

Мероприятия на расчетный срок:

- Создание проектов и строительство систем водоснабжения малых развивающихся населенных пунктов (бурение скважин, обустройство СЗЗ, строительство водопровода и станций водоподготовки).

- Создание противопожарного запаса воды для сохраняемых населенных пунктов.

- Проведение изыскания источников водоснабжения для сохраняемых населенных пунктов.

- Строительство источников и систем водоснабжения для сохраняемых населенных пунктов на частные средства.

# 3.12. Водоотведение.

3.12.1. Существующее положение.

В настоящее время в Сосьвинском городском округе централизованная система канализации со сбором стоков и отводом их на очистные сооружения имеется только в с. Кошай. В селе имеется система хозяйственно-бытовой канализации, отводящая стоки от многоквартирных домов и общественных зданий, обеспеченных централизованным водоснабжением. Стоки от канализованной застройки поступают в насосную станцию КНС-2, откуда в напорном режиме передаются на очистные сооружения канализации, расположенные за пределами села и принадлежащие УПДС «Сосьва» производительностью 200 м3/сут. Также в селе имеется вторая насосная станция – КНС-1, но она нуждается в реконструкции. Основная часть застройки не канализована, население пользуется надворными туалетами.

В р.п. Сосьва, в п. Восточный и с. Романово часть застройки, обеспеченная центральным водоснабжением, оборудована водонепроницаемыми выгребами с последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом на свалку. Остальная часть населения использует уборные и надворные туалеты.

В остальных населенных пунктах округа система бытовой канализации отсутствует.

3.12.2. Проектное предложение.

Крупные развивающиеся населенные пункты. В крупных развивающихся населенных пунктах округа предполагается строительство закрытой системы отвода канализационных стоков от всех зданий, обеспеченных централизованным водоснабжением, на канализационные очистные сооружения.

Р.п. Сосьва (по материалам УГ – 68/06 – ПЗ «Генеральный план Сосьвинского г. о. применительно к р.п. Сосьва и д. Мишина», ФГУП «Уралгеоинформ», Екатеринбург, 2009 г.).

Количество хозяйственно-бытовых стоков от поселка, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации, на расчетный срок составит 2453,0 м3/сут.

Из условий рельефа местности и планировочной структуры территорию поселка можно разделить на несколько бассейнов стока.

Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки улиц Гагарина, Первомайская, Бажова, проектируемой и существующей промышленной застройки сетью самотечных коллекторов поступают на КНС №1, предусматриваемую южнее ул. Дорожной, вблизи северо-восточной границы предприятия ФГУ ОИК-4. В зависимости от того, как будет развиваться проектная промзона, производительность КНС №1 ориентировочно определена 22-25 м3/час. С КНС №1 стоки будут отводиться по двум напорным трубопроводам  2D 90 мм по ул. Комендантская на КНС № 2, предусматриваемую в районе пересечения р. Олта и ул. Ленина.

На КНС №2 запроектирована подача хозяйственно-бытовых стоков от существующей и проектируемой жилой застройки, расположенной  в северо-западной части поселка. Сетью самотечных коллекторов стоки будут собираться в отводной коллектор D 200 мм, который намечено проложить вдоль р. Олта от пересечения улиц Митина и Олтинская до КНС №2. Объем стоков составит около 500 м3/сут. Учитывая, что на КНС №2 также будет производиться подача стоков от КНС №1, то ее производительность может составить 45-50 м3/час. От КНС №2 стоки будут поступать по двум трубопроводам 2D 160 мм до камеры гашения напора и далее в головной самотечный коллектор D 250-300-350 мм, запроектированный по ул. Ленина.

Небольшой бассейн стока обусловлен рельефом в северной части поселка, объем стоков которого составит около 130-150 м3/сут. Стоки будут подаваться на КНС №3. КНС с ориентировочной производительностью около 6 м3/час предусмотрена в районе пересечения улиц Лесная и Кирова. С КНС стоки будут отводиться по двум трубопроводам 2D 63 мм до камеры гашения напора и далее самотечным коллектором      D 200 мм  по ул. Кирова в головной самотечный коллектор.

От основной центральной части поселка стоки сетью самотечных коллекторов будут собираться в магистральные коллекторы по улицам К.Маркса, Свободы, Кирова, Строителей и отводиться  в головной коллектор по ул. Ленина.

Основной объем стоков будет поступать в головной канализационный коллектор по ул. Ленина, который будет отводить их на головную насосную станцию № 4 производительностью 105 м3/сут, намеченную восточнее территории ООО «Торговый дом «Сосьва» и далее по двум напорным трубопроводам 2D 225 мм – на очистные сооружения канализации.

С части жилой застройки, расположенной восточнее ул. Строителей, сетью самотечных коллекторов стоки будут отводиться непосредственно на головную КНС.

Ряд объектов, которые по причине сложности рельефа или их удаленности не смогут быть обеспечены централизованной системой канализации, будут использовать выгреба с последующим вывозом стоков на сливную станцию очистных сооружений.

Очистные сооружения с полной биологической очисткой намечено разместить на  не занятой лесом территории, в 430 м северо-восточнее д. Мишина. После очистки условно чистые воды намечено отводить по самотечному коллектору в р. Сосьва в 1 км  восточнее существующей застройки д. Мишина. Проектная производительность очистных сооружений определена 2,5 тыс. м3/сут. Ориентировочная площадь под площадку очистных сооружений принята по типовому проекту аналогичной производительности: 103х130 м (ТП 902-03-13).

Канализование д. Мишина предусмотрено через КНС №5 производительностью около 2 м3/сут непосредственно на очистные сооружения по двум трубопроводам 2D 63 мм.

Расчет диаметров канализационных коллекторов и трубопроводов производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. Обеспеченность проектируемой жилой застройки централизованной системой канализации составит 99,9 %.

п. Восточный. Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному  среднесуточному (за год) водопотреблению и составляет:– 1017м3/сут.;

Расчетный секундный расход – определяется при детальном проектировании.

Проектом предусматривается создание единой системы отведения бытовых стоков от всей застройки на проектируемые локальные очистные сооружения полной биологической очистки.

Выгребы из схемы исключаются с обязательной их санацией.

Отведение стоков от застройки поселка  на очистные сооружения предусмотрено преимущественно в самотечном режиме, переход самотечного коллектора канализации через р. Липовка от северо-восточной части поселка– дюкером. При детальной проработке уточняется количество, размещение и производительность подкачивающих КНС.

Материал проектируемых трубопроводов – ПЭ, диаметр определяется расчетом при проектировании, но не менее 150 мм.

Очистные сооружения проектируются в пониженной части поселения, с устройством санитарно-защитной зоны 100 м. Выпуск очищенных стоков предусматривается в р. Тура. При проектировании необходимо рассмотреть возможность выпуска очищенных стоков за пределами населенного пункта.

с. Романово. Расчетный суточный расход на расчетный срок – 121,0  м3/сут.

Расчетный секундный расход – определяется при детальном проектировании по СНиП 2.04.01-85, т. к. средний расход сточных вод – 1,16 л/с меньше 5,0 л/с (прим. 2 к табл. 2 СНиП 2.04.03-85).

Проектом предусматривается создание единой системы отведения бытовых стоков от всей застройки на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки.

Выгребы из схемы исключаются с обязательной их санацией. Существующая самотечная сеть, при дальнейшем проектировании, уточнении её пропускной способности (диаметра, проверки достаточности уклонов, скоростей) и состояния могут быть подключены к проектируемой сети.

В предыдущие годы рассматривался вопрос создания системы бытовой канализации села Романово, предварительно определялись места размещения очистных сооружений и выпуска очищенных стоков в реку Сосьва.

В Записке о гидрологических работах для проекта планировки и застройки с. Романово, описывается гидрологический режим реки Сосьва, определен минимальный расход воды 95% обеспеченности для выполнения расчета на смешение очищенных бытовых стоков водой реки Сосьвы. В приложении 7.2 дана схема расположения расчетного створа сброса очищенных стоков от очистных сооружений бытовой канализации. Эти данные могут быть применены для расчета степени очистки сточных вод (после подтверждения минимального расхода воды в реке) при разработке проекта канализации села.

В соответствии с выбранным ранее створом выпуска в р. Сосьва (за пределами населенного пункта), очистные сооружения проектируются в 350 метрах юго-восточнее села Романово, в 150 метрах западнее озера Круглое, с устройством санитарно-защитной зоны 100 м. Предлагается применить автоматизированную комплектно-блочную установку очистки стоков.

Необходимо рассмотреть вопрос влияния  очистных сооружений на потоки подземных вод, питающих существующий водозабор. До начала проектирования и строительства ОС должны быть выполнены расчеты 2-го пояса СЗЗ  водозаборной скважины.

Строительство канализационных сетей предусмотрено в 3 этапа.

1. Отведение стоков от застройки юго-восточной части села на очистные сооружения – предусмотрено самотеком на очистные сооружения.

2. Стоки от центральной части села самотеком поступают в канализационную насосную станцию КНС-1, откуда перекачиваются в самотечную сеть юго-восточной части села.

3. Небольшое количество стоков от северной части села подкачивается насосной станцией малой производительности КНС-2, в самотечный коллектор центральной части.

Материал проектируемых трубопроводов – ПЭ, диаметр определяется расчетом при проектировании, но не менее 150 мм.

с. Кошай. Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению и составляет 153,6 м3/сут.

Проектом предусматривается создание единой системы отведения бытовых стоков от всей застройки – как существующей, так и перспективной – на очистные сооружения (ОС), запроектированные в пониженной части местности за северной границей села. Подача стоков на ОС предусмотрена, в основном, в самотечном режиме, но в связи с достаточно сложным рельефом местности имеются зоны застройки, отвод стоков из которых выполняется в подкачивающие насосные станции (КНС). Напорные трубопроводы от КНС подключаются к самотечным сетям через колодцы - гасители напора. Также в напорном режиме предусмотрена подача в ОС стоков из заречной (правобережной) части села. Переход напорной сети через реку предусмотрен дюкером. Описываемый вариант схемы водоотведения предполагает исключение существующих КНС 1, 2 из схемы.

Выгребы и надворные туалеты из схемы исключаются с обязательной санацией.

Материал проектируемых трубопроводов канализации – ПЭ, диаметр определяется расчетом при проектировании, но не менее 150 мм.

Существующие очистные сооружения принадлежат УПДС «Сосьва» и расположены в нескольких километрах от южной границы села. Администрация села платит за сброс стоков на ОС.

В настоящем проекте рассмотрен вариант строительства новых очистных сооружений, расположенных, недалеко от села, за его северной границей. В пользу этого решения говорят следующие соображения:

- строительство и дальнейшая эксплуатация собственных ОС для села позволит избежать платы за сброс, что в процессе эксплуатации даст значительную экономию денежных средств;

- подача стоков на ОС вследствие особенностей рельефа в пределах села осуществляется, в основном, самотеком. Предлагаемые в настоящем проекте насосные станции (ориентировочно, 3 шт.) имеют малые производительности и небольшие потребные мощности электрооборудования, так как предназначены для подкачки в главные самотечные коллекторы стоков от отдельных групп жилой застройки. Эксплуатация этих КНС не предполагает значительных эксплуатационных затрат.

Отрицательным в этом варианте является то, что строительство новых ОС потребует значительных капитальных затрат, так как территория за северной окраиной села заболочена и площадку для строительства ОС необходимо отсыпать.

Вариант размещения ОС определяется после разработки проектной документации по водоотведению села и технико-экономического сравнения вариантов.

В случае, если будет принят вариант отведения стоков на существующие ОС, станция КНС-2 остается в эксплуатации после ее обследования с целью выявления технических характеристик; взамен станции КНС-1 необходимо строительство новой подкачивающей насосной станции ближе к северной границе села. Отвод стоков от правобережной части села в этом случае решается в напорном режиме в сеть правобережной части.

Средние и малые развивающиеся населенные пункты округа. В средних и малых населенных пунктах (п. Пасынок, с. Маслова, д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, д. Монастырка, п. Сосьва Новая) предполагается строительство закрытой системы канализации с отводом стоков от всех зданий, оборудованных центральным водоснабжением, индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

В качестве очистных сооружений проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях соответствующей производительности.

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологических и инженерно-геологических условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов.

Сохраняемые населенные пункты. Канализование сохраняемых населенных пунктов выполняется за пределами расчетного срока за счет индивидуальных средств с предварительным выполнением проектов.

Первоочередные мероприятия по системе водоотведения населенных пунктов Сосьвинского городского округа (1 очередь строительства):

- Получение технических условий на размещение канализационных очистных сооружений и сброс очищенных стоков в поверхностные водотоки.

- Выполнение проектов бытовой канализации крупных населенных пунктов (р.п.Сосьва, п. Восточный, с. Романово, с. Кошай) и очистных сооружений в них с полной биологической очисткой.

- Строительство очистных сооружений в р.п. Сосьва и с. Романово. Выбор варианта приемника хозяйственно-бытовых стоков в с. Кошай – существующие ОС или проектируемые. Строительство ОС должно осуществляться параллельно с прокладкой сетей.

- Первоочередное канализование территорий, прилегающих к действующим водозаборным скважинам, и участков новой застройки 1 очереди строительства.

Мероприятия по системе водоотведения на расчетный срок:

Окончание строительства системы канализации крупных населенных пунктов и строительство сетей и сооружений средних и мелких развивающихся населенных пунктов с создание индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

Строительство систем канализации сохраняемых населенных пунктов округа с предварительной разработкой проекта за счет индивидуальных средств.

# 3.13. Теплоснабжение.

3.13.1. Общая часть.

Задачей данного раздела является создание принципиальной схемы систем теплоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Сосьвинского городского округа. В данном разделе проекта Генерального плана расмотрены 24 населенных пункта, из них системы теплоснабжения – отопительные котельные и тепловые сети - имеют четыре: р.п. Сосьва, пос. Восточный, село Кошай и село Романово.

Раздел разработан на основе анализа исходных данных, представленных заказчиком:

- Раздела «Теплоснабжение» проекта шифр: УГ – 68/06 «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАБОЧЕМУ ПОСЕЛКУ СОСЬВА И ДЕРЕВНЕ МИШИНА» Заказчик: Администрация Сосьвинского городского округа (муниципальный контракт  № 68/06 от 27.10.2006 г.). Выполнен ФГУП «УРАЛГЕОИНФОРМ», г. Екатеринбург в 2009 году;

- схем существующих тепловых сетей, МУП «Коммунальщик» поселка Восточный.

- геодезических съемок М 1:5000 населенных пунктов, представленных в проекте: пос. Восточный, села Кошай и села Романово.

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

- Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий, ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К.Д. ПАМФИЛОВА, Москва 2002г

- «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения».

3.13.2. Климатологические данные для проектирования.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования

отопления и вентиляции                                                                        -37ºС

Средняя температура наружного воздуха за отопительный

период                                                                                                       -6,8° С

Продолжительность отопительного периода                                       236 суток

3.13.3. Существующее положение.

Источниками централизованного теплоснабжения четырех населенных пунктов, представленных в проекте Генерального плана, являются существующие центральные и автономные котельные с тепловыми сетями. Основным видом топлива является каменный уголь и отходы деревопереработки. Остальные 20 населенных пунктов не имеют центральных котельных и тепловых сетей, или имеют небольшие котельные, отапливающие 1-2 здания, работают на отходах деревопереработки.

Потребителями тепла, вырабатываемого котельными, являются административные здания, многоквартирные жилые дома, общественные и коммунально-бытовые объекты поселков. Промышленные предприятия имеют собственные (ведомственные) котельные.

Теплоснабжение потребителей осуществляется горячей водой по температурному графику 95/70 ºС.

Схемы теплоснабжения – двухтрубные, закрытые. Отпуск тепла производится по количественному признаку. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения потребителей осуществляется водонагревательными установками, оборудованными в тепловых пунктах абонентов. Тепловые сети поселков проложены подземно в каналах и надземно на низких опорах, имеют значительный износ, повсеместно требуют замены.

Источником теплоснабжения жилых домов частного сектора и небольших отдельно-стоящих общественных зданий является печное отопление. Вид топлива – дрова.

Р.п. Сосьва. Теплоснабжение поселка осуществляется от большого количества мелких производственных и коммунальных котельных небольшой производительности.

Основными источниками теплоснабжения являются:

- муниципальная котельная (ул. Фадеева, 124) тепловой мощностью 12 Гкал/час. Потребителями тепла являются жилые кварталы в границах улиц Митина – Фадеева и Фадеева – Пионерская – пер. Фадеева. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, горячее водоснабжение отсутствует. Параметры теплоносителя 95/70 оС. В качестве топлива используются отходы лесопиления;

- муниципальная котельная (ул.Ленина, 1а) тепловой мощностью 2,5 Гкал/час. Потребителями тепла являются жилые дома по улицам Ленина, Гирева, Толмачева, а также ряд объектов соцкультбыта. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, горячее водоснабжение отсутствует. Параметры теплоносителя 95/70 оС. В качестве топлива используются отходы лесопиления;

- котельная «Центральная» (территория лесобиржи № 2 ФГУ ОИК-4) тепловой мощностью 3,7 Гкал/час (фактическая выработка 0,3 Гкал/час). Потребителями тепла являются предприятие ФГУ ОИК-4, жилая застройка и поликлиника, принадлежащие предприятию. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, горячее водоснабжение отсутствует. Параметры теплоносителя 95/70 оС. В качестве топлива используются отходы лесопиления;

- производственная котельная ООО «Торговый дом Сосьва» тепловой производительностью 3,5 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая с параметрами теплоносителя 95/70 оС. В качестве топлива использует отходы лесопиления;

- новая котельной производительностью 1,16 Гкал/час, расположена в медгородке. Параметры теплоносителя 95-70 оС. От котельной проложен теплопровод 2D =150 мм до существующих сетей котельной «Центральная» в целях временного подключения к новой котельной муниципального жилья, которое раньше снабжалось теплом от ведомственной котельной «Центральная»..

В целом система теплоснабжения жилой застройки представляет собой три автономных куста теплосетей от трех основных источников.

Системы теплоснабжения, как основных источников, так и других котельных работают автономно. Большей частью локальные котельные снабжают теплом только одно здание.

Теплоснабжение производственных объектов осуществляется также от локальных систем теплоснабжения.

Характеристика источников теплоснабжения.

Таблица 3.13.3.1.

| № п/п | Объект, адрес | Установленная мощность Гкал/час | Фактическая выработка Гкал/час | Вид оборудования | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная котельная (ул. Фадеева,124) | 12,00 | 0,30 | «ДКВР-4/13» - 2 котла | дрова |
| 2. | Муниципальная котельная (ул.Ленина,1а) | 2,50 | 2,50 | КВУ - 2 котла | дрова |
| 3. | Муниципальная котельная медгородка (ул. Толмачева, 56) | 12,80 | н/д | КсВр-0,8 - 4 котла | уголь, дрова |
| 4. | Котельная детского сада № 1 (ул.Щелканова,22) | 0,736 | 0,334 | «Энергия-3» - 2 котла «КЧМ» - 1 котел | дрова |
| 5. | Котельная детского сада № 2 (ул.Фадеева,47) | 0,4 | 0,45 | «Богатырь» - 1 котел | дрова |
| 6. | Котельная школы № 1 (ул.Толмачева,34) | 0,736 | 0,28 | «Энергия-3» - 2 котла | дрова |
| 7. | Котельная школы № 4 (ул.К.Маркса,19) | 0,736 | 0,270 | «Энергия-3» - 2 котла | дрова |
| 8. | Котельная школы № 5 (ул.Ленина,100) | 0,52 | 0,286 | «Энергия-3»- 1котел "Универсал"- 1 котел | дрова |
| 9. | Котельная Детского дома творчества (ул.Балдина,49) | 0,23 | 0,297 | «Энергия-3»- 1котел | дрова |
| 10. | Котельная «Центральная» ФГУ ОИК-4 Лесобиржа № 2 | 2,1 | 0,70 | «Энергия-3» -6 котлов «СК-250» - 1 котел | дрова |
| 11. | Котельная банно-прачечного комбината ФГУ ОИК-4 ИТК-18 | н/д | 0,224 | самодельный котел | дрова |
| 12. | Отопительная котельная ФГУ ОИК-4 ИТК-23 | 3,7 | 0,3 | «Энергия-3» - 2 котла | дрова |
| 13. | Котельная банно-прачечного комбината ФГУ ОИК-4 ИТК-23 | 3,7 | 0,23 | «Энергия-3» - 1 котел | дрова |
| 14. | Отопительная котельная ФГУ ОИК-4 ИТК-15 | 0,4 | 0,3 | «Тула-2» - 2 котла | дрова |
| 15. | Котельная ФГУ ОИК-4 ИТК-15 (ШИЗО) | 0,15 | 0,3 | КЧ-1» - 1 котел | дрова |
| 16. | Котельная центральной больницы ФГУОИК-4 ИТК-15 | н/д | 0,224 | два самодельных котла | дрова |
| 17. | Котельная ООО Магистраль (ул.ул. Гагарина-Первомайская) | 0,3 | 0,28 | «Энергия-3» - 2 котла | уголь |
| 18. | Котельная ООО «Торговый дом «Сосьва» (новая) | 6,5 |  | ЛО-15 – 2 котла 1 итальянский котел | дрова |
| 19. | Котельная ООО «Торговый дом «Сосьва» (старая) |  |  | ШБА-5 – 1 котел ДКВР- 1 котел | дрова |

п. Восточный. В настоящее время в поселке имеются 4 (четыре) котельные, являющиеся источниками теплоснабжения жилых многоквартирных домов и сферы социально-бытового обслуживания:

- Котельная №1 по ул. Парковой, тепловой мощностью 2,16 Гкал/час. Основными потребителями тепла являются: комплекс зданий бывшего ПУ №21, сельская администрация, клуб ДОКА, средняя школа №2 на 275 учащихся, Дом детского творчества на 340 учащихся, 6 2х квартирных ж/домов;

- Котельная №2 по ул. Центральной, 4а тепловой мощностью 3,0 Гкал/час. Основными потребителями тепла являются приют для детей и подростков на 51 ребенка, МДОУ №16 «Малышок» на 240 мест, ДСЮ школа на 483 учащихся, 22 многоквартирных жилых дома и 8 одноквартирных ж/домов усадебной застройки;

- Котельная №3 по ул. Заводской, 1 тепловой мощностью 3,0 Гкал/час. Основными потребителями тепла являются: средняя школа №1 на 800 учащихся, музыкальная школа на 100 учащихся, Отрадновский дом культуры с залом на 430 мест, пекарня, баня, 3х-этажное здание контор лесоперерабатывающих предприятий, 17 многоквартирных жилых домов, комплекс зданий лесоперерабатывающего предприятия ЗАО «АРГУС СФК».

- Котельная №4 по ул. Луначарского, 64а, тепловой мощностью 1,0 Гкал/час. Потребителями тепла являются комплекс зданий больницы на 154 койки с поликлиникой на 219 посещений и станцией скорой помощи; 3 многоквартирных жилых дома и 2 одноквартирных ж/дома усадебной застройки. Имеет 100%-ный износ котельного оборудования.

- 2 ведомственные котельные предприятий ЛХПО филиал «Сотринской» (лесорама) и база УМП, работающие на отходах переработки древесины (на газовое топливо не переводятся).

Все 4 котельные постройки 2002-2003 годов работают в основном на дровах – отходах лесопереработки. Имеют большой износ котельного оборудования (в основном котлов) вследствие агрессивного воздействия воды, используемой на подпитку из реки Тура.

Существующие тепловые сети имеют большую протяженность, условия залегания неблагоприятные (высокий уровень грунтовых вод от реки и заболоченные участки), требуют почти 100%-ной замены.

Котельные №№ 2 и 3 закольцованы перемычкой между школой №1 и ДСЮШ.

Котельные №№ 1, 2 и 4 не имеют аварийного топлива; котельная №3 имеет 2 цистерны с аварийным топливом, состояние и работоспособность не изучены.

с. Кошай. Источником централизованного теплоснабжения поселка является одна существующая автономная котельная, работающая на жидком топливе. Потребителями тепла являются существующие многоквартирные дома.

с. Романово. Источником централизованного теплоснабжения поселка является 1 существующая автономная котельная, работающая на твердом топливе (дрова). Потребителями тепла являются детский сад на 16 мест, школа на 240 учащихся, коррекционная школа и здание администрации и библиотеки.

Теплоснабжение потребителей поселка осуществляется горячей водой по температурному графику 95/70º С.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения потребителей осуществляется водонагревательными установками, оборудованными в тепловых пунктах абонентов.

3.13.4. Расчет потребности в тепле.

Расчеты часовых тепловых потоков для централизованного теплоснабжения выполнены по каждому поселку в отдельности и представлены в проектах Генеральных планов поселков. Расчеты произведены по укрупненным показателям – наружным объемам каждого здания, включая жилые дома, снабжаемые теплом от центральных котельных – согласно раздела 2 «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», ГУП АКАДЕМИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА им. К.Д. ПАМФИЛОВА. При детальном проектировании необходимо произвести более точный сбор исходных данных и выполнить расчет тепловых нагрузок. Суммарные расчетные данные максимально-часовых тепловых потоков и годовых расходов тепла сведены в таблицы 3.13.4.1. и 3.13.4.2.

Расчеты тепловых потоков существующих и перспективных объектов усадебной застройки (ж/домов частного сектора, небольших отдельностоящих магазинов, контор и других объектов, не охваченных централизованным теплоснабжением) предусмотрено от встроенных автономных источников тепла, работающих на газовом топливе. Потребность в тепле и газе выполнена в разделе «Газоснабжение» и не участвует в общем тепловом балансе.

Максимально-часовые тепловые потоки (котельные).

таблица 3.13.4.1.

| № | Наименование населенного пункта | Максимально-часовые тепловые потоки, МВт (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. - исходный год | 2020г. - Iочередь | 2031г. - расчетный срок |
| 1 | Р.п. Сосьва | Нет данных | Нет данных | 100,4 (86,4) |
| 2 | поселок Восточный | 10,653 (9,16) | 14,631 (12,592) | 17,074 (14,680) |
| 3 | село Кошай | 1,394 (1,19882) | 1,814 (1,55993) | 2,118 (1,82133) |
| 4 | Село Романово | 1,275 (1,096304) | 1,382 (1,188341) | 1,533 (1,317599) |
|  | Итого (без р.п. Сосьва): | 13,322 (11,455) | 17,827 (15,330) | 20,725 (17,820) |

Примечание:

##### Расчетные данные р.п. Сосьва по исходному году и I очереди строительства отсутствуют.

##### Теплопотребление рабочего поселка Сосьва на расчетный срок составит 100,40 МВт (86,40 Гкал/час), в том числе существующая и проектируемая жилая застройка, обеспеченная централизованным теплоснабжением – 28,63 МВт (24,64 Гкал/час). Теплопотребление поселка на расчетный срок включает потребность в тепле индивидуальных жилых домов и коттеджной застройки.

Годовые расходы тепла.

Таблица 3.13.4.2.

| № | Наименование населенного пункта | Годовой расход тепла, МВт (Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. - исходный год | 2020г. - Iочередь | 2031г. - расчетный срок |
| 1 | р.п. Сосьва | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| 2 | п. Восточный | 33 322,966 (28 652,564) | 33 781,419 (29 046,792) | 39 154,689 (33 666,973) |
| 3 | Село Кошай | 4 314,624 (3 709,908) | 5 718,009 (4 916,604) | 6 622,471 (5 694,300) |
| 4 | Село Романово | 4 082,40 (3 510,24) | 4 425,71 (3 805,43) | 4 874,45 (4 191,28) |
|  | Итого (без р.п. Сосьва): | 37 642,414 (32 366,650) | 43 925,138 (37 768,820) | 50 651,61 (43 552,545) |

3.13.4. Проектные решения.

Общие для всех населенных пунктов:

- Для сокращения тепловых потерь в теплосетях и протяженности сетей малых диаметров теплоснабжение существующих и перспективных объектов соцкультбыта, удаленных от существующих источников тепла, рекомендуется выполнить от встроенных, пристроенных и блочно-модульных котельных (ТКУ), расположенных на территории этих объектов с учетом охранных зон, сократив протяженность тепловых сетей до минимума.

- Теплоснабжение перспективных промышленных предприятий рекомендуется выполнить от блочно-модульных котельных, расположенных на территории этих предприятий. Существующие котельные перевести на газовое топливо, выполнив реконструкции котельных.

- Выполнить реконструкцию существующих муниципальных котельных с заменой котлов в связи с переводом на газовое топливо. Рекомендуются котлы с комбинированными горелками газ-мазут. В проектах реконструкции выполнить:

- установки химической водоочистки для сетевой и подпиточной воды;

- предусмотреть аварийное топливо (дизельное) из расчета обеспечения потребителей теплом в течение 72 часов в случае отсутствия основного топлива – газа;

- установку деаэрационных систем по необходимости (ввиду высокого содержания кислорода в подпиточной воде стальные части котлов и трубопроводы быстро выходят из строя);

- во всех котельных заменить (установить) теплообменники ГВС (горячего водоснабжения). Как вариант теплообменники ГВС установить в тепловых узлах жилых зданий и объектах соцкультбыта.

- Выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей (или их полную замену по результату диагностики состояния труб) согласно гидравлических расчётов в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

- С целью совершенствования системы теплоснабжения необходимо внедрение следующих мероприятий по энергосбережению:

- устройство встроенных котельных небольших мощностей для предприятий коммунально-бытового назначения;

- установка приборов учета тепла;

- автоматизация тепловых пунктов;

- погодозависимая автоматизация котельных;

- снижение тепловых потерь при транспорте тепла от источника теплоснабжения за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов при прокладке новых и реконструкции действующих тепловых сетей, а также своевременного устранения утечек теплоносителя.

- Теплоснабжение существующих и перспективных объектов усадебной застройки (ж/домов частного сектора, небольших отдельно-стоящих магазинов, контор, церквей и других объектов) предусмотреть от встроенных автономных источников тепла, работающих на газовом топливе, см. разделы «Газоснабжение».

- Теплоснабжение существующих объектов социально-бытовой сферы, не охваченных централизованным теплоснабжением, выполнить от автономных газовых котлов с контурами ГВС, расположенными в самих зданиях.

р.п. Сосьва. Основными источниками теплоснабжения поселка на расчетный срок приняты:

- Существующая муниципальная котельная (ул. Ленина, 1а) с установленной мощностью 2,5 Гкал/час, обеспечивающая теплоснабжением без ГВС жилой фонд и предприятия соцкультбыта. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая с параметрами теплоносителя 95/70 оС. Топливом служат отходы лесопиления.

- Проектируемая газовая котельная производительностью 11,0 Гкал/час, намечаемая для теплоснабжения двухэтажной многоквартирной жилой застройки, расположенной в западной части поселка. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая с параметрами теплоносителя 130/70 оС. Существующая муниципальная котельная (ул. Фадеева, 124) малой мощности с устаревшим оборудованием подлежит ликвидации. К новой котельной проектируется подключение существующих теплосетей и строительство новых 2D 150 мм по улицам Фадеева, Щелканова, 2D 125 мм по пер. Фадеева и от ул. Митина до РММ ранее запроектированный теплопровод 2D 219 мм.

В целях сохранения сложившейся сети теплопроводов, параметры теплоносителя приняты 130/70 оС для пропуска расчетного количества теплоэнергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию жилых и общественных зданий.

- Проектируемая газовая котельная производительностью 3,5 Гкал/час, намечаемая в районе пересечения улиц Ленина и Алексеева для теплоснабжения двухэтажной многоквартирной и блокированной жилой застройки, а также для объектов соцкультбыта, сосредоточенных в границах улиц Ленина, Свободы, Митина, Алексеева. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая с параметрами теплоносителя 95/70 оС. Основные теплопроводы 2D 200, 150 мм запроектированы по ул. Ленина и Свердлова. На газовую котельную предлагается переключить муниципальный жилой фонд, который временно снабжается теплом от котельной медгородка, а также подключить сети муниципальной котельной (ул. Ленина, 1а).

Исходя из возможностей поселка, проектом предлагается установка в каждом доме индивидуального теплового пункта, что позволит постепенное подключение многоквартирных жилых домов к горячему водоснабжению.

Проектом предлагается перевод мелких существующих котельных объектов соцкультбыта на газовое топливо, где это возможно, или строительство новых. Часть объектов соцкультбыта, расположенных вблизи теплосетей, подключаются к ним, а котельные на твердом виде топлива ликвидируются.

Отопление и горячее водоснабжение усадебной и коттеджной застройки предусмотрено от поквартирных газовых водонагревателей и отопительных установок.

Диаметры теплопроводов рассчитаны по укрупненным показателям. На дальнейших стадиях проектирования необходимо выполнить гидравлический расчет сетей теплоснабжения от каждого источника, принятого в генплане с проверкой диаметров существующих теплосетей и уточнения диаметров проектных.

Теплоснабжение ООО «Торговый дом «Сосьва» и ФГУ ОИК-4 сохраняется от собственных существующих теплоисточников.

п. Восточный.

Проектом Генерального плана поселка Восточный предусматривается:

I очередь строительства (2011 - 2020гг.):

- Реконструкция четырех существующих муниципальных котельных с заменой котлов в связи с переводом на газовое топливо. Всем котельным требуются деаэрационные установки (ввиду высокого содержания кислорода в подпиточной воде) и аварийное топливо (дизельное) из расчета обеспечения потребителей теплом в течение 72 часов в случае отсутствия основного топлива – газа. Рекомендуются котлы с комбинированными горелками газ-мазут. В котельной №3 на газ рекомендуется перевести часть котлов тепловой мощностью 6,6 Мвт для покрытия тепловых нагрузок объектов жилья и соцкультбыта (включая объекты перспективного строительства на расчетный срок). Для покрытия тепловых нагрузок деревоперерабатывающего предприятия ЗАО «АРГУС СФК» использовать существующие котлы после ремонта, топливо – отходы деревопереработки и дрова.

- Строительство новой блочно-модульной автоматизированной газовой котельной (БКУ) взамен котельной №4 (больничный комплекс) тепловой мощностью 1,5 МВт, работающей в автоматическом режиме без присутствия персонала;

Расчетный срок (2020 - 2031гг.):

- Строительство новых блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) на нужды теплоснабжения проектируемых сооружений расчетного срока и тепловых сетей к ним. ТКУ закладывать в проекты строительства самих объектов социально-бытового назначения.

- ТКУ №1 тепловой мощностью 700 кВт для нужд спортивно-оздоровительного комплекса с двумя спортзалами по 270 м2, фитнес-клубом на 53 человека, бассейном площадью зеркала воды 100 м2 , тренажерным залом на 20 человек и массажным кабинетом;

- ТКУ №2 тепловой мощностью 160 кВт для нужд комплекса бытового обслуживания с магазином непродовольственных товаров, кафе на 20 мест, салоном красоты, отделением банка;

- ТКУ №3 тепловой мощностью 175 кВт для нужд детского сада на 40 мест по ул. Почтовой;

- ТКУ №4 тепловой мощностью 415 кВт для нужд детского сада на 40 мест и столовой на 50 посадочных мест по ул. имени Л.Толстого;

- встроенной котельной тепловой мощностью 240 кВт для столовой на 50 посадочных мест по ул. Северной;

- Подключить к существующей тепловой сети от котельной № 3 гостиницу и 9 новых многоквартирных жилых домов.

- вывод из эксплуатации участков тепловых сетей, снабжающих теплом существующие жилые дома индивидуальной застройки после их перевода на газ.

Теплоснабжение и ГВС существующих и перспективных объектов усадебной застройки (ж/домов частного сектора, небольших отдельностоящих магазинов, конторы ГУСО Сотринское лесничество, церкви, ж/д вокзала и других) предусмотрено от встроенных автономных источников тепла, работающих на газовом топливе, смотри раздел «Газоснабжение».

с.  Кошай.

Проектом Генерального плана села Кошай предусматривается:

I очередь строительства (2011 – 2020гг.):

- реконструкция существующей котельной № 5 с заменой котлов в связи с переводом с жидкого топлива на газовое и тепловых сетей от котельной № 5. Подключение новых потребителей тепла – существующих зданий ДОУ «Малышок» на 60 мест и универсального магазина; двух проектируемых многоквартирных жилых домов и столовой на 25 мест;

- строительство и ввод в эксплуатацию котельных и тепловых сетей:

№ 1, обеспечивающей теплом здание Приемной врача общей практики со стационаром на 5 коек;

№ 2, обеспечивающей теплом универсальный магазин, здание охотника-рыбака;

№ 3, обеспечивающей теплом здания Администрации с почтовым отделением и МКУ СОШ на 150 мест;

№ 4, обеспечивающей теплом здания Кошайского Дома Культуры с библиотекой и Лесничества Сотринского лесхоза;

№ 6, обеспечивающей теплом здания Пожарной части;

№ 8, обеспечивающей теплом здание МТМ.

Расчетный срок (2020 - 2031гг.):

- реконструкция котельной № 5 и тепловых сетей с подключения новых потребителей тепла – многоквартирного жилого дома;

- строительство котельной № 7 и тепловых сетей, обеспечивающей теплом здание Спортивно-оздоровительного комплекса;

- теплоснабжение перспективного производственного предприятия, животноводческой фермы, рекомендуется выполнить от блочно-модульной котельной, расположенной на территории фермы.

с. Романово.

Проектом Генерального плана села Романово предусматривается:

I очередь строительства (2011 - 2020гг.):

- реконструкция существующей котельной №1 и тепловых сетей с переводом с твердого топлива (дрова) на газ, (обеспечивает теплом детский сад на 16 мест, коррекционную школу, общеобразовательную школу на 240 мест и здание администрации с Романовской библиотекой) с учетом подключения существующих зданий: Романовского Дома Культуры и двух универсальных магазинов; проектируемых зданий: детского сада на 40мест (вместо детского сада на 16мест), КБО со столовой на 20 мест;

- строительство и ввод в эксплуатацию котельных и тепловых сетей:

№ 2, обеспечивающей теплом Храм и Пожарную часть;

№ 3, обеспечивающей теплом нового проектируемого здания фельдшерско-акушерского пункта (взамен старого);

№ 5, обеспечивающей теплом почтовое отделение;

№6, обеспечивающей теплом многоквартирный жилой дом с ветеринарным участком;

Теплоснабжение перспективного производственного предприятия, животноводческой фермы, рекомендуется выполнить от блочно-модульной котельной, расположенной на территории фермы.

Расчетный срок (2020 - 2031гг.):

- реконструкция существующей котельной № 1 с учетом увеличения потребления тепла общеобразовательной школой на 240 мест, связанным с увеличением количества работников;

- реконструкция существующей котельной № 2 с учетом подключения нового потребителя тепла – спортивно-оздоровительного клуба на 20 мест;

- строительство и ввод в эксплуатацию котельной № 4, обеспечивающей теплом Дом охотника-рыболова;

- строительство и ввод в эксплуатацию котельной № 7, обеспечивающей теплом новое здание универсального магазина;

- реконструкция тепловых сетей котельных № 1, и 2 с учетом подключения новых потребителей тепла, введенных в эксплуатацию к 2031 году;

- - выполнить строительство тепловых сетей от котельной № 4 и 7.

Перспективное развитие систем теплоснабжения средних и малых населенных пунктов. Перечень средних и малых развиваемых населенных пунктов, представленных данным проектом: п. Пасынок; с. Маслова; д. Усть-Хмелевка; д. Матушкина;  д. Копылова; д. Молва; д. Монастырка; п. Сосьва Новая.

Централизованное теплоснабжение указанных пунктов возможно при условии перспективного развития и заселения, газификации. Теплоснабжение объектов социальной сферы рекомендуется выполнить от транспортабельных тепловых установок (ТКУ), работающих в полном автоматическом режиме, топливо – природный газ. При невозможности подвода газа к населенному пункту, теплоснабжение выполнить от котельной на продуктах деревопереработки или дровах. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов, существующих и перспективных, предусмотрено на газовом топливе и выполнено в разделе «Газоснабжение».

# 3.14. Газоснабжение.

3.14.1. Общая часть.

Задачей данного раздела является создать принципиальную схему развития системы газоснабжения в Сосьвинском городском округе. Раздел разработан на основании:

- Письмо от ГУП Свердловской области «Газовые сети» № ГС-01/432 от 28.04.2012г. (Вх. № 658 от 02. 05.2012г.).

- Раздела «Газоснабжение» проекта шифр: УГ – 68/06 «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАБОЧЕМУ ПОСЕЛКУ СОСЬВА И ДЕРЕВНЕ МИШИНА» Заказчик: Администрация Сосьвинского городского округа (муниципальный контракт  № 68/06 от 27.10.2006 г.). Выполнен ФГУП «УРАЛГЕОИНФОРМ», г. Екатеринбург в 2009 году;

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- СП 62.13300.2011 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы";

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасной эксплуатации систем газораспределения и газопотребления;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

3.14.2. Климатологические данные для проектирования.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования

отопления и вентиляции                                                                           -37 ºС

Средняя температура наружного воздуха за отопительный

период                                                                                                         -6,8 °С

Продолжительность отопительного периода                                         236 суток.

3.14.3. Существующее положение.

Система газоснабжения природным газом рассматриваемого округа в настоящее время (на 2012 год) отсутствует.

Газоснабжение некоторых объектов и частного жилого сектора наиболее крупных населенных пунктов (поселка Восточный, села Кошай, села Романово, р.п. Сосьва) осуществляется сжиженным газом от емкостных установок и газовых баллонов.

Поставка баллонов с СУГ в пос. Восточный производится из гг. Серова и Краснотурьинска.

В р.п. Сосьва для снабжения жителей сжиженным газом работает газовая служба по доставке баллонов населению, расположенная по ул. Ленина, 49.

В настоящее время в Сосьвинском округе Свердловской области ведется строительство межпоселкового газопровода высокого давления I - II категорий (1,2 – 0,6 МПа) «Верхняя Синячиха – Махнево – Восточный – Сосьва». Проект разработан ОАО «ГипроНИИгаз» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2006 № 564-ПП «О плане мероприятий по развитию газификации Свердловской области на 2006-2010 годы».

3.14.4.Источник газоснабжения.

В качестве основного вида топлива для потребителей (котельных и индивидуальных нужд населения) предусматривается использование природного газа северных месторождений Тюменской области по системе магистральных газопроводов СРТО-Урал через газораспределительную станцию ГРС «Урожай 10», расположенную в п. Верхняя Синячиха.

Газоснабжение предусматривается газом по ГОСТ 5542-87. В ГРС «Урожай 10» природный газ очищается от механических примесей, осушивается и одорируется для придания специфического запаха.

Из ГРС «Урожай 10» газ поступает в газопровод высокого давления I категории Ø315х28,6 от р.п. Верхняя Синячиха через п. Махнево, п. Восточный до р.п. Сосьва, который и будет служить источником централизованного газоснабжения населенных пунктов Сосьвинского Городского округа.

Давление в газопроводе высокого давления I категории – 1,2 МПа, II категории – 0,6 МПа. Состав газа и его физические характеристики приведены в таблице 3.14.4.1.

Состав и физические характеристики природного газа.

Таблица 3.14.4.1.

| №№ п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав газа в % к объему: |  |
|  | Метан CH4 | 98,432 % |
|  | Этан C2H6 | 0,441% |
|  | Пропан C3H8 | 0,138 % |
|  | Бутан C4H10 и высшие | 0,019% |
|  | Азот N2 | 0,864% |
|  | Углекислый газ СО2 | 0,066% |
| 2 | Плотность газа | 0,706 кг/м3 |
| 3 | Низшая теплота сгорания | 33 180 (7900) кДж/м3 (ккал/м3) |

3.14.5. Схема газоснабжения.

Строящийся газопровод на территории Сосьвинского округа проходит от пос. Восточный через д.Усть-Хмелевка, д.Молва, село Кошай до р.п. Сосьва и не охватывает все населенные пункты, представленные данным проектом. Задачей первой очереди развития инженерной инфраструктуры сёл Романово, Маслова и поселка Пасынок является проектирование и строительство подводящих газопроводов высокого давления.

Схемы газоснабжения населённых пунктов, включенных в данный проект Генерального плана (р.п. Сосьва, пос. Восточный, с. Кошай и с. Романово) разработаны, исходя из характера планировки и застройки поселков, расположения производственных объектов и отопительных котельных.

В поселениях (сельских и городских) следует предусматривать сети газораспределе-

ния категорий I - III по давлению с пунктами редуцирования газа (ГРПШ) у потребителя. Допускается подача газа от одного ГРПШ по распределительным газопроводам низкого давления ограниченному количеству потребителей - с общим количеством квартир не более 150. При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать ПРГ для каждого дома (п.4.2. .СП 62.13330.2011). Газораспределительная система должна обеспечивать подачу потребителям требуемых параметров газа и в необходимом объеме.

Схема газоснабжения поселений, снабжаемых газом высокого давления I категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа) предусмотрена 3хступенчатая; поселений, снабжаемых газом высокого давления II категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа) двухступенчатая.

Первая ступень. Подача природного газа от источника газоснабжения (строящегося газопровода Ру1.2 МПа) до головных газораспределительных пунктов осуществляется по газопроводу-ответвлению высокого давления I категории давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме. Головные газораспределительные пункты (далее БГРП) рекомендуется применять в блочном исполнении, выполненные на заводах как единый блок полной заводской готовности, укомплектованный приборами редуцирования, обогрева, единым узлом учета расхода газа и системой телеметрии для передачи показаний по каналу связи GSM в Газораспределительную организацию. БГРП оборудуется не менее двух линий редуцирования на каждом выходе – основная и резервная. Место расположения БГРП следует предусматривать, как правило, на границе поселений со стороны промзон или усадебной жилой застройки. Такое расположение БГРП позволяет применение для межпоселковых распределительных газопроводов полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR9 для давления 1,2 МПа и ПЭ100 SDR11 для внутрипоселковых распределительных газопроводов для давления 0,6 или 0,3МПа.

Вторая ступень. В БГРП давление газа снижается до высокого Ру 0.6 МПа или среднего Ру 0.3 МПа давления и по сети распределительных газопроводов высокого или среднего давления доставляется к существующим и проектируемым котельным; промышленным потребителям и промежуточным газораспределительным пунктам шкафного типа (ГРПШ).

Согласно п. 4.2 СП 62.13330 для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов. Внутрипоселковые распределительные газопроводы рекомендуется выполнять закольцованными, за исключением небольших поселений с малой численностью населения и отсутствием центральных котельных, где это нецелесообразно. Рекомендуется отдать предпочтение распределительным газопроводам среднего давления, так как ввиду стесненных условий сельских улиц легче выполнить трассировки газопроводов и подключать дома индивидуальной застройки к сети среднего давления.

Третья ступень. В ГРПШ давление газа снижается до низкого давления и по сети распределительных газопроводов низкого давления доставляется к существующим и проектируемым объектам (жилые дома и автономные котельные малой мощности). Количество ГРПШ и их местоположение выбрано из условия радиуса действия 500 метров и равномерного распределения газовых потоков. Схема газопроводов низкого давления предусматривается комбинированная – кольцевая и тупиковая.

Данная схема предполагает более надежное снабжение газом потребителей, имеющих категорию по теплоснабжению II (котельных школ и лечебных учреждений).

Диаметры газопроводов всех давлений определяются в процессе проектирования – рабочие проекты - гидравлическим расчетом. Распределительные газопроводы высокого (0,6 МПа) или среднего давления (0,3 МПа) и газопроводы низкого давления прокладываются подземно из полиэтиленовых труб. Надземная прокладка из стальных труб допускается только при соответствующем обосновании (внутриквартальная низкого давления по фасадам, наличием неблагоприятных грунтовых условий, например скальные грунты или заболоченные участки).

При прокладке распределительных сетей предпочтение отдается полиэтиленовым трубам по следующим причинам:

- срок службы ПЭ труб определен 50 лет;

- не требуют антикоррозийной защиты и установок электрохимзащиты от вредных воздействий блуждающих токов и почвенной коррозии;

- резко сокращаются сроки монтажа и как следствие затраты на строительство;

- не нарушают эстетический вид поселка в сравнении с надземной прокладкой из стальных труб.

1. п. Восточный. Схема газоснабжения пос. Восточный предусмотрена 3хступенчатая. Подача природного газа от источника газоснабжения (строящегося газопровода Ру1.2 Мпа) до головного газораспределительного пункта ГРПБ-1 осуществляется по газопроводу высокого давления I категории давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме. Головной газораспределительный пункт ГРПБ-1 предусматривается с единым узлом учета расхода газа и системой телеметрии для передачи показаний по каналу связи GSM.

ГРП-1 имеет две линии редуцирования – основную и резервную, в которых давление газа снижается до среднего (Ру 0.3 МПа) давления и по сети распределительных газопроводов среднего давления доставляется к четырем существующим и пяти проектируемым котельным; промежуточным газораспределительным пунктам шкафного типа (ГРПШ). В ГРПШ давление газа снижается до низкого давления и по сети распределительных газопроводов низкого давления доставляется к существующим и проектируемым объектам (конкретным потребителям). Количество ГРПШ (11 штук) и их местоположение выбрано из условия радиуса действия 500 метров и равномерного распределения газовых потоков.

Схема газопроводов среднего давления проектируется кольцевая с тремя тупиковыми участками (ГРПШ №№ 4 и 8 расположены за речкой Липовка; ГРПШ №№ 10 и 11 расположены за железнодорожной веткой).

Схема газопроводов низкого давления проектируется комбинированная – кольцевая и тупиковая. ГРПШ №№ 1, 2, 3, 5, 6 и ГРПШ №№ 7, 9 сетью распределительных газопроводов также закольцованы. При подборе газораспределительных устройств (ГРПШ) производительность ГРПШ рекомендуется увеличить на 30-40% от расчетных нагрузок. Данная схема газопроводов низкого давления предлагается ввиду сильно пересеченной местности поселка (наличие оврагов, ручьев и заболоченных участков).

2. с. Кошай. Схема газоснабжения с. Кошай предусмотрена 3хступенчатая. Подача природного газа от источника газоснабжения (строящегося газопровода Ру1.2 Мпа) к головным ГРП-1 и ГРП-2 осуществляется по газопроводу высокого давления I категории давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме.

От ГРП-1, в котором давление газа снижается до 0,6 МПа, по газопроводу высокого давления II категории газ подается к производственным потребителям с. Кошай (животноводческой ферме и ООО «Кошайское») и бытовому шкафному газораспределительному пункту ГРПШ-1, обеспечивающему газом жилые дома и отопительные котельные, расположенные в юго-западной части села.

От ГРП-2, в котором давление газа снижается до 0,6 МПа, по газопроводу высокого давления II категории газ подается к бытовому шкафному газораспределительному пункту ГРПШ-2, обеспечивающему газом жилые дома и отопительные котельные, расположенные в северо-восточной части села.

Бытовые ГРПШ предназначены для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления, к которым подключаются жилые дома и автономные котельные с. Кошай.

Схема распределительных газопроводов высокого давления II категории тупиковая, для распределительных газопроводов низкого давления должна быть кольцевая.

3. р.п. Сосьва. Муниципальной целевой программой развития р.п. Сосьва «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2011 годы», утвержденной решением Думы Сосьвинского городского округа  от 26.06.2008г. № 45 предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов (84 км): Сосьва – Восточный, Сосьва – д. Мишина, Сосьва – с. Романова, Сосьва – Сосьва Новая.

Газоснабжение поселка предусматривается на базе природного газа с подачей от магистрального газопровода СРТО – Урал через ГРС п. Верхняя Синичиха. Проект газопровода «В.Синячиха – Махнево – Восточный – Сосьва» разработан ОАО «ГипроНИИгаз» в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2006 № 564-ПП «О плане мероприятий по развитию газификации Свердловской области на 2006-2010 годы».

Схема газоснабжения р.п. Сосьва предусмотрена 2хступенчатая. Газ в поселок будет поступать по газопроводу D 315 мм давлением 0,6 МПа и сетью распределительных газопроводов высокого – 0,6 МПа давления подаваться к 4-м существующим центральным отопительным котельным, переводимым на газ; 2-м проектируемым газовым котельным; на семь бытовых ГРП, в том числе 1 для деревни Мишина. На ГРП газ будет редуцироваться до давления 0,003 МПа и далее по сети распределительных газопроводов низкого давления подаваться в жилую застройку.

Генеральным планом предусмотрено две проектируемые котельные на газовом топливе общей производительностью 26 Гкал/час и 100 % газификация жилого фонда.

Схема газопроводов высокого давления проектируется тупиковой, при подключении существующих котельных на расчетный срок рекомендуется закольцовка распределительного газопровода высокого давления. Схема газопроводов низкого давления проектируется комбинированная – кольцевая и тупиковая.

4. Село Романово. Схема газоснабжения c. Романово предусмотрена 2хступенчатая. Газ в поселок будет поступать по проектируемому газопроводу первой очереди строительства давлением 0,6 МПа от р.п. Сосьва по тупиковой схеме. Газ давлением 0,6 МПа подается к головному ГРПШ, существующей котельной, переводимой на газовое топливо и к производственным потребителям.

Бытовой ГРПШ предназначен для снижения давления газа до 0,003 МПа и подачи его в сети низкого давления, к которым подключаются жилые дома и проектируемые автономные котельные с. Романово.

Схема газопроводов высокого давления II категории тупиковая, для газопроводов низкого давления должна быть кольцевая.

Перспективное развитие системы газоснабжения на расчетный срок и перспективу.

Перспективное газоснабжение предусмотрено для следующих населенных пунктов:

- п. Пасынок;

- с. Маслова;

- д. Матушкина;

- д. Копылова;

- д. Монастырка;

- п. Сосьва Новая.

Схема газоснабжения выше перечисленных поселений предусматривается 2хступенчатая. Газ в населенный пункт будет поступать по проектируемому газопроводу первой очереди строительства давлением Ру0,6 МПа от р.п. Сосьва – Романово – Пасынок – Маслова по тупиковой схеме. Газ давлением Ру0,6 МПа подается к головному ГРПШ, где редуцируется до низкого - 3 КПа и по сети распределительных газопроводов подается потребителям.

3.14.6. Определение расчетных расходов газа.

Расчет часовых и годовых расходов потребления природного газа определен по укрупненным показателям в соответствии с НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области» и СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». При детальном проектировании – рабочие проекты газификации - необходимо произвести более точный сбор исходных данных и выполнить расчет фактического расхода газа с учетом неравномерности потребления.

На данном этапе произведен расчет для 12 населенных пунктов, подлежащих газификации на период с 2011 г до 2031г.

Потребителями газа высокого (среднего) давления являются:

- все котельные – существующие и проектируемые;

- промышленные потребители, где газ используется помимо отопительных нужд;

- бытовые ГРПШ, где газ редуцируется до давления 3 кПа.

Потребителями газа низкого давления являются:

- жилые дома индивидуальной застройки, использующие газ на нужды отопления и пищеприготовления;

- многоквартирные жилые дома, использующие газ на нужды пищеприготовления;

    - объекты социально-бытового назначения, небольшого объема, расположенные далеко от центральных котельных на нужды отопления.

Годовые и часовые расходы газа на пищеприготовление рассчитаны по минимальным расчетным показателям удельного годового расхода газа, куб. м/год на одного жителя.

Подробные расчетные данные по каждому из представленных поселков можно посмотреть в проектах Генеральных планов развития населенных пунктов.

Сводные расчеты роста потребления природного газа на расчетные периоды представленных поселков приведены в таблицах ниже (3.14.2. и 3.14.3.).

Максимальные часовые расходы природного газа, нм3/час.

Таблица 3.14.2.

|  | Населенные пункты | Кол-во жителей на исход. год (2012г.) | Кол-во жителей на расчет. срок (2031г.) | 2011 год (исходный) | 2020 год (I очередь) | 2031 год (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.п. Сосьва, в том чис числе: - спецконтингент (дад(данные за 2010 г.) - д. Мишина | 9337 2653 31 | 9500 около 2500 31 | - | 9 090,46** | 11 363,08 |
|  | п. Восточный | 5159 | 5300 | - | 4 004,45 | 4 652,55 |
|  | с. Кошай | 781 | 800 | - | 1 275,8 | 1 362,8 |
|  | с. Романово | 554 | 600 | - | 804,8 | 1 034,9 |
|  | с. Маслова | 164 | 175 | - | - | 115,1*** |
|  | п. Пасынок | 215 | 230 | - | - | 86,2*** |
|  | д. Молва | 64 | 70 | - | - | 40,4 |
|  | д. Монастырка | 19 | 20 | - | - | 20,5*** |
|  | п. Чары | 0 | 0* | - | - | - |
|  | д. Денисова | 16 | 16 | - | - | - |
|  | д. Киселева | 0 | 0* | - | - | - |
|  | д. Копылова | 28 | 32 | - | - | 32,4*** |
|  | д. Крапивная | 0 | 0* | - | - | - |
|  | д. Куропашкина | 24 | 24 | - | - | - |
|  | д. Матушкина | 10 | 15 | - | - | 31,2*** |
|  | п. Новая Заря | 0 | 0* | - | - |  |
|  | п. Совьва Новая | 21 | 25 | - | - | 35,5*** |
|  | ж\д ст. Новая Заря | 3 | 0* | - | - | - |
|  | д. Тюменская | 0 | 0* | - | - | - |
|  | д. Угловая | 2 | 0* | - | - | - |
|  | д. Усть-Березовка | 3 | 0* | - | - | - |
|  | д. Усть-Хмелевка | 37 | 40 | - | - | 42,2 |
|  | п. Зеленый | 1 | 0* | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 16438 | 16847 | - | 15 175,51 | 18 413,33/ 18 816,83*** |

Примечание:

- * - населенные пункты, переводимые в разряд дачных, газификации не подлежат;

- ** - расход газа на первую очередь строительства принят условно 0,8 от расчетного срока ввиду отсутствия расчетных данных;

- *** - газификация населенных пунктов предусматривается на расчетный срок, т.к. нет проекта межпоселкового газопровода; в данном проекте не рассматривались

Максимальные годовые расходы природного газа, тыс. нм3/час.

Таблица 3.14.3.

|  | Населенные пункты | Кол-во жителей на исход. год (2012г.) | Кол-во жителей на расчет. срок (2031г.) | 2012 год (исходный) | 2020 год (I очередь) | 2031 год (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | р.п. Сосьва, в том чис числе: - спецконтингент (дад(данные за 2010 г.) - д. Мишина | 9337 2653 31 | 9500 около 2500 31 | - | Нет данных | Нет данных |
|  | п. Восточный | 5159 | 5300 | - | 7 399,52 | 8 481,5 |
|  | с. Кошай | 781 | 800 | - | 3 279,0 | 3 528,1 |
|  | с. Романово | 554 | 600 | - | 2 075,5 | 2 628,8 |
|  | с. Маслова | 164 | 175 |  | - | 44,02*** |
|  | п. Пасынок | 215 | 230 |  | - | 50,75*** |
|  | д. Молва | 64 | 70 |  | - | 18,82 |
|  | д. Монастырка | 19 | 20 |  | - | 6,1*** |
|  | п. Чары | 0 | 0* |  | - | - |
|  | д. Денисова | 16 | 16 |  | - | - |
|  | д. Киселева | 0 | 0* |  | - | - |
|  | д. Копылова | 28 | 32 |  | - | 9,83*** |
|  | д. Крапивная | 0 | 0* |  | - | - |
|  | д. Куропашкина | 24 | 24 |  | - | - |
|  | д. Матушкина | 10 | 15 |  | - | 4,76*** |
|  | п. Новая Заря | 0 | 0* |  | - | - |
|  | п. Совьва Новая | 21 | 25 |  | - | 8,6*** |
|  | ж\д ст. Новая Заря | 3 | 0* |  | - | - |
|  | д. Тюменская | 0 | 0* |  | - | - |
|  | д. Угловая | 2 | 0* |  | - | - |
|  | д. Усть-Березовка | 3 | 0* |  | - | - |
|  | д. Усть-Хмелевка | 37 | 40 |  | - | 11,3 |
|  | п. Зеленый | 1 | 0* |  | - | - |
|  | ИТОГО (без р.п. Сосьва): | 16 438 | 16 847 | - | 12 754,02 | 14 792,58, в том числе 154,18*** |

Примечание:

1. В проекте Генерального плана шифр УГ – 68/06 по р.п. Сосьва годовая потребность в газе не представлена.

3.14.7. Проектные решения.

Проектом Генерального плана I очереди развития и строительства (2011 – 2020 гг) населенных пунктов предусматривается:

- проектирование и строительство подводящих газопроводов высокого – 0,6 МПа - давления для газификации населенных пунктов: с. Романово, п. Пасынок и с. Маслова (газификация самих поселков предполагается на расчетный срок);

- газификация существующих и проектируемых жилых зданий индивидуальной и коттеджной застройки. Расчетом потребности в газе в каждом доме предусмотрена установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления. Расчетом предусмотрен 100%-ный охват индивидуальной и коттеджной застройки;

- газификация существующих и проектируемых многоквартирных жилых зданий с установкой газовых плит для пищеприготовления, 100% охват;

- перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на природный газ;

- реконструкция существующих угольно-дровяных котельных поселков с заменой устаревших котлов на твердом топливе на современные водогрейные котлы с универсальными горелками, использующими газовое и дизельное топливо. Существующие котельные, имеющие 70-90% износа рекомендуется заменить на блочно-модульные транспортабельные котельные на газовом топливе. Такие котельные выполнены на заводе-изготовителе как единый блок, включающий все необходимое оборудование (котлы, насосы, водоподготовку, газовый блок, блок автоматики). Работают в полном автоматическом режиме без присутствия персонала;

- строительство и ввод в эксплуатацию автономных блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) в составе объектов общественных и социально-бытового назначения (ФОК, гостиницы, торговые центры и другие), работающих на природном газе. Строительство новых котельных на нужды теплоснабжения проектируемых зданий закладывать в проекты строительства самих объектов

Проектом Генерального плана на расчетный срок  строительства (2020 – 2031 гг)  в населенных пунктах предусматривается:

- проектирование и строительство подводящих газопроводов высокого – 0,6 МПа - давления для газификации населенных пунктов: д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Копылова, д. Молва, д. Монастырка, п. Сосьва Новая. Газификация указанных поселков предусматривается на расчетный срок;

- газификация проектируемых жилых зданий коттеджной застройки с установкой индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления;

- расширение и реконструкция котельных, выполненная на первой очереди (при необходимости подключения объектов второй очереди строительства);

- строительство и ввод в эксплуатацию автономных блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) в составе объектов второй очереди строительства.

# 3.15. Электроснабжение. Телефонизация. Радиофикация.

3.15.1. Электроснабжение.

Существующее положение.  В Сосьвинском ГО электрические сети обслуживает ОАО «МРСК Урала» (Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала) и ОАО «ФСК ЕЭС» филиал "СПМЭС" ("Федеральная Сетевая Компания" Единой Энергетической Системы Филиал "Свердловское предприятие магистральных электрических сетей").

По территории округа проходят ЛЭП 220, 110, 10 и 6 кВ, также на территории округа расположено 2 ЦРП:

- ЦРП-6кВ «Сосьвинский ДОК»;

- ЦРП-6кВ «Заречный»;

и 5 электроподстанций:

- ПС 110/6кВ «Олта» (Т1-6,3МВА, Т2-6,3МВА) запитана от:

- ВЛ-110кВ «Гари-Кошай»;

- ВЛ-110кВ «Кошай-Морозково».

Отходящие ВЛ-6кВ:

- ДОК-1;

- АБ-239;

- Фадеева;

- Советский;

- Заводской;

- Совхоз;

- Больница;

- ДОК-2;

- Заречный.

- ПС 110/10кВ «Пасынок» (Т1-2,5МВА) запитана от:

- ВЛ-110кВ «Кошай-Пасынок»;

- ВЛ-110кВ «Морозково-Пасынок».

Отходящие ВЛ-6кВ:

- ЛПХ;

- Маслова.

- ПС 110/10кВ «Романово» (Т1-2,5МВА, Т2-2,5МВА) запитана от:

- ВЛ-110кВ «Кошай-Романово»;

- ВЛ-110кВ «Романово-Ступино».

Отходящие ВЛ-6кВ:

- Романово;

- Монастырка;

- Пасынок;

- Куропашкина.

- ПС 110/6/10кВ «Предтурье» (Т1-10МВА, Т2-10МВА) запитана от:

- ВЛ-110кВ «Кордюково-Предтурье»;

- ВЛ-110кВ «Кошай-Предтурье».

Отходящие ВЛ-6кВ:

- База;

- Котельные;

- Поселок;

- ДОК-2;

- ЛПХ;

- Больница.

Отходящие ВЛ-10кВ:

- Поселок;

- Больница.

- ПС 220/110/10кВ «Кошай» (принадлежность СО СПМЭС) отходящие ВЛ-10кВ:

- Кошай-1;

- Кошай-2.

Техническое состояние подстанций и ВЛ-110,10,6кВ – удовлетворительное.

Проектные предложения.

Р.п.Сосьва. Источником электроснабжения сохраняется существующая ПС «Олта» 110/6 кВ, получающая питание от ПС «Кошай» 220/110/10 по ВЛ 110 кВ Кошай – Гари и ВЛ 110 кВ Кошай – Морозково, и входящая в единую систему ОАО «Свердловэнерго» (филиал «Серовские электрические сети»).

От электроподстанции электроэнергия по питающим воздушным линиям 6 кВ подается к двум существующим распределительным пунктам: ЦРП «Сосьвинский ДОК» и РП «Заречный» и проектируемому РП, намеченному на пересечении улиц Митина и Свердлова.

Питание проектируемого РП предусмотрено по двум воздушным линиям 6 кВ, одна из которых запитана от фидера «Больница», другая – непосредственно с ПС «Олта».

В соответствии с действующими нормативными требованиями два участка ВЛ 110 кВ выносятся с территории жилой застройки (ул. Лесная, район РП «Заречный»). В связи с развитием жилого сектора в западной части поселка (улицы Гагарина, Первомайская, Бажова), генеральным планом также предложена новая трассировка ЛЭП 6 кВ.

Проектом предусмотрен вынос существующих ВЛ электропередач напряжением 35-110 кВ за пределы жилых и общественно-деловых зон либо замена вышеперечисленных ВЛ на кабельные.

п. Восточный. Электроснабжение существующих и проектируемых объектов осуществляется от подстанции «Предтурье» 110/10кВ мощностью 2х10МВА; ВЛ-110кВ «Кордюково-Предтурье»; ВЛ-110кВ «Кошай-Предтурье». Согласно материалам Генерального плана п.Восточный места установки ТП 10/0,4кВ определены в узлах нагрузок проектируемых и существующих потребителей. Место установки проектируемых ТП определено с учетом плана мероприятий по строительству и реконструкции ВЛ и ТП.

с. Кошай. Электроснабжение осуществляется от подстанции «Кошай» 220/110/10кВ мощностью 2х2,5МВА по фидерам по радиальной схеме запитываются существующие и вновь проектируемые подстанции. Для ТП-1; ТП-2; ТП-3; выполнить питание по вновь проектируемым  ЛЭП 10кВ путем отпайки от существующего фидера №2. Места установки ТП определены в узлах нагрузок проектируемых объектов.

с. Романово. Электроснабжение выполнено от подстанции «Романово» 110/10кВ с двумя трансформаторами мощностью 2,5МВА, запитанные от «Кошай-Романово» и «Романово-Ступино» по фидерам 110кВ. На низкой стороне, по радиальной схеме запитываются существующие и вновь проектируемые подстанции 10/0,4кВ. Для ТП-1; ТП-2; ТП-3; выполнить питание по вновь проектируемым  ЛЭП 10кВ путем отпайки от существующего фидера №5. Места установки ТП определены в узлах нагрузок проектируемых потребителей.

с. Маслова, п. Пасынок, д. Молва, д. Монастырка, д. Денисова, д. Копылова, д. Куропашкина, д. Матушкина, п. Совьва Новая, ж\д ст. Новая Заря, д. Усть-Березовка, д. Усть-Хмелевка. Электроснабжение остается на прежнем уровне. Для этих населенных пунктов будет достаточно существующих мощностей.

- С.Маслово, д.Матушкина, д.Копылова запитаны от ПС 110/10кВ «Пасынок»;

- Д.Монастырка, д.Крапивная, д.Денисова, д.Куропашкина запитаны от ПС 110/10кВ «Романово»;

- Д.Мишина, п.Новая Сосьва, п.Зеленый запитаны от ПС 110/6кВ «Олта».

д. Киселева, п. Чары, д. Крапивная, п. Новая Заря, д. Тюменская, д. Угловая, п. Зеленый. Данные населенные пункты являются нежилыми и на данный момент не электрифицированы. На проектный срок подключение этих населенных пунктов к общей электросети запланировано в случае строительства в них объектов рекреации либо масштабного дачного освоения территорий.

Сечение и точное количество провода для прокладки ЛЭП 6кВ и10кВ для каждого населенного пункта определяется при дальнейшем рабочем проектировании. Места установки всех проектируемых подстанций и ТП определены в узлах нагрузок проектируемых и существующих потребителей, занесены в электронную базу ГИС ИНГЕО и показаны на чертежах Генеральных планов населенных пунктов округа. Проектом предусмотрена прокладка проектируемых и реконструируемых ЛЭП 10 и 6 кВ в кабеле. Трассировка ВЛ показана условно и требует уточнения на последующих стадиях проектирования, план сетей разработать при дальнейшем рабочем проектировании.

Таблица 3.15.1.1.

Присоединяемая электрическая нагрузка по населенным пунктам.

| Населенный пункт | Удельная нагрузка, кВт | Расчетная нагрузка с учетом коэфф. одновременности (k=0,65), кВт |
| --- | --- | --- |
| п.Восточный | 1613,5 | 1049,3 |
| с.Романово | 608,4 | 395,8 |
| с.Кошай | 783,2 | 509,6 |
| ИТОГО: | 3005,1 | 1954,7 |

Большинство объектов электроснабжения Сосьвинского ГО требуют реконструкции, восстановления или замены. План мероприятий по реконструкции ПС и ТП, а также  строительству ВЛ-6кВ ОАО «МРСК Урала» (Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала) на 2014 – 2020 годы приведен ниже.

В 2014-2016гг планируется реконструкция ПС 110/6кВ «Олта» с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 6,3МВА на силовые трансформаторы 10МВА.

2013-2014гг – новое строительство ВЛ-6кВ с ПС 110/6кВ «Олта», отдельное питание на ЦРП «Заречный» (6км).

2015-2016гг – реконструкция участков ВЛ-6кВ «Ж/дорога» от ЦРП-6кВ «Заречный».

2014-2015гг – реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Копылова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №401.

2014-2015гг – реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Монастырка. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №402

2016-2017гг – реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Денисова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №417.

2016-2017гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Кошай. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №433, 447, 432, 431, 443.

2016-2017гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Маслова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №412.

2017-2018гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Денисова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №413.

2016-2017гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Матушкина. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №411.

2017-2018гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Восточный. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №755, 764, 760, 754, 753, 766, 752, 784, 781, 757, 768, 787, 769, 756.

2017-2018гг - реконструкция сети 6-0,4кВ р.п. Сосьва. Реконструкция ТП-6/0,4кВ №462, 461, 444, 451, 458/2, 480, 460, 492.

2018-2019гг - реконструкция сети 10-0,4кВ с. Молва. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №442.

2018-2019гг - реконструкция сети 10-0,4кВ с. Романово. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №409, 410, 407.

2019-2020гг - реконструкция сети 10-0,4кВ д. Крапивная. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №416.

2019-2020гг - реконструкция сети 10-0,4кВ д. Куропашкина. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №420.

В соответствии с Программой развития электроэнергетического комплекса Свердловской области на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 14.06.2012 № 652-ПП, настоящим проектом предусмотрено развитие сети магистральных электротехнических объектов на территории Сосьвинского городского округа, а именно:

- строительство ВЛ-220 кВ Краснотурьинск – Сосьва на Серовскую ГРЭС.

Ниже приведен фрагмент таблицы «Объекты 110 кВ и выше обеспечивающие надежную работу Свердловской энергосистемы», представленной в Программе развития электроэнергетического комплекса Свердловской области на 2012-2017 годы.

| № | Наименование объекта | Назначение объекта | Технические характеристики | Срок ввода | Ориентир. сметная стоимость, млн. рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Заходы ВЛ 220 кВ Краснотурьинск – Сосьва на Серовскую ГРЭС | Обеспечение выдачи мощности Серовской ГРЭС. | 2х18 км | 2013 | 536 |

Вывод. Источниками электроснабжения населенных пунктов Сосьвинского городского округа на расчетный срок останутся существующие электроподстанции, их мощность полностью удовлетворяет потребности по присоединяемой нагрузке.

Суммарная присоединяемая электрическая нагрузка с учетом развития населенных пунктов Сосьвинского городского округа на расчетный срок – 2032 -  составит 3005,1кВт.

3.15.2. Телефонизация.

На данный момент в Сосьвинском ГО стационарную связь осуществляет ОАО «Ростелеком».

Таблица 3.15.2.1.

Объекты связи на территории Сосьвинского городского округа.

| Населенный пункт | модель оборудования | адрес помещения | монтируемая емкость | количество БС сотовой связи Utel | Адреса БС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п.Сосьва | КВАНТ-Е DECT | ул.Ленина, 2а | 1000 200 | 3 | ул.Ленина, 2а ул.Олтинская, 17 ул.Советская, 36 |
| п.Восточный | КАУ-30 | ул.Есенина, 2 | 30 | 1 | ул.Есенина, 2 |
| д.Маслово | АТСК-50/200 | ул.Новая, 2 | 100 | 0 |  |
| с.Кошай | АТСК-50/200М | ул.Ворошилова, 50 | 200 | 0 |  |
| с.Романово | АТСК-50/200 | ул.Почтовая, 2 | 150 | 0 |  |
| п.Пасынок | М-200 | ул.Свободы, 2 | 40 | 0 |  |

*по данным, предоставленным Серовским ЦКТО

На территории округа также расположены вышки сотовой связи с возможностью пользоваться услугами следующих сотовых операторов:

- р.п.Сосьва: вышка сотовой связи «Мотив», «Utel», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2». В зону их покрытия также входят с.Кошай, д.Молва, д.Киселева, п.Новая Сосьва, д.Мишина, п.Зеленый;

- п.Востоный: вышка сотовой связи Мотив, «Utel», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2»;

- с.Романово: вышка сотовой связи «Мотив», в зону покрытия которой входят д.Копылова и п.Пасынок;

- д.Монастырка: вышка сотовой связи «Мотив»;

- с.Маслова: вышка сотовой связи «Мотив».

Планируется строительство вышек «Мегафон» в р.п. Сосьва, п. Восточный, п. Пасынок, д. Усть-Хмелевка.

3.15.3. Радиофикация.

На данный момент предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) осуществляет реализацию федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» на территории Свердловской области. Согласно программе должны быть сформированы три пакета цифровых каналов. В состав первого цифрового пакета войдут программы 10 телевизионных и 3 радио каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Россия-К (Культура)», «Россия-2», «Россия-24», «НТВ», «Петербург-5 канал», детско-юношеский канал «Карусель», «Общественное телевидение» и «Региональный канал», а также «Радио России», «Маяк» и «Вести FM».

В настоящее время ведутся проектные работы. Сосьвинский городской округ будет охвачен телерадиовещанием с запланированных к строительству объектов в г. Серов, р.п. Сосьва и п. Восточный.

Раздел подготовлен на основе данных, предоставленных ОАО «МРСК Урала» (исх. ОАО «МРСК Урала» филиал «Свердловэнерго» ПО Серовские электрические сети №  СЭ\СЭС\31\656 от 21.02.2012); ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (макрорегиональный филиал «Урал», Екатеринбургский филиал); ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (филиал «Свердловский областной радиотелевизионный передающий центр»).

# 3.16. Функциональное зонирование территории.

Основные понятия, используемые в разделе:

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

Функциональное использование (назначение) территории – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

Режим использования территории – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с ее функциональным назначением.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование поселений.

Типы функционального назначения, принятые в проекте.

Зонирование территории – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами; распределение территории по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

На территории Сосьвинского городского округа устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

- Территории населенных пунктов;

- Природные территории, в том числе:

- природоохранные:

- леса, лесопосадки;

- кустарники;

- луга;

- природно-рекреационные:

- реки, водоемы;

- объекты спорта, туризма и отдыха;

- Территории сельскохозяйственного использования, в том числе:

- пашни, пастбища, сенокосы;

- агропромышленные комплексы;

- Территории специального назначения, в том числе:

- кладбища;

- полигоны ТБО;

- скотомогильники;

- Территории инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе:

- территория железной дороги;

- полосы отвода автодорог.

Деление территории городского округа на функциональные зоны отражено на основном чертеже «Проектный план. Схема функционального зонирования территории» (М 1:100000) и занесено в электронную базу ГИС ИНГЕО, исходя из проектных решений по преобразованию планировочной структуры округа и, соответственно, функциональному назначению его территорий.

При определении границ зон учтены следующие факторы:

- основные структурные элементы городского округа -  автодороги, коридоры магистральных инженерных сетей;

- границы и характер землепользования;

- категории земель и связанных с землепользователями природных ресурсов.

Вывод. Материалы «Функционального зонирования территории Сосьвинского городского округа» позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

- условия формирования округа в соответствии с перспективой его развития и увеличения его экономического потенциала;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, сырьевых, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение природной среды и поддержание здоровья населения.

В результате осуществления принятых планировочных решений структура использования территории Сосьвинского городского округа претерпит следующие изменения:

- увеличение территорий специального назначения с 10.4 га до 28.3 га, т. е. в 2.72 раза;

- создание  территории сельскохозяйственного использования, связанное с развитием агропромышленных комплексов – 1328,1 га;

- уменьшение природной зоны с 472247,7 га до 470901,7 га, т.е. в  	1,003 раза, вследствие развития зон сельскохозяйственного использования и специального назначения.

Показатели использования территории Сосьвинского городского округа определены в электронной базе ГИС ИНГЕО для чертежей «План современного использования территории» и «Проектный план. Функциональное зонирование территории» и приведены в таблице 3.16.1.

Таблица 3.16.1.

Сводные данные об использовании земель Сосьвинского городского округа.

| № | Показатели | Ед. измер. | Исходный год 2011 г. | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов, всего, в т. ч.: р.п. Сосьва и д. Мишина п. Восточный с. Кошай с. Романово с. Маслова п. Пасынок д. Молва д. Монастырка п. Чары д. Денисова д. Киселева д. Копылова д. Крапивная д. Куропашкина д. Матушкина п. Новая Заря ж\д станция Новая Заря п. Сосьва Новая д. Тюменская д. Угловая д. Усть-Березовка д. Усть-Хмелевка п. Зеленый | га/% к терр. округа | 4 370,3/0,91 1 630,68 1 027,16 324,70 434,15 103,06 75,54 49,97 49,66 79,67 24,99 28,98 67,44 41,65 44,84 99,95 51,19 3,50 26,15 36,38 26,00 26,01 65,02 47,60 | 4 370,3/0,91 1 630,68 1 027,16 324,70 434,15 103,06 75,54 49,97 49,66 79,67 24,99 28,98 67,44 41,65 44,84 99,95 51,19 3,50 26,15 36,38 26,00 26,01 65,02 47,60 |
| 2. | Природная зона, всего*: в том числе территории лесных массивов лугов зарослей кустарника редколесья, вырубок водных объектов (основных рек и прудов) болот, заболоченных территорий | га/% к терр. округа | 472247,7/98,89 401846,3/84,15 21 289,0/4,46 2 464,8/0,52 20 124,8/4,22 3 014,2/0,63 23 508,6/4,92 | 470901,7/98,61 401831,0/84,14 19 958,3/4,18 2 464,8/0,52 20 124,8/4,22 3 014,2/0,63 23 508,6/4,92 |
| 3. | Земли сельскохозяйственного использования, всего, * в том числе: агропромышленных предприятий сельскохозяйственных угодий | га/% к терр. округа | -/- -/- -/- | 1 328,1/0,28 -/- 1 328,1/0,28 |
| 4. | Производственные земли (разрабатываемые карьеры, промышленные предприятия, коммунально-складские зоны), всего: * | га/% к терр. округа | -/- | -/- |
| 5. | Земли специального назначения (свалки, кладбища, полигоны ТБО, скотомогильники), всего, * в том числе: свалки, скотомогильники кладбища полигоны ТБО | га/% к терр. округа | 10,4/0,002 2,8/0,0004 7,6/0,0016 -/- | 28,3/0,006 2,8/0,0004 7,6/0,0016 17,9/0,004 |
| 6. | Земли инженерно-транспортной инфраструктуры, всего, * в том числе территории: отвода железной дороги отвода продуктопровода и НПС отвода электроподстанции отвода водопроводных сооружений | га/% к терр. округа | 830,2/0,174 685,7/0,143 138,4/0,03 3,6/0,0007 2,5/0,0004 | 830,2/0,174 685,7/0,143 138,4/0,03 3,6/0,0007 2,5/0,0004 |
| 7. | Прочие территории, всего*: | га/% к терр. округа | 89,3/0,024 | 89,3/0,024 |
|  | ИТОГО ЗЕМЕЛЬ ОКРУГА: | га/% | 477 550,0/100 | 477 550,0/100 |

*  вне границ населенных пунктов.

Раздел подготовлен по материалам данных, предоставленных администрацией Сосьвинского городского округа; с учетом Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.; ГП и ПЗиЗ п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки); ПЗиЗ 19 сельских населенных пунктов Сосьвинского городского округа, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

Расчет баланса земель выполнен в электронной базе ГИС ИНГЕО.

# 4. Перечень первоочередных мероприятий по развитию территорий городского округа.

Перечень мероприятий по территориальному планированию сформирован, опираясь на  долгосрочные градостроительные преобразования, предусмотренные Генеральным планом Сосьвинского городского округа, Генеральных планов и Правил землепользования и застройки населенных пунктов округа.

Комплекс мероприятий представлен по основным направлениям градостроительного освоения для отдельных населенных пунктов округа.

Период реализации первоочередных мероприятий: исходный 2011 г. – 2015-20 гг.

р.п. Сосьва:

- Из числа основных наиболее крупных проектных мероприятий можно выделить три, в т.ч. два из них, относящиеся к изменению границ земельных участков федеральной собственности:

1) Вынос свалки с территории жилой застройки и строительство полигона ТБО на ранее отведенном для этого участке в 5,5 км к северу-востоку от поселка с устройством подъездной дороги от автодороги Серов – Сосьва – Гари.

2) Перенос производственной площадки спец. учреждения ФСИН ФГУ ИК-18 из водоохраной зоны на территорию упорядочиваемой промышленно-коммунальной зоны в юго-западной части поселка. Эта площадка занимает территорию на берегу р. Сосьва, наиболее благоприятную для жителей поселка в целях организации рекреационной зоны, создания открытого пространства для выхода к реке.

3) Вынос лечебного (туберкулезного) учреждения ЛИУ-23 с существующей площадки в северную часть поселка, за пределы селитебной территории, поскольку в СЗЗ этого учреждения (500 м) попадает значительная часть существующей жилой застройки, а также школа.

- На I очередь строительства население р.п. Сосьва составит 9.5 тыс. чел. Средняя обеспеченность – 23 м2/чел. (принята средняя по Свердловской области на период до  2020 г.), общий объем жилищного фонда поселка составит 198.5 тыс. м2 общей площади.

- Объем нового строительства определен исходя из среднегодового ввода 5.6-5,7 тыс. м2 и составит до 68.4 тыс. м2 общей площади, в том числе индивидуальное – 51.8 тыс. м2,  2-3-этажное блокированное – 16.6 тыс. м2 общей площади. Первоочередной объем нового строительства предлагается разместить на реконструкции существующего ветхого жилищного фонда в центральной части поселка, частично – на свободной от застройки территории в северной части поселка. Для размещения индивидуального коттеджного жилья потребуется 88.2 га территории, для размещения 2-3-эт. блокированного – 4.9 га территории.

- Согласно инвестиционным проектам к Программе социально-экономического развития Сосьвинского городского округа на период до 2010 года в сфере здравоохранения планируется окончание строительства больничного комплекса – стационара на 26 коек и поликлиники на 100 посещений в смену. В сфере социальной защиты населения – завершение реконструкции здания общежития для размещения дома ветеранов. Также Генпланом на I очередь строительства предлагается строительства детского сада на 160 мест и строительство новой общеобразовательной школы на 400 мест взамен ветхо-аварийного здания  школы № 4.

- Для пропуска транзитного транспорта проектом предлагается строительство участка автомобильной дороги областного значения Серов – Сосьва – Гари, который пройдет с северо-западной и северной сторон касательно к р.п.Сосьва, исключив транзитные потоки по ул. Митина, (в границах р.п.Сосьва этот участок отнесен к поселковой дороге, ширина проезжей части 7,0 м).

- Для обеспечения обслуживания пассажирских автобусных перевозок между населенными пунктами и внутри р.п.Сосьва проектом предлагается строительство автовокзала в проектируемой общественно-деловой зоне вблизи пересечения улиц Дорожной и Ленина (по материалам Генерального плана р.п.Сосьва).

- Реконструкция автодороги Сосьва - Восточный, доведение технического состояния до требований, предъявляемых к автодорогам III категории.

- Проектом предусмотрена «закольцовка» водопроводной сети поселка. В системе водоснабжения запроектировано два основных водопроводных кольца: западное D 225 мм – 2 D 160 мм от существующих источников водоснабжения и центральное  D 225 мм – от проектируемого источника. Центральное и западное кольца соединены двумя водоводами D 225 мм, один из которых проходит по  ул. Ленина, другой – по ул. Фадеева. В дополнение к существующим водоводам 2D 160 мм, проложенным по ул. Пионерская в западном направлении, проектом предлагается проложить от юго-западного водозаборного участка еще один водовод D 225 мм в район формирующейся промышленной зоны и поселка (улицы Гагарина, Первомайская, Бажова) с выходом на ул. Ленина.   Далее трасса намечена по улицам Ленина, К.Маркса и Пионерской до камеры переключения на пересечении улиц Пионерская – Московская, образуя западное водопроводное кольцо поселка D 225 мм – 2D 160 мм. При этом необходимо будет переложить два участка водовода D160 мм:  по ул. Пионерской – 375 м и по ул. К.Маркса – 210 м.

- В поселке намечено размещение северной площадки водопроводных сооружений, которая будет  размещена  на не занятой лесом возвышенности, в 150 м севернее квартала улиц Алексеева – Молодежная – Кирова. Сюда от Патинского месторождения подземных вод вода из скважин будет подаваться насосными станциями I подъема по двум подающим водоводам 2D 160 мм. Суммарный объем резервуаров чистой воды в целом по поселку составит 907,28 м3. В резервуарах предусматривается хранить: пожарный запас, запас воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды из расчета трех максимальных часовых расходов и объем воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления.

- В связи с удаленностью д. Мишина, аэропорта и проектируемого объекта ЛИУ-23 для предприятия ФГУ ОИК-4, а также в целях экономии водопроводных сетей, вода на эти объекты подается по двум тупиковым трубопроводам. На территории этих объектов должны быть организованы самостоятельные системы пожаротушения для хранения противопожарного запаса воды со строительством собственных резервуаров и подпиткой из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

- Выполнение проекта бытовой канализации и очистных сооружений с полной биологической очисткой.

- Строительство очистных сооружений, которое должно осуществляться параллельно с прокладкой сетей.

- Первоочередное канализование территорий, прилегающих к действующим водозаборным скважинам, и участков новой застройки 1 очереди строительства.

- Строительство газовой котельной производительностью 11,0 Гкал/час для теплоснабжения двухэтажной многоквартирной жилой застройки, расположенной в западной части поселка. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая с параметрами теплоносителя 130/70 оС.

- Строительство газовой котельной производительностью 3,5 Гкал/час в районе пересечения улиц Ленина и Алексеева для теплоснабжения двухэтажной многоквартирной и блокированной жилой застройки, а также для объектов соцкультбыта, сосредоточенных в границах улиц Ленина, Свободы, Митина, Алексеева. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая с параметрами теплоносителя 95/70 оС. На нее предлагается переключить муниципальный жилой фонд, который временно снабжается теплом от котельной медгородка, а также подключить сети муниципальной котельной (ул. Ленина, 1а).

- Газификация существующих и проектируемых жилых зданий индивидуальной и коттеджной застройки. Расчетом потребности в газе в каждом доме предусмотрена установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления. Расчетом предусмотрен 100%-ный охват индивидуальной и коттеджной застройки.

- Газификация существующих и проектируемых многоквартирных жилых зданий с установкой газовых плит для пищеприготовления, 100% охват.

- Перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на природный газ.

- Реконструкция существующих угольно-дровяных котельных поселков с заменой устаревших котлов на твердом топливе на современные водогрейные котлы с универсальными горелками, использующими газовое и дизельное топливо. Существующие котельные, имеющие 70-90% износа рекомендуется заменить на блочно-модульные транспортабельные котельные на газовом топливе. Такие котельные выполнены на заводе-изготовителе как единый блок, включающий все необходимое оборудование (котлы, насосы, водоподготовку, газовый блок, блок автоматики). Работают в полном автоматическом режиме без присутствия персонала.

- Строительство и ввод в эксплуатацию автономных блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) в составе объектов общественных и социально-бытового назначения (ФОК, гостиницы, торговые центры и другие), работающих на природном газе. Строительство новых котельных на нужды теплоснабжения проектируемых зданий закладывать в проекты строительства самих объектов.

- В 2014-2016гг планируется реконструкция ПС 110/6кВ «Олта» с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 6,3МВА на силовые трансформаторы 10МВА.

- 2013-2014гг – новое строительство ВЛ-6кВ с ПС 110/6кВ «Олта», отдельное питание на ЦРП «Заречный» (6км).

- 2017-2018гг - реконструкция сети 6-0,4кВ р.п.Сосьва. Реконструкция ТП-6/0,4кВ №462, 461, 444, 451, 458/2, 480, 460, 492.

- Вынос существующих ВЛ электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше за пределы селитебной зоны поселка, либо замена ВЛ кабельными.

- Начало строительства объектов телерадиовещания.

- Строительство вышек сотовой связи сети «Мегафон».

п. Восточный:

- Объем нового жилищного строительства  – 25,904 тыс. м², из них:

- многоэтажное строительство – 5,304 тыс. м²;

- коттеджное строительство – 20,6 тыс. м².

- Снос жилого фонда – 2,62 тыс. м², из них:

- из-за организации санитарно-защитной зоны – 2,62 тыс. м².

- На 1 очередь новое жилищное строительство предусмотрено на следующих территориях:

- строительство 63 усадебных домов за счет упорядочения существующей застройки (общей площадью 6,3 тыс.м²).

- строительство здания под филиалы средних специальных учебных заведений (деревообработка, сельское хозяйство).

- Формирование системы санитарно - защитного озеленения, специального озеленения вдоль основных улиц и дорог поселка.

- Начало создания единой системы озеленения территории поселка.

- Реконструкция автодороги Сосьва - Восточный, доведение технического состояния до требований, предъявляемых к автодорогам III категории.

- Реконструкция каждой из существующих водозаборных скважин поселка, замена оборудования, восстановление СЗЗ, водоподготовка и т. д.

- Ввиду сложного химического состава подземных вод необходима проработка альтернативных источников водоснабжения, которыми могут служить поверхностные воды р. Туры и новые скважины с предварительной разведкой запасов подземных вод, в том числе на правом берегу реки Тура.

- Существующие трубопроводы выводятся из системы по мере строительства новой кольцевой сети и подключения к ней существующей и проектируемой застройки. Поэтапное строительство кольцевых водопроводных сетей позволит выполнить постепенную замену существующих сетей на новые. В итоге к расчетному сроку (2031 г.) все жилые и общественные здания предусматривается подключить к вновь проложенной кольцевой сети.

- Выполнение проектов бытовой канализации и очистных сооружений с полной биологической очисткой.

- Первоочередное канализование территорий, прилегающих к действующим водозаборным скважинам, и участков новой застройки 1 очереди строительства.

- Реконструкция 4х существующих муниципальных котельных с заменой котлов в связи с переводом на газовое топливо. Всем котельным требуются деаэрационные установки (ввиду высокого содержания кислорода в подпиточной воде) и аварийное топливо (дизельное) из расчета обеспечения потребителей теплом в течение 72 часов в случае отсутствия основного топлива – газа. Рекомендуются котлы с комбинированными горелками газ-мазут. В котельной №3 на газ рекомендуется перевести часть котлов тепловой мощностью 6,6 Мвт для покрытия тепловых нагрузок объектов жилья и соцкультбыта (включая объекты перспективного строительства на расчетный срок). Для покрытия тепловых нагрузок деревоперерабатывающего предприятия ЗАО «АРГУС СФК» использовать существующие котлы после ремонта, топливо – отходы деревопереработки и дрова.

- Строительство новой блочно-модульной автоматизированной газовой котельной (БКУ) взамен котельной №4 (больничный комплекс) тепловой мощностью 1,5 МВт, работающую в автоматическом режиме без присутствия персонала.

- Газификация существующих и проектируемых жилых зданий индивидуальной и коттеджной застройки. Расчетом потребности в газе в каждом доме предусмотрена установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления. Расчетом предусмотрен 100%-ный охват индивидуальной и коттеджной застройки.

- Газификация существующих и проектируемых многоквартирных жилых зданий с установкой газовых плит для пищеприготовления, 100% охват.

- Перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на природный газ.

- Реконструкция существующих угольно-дровяных котельных поселков с заменой устаревших котлов на твердом топливе на современные водогрейные котлы с универсальными горелками, использующими газовое и дизельное топливо. Существующие котельные, имеющие 70-90% износа рекомендуется заменить на блочно-модульные транспортабельные котельные на газовом топливе. Такие котельные выполнены на заводе-изготовителе как единый блок, включающий все необходимое оборудование (котлы, насосы, водоподготовку, газовый блок, блок автоматики). Работают в полном автоматическом режиме без присутствия персонала.

- Строительство и ввод в эксплуатацию автономных блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) в составе объектов общественных и социально-бытового назначения (ФОК, гостиницы, торговые центры и другие), работающих на природном газе. Строительство новых котельных на нужды теплоснабжения проектируемых зданий закладывать в проекты строительства самих объектов.

- 2017-2018гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Восточный. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №755, 764, 760, 754, 753, 766, 752, 784, 781, 757, 768, 787, 769, 756.

- Строительство вышек сотовой связи сети «Мегафон».

- Начало строительства объектов телерадиовещания.

с. Кошай:

- Объем нового жилищного строительства (при норме обеспеченности - 25 м²/чел.) – 4,5 тыс. м², коттеджное строительство. На 1 очередь новое жилищное строительство предусмотрено на следующих территориях:

-  6-ти и 36-ти квартирного жилого дома, по ул. Нефтепроводчиков;

- 45 индивидуальных жилых домов в Струнино, севернее существующей застройки.

- Снос жилого фонда – 1260 м² – ветхое многоквартирное жилье по адресу ул.Нефтепроводчиков 1,2.

- Строительство детского сада на 60 мест по ул. Советская.

- Строительство приемной врача общей практики в Алексеевке, по ул. Заречная.

- Строительство столовой на 25 посадочных мест, по ул. Нефтепроводчиков.

- Строительство пожарной части на две спецмашины по ул. Ворошилова.

- Формирование санитарно - защитного озеленения от кладбища. Начало работ по озеленению и благоустройству мест отдыха у воды. Организация озеленения общего пользования у  существующих  и строящихся административных и культурных  объектов.

- Реконструкция основных и главных улиц села. Строительство открытых парковок для проектируемых объектов обслуживания. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства объездных дорог.

- Строительство железнодорожных подъездных путей и автодороги к новой промышленной площадке ЛПДС «Сосьва».

- Организация территории  для полигона ТБО. Данная территория предусмотрена за границами населенного пункта. Примерное расстояние от территории полигона ТБО до  проектируемой жилой застройки 700м. СЗЗ составляет 500 м.

- Подготовительные работы по строительству животноводческой фермы (на въезде со стороны п. Восточный, юго-западнее жилых кварталов), состоящей из коровника на 200 голов, телятника, молочного блока, убойно-санитарного пункта, разделочного пункта, ветеринарного пункта. Начало строительства.

- Производство разведочных работ с целью изыскания нового источника водоснабжения и переключения на него системы водоснабжения села. До этого момента предполагается использование существующих скважин.

- Подача воды на проектируемую животноводческую ферму из общей системы водоснабжения села, но возможен вариант создания для фермы отдельного источника водоснабжения. Окончательное решение необходимо принять на основе технико-экономического сравнения вариантов после разработки проектной документации (на строительство фермы и на систему водоснабжения села).

- «Закольцовка» системы водоснабжения села. Существующие трубопроводы выводятся из системы по мере строительства новой кольцевой сети и подключения к ней существующей и проектируемой застройки. Поэтапное строительство кольцевых водопроводных сетей позволит выполнить постепенную замену существующих сетей на новые.

- Получение технических условий на размещение канализационных очистных сооружений и сброс очищенных стоков в поверхностные водотоки. Выполнение проектов бытовой канализации и очистных сооружений в них с полной биологической очисткой.

- Выбор варианта приемника хозяйственно-бытовых стоков – существующие ОС или проектируемые. Строительство ОС должно осуществляться параллельно с прокладкой сетей.

- Первоочередное канализование территорий, прилегающих к действующим водозаборным скважинам, и участков новой застройки 1 очереди строительства.

- Реконструкция существующей котельной № 5 с заменой котлов в связи с переводом с жидкого топлива на газовое и тепловых сетей от котельной № 5. Подключение новых потребителей тепла – существующих зданий ДОУ «Малышок» на 60 мест и универсального магазина; двух проектируемых многоквартирных жилых домов и столовой на 25 мест.

- Строительство и ввод в эксплуатацию котельных и тепловых сетей:

- № 1, обеспечивающей теплом здание Приемной врача общей практики со стационаром на 5 коек;

- № 2, обеспечивающей теплом универсальный магазин, здание охотника-рыбака;

- № 3, обеспечивающей теплом здания Администрации с почтовым отделением и МКУ СОШ на 150 мест;

- № 4, обеспечивающей теплом здания Кошайского Дома Культуры с библиотекой и Лесничества Сотринского лесхоза;

- № 6, обеспечивающей теплом здания Пожарной части;

- № 8, обеспечивающей теплом здание МТМ.

- Газификация существующих и проектируемых жилых зданий индивидуальной и коттеджной застройки. Расчетом потребности в газе в каждом доме предусмотрена установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления. Расчетом предусмотрен 100%-ный охват индивидуальной и коттеджной застройки.

- Газификация существующих и проектируемых многоквартирных жилых зданий с установкой газовых плит для пищеприготовления, 100% охват.

- Перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на природный газ.

- Реконструкция существующих угольно-дровяных котельных поселков с заменой устаревших котлов на твердом топливе на современные водогрейные котлы с универсальными горелками, использующими газовое и дизельное топливо. Существующие котельные, имеющие 70-90%, износа рекомендуется заменить на блочно-модульные транспортабельные котельные на газовом топливе. Такие котельные выполнены на заводе-изготовителе как единый блок, включающий все необходимое оборудование (котлы, насосы, водоподготовку, газовый блок, блок автоматики). Работают в полном автоматическом режиме без присутствия персонала.

- Строительство и ввод в эксплуатацию автономных блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) в составе объектов общественных и социально-бытового назначения (ФОК, гостиницы, торговые центры и другие), работающих на природном газе. Строительство новых котельных на нужды теплоснабжения проектируемых зданий закладывать в проекты строительства самих объектов.

- 2016-2017гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н. п. Кошай. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №433, 447, 432, 431, 443.

с. Романово:

- Объем нового жилищного строительства (при норме обеспеченности - 25 м²/чел.) – 4,5 тыс. м², коттеджное строительство. На 1 очередь предусмотрено строительство 30 индивидуальных жилых домов по ул. Молодежная.

- Снос жилого фонда – 630 м², из них:

- 10 частных домов  - 430 м²;

- 6-и квартирный жилой дом – 300 м².

- Строительство детского сада на 30 мест по ул. Советская.

- Строительство новой приемной врача общей практики с аптекой на месте существующего ФАПа по ул. Центральная.

- Строительство столовой на 20 посадочных мест, по адресу ул.Центральная 34.

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  вблизи  пожарной части, благоустройство прилегающей территории с организацией спортивных площадок.

- Организация полигона ТБО. Данная территория предусмотрена за границами населенного пункта, вне границ третьего пояса водозаборных скважин. Примерное расстояние от территории свалки ТБО до  проектируемой жилой застройки 1500м. СЗЗ свалки составляет 500 м.

- Начало строительства животноводческой фермы (расположенной южнее проектируемой жилой застройки и электроподстанции), состоящей из коровника на 200 голов, телятника, свинарника на 500 голов, молочного блока, убойно-санитарного пункта, разделочного пункта, ветеринарного пункта.

- Реконструкция основных и главных улиц села. Строительство открытых парковок для проектируемых объектов обслуживания. Разработка проектно-сметной документации и начало строительства объездных дорог.

- Строительство железобетонного моста через р.Сосьва на автодороге Романово – Монастырка взамен существующего.

- Проведение работ по повышению  технической категории дорог, доведение технического состояния (тип покрытия проезжих частей, минимальные радиусы поворотов, максимальные продольные уклоны проезжей части) и уровня организации движения на дорогах (количество полос движения) до требований, предъявляемых к автодорогам IV категории  (участок автодороги Монастырка – Романово).

- В связи с отсутствием данных по действующей скважине, требуется провести её обследование: состояние, уточнение дебита и фактической производительности. После получения конкретных данных выносится решение о реконструкции  скважины, замене оборудования, восстановления СЗЗ, водоподготовке и т. д. для обеспечения подачи расчетного расхода воды надлежащего качества. Также, при необходимости, принимается решение о бурении дополнительной скважины.

- Необходимо использовать имеющиеся материалы, с глубоко изученными гидрогеологическими условиями данного района, рекомендациями по производству работ, организации санитарно-защитных зон, для оценки существующей системы ВС, поиска и бурения разведочных эксплуатационных скважин на воду, оборудования их водозаборными устройствами.

- Внедрение системы обеззараживания воды (бактерицидные установки).

- Установка приборов учета на существующей скважине.

- Выполнение проекта водоснабжения села. Строительство резервуаров для гарантированного водоснабжения и хранения противопожарного запаса воды. Строительство водопроводных сетей. Существующие трубопроводы малого диаметра или требующие замены при этом, дублируются новым водоводом и выводятся из эксплуатации. Диаметры сетей должны быть не менее 75 мм. По мере расширения нового строительства предполагается дальнейшее развитие водопроводной сети.

- Получение технических условий на размещение канализационных очистных сооружений и сброс очищенных стоков в поверхностные водотоки. Выполнение проектов бытовой канализации и очистных сооружений в них с полной биологической очисткой.

- Строительство очистных сооружений, которое должно осуществляться параллельно с прокладкой сетей.

- Первоочередное канализование территорий, прилегающих к действующим водозаборным скважинам, и участков новой застройки 1 очереди строительства.

- Реконструкция существующей котельной №1 и тепловых сетей с переводом с твердого топлива (дрова) на газ, (обеспечивает теплом детский сад на 16 мест, коррекционную школу, общеобразовательную школу на 240 мест и здание администрации с Романовской библиотекой) с учетом подключения существующих зданий: Романовского Дома Культуры и двух универсальных магазинов; проектируемых зданий: детского сада на 40мест (вместо детского сада на 16мест), КБО со столовой на 20 мест.

- Строительство и ввод в эксплуатацию котельных и тепловых сетей:

- № 2, обеспечивающей теплом Храм и пожарную часть;

- № 3, обеспечивающей теплом нового проектируемого здания фельдшерско-акушерского пункта (взамен старого);

- № 5, обеспечивающей теплом почтовое отделение;

- №6, обеспечивающей теплом многоквартирный жилой дом с ветеринарным участком;

- теплоснабжение перспективного производственного предприятия, животноводческой фермы, рекомендуется выполнить от блочно-модульной котельной, расположенной на территории фермы.

- Проектирование и строительство подводящего газопровода высокого – 0,6 МПа - давления (газификация самого н.п. предполагается на расчетный срок).

- Газификация существующих и проектируемых жилых зданий индивидуальной и коттеджной застройки. Расчетом потребности в газе в каждом доме предусмотрена установка индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для пищеприготовления. Расчетом предусмотрен 100%-ный охват индивидуальной и коттеджной застройки.

- Газификация существующих и проектируемых многоквартирных жилых зданий с установкой газовых плит для пищеприготовления, 100% охват.

- Перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на природный газ.

- Реконструкция существующих угольно-дровяных котельных поселков с заменой устаревших котлов на твердом топливе на современные водогрейные котлы с универсальными горелками, использующими газовое и дизельное топливо. Существующие котельные, имеющие 70-90% износа рекомендуется заменить на блочно-модульные транспортабельные котельные на газовом топливе. Такие котельные выполнены на заводе-изготовителе как единый блок, включающий все необходимое оборудование (котлы, насосы, водоподготовку, газовый блок, блок автоматики). Работают в полном автоматическом режиме без присутствия персонала.

- Строительство и ввод в эксплуатацию автономных блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) в составе объектов общественных и социально-бытового назначения (ФОК, гостиницы, торговые центры и другие), работающих на природном газе. Строительство новых котельных на нужды теплоснабжения проектируемых зданий закладывать в проекты строительства самих объектов.

- 2018-2019гг - реконструкция сети 10-0,4кВ с. Романово. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №409, 410, 407.

с. Маслова:

- Развитие селитебной зоны за счет сноса и реконструкции ветхого аварийного жилья, начало строительства новых кварталов усадебной застройки.

- Размещение скотомогильника на площадке, примыкающей к территории села с юго-восточной стороны, с учетом соблюдения СЗЗ (1000 м).

- Строительство объектов социальной инфраструктуры: детского сада на 10 мест, приемной врача  ОВП.

- Строительство АЗС, СТОА, размещение объектов придорожного сервиса на автодороге Серов - Сосьва – Гари.

- Проведение ряда работ по повышению  технической категории дорог, доведение технического состояния (тип покрытия проезжих частей, минимальные радиусы поворотов, максимальные продольные уклоны проезжей части) и уровня организации движения на дорогах (количество полос движения) до требований, предъявляемых к автодорогам IV категории  (автодорога Маслова - Матушкина, соединительные дороги, подъезд к населенному пункту).

- Организация площадки для сбора ТБО.

- Восстановление существующих водозаборных скважин для использования их в качестве источников водоснабжения после детального обследования и оценки запаса подземных вод. По имеющимся данным, дебита существующих скважин с. Маслова достаточно для обеспечения как хозяйственно-питьевых, так и противопожарных нужд. Решение о необходимости строительства накопительных емкостей для создания противопожарного запаса воды в обоих населенных пунктах принимается после обследования существующих скважин, разведки новых  и окончательном выборе источников водоснабжения.

- Строительство сооружений водоподготовки, состав которых определяется после выполнения лабораторных исследований химического состава добываемой воды.

- Начало работ по созданию кольцевой водопроводной сети.

- Первоочередное канализование территорий, прилегающих к действующим водозаборным скважинам, и участков новой застройки 1 очереди строительства.

- Теплоснабжение объектов социальной сферы рекомендуется выполнить от транспортабельных тепловых установок (ТКУ), работающих в полном автоматическом режиме, топливо – природный газ. При невозможности подвода газа к населенному пункту, теплоснабжение выполнить от котельной на продуктах деревопереработки или дровах. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов, существующих и перспективных, предусмотрено на газовом топливе.

- Проектирование и строительство подводящего газопровода высокого – 0,6 МПа - давления (газификация самого н.п. предполагается на расчетный срок).

- 2016-2017гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Маслова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №412.

п. Пасынок:

- Развитие селитебной зоны за счет сноса и реконструкции ветхого аварийного жилья, начало строительства новых кварталов усадебной застройки.

- Строительство объектов социальной инфраструктуры: детского сада на 20 мест, приемной врача ОВП.

- Строительство пожарной станции на две спецмашины.

- Размещение на территории поселка нового промышленного предприятия по деревообработке.

- Организация подъездных железнодорожных путей к новой промышленной площадке.

- Строительство железобетонного моста через р.Пасынок на автодороге подъезд к поселку Пасынок от шоссе Серов – Сосьва – Гари.

- Проведение ряда работ по повышению  технической категории дорог, доведение технического состояния (тип покрытия проезжих частей, минимальные радиусы поворотов, максимальные продольные уклоны проезжей части) и уровня организации движения на дорогах (количество полос движения) до требований, предъявляемых к автодорогам IV категории.

- Организация площадки для сбора ТБО.

- провести разведочные работы и пробурить скважины, дебит которых будет обеспечивать потребный расход 161 м3/сут, необходимый для обеспечения хозбытовых и противопожарных нужд поселка. Количество и местоположение скважин определится по результатам разведки.

- В населенных пунктах необходимо создать сеть кольцевого хозяйственно-питьевого водопровода, объединенного, с противопожарным, с установкой на сети гидрантов и возможностью ввода во все существующие и проектируемые здания.

- Проведение разведочных работ и бурение скважин, дебит которых будет обеспечивать потребный расход 161 м3/сут, необходимый для обеспечения хозбытовых и противопожарных нужд поселка. Количество и местоположение скважин определится по результатам разведки.

- Создание сети (начало работ) кольцевого хозяйственно-питьевого водопровода, объединенного, с противопожарным, с установкой на сети гидрантов и возможностью ввода во все существующие и проектируемые здания.

- Строительство сооружений водоподготовки, состав которых определяется после выполнения лабораторных исследований химического состава добываемой воды.

- Первоочередное канализование территорий, прилегающих к действующим водозаборным скважинам, и участков новой застройки 1 очереди строительства.

- Теплоснабжение объектов социальной сферы рекомендуется выполнить от транспортабельных тепловых установок (ТКУ), работающих в полном автоматическом режиме, топливо – природный газ. При невозможности подвода газа к населенному пункту, теплоснабжение выполнить от котельной на продуктах деревопереработки или дровах. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов, существующих и перспективных, предусмотрено на газовом топливе.

- Проектирование и строительство подводящего газопровода высокого – 0,6 МПа - давления (газификация самого н.п. предполагается на расчетный срок).

- Строительство вышки сотовой связи «Мегафон».

Малые развивающиеся населенные пункты округа (д. Усть-Хмелевка, п. Сосьва Новая, д. Матушкина, д. Монастырка, д. Копылова, д. Молва):

- Размещение полигона ТБО в п. Сосьва Новая на территории, прилегающей к поселку с юго-западной стороны, с учетом соблюдения СЗЗ (500 м).

- Организация площадок для сбора ТБО в д. Усть-Хмелевка, д. Матушкина, д. Монастырка, д. Копылова, д. Молва.

- Реконструкция (снос) ветхого аварийного жилого фонда вышеперечисленных населенных пунктов.

- Строительство детского сада на 10 мест в д. Молва.

- Создание нового агропромышленного предприятия по выращиванию овощных культур, строительство тепличных хозяйств  в д. Монастырка (возможен вахтовый метод работы).

- Организация небольших столярных производств на свободных площадках в д. Усть-Хмелевка, п. Сосьва Новая. Организация малого предприятия строительной отрасли в д. Копылова. Начало работ.

- строительство железобетонного моста через р.Сосьва на автодороге Романово – Монастырка взамен существующего деревянного.

- Проведение ряда работ по повышению  технической категории дорог, доведение технического состояния (тип покрытия проезжих частей, минимальные радиусы поворотов, максимальные продольные уклоны проезжей части) и уровня организации движения на дорогах (количество полос движения) до требований, предъявляемых к автодорогам IV категории  (Монастырка – Романово, Маслова - Матушкина, соединительные дороги, подъезды к населенным пунктам);

- Разработка проектно-сметной документации и начало местной автодороги IV категории Копылова – Матушкина.

- Проведение изысканий и бурение источников водоснабжения (кроме п. Сосьва Новая, где источник водоснабжения уже есть). В д. Матушкина и д. Копылова расположение проектируемых источников рекомендовано на основании водохозяйственных обследований, проведенных в 1990 г. институтом «Уралагропромпроект»; для д. Матушкино – в 1 км юго-западнее деревни, в д. Копылова – севернее деревни. Для остальных малых развивающихся населенных пунктов  (д. Усть-Хмелевка, д. Молва, д. Монастырка) необходимо также выполнить изыскания источников водоснабжения и пробурить скважины с дебитом, достаточным для обеспечения расчетного расхода на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды.

- Первоочередное канализование территорий, прилегающих к действующим водозаборным скважинам, и участков новой застройки 1 очереди строительства.

- 2014-2015гг – реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Копылова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №401.

- 2014-2015гг – реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Монастырка. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №402.

- 2016-2017гг - реконструкция сети 10-0,4кВ н.п. Матушкина. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №411.

- 2018-2019гг - реконструкция сети 10-0,4кВ д. Молва. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №442.

Объем предложенных градостроительных мероприятий предполагает обеспечение взаимосвязанного развития всех территорий Сосьвинского городского округа и рассчитан на реализацию с привлечением, как бюджетных средств, так и частного капитала. Для реализации комплекса предполагаемых мероприятий необходимо выполнить предложения по формированию целевых программ, детальная проработка которых должна быть возложена на различные административные и хозяйственные службы муниципального образования.

Раздел подготовлен по материалам данных Генерального плана Сосьвинского городского округа Свердловской области, применительно к р. п. Сосьва и д. Мишино, фгуп «уралгеоинформ», 2009 г.; ГП и ПЗиЗ п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки); Генерального плана Сосьвинского городского округа, ООО НПП «Универсал», 2012 г. (в стадии разработки).

# 6. Основные технико-экономические показатели проекта.

| № | Показатели | Единица измерения | Современное сост., 2012 г. | Расчет. срок, 2032 – 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |
| 1.1. | Всего, в том числе: | тыс. га | 477,550 | 477,550 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га/% | 61,331/12,8 | 61,304/12,8 |
|  | земли населенных пунктов | тыс. га/% | 4,370/0,91 | 4,370/0,91 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спецназначения | тыс. га/% | 0,813/0,16 | 0,934/0,2 |
|  | земли особо охраняемых территорий, из них: | тыс. га/% | -/- | -/- |
|  | особо охраняемые природные территории | тыс. га/% | -/- | -/- |
|  | природоохранного назначения | тыс. га/% | -/- | -/- |
|  | рекреационного назначения | тыс. га/% | -/- | -/- |
|  | историко-культурного назначения | тыс. га/% | -/- | -/- |
|  | иные особо ценные земли | тыс. га/% | -/- | -/- |
|  | земли лесного фонда, из них: | тыс. га/% | 407,714/85,38 | 407,62/85,36 |
|  | леса первой группы | тыс. га/% | нет данных | нет данных |
|  | земли водного фонда | тыс. га/% | 3,014/0,63 | 3,014/0,63 |
|  | прочие земли | тыс. га/% | 0,308/0,14 | 0,308/0,14 |
| 1.2. | Из общей территории: |  |  |  |
|  | территории резерва для развития населенных пунктов (вне существующих границ населенных пунктов) | тыс. га/% | 0,308/0,14 | 0,308/0,14 |
| 1.3. | Из общей территории: |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности | тыс. га/% | нет данных | нет данных |
|  | земли субъектов РФ | тыс. га/% | нет данных | нет данных |
|  | земли муниципальной собственности | тыс. га/% | нет данных | нет данных |
|  | земли частной собственности | тыс. га/% | нет данных | нет данных |
| 2. | Население |
| 2.1. | Всего, в том числе: | тыс. чел. | 16,438 | 16,847 |
|  | численность городского населения | тыс. чел./% | 9,337 (включая 2,653 тыс. чел. спецконтингента) | 9,500 (включая 2,500 тыс. чел. спецконтингента) |
|  | численность сельского населения | тыс. чел./% | 7,0 | 7,347 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения: |  |  |  |
|  | прирост | тыс. чел./% | нет данных | нет данных |
|  | убыль | тыс. чел./% | нет данных | нет данных |
| 2.3. | Показатели миграции населения: |  |  |  |
|  | прирост | тыс. чел./% | нет данных | нет данных |
|  | убыль | тыс. чел./% | нет данных | нет данных |
| 2.4. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | тыс. чел./% | нет данных | нет данных |
|  | население трудоспособного возраста | тыс. чел./% | нет данных | нет данных |
|  | население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% | нет данных | нет данных |
| 2.5. | Численность занятого населения, всего, в том числе: | тыс. чел. | 2,891 | 6,433 |
|  | в материальной сфере: | тыс. чел./% | 1,485/57,37 | 4,004/62,24 |
|  | промышленность | тыс. чел./% | 0,587/20,30 | 2,458/38,21 |
|  | строительство | тыс. чел./% | 0,110/3,80 | 0,160/2,49 |
|  | сельское хозяйство | тыс. чел./% | 0,008/0,28 | 0,321/5,0 |
|  | учреждения ФКУ ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области | тыс. чел./% | 0,780/26,98 | 0,800/12,44 |
|  | прочее | тыс. чел./% | - | 0,265/4,12 |
|  | в обслуживающей сфере (в том числе объекты спорта, туризма и отдыха) | тыс. чел./% | 1,406/48,63 | 2,429/37,76 |
| 2.6. | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. | нет данных | нет данных |
| 2.7. | Число городских поселений, всего, в том числе: | единиц | 1 | 1 |
|  | городов, из них с численностью населения: | единиц | - | - |
|  | 100 – 250 тыс. чел. | единиц | - | - |
|  | 50 – 100 тыс. чел. | единиц | - | - |
|  | до 50 тыс. чел. | единиц | - | - |
|  | поселков | единиц | 1 | 1 |
| 2.8. | Число сельских поселений, всего, из них с численностью населения: | единиц | 23 | 23 |
|  | свыше 5 тыс. чел. | единиц | 1 | 1 |
|  | 1 – 5 тыс. чел. | единиц | 0 | 0 |
|  | 0,2 – 1 тыс. чел. | единиц | 3 | 3 |
|  | до 0,2 тыс. чел. | единиц | 19 | 19 |
| 2.9. | Плотность населения (средняя по району) | чел./км² | 3,44 | 3,53 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Всего, в том числе: | тыс. м² общ. площади | 329,225 | 464,011 |
|  | в городских поселениях | тыс. м² общ. площади | 151,7 | 247,0 |
|  | в сельских поселениях | тыс. м² общ. площади | 177,525 | 217,011 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в государственной и муниципальной собственности | тыс. м² общ. площади/% | нет данных | нет данных |
|  | в частной собственности | тыс. м² общ. площади/% | нет данных | нет данных |
| 3.3. | Обеспеченность населения общей площадью (средняя по району), в том числе: | м²/чел. | 20,03 | 27,5 |
|  | в городских поселениях | м²/чел. | 16,25 | 26,0 |
|  | в сельских поселениях | м²/чел. | 25,36 | 30,0 |
| 3.4. | Обеспеченность жилищного фонда (%): |  |  |  |
|  | водопроводом: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % | нет данных | 100 |
|  | в сельских поселениях | % | нет данных | 100 |
|  | канализацией: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % | нет данных | 100 |
|  | в сельских поселениях | % | нет данных | 99,46 |
|  | электроплитами: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % | нет данных | 100 |
|  | в сельских поселениях | % | нет данных | 100 |
|  | газовыми плитами: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % | нет данных | 100 |
|  | в сельских поселениях | % | нет данных | 97,96 |
|  | теплом: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % | нет данных | 100 |
|  | в сельских поселениях | % | нет данных | 97,96 |
|  | горячей водой: |  |  |  |
|  | в городских поселениях | % | нет данных | 100 |
|  | в сельских поселениях | % | нет данных | 97,96 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | 584 | 811 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | 2398/145,9 | 2398/142,34 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | нет данных | нет данных |
| 4.4. | Высшие учебные заведения | студентов | 0 | 0 |
| 4.5. | Больницы, всего/1000 чел. | коек | 97/5,9 | 174/10,33 |
| 4.6. | Поликлиники, всего | пос./смена | 402/24,46 | 364/21,61 |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения, всего/1000 чел. | м² площ., мест, раб. мест | нет данных/нет данных/нет данных | нет данных/нет данных/нет данных |
| 4.8. | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, музеи, выставочные залы и др.), всего/1000 чел. | мест | 1550/94,29 | 1600/94,97 |
| 4.9. | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/1000 чел. | м² площ. пола | нет данных | нет данных |
| 4.10. | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма (санатории, дома отдыха, пансионаты и др.) | мест | - | - |
| 4.11. | Учреждения социального обеспечения | мест | 38 | 142 |
| 4.12. | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | единиц | нет данных | 7 |
| 4.13. | Учреждения внешкольного дополнительного образования, всего/1000 чел. | мест | 2014/122,5 | 2014/119,55 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети, всего, в том числе: | км | 87,259 | 88,159 |
|  | федерального значения | км | - | - |
|  | регионального значения | км | 73,277 | 73,277 |
|  | межселенного значения (подъездные пути) | км | 13,982 | 14,882 |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог, всего, в том числе: | км | 265,632 | 323,133 |
|  | основные территориальные дороги регионального значения | км | 103,999 | 147,0 |
|  | второстепенные территориальные дороги регионального значения | км | 40,633 | 40,633 |
|  | местные автодороги (подъездные пути) | км | 121,0 | 135,5 |
| 5.3. | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 144,632/54,45 | 314,132/100 |
| 5.4. | Плотность транспортной сети: |  |  |  |
|  | железнодорожной | км/100 км² | 1,83 | 1,85 |
|  | автомобильной | км/100 км² | 5,56 | 6,76 |
| 5.5. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 5.6. | Протяженность трубопроводного транспорта (магистральный газопровод) | км | - | 53,190 |
| 5.7. | Аэропорты, всего, в том числе: | единиц | 1 | 1 |
|  | международного значения | единиц | 0 | 0 |
|  | федерального значения | единиц | 0 | 0 |
|  | местного значения | единиц | 1 | 1 |
| 5.8. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, на 1000 жителей | автомоб. | 300 | 300 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.1. | Производительность централизованных источников электроснабжения | МВт | нет данных | 28,07 |
| 6.2. | Присоединяемая электрическая нагрузка | МВт | - | 3,005 |
| 6.3. | Источники покрытия электрических нагрузок | единиц | 7 | 7 |
|  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.4. | Потребление газа | тыс. м³/год | - | 14792,58 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.5. | Водопотребление | м3/сут. | нет данных | 4180,08 |
| 6.6. | Расходы воды на пожаротушение | м3/сут. | нет данных | 162 |
| 6.7. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | нет данных | 160 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 6.8. | Общее поступление сточных бытовых вод | м3/сут. | нет данных | 3744,6 |
| 6.9. | Производительность очистных сооружений | м3/сут. | 200 | 3800 |
|  | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.10. | Потребление тепла | Гкал/год | 32366,650 | 43552,545 |
|  | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 6.11. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | 2/нет данных | 5/17,9 |
| 6.12. | Общая площадь свалок | га | 2,8 | нет данных |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 7,6 | 7,6 |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | нет данных | нет данных |
| 8.2. | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс. м³/год | нет данных | нет данных |
| 8.3. | Рекультивация нарушенных территорий | тыс. га | нет данных | нет данных |